+

鞍行审批复环〔2022〕60号

关于鞍钢实业集团冶金机械有限公司液压缸制造

及修复项目环境影响报告表的批复

鞍钢实业集团冶金机械有限公司：

你单位报送的《鞍钢实业集团冶金机械有限公司液压缸制造及修复项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市立山经济开发区红塔街北、红旗路西侧，占地面积3600m2，拟租用已建成的工业厂房用于生产和维修液压缸，年产液压缸500台，年维修液压缸5000台。总投资600万元，环保投资56万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、喷漆、调漆、晾干工序在封闭喷漆房内进行，产生的漆雾由过滤棉过滤，确保满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。喷漆、自然晾干过程排放的有机废气通过活性炭吸附+催化燃烧处理，满足辽宁省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）要求后经高度符合要求的排气筒排放。焊接工序产生的焊烟采用移动式焊烟净化器处理。办公楼冬季采用电锅炉供暖。

2、清洗液压缸用的煤油以及试压介质液压油/水乙二醇循环使用不外排；生活污水经市政污水管网进入城市污水处理厂处理。

3、产噪设备均设在封闭厂房内，优选低噪声的设备，对高噪声设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

4、项目产生的废煤油、废液压油、废磨削泥、废水乙二醇、废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废液压油等属危险废物，应严格按国家相关规范要求，建设危险废物临时贮存场所暂存，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

5、按《报告表》要求完善分区防渗措施，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年九月三十日

抄送：辽宁万汇环保咨询有限公司、 市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年9月30日印发