+

鞍行审批复环〔2022〕76号

关于海城市牌楼镇兴源镁制品厂改扩建项目

环境影响报告表的批复

# 岫岩满族自治县文晋镁制品有限公司：

# 你单位报送的《海城市牌楼镇兴源镁制品厂改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于海城市牌楼镇海城镁矿集团有限公司生产厂区内,其原有项目“海城市牌楼镇兴源镁制品厂年产1万吨轻烧镁粉项目”于2017年取得原海城市环境保护局出具的备案意见，文号为海环备字[2017]30号。本项目拟在现有半成品车间内建设1条雷蒙机细磨生产线，将现有工程的半成品轻烧镁块细磨成180-200目轻烧镁粉，投产后全厂产品由轻烧镁块（半成品）变为轻烧镁粉，产能1万吨不变。同时拟拆除原有项目3座煤气发生炉，将燃料从煤改为天然气。总投资30万元，其中环保投资11万元。

三、根据《报告表》的环评结论、技术评估意见、认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、一旦具备天然气供应条件，原有煤气发生炉及相应设施应彻底拆除，不得继续使用。

2、生产车间、原料库房、成品库房全封闭。天然气燃烧机设置低氮燃烧器，轻烧窑煅烧废气经除尘净化处理后确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相应要求后经高度符合要求的排气筒排放；包装、破碎进料等工序产生的粉尘分别收集后经布袋除尘器处理，确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相应要求后经高度符合要求的排气筒排放。车间地面硬化处理，并采取其他抑尘措施；严格控制生产过程中的无组织粉尘排放，确保厂界废气浓度达标。确保轻烧窑废气排放口在线监测系统正常运行。

3、项目无生产废水排放，生活污水进入旱厕定期清掏。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

4、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、除尘灰、落地尘收集装袋后外售；废布袋外售废旧物资回收站。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置有毒气体报警系统，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年十一月十五日

抄送：海城市响堂区优谱检测咨询中心 市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年11月15日印发