扉页照片

| 东侧 耕地 | 南侧 弓黑线 |
| --- | --- |
| 西侧 节水灌溉示范区 | 北侧 空地 |
| 编制主持人踏勘现场 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-210381-04-01-264191 |
| 建设单位联系人 | 熊克颖 | 联系方式 | 15942298661 |
| 建设地点 | 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村 |
| 地理坐标 | （ E 122 度 46 分 14.575 秒， N 41 度 5 分 43.113 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42 85 金属废料和碎屑加工处理421 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 海城市发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 海发改备[2022]149号 |
| 总投资（万元） | 6310.77 | 环保投资（万元） | 56.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 37700 |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 该项目对应情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 不涉及 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 涉及 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 专项名称：鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目环境风险专项评价； 设置原由：本项目涉及有毒物质天然气（甲烷），其最大储存量超过临界量。 |
| 规划情况 | 鞍山市海城市腾鳌镇总体规划（2018-2035年），规划图详见附图10。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策合理性分析 本项目已经取得备案证明文件，文件号海发改备〔2022〕149号，项目代码为2206-210381-04-01-264191。 1、本项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）的符合性分析： 经查阅国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于鼓励类，四十三、环境保护与资源节约综合利用，25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造，不在产业政策中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 2、本项目与强化“三线一单”约束作用的符合性分析： 对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，本项目均符合现行环境管理要求，因此，本项目与现行环境管理政策相符。具体见表2。 表2 本项目与强化“三线一单”约束作用符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合性 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，根据《二〇二二年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议纪要》，“该项目经2022年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议同意鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目”，符合相关要求。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及城市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域内环境空气质量中TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单二级标准，该区域大气环境质量较好。同时本项目深入分析预测了项目对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求，符合环境质量底线要求。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水主要为循环冷却水和生活用水；设备使用电能，热风炉使用天然气，通过设备选择、生产管理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，资源利用不会突破区域的资源利用上线。本项目已编制《鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告》，并取得《关于鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告的审查意见》（鞍发改能审[2022]20号）。 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 目前海城市尚未发布环境准入负面清单。本项目建设符合国家和地方产业政策，根据《二〇二二年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议纪要》，“该项目经2022年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议同意鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目”，项目位置在黄士村，项目所在位置不属于生态保护红线内，符合产业政策。 符合 3、本项目与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的符合性分析： 表3 本项目与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。新（改、扩）建工业炉窑以及工业炉窑搬迁改造项目在满足产业政策的前提下，按照相应行业排放标准的特别排放限值和污染治理要求，同步设计、安装污染治理设施，焙烧炉、煅烧炉（窑）应配备覆膜袋式等高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施，配备SCR、SNCR等高效脱硝设施。 本项目为新建项目，位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，属于腾鳌镇工业聚集区，热风炉生产过程中使用的热源为天然气，属于清洁能源；热风炉烘干过程产生的烟尘、SO2、NOX采用一套布袋除尘器（TA002）处理后通过一根15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气标准要求，对环境影响较小。 符合要求 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。结合第二次全国污染源普查，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类工业炉窑。以建材、钢铁、有色等行业为重点，对照行业标准，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业、关闭。 本项目热风炉生产过程中使用的热源为天然气，设置布袋除尘器并通过排气筒有组织排放，不属于重点行业，不属于严重污染环境的工业炉窑。 符合要求 对以煤、重油、石油焦、渣油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。支持菱镁、陶瓷等重点行业加快退出煤气发生炉。依法依规推进炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉有序退出。集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。鼓励菱镁行业直燃煤煅烧炉窑改烧天然气等清洁燃料；鼓励热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）由周边热电厂供热；加快推动铸造行业（10吨/小时及以下）冲天炉改为电炉。 本项目热风炉生产过程中使用的热源为天然气，属于清洁能源；不在替代、整改要求范围内。 符合要求 根据国家和我省已颁布的行业排放标准，实施工业炉窑深度治理，重点推进建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，推进工业炉窑全面达标排放。 本项目为废弃资源综合利用业，不属于重点行业，且在热风炉烘干过程产生的烟尘、SO2、NOX采用一套布袋除尘器（TA002）处理后通过一根15m高排气筒达标排放。 符合要求 加强重点污染源自动监控体系建设。建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。 本项目为废弃资源综合利用业，不属于重点行业，本项目热风炉生产过程中使用的热源为天然气，属于清洁能源，不需安装自动监控设施。 符合要求 4、本项目与关于印发《鞍山市工业炉窑综合治理方案（2022-2023年）》的通知符合性分析： 表4 本项目与关于印发《鞍山市工业炉窑综合治理方案（2022-2023年）》的通知符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 加大产业结构调整力度 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上进入园区，并配套建设高效环保治理设施。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 本项目为新建项目，位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，属于腾鳌镇工业聚集区，热风炉生产过程中使用的热源为天然气，属于清洁能源；热风炉烘干过程产生的烟尘、SO2、NOX采用一套布袋除尘器（TA002）处理后通过一根15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气标准要求，对环境影响较小。 符合要求 加大落后产能淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，建立淘汰类工业炉窑清单，依法依规推进淘汰类工业炉窑有序退出。 本项目热风炉生产过程中使用的热源为天然气，设置排气筒有组织排放，不在《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑范围内。 符合要求 加快燃料清洁低碳化替代 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。强化镁砂行业清洁能源改造。 本项目热风炉生产过程中使用的热源为天然气，属于清洁能源；不在替代、整改要求范围内 符合要求 实施污染深度治理 推进低效治理设施全面提升改造工程，加大无组织排 放治理力度，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。推进钢铁、焦化行业炉窑实施 超低排放改造，2023年底前完成改造任务。 本项目为废弃资源综合利用，不属于重点行业，且在热风炉烘干过程产生的烟尘、SO2、NOX采用一套布袋除尘器（TA002）处理后通过一根15m高排气筒达标排放，物料均在封闭库房内储存，厂内定期洒水抑尘。 符合要求 加强排污许可管理 监督企业按照排污许可管理规定时限完成工业炉窑污 染防治措施整改，安装并运行自动监控设施。加大依证监管 执法和处罚力度，确保排污单位落实持证排污、按证排污的 环境管理主体责任。对无证排污、超标超总量排放以及逃避 监管方式排放大气污染物的，依法予以限制生产、停产整治 等行政处罚，情节严重的，报经有批准权的人民政府批准， 责令停业、关闭。 按照《排污许可管理办法（试行）》环境保护部令第48号、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评）[2017]4号文件要求，在获得项目批复后，依法办理排污许可证，并按照排污许可证规定排放大气污染物。 符合要求 强化重污染天气绩效分级管理 将涉工业炉窑企业全面纳入重污染天气应急减排清单，做到全覆盖。针对工业炉窑等主要排放工序，采取切实有效 的应急减排措施，落实到具体生产线和设备。根据污染排放 绩效水平，实行差异化应急减排管理。 项目运行后，按照国家、地方和相关部门要求，编制重污染天气应急预案。 5、与《鞍山市生态环境准入清单（2021版）》的符合性分析： 本项目位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，经向鞍山市生态环境局查询可知，鞍山昊通新材料有限公司所在环境管控单元类型为鞍山市海城市重点管控区。环境管控单元编码为ZH21038120002。与《鞍山市生态环境准入清单（2021版）》分析详见表5。 表5 本项目与《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （鞍政发〔2021〕9号）符合性分析一览表 管控类型 管控重点要求 项目情况 符合性 空间布局约束 各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关要求，根据《中华人民共和国大气污染防治法》限制在城市主导风向上风向新建、扩建高大气污染排放工业项目。 本项目位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，项目用地性质为工业土地，符合腾鳌镇城镇规划和用地规划要求，项目建设符合《鞍山市国土空间规划》相关要求。本项目不在城市主导风向上风向，满足《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。 符合 污染物排放管控 （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）不予批准大气污染防治重点控制区除“上大压小”和热电联产以外的燃煤发电项目，禁止秸秆焚烧。 （3）进一步开展管网排查，提升污水收集效率；强化餐饮油烟治理，加强 噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （1）本项目主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。本项目所在区域内环境空气质量中TSP、SO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，该区域大气环境质量较好。 （2本项目为废弃资源综合利用业，不属于燃煤发电项目。设备使用电能，热风炉热源为天然气，厂房冬季无需供暖，办公楼冬季供暖采用热风烘干炉的余热供暖，不涉及秸秆焚烧。 （3）本项目不涉及生产废水；项目选用低噪声设备，建筑隔声噪声达标排放，本项目无恶臭、油烟产生；施工期严格监管扬尘，土壤和地下水污染防治。 符合 环境风险防控 （1）合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局，限制秸秆焚烧。 （2）对企业周边土壤、地下水，大气定期做污染监测，及时了解该区域的污染状况趋势，并采取针对性措施；应制定安全利用方案，种植结构与种植方式调整、种植替代、来降低农产品超标风险。 （1）本项目位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，用地性质为工业用地，50米范围内无商业、居住、科教等功能区块；项目选用低噪声设备，建筑隔声噪声达标排放，本项目无恶臭、油烟产生，不涉及秸秆焚烧。 （2）本项目为废弃资源综合利用业，无土壤、地下水影响途径。要求企业建成后严格按照监测计划对大气进行监测。 符合 资源开发效率要求 （1）严格限制高投入、高能耗、高污染、低效益的企业，全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。 （2）城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求； （3）对长期超标排放的企业、无治理能力且无治理意愿的企业、达标无望的企业，依法予以关闭淘汰。 （1）本项目已编制《鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告》，并取得《关于鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告的审查意见》（鞍发改能审[2022]20号）。 （2）本项目不涉及燃煤锅炉。 （3）本项目不属于重点行业，污染物排放不涉及特别排放限值。本项目生产过程中产生的废气通过废气治理设施处理后均通过15m高排气筒有组织达标排放。 符合 6、本项目与《鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的符合性分析： 表6 本项目与《鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 深入实施燃煤锅炉治理。加大燃煤小锅炉(包括燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施)淘汰力度。按照拆小并大和推动清洁能源利用的原则，统筹制定拆除方案，建立管理清单和台帐。加强环保、住房城乡建设、质监部门联动，严控新建燃煤锅炉。2018年，以10蒸吨/小时(或7兆瓦)及以下燃煤锅炉为重点，淘汰县级及以上城市建成区和工业园区内全部老旧低效燃煤小锅炉，完成2503台小锅炉拆除任务；2019年，提高淘汰燃煤锅炉标准，扩大实施范围，推进淘汰城市建成区20蒸吨/小时(或14兆瓦)及以下燃煤锅炉；到2020年，除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时(或14兆瓦)及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。 本项目不涉及锅炉 符合 要求 加强在用燃煤锅炉排污监管，确保稳定达标排放。2018年，完成燃煤锅炉排查，供暖锅炉在10月底之前完成提标改造，推进20蒸吨/小时(或14兆瓦)以上供暖锅炉安装在线监控设施并与环保部门联网，确保达标排放；2019年，将在用20蒸吨/小时(或14兆瓦)以上燃煤锅炉纳入重点排污单位名录，安装在线监控并与环保部门联网。 符合 要求 推进实行特别排放限值。沈阳市作为国家划定的重点地区，继续执行国家特别排放限值要求，其余城市以省政府公告为准，2019年全省新、改、扩建项目执行特别排放限值；2020年鞍山、抚顺、锦州、辽阳、铁岭和葫芦岛6个城市(2017年细颗粒物平均浓度超过全省平均值)执行特别排放限值；2021年起全省其余城市执行特别排放限值。 符合 要求 7、本项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发[2021]6号）的符合性性分析： 表7 本项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 严格“两高”项目投资准入。各级投资主管部门要严格执行《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、国家《产业结构调整指导目录（2019年）》和我省有关投资政策规定，依据行业准入条件按权限审批、核准或备案。新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增 本项目为废弃资源综合利用业，本项目用水主要为循环冷却水和生活用水；设备使用电能，热风炉使用天然气，通过设备选择、生产管理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，资源利用不会突破区域的资源利用上线。本项目已编制《鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告》，并取得《关于鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告的审查意见》（鞍发改能审[2022]20号）。 符合 强化“两高”项目能耗双控管理。完善能耗双控目标引领倒逼机制，重点控制以煤炭为主的化石能源消费，着力发展可再生能源。在完成能耗双控目标前提下，优先保障国家战略布局项目、居民生活、现代服务业、高技术产业和先进制造业用能需求。对能耗强度下降目标形势严峻、用能空间不足的地区高耗能项目，按规定实行缓批限批。完善项目用能决策管理机制，对未能通过节能审查的“两高”项目，建设单位不得开工建设 严把“两高”项目环境影响评价审批关。省生态环境厅负责对《辽宁省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017年本）》进行调整，依法规范“两高”建设项目的环境影响评价文件的审批权限，编制并公布《辽宁省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年本）》。各级环评审批部门要按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，严格实施“两高”项目环境影响评价文件审批 8、本项目与中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知相符性分析： 表8 本项目与中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 (一)加快推动绿色低碳发展 深入推进碳达峰行动。 本项目不属于能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业。 符合 推动能源清洁低碳转型。 本项目设备动力来源均为电能，热风炉使用天然气，属于清洁能源。 符合 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。 本项目属于两高项目，已编制《鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告》，并取得《关于鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目节能报告的审查意见》（鞍发改能审[2022]20号）。 符合 推进资源节约高效利用和清洁生产。 坚持节约优先，节约用水、用电。 符合 加强生态环境分区管控。 鞍山昊通新材料有限公司在鞍山市三线一单管控单元为鞍山市海城市重点管控区，编码为ZH21038120002，本项目严格落实 "三线一单"生态环境分区管控要求。 符合 加快形成绿色低碳生活方式。 本项目增强员工节约意识、环保意识、生态意识。 符合 (二)深入打好蓝天保卫战 着力打好重污染天气消除攻坚战。 不涉及。 / 着力打好臭氧污染治理攻坚战。 本项目主要污染物为颗粒物，不涉及挥发性有机物排放，不增加臭氧浓度上升趋势。 符合 持续打好柴油货车污染治理攻坚战。 本项目无柴油货车，原料及产品运输委托社会运力。 符合 加强大气面源和噪声污染治理。 本项目原料及成品均在密闭厂房内贮存，噪声采用减振、消声、隔声措施。 符合 (三)深入打好碧水保卫战 持续打好辽河流域综合治理攻坚战。 本项目用水为循环冷却水定期补水及员工生活用水，本项目无生产废水产生，循环冷却水循环使用不外排，废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后排入海城市腾鳌污水处理厂集中处理。 符合 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。 不涉及。 / 巩固提升饮用水安全保障水平。 不涉及。 / 持续打好渤海(辽宁段)综合治理攻坚战。 不涉及。 / （四）深入打好净土保卫战 持续打好农业农村污染治理攻坚战。 不涉及。 / 深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。 不涉及。 / 有效管控建设用地土壤污染风险。 不涉及。 / 稳步推进"无废城市"建设。 本项目固体废物主要为磁选机除铁过程产生的铁屑、选粉机分离出的粒径不合格品、落地粉尘、布袋除尘器收集的除尘灰、员工生活产生的生活垃圾、液压油泵站产生的废液压油、设备维修产生废机油及废机油桶。磁选机除铁过程产生的铁屑收集后外售综合利用；选粉机分离出的粒径不合格品收集后回用于生产；落地粉尘收集后回用于生产；布袋除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产；员工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一清运；液压油泵站产生的废液压油委托有资质单位进行处理；设备维修产生废机油及废机油桶委托有资质单位进行处理。本项目固废均得到合理处置。 符合 实施新污染物治理行动。 不涉及。 / 强化地下水污染协同防治。 本项目用水为循环冷却水定期补水及员工生活用水，本项目无生产废水产生，循环冷却水循环使用不外排，废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后排入海城市腾鳌污水处理厂集中处理。 符合 (五)维护生态环境安全 推进辽河口国家公园创建。 不涉及。 / 持续提升生态系统质量。 不涉及。 / 加强生物多样性保护。 不涉及。 / 强化生态保护监督管理。 不涉及。 / 有效保障核与辐射环境安全。 不涉及。 / 严控环境安全风险。 不涉及。 / (六)提高生态环境治理现代化水平 健全生态环境保护法规规章。 不涉及。 / 落实生态环境经济政策。 不涉及。 / 完善生态环境资金投入机制。 不涉及。 / 加大生态环境监管执法力度。 不涉及。 / 建立完善现代化生态环境监测体系。 不涉及。 / 构建服务型科技创新体系。 不涉及。 / 8、本项目与“水十条”、“土十条”、“气十条”相符性分析。 表9 项目与“气十条”符合性分析一览表 序号 分析内容 本项目情况 分析结果 1 一、加大综合治理力度，减少污染物排放 本项目为整套封闭生产线装置，同时尾气排放均采取了有效方式措施，确保达标排放，可有效减少污染物排放。 符合 2 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 本项目为金属废料和碎屑加工处理项目，属于鼓励类。 符合 3 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 不涉及。 / 4 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 本项目采用液化天然气为生产能源，外购，槽罐车运输厂内贮存。 符合 5 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 不涉及。 / 6 六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策 不涉及。 / 7 七、健全法律法规体系，严格依法监督管理 不涉及。 / 8 八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理 不涉及。 / 9 九、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气 不涉及。 / 10 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 项目确保环境污染治理投资，达到环境、经济、社会效益共赢。 符合 表10 项目与“水十条”符合性分析一览表 序号 分析内容 本项目情况 分析结果 1 一、全面控制污染物排放 本项目无生产废水外排，废水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后排入海城市腾鳌污水处理厂集中处理；生产过程中循环冷却水循环使用不外排。 符合 2 二、推动经济结构转型升级 不涉及。 / 3 三、着力节约保护水资源 本项目循环冷却水循环使用。 符合 4 四、强化科技支撑 不涉及。 / 5 五、充分发挥市场机制作用 不涉及。 / 6 六、严格环境执法监督 不涉及。 / 7 七、切实加强水环境管理 本项目确保生活污水达标排放。 符合 8 八、全力保障水生态环境安全 不涉及。 / 9 九、明确和落实各方责任 强化企业环境责任。 符合 10 十、强化公众参与和社会监督 本项目运营后强化公众参与并接受社会监督。 符合 表11 项目与“土十条”符合性分析一览表 序号 分析内容 本项目情况 分析结果 1 一、开展土壤污染调查 不涉及。 符合 2 二、推进土壤污染防治立法 不涉及。 / 3 三、实施农用地分类管理 不涉及。 / 4 四、实施建设用地准入管理 用地符合海城市腾鳌镇总体规划要求，土地手续正在办理中（情况说明见附件4）。 符合 5 五、强化未污染土壤保护 本项目通过采取分区防渗措施进行过程防控，同时建立跟踪监测计划，最大限度的保护项目所在区域土壤及地下水不受污染。 符合 6 六、加强污染源监管 同时建设单位拟定期委托有资质的单位对厂区内土壤环境定期进行监测定期开展土壤监测。 符合 7 七、开展污染治理与修复 企业积极参与。 符合 8 八、加大科技研发力度 不涉及。 符合 9 九、发挥政府主导作用 不涉及。 / 10 十、加强目标考核 建设单位将土壤保护作为企业社会责任。 符合 综上所述，本项目符合现行产业政策和相关管理要求。 选址合理性分析： 本项目位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，占地面积37700m2。根据《二〇二二年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议纪要》，“该项目经2022年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议同意鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目”，位置在黄士村，用地面积约37700m2，主要建设年处理33万吨钢渣及高炉水渣微粉生产线，投资约6310.77万元”，因此本项目选址合理。《二〇二二年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议纪要》见附件3，公司所属所属腾鳌镇工业聚集区情况说明详见附件7。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目概况 随着我国国民经济的迅速发展和全球经济一体化进程的加快，我国基础建设得到长足发展，而对建材的需求也越来越大，同时，随着产业的不断发展，对建材性能也提出了越来越高的要求。由于受国内外市场天然建材资源稀缺的制约，迫切需要生产高质量水泥混凝土，满足日益增长的国民经济建设等产业的发展需要，正是在这样的背景下，鞍山昊通新材料有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，投资6310.77万元在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村建设鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目，主要产品为钢渣微粉及高炉水渣微粉。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)中的有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”中“85 金属废料和碎屑加工处理421”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，因此本项目环评报告编制类别为报告表。受鞍山昊通新材料有限公司的委托，辽宁乔泰环保科技有限公司承担《鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目环境影响报告表》的编制工作。辽宁乔泰环保科技有限公司接受委托后，开展了详细现场勘查、资料收集工作，对有关环境现状和影响分析后，编制了本环境影响报告表。 项目组成 本项目总占地面积37700m2，总建筑面积6828m2。本项目拟建设破碎车间1座（建筑面积为1702m2）、钢渣立磨车间1座（建筑面积为1400m2）、原料仓库1座（建筑面积为2190m2）办公楼及附属建筑物1座（建筑面积为1536m2），主要建设钢渣立磨、产成品罐、破碎机、磁选机、热风炉及相关配套附属设施等。本项目的项目组成见表12，厂区平面图见附图1。 表12 本项目工程组成一览表 项目名称 建设内容及规模 建设性质 主体工程 破碎车间 1F，规格：长52.41m 宽32.48m，建筑面积1702m2，钢混结构。内置2台圆锥破碎机、2台对辊破碎机、1台磁选机。 新建 钢渣立磨车间 1F，规格：长40m 宽35m，建筑面积1400m2，钢混结构。内置1台热风炉、1台钢渣立磨。 新建 原料仓库 1F，规格：长60m 宽36.5m，建筑面积2190m2，钢混结构。内置原料堆存区。 新建 成品粉仓 3个，规格：高35m，直径18m，容积为8901m3。10m以下砼浇筑，10m以上钢结构；堆存成品钢渣微粉和高炉水渣微粉，配套仓顶除尘器（TA003、TA004、TA005）。 新建 辅助工程 办公室 3F，规格：高40米，直径12.8米，建筑面积1536m2，用于接待客户及办公。 新建 运输工程 原辅料和产品的运输委托运输车队，厂内运输主要是原材料进行破碎上料和成品运输，采用传送带运输。 新建 公用工程 给水 项目用水由城镇自来水管网提供。 新建 排水 项目实行雨污分流制，设置污水管网和雨水管网，雨水随厂区内雨水管网流入厂区南侧鞍羊线的排水渠中最终进入海城市腾鳌污水处理厂集中处理，生活污水经化粪池处理后排入海城市腾鳌污水处理厂集中处理；生产过程中循环冷却水循环使用不外排。 新建 供电 项目电源引自腾鳌市政电网。 新建 供暖 项目办公楼冬季供暖采用热风烘干炉的余热供暖。 新建 供气 热风炉采用天然气作为能源，所用天然气源自外购LNG天然气，厂内罐车贮存（50m3），经减压气化后天然气供给热风炉。 新建 环保工程 废气 有组织：一级圆锥破碎和二级对辊破碎工序产生的颗粒物经1套布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放；钢渣立磨工序产生的颗粒物、热风炉烘干工序产生的烟尘、SO2、NOX经1套布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放； 无组织：一级圆锥破碎及二级对辊破碎工序集气罩未捕集的颗粒物及原料卸料、成品装车产生的粉尘以无组织形式排放； 厂区道路地面硬化，洒水抑尘。 新建 废水 项目生活污水排入化粪池（50m3），经化粪池处理后最终进入海城市腾鳌污水处理厂集中处理；生产过程中循环冷却水循环使用不外排。 新建 噪声 选用低噪声设备，主要噪声设备布置于厂房内。设备噪声经过基础减振、厂房隔声以及距离衰减进行降噪。 新建 固废 磁选机除铁过程产生的铁屑收集后外售综合利用； 选粉机分离出的粒径不合格品收集后回用于生产； 落地粉尘收集后回用于生产； 布袋除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产； 员工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一清运； 液压油泵站产生的废液压油委托有资质单位进行处理； 设备维修产生废机油及废机油桶委托有资质单位进行处理； 本项目在破碎车间西南角设置危险废物暂存间1座（10m2），满足防风、防雨、防晒以及全封闭要求；贮存区四周设立围堰，地面基础采用防渗混凝土进行防渗处理（防渗系数小于1×10-10cm/s），地面与裙脚均用坚固、防渗材料建造。 新建 产品方案 本项目产品为钢渣微粉和高炉水渣微粉，年设计处理33万吨钢铁生产废料。项目产品方案见表13。 表13 项目产品方案一览表 产品 单位 规格 产量 产品质量标准 用途 钢渣微粉 吨 400目 329986.673 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》（GB/T20491-2017） 新型建筑用材 高炉水渣微粉 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2017） 新型建筑用材 产品储存能力及转运频次 本项目主要产品产量为329986.673t/a（1100t/d），根据建设单位提供的资料，原料库房占地面积为2190m2，成品粉仓占地面积为254.34m2，用以堆存原料及成品。原料库房计划堆存高度为5m，原料库房储存能力约24528t；成品粉仓计划堆存高度为31.5m，3个成品粉仓总储存能力约67298t。综上所述，本项目设计原料库房可容纳20天的原辅材料使用量，成品堆存区可容纳67天的产品产量。车辆运输能力以25t/车计，原料运输车次及成品运输车次均为1000车次/月，因此建设单位拟定期进行原料及成品运输，原料和成品库房可以满足周转要求。 主要生产设备 本项目主要生产设备见表14。 表14 项目设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 单位小时工作能力 备注 1 圆锥破碎机 PS1000 台 2 65-75t/h / 2 对辊破碎机 D1200x700 台 2 65-75t/h / 3 磁选机 Z60 台 1 180t/h / 4 棒条阀 1000X1000 台 2 / / 5 计量皮带机 DEL1000X2500 台 2 65-75t/h / 6 带式除铁器 RCDY-12 台 1 60-120 / 7 皮带输送机 TD75槽型1200 套 1 80t/h / 8 钢渣立磨 JD63.3 台时200吨 台 1 50t/h / 9 布袋收尘器 YDLFM651-4X6 套 2 / / 10 主排风机 2750 DI BB60 台 1 / / 11 热风烘干炉 ZDFR36 台 1 420万kcal/h / 12 化粪池 50m3 座 1 / / 13 天然气（LNG）撬车 50m3 辆 1 / / 14 仓顶除尘器 / 台 3 / 注：经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中有关内容，上述设备无淘汰类、限制类设备。 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表15-18。 表15 项目原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 用量 最大储量及周期 来源 储运方式 1 钢渣及高炉水渣 t/a 330000 27500t/1个月 省内 汽运，存放在原料仓库内 2 液压油 t/a 0.5 250kg/半年 省内 汽运，存放在原料仓库 3 机油 t/a 0.05 25kg/半年 省内 汽运，存放在原料仓库 4 天然气（LNG） Nm3/a 165万 50m3 省内 罐车，厂内停放贮存 钢渣理化性质： 钢渣是一种由多种矿物和玻璃态物质组成的集合体，由于化学成分及冷却条件不同造成钢渣外观形态、颜色差异很大。碱度较低的钢渣呈灰色，碱度较高的钢渣呈褐灰色、灰白色。渣块松散不粘结，质地坚硬密孔隙较少。钢渣的含水率与焖渣方式和冷却条件决定了钢渣性能的多样性及其利用的多种途径，钢渣通常含水率为3-8％。钢渣的密度为2.0~2.8g/cm3左右，主要化学成分与硅酸盐水泥熟料和高炉矿渣的化学成分基本相似，钢渣破碎其含量依炉型、冶炼钢种的不同而异，化学成分主要为CaO、SiO2、MgO、Fe2O3、MnO、Al2O3和P2O5等。此外，钢渣内还含有少量其他氧化物和硫化物，如O2Ti、V205、CaS和FeS等，CaO是钢渣的主要成分之一。 高炉水渣理化性质： 随着工业技术的发展，高炉水渣目前已被水泥工业大量作为活性混合材。粒装高炉矿渣外观呈白色、灰白色、黄色或黄绿色的松散小颗粒。其颜色与矿渣的化学成分和水淬条件有关。颗粒粒径通常在10mm以下，大多在0.5~5mm之间，堆积密度500~800kg/m3，密度为2.95g/cm3左右，矿渣的化学成分主要是CaO、SiO2、Al2O3、MgO和Fe2O3，还有少量的硫化物（CaS、MnS、FeS），少数矿渣还有O2Ti、P2O5等。 粉煤灰理化性质： 粉煤灰是固体物质的细分散相，颜色灰白色至黑色。粉煤灰的化学组成。硅含量最高，其次是铝，以复杂的复盐形式存在，酸溶性较差。铁含量相对较低，以氧化物形式存在，酸溶性好。此外还有未燃尽的炭粒、CaO和少量的MgO、Na2O、K2O、SO3等。 在粉煤灰的形成过程中，由于表面张力作用，粉煤灰颗粒大部分为空心微珠；微珠表面凹凸不平极不均匀，微孔较小；一部分因在溶融状态下互相碰撞而连接，成为粗糙表面，棱角较多的蜂窝状粒子，颗粒粒径集中在1000～10μm之间，约占85%以上。正是基于此，粉煤灰的粒度较细，比重211～214g/cm3，低于土壤颗粒的密度，容重015～110g/cm3，比表面积2000～4000cm2/g，在粒径上相当于砂级。粉煤灰吸附气态水的能力和吸水的能力与土壤大致相同，最大吸湿水在812～415g/kg间，最大吸水量在417～1038g/kg间，不同粉煤灰之间的差异较大。 石灰石理化性质： 石灰石遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳。碳酸钙是一种化合物，化学式是CaCO3。CAS号471-34-1。它是地球上常见物质，可于岩石内找到。动物背壳和蜗牛壳的主要成份。它以方解石和文石两种矿物存在于自然界。方解石属三方晶系，六角形晶体，纯净的方解石无色透明，一般为白色，含有56%CaO，44%CO2，密度为2.715g/cm3，莫氏硬度为3，性质较脆。文石属于斜方品系，菱形晶体，呈灰色或白色，密度为2.94g/cm3，莫氏硬度为3.5-4，性质致密。石灰石的物理性质中方解石的结晶大小是十分重要的。致密石灰石呈现出低气孔率的细粒晶体组织结构具有很高的强度。石灰石的密度约为2.65~2.80g/cm3，白云石质石灰石为2.70-2.90g/cm3，白云石为2.85-2.95g/cm3。体积密度取决于气孔率。 天然气理化性质： 天然气的成分分析见表16。本项目天然气通过天然气储气车运送。 表16 天然气成分分析表 序号 项目 单位 烃类%(mol) 1 CH4 ％ 93.5213 2 C2H6 ％ 3.7802 3 C3H8 ％ 0.6163 4 IC4H10 ％ 0.1188 5 NC4H10 ％ 0.106 6 NC5H12 ％ 0.0242 7 IC5H12 ％ 0 8 C6+ ％ 0.00 9 CO2 ％ 1.1742 10 N2 ％ 0.695 11 密度 Kg/m3 0.71 12 硫化氢 ppm 0.925 13 水露点 ℃ -69.783 14 高位发热量 MJ/m³ 38.087917 表17 甲烷(天然气)物化特性一览表 化学品名称 中文名称 甲烷 英文名称 Marsh gas 分子式 CH4 分 子 量 16 CAS号 74-82-8 危险性概述 危险性类别 第 2.1 类易燃气体险 燃爆危险 本品易燃，具窒息性。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火剂 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 接触控制与个体防护 职业接触限值 最高容许浓度(mg/m3) —— 时间加权平均容许浓度(mg/m3) —— 短时间接触容许浓度(mg/m3) —— 呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护 穿防静电工作服。 手防护 戴一般作业防护手套。 其他防护 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或 其它高浓度区作业，须有人监护。 理化特性 外观与性状 无色无臭气体。 熔 点(℃) -182.5 沸 点(℃) -161.5 相对密度(水=1) 0.42(-164℃) 相对蒸气密度(空气=1) 0.55 临界温度(℃) -82.6 临界压力(MPa) 4.59 闪 点(℃) -188 引燃温度(℃) 538 爆炸上限%(V/V) 5.3 爆炸下限%(V/V) 15 毒理学资料 LD50：无资料，LC50：无资料 运输信息 危险货物编号 21007 UN 编号 1971 包装标志 包装类别 052 表18 本项目能源消耗表 序号 能源名称 单位 能源消耗量 来源 1 电 万kwh/a 4240 市政供电 2 水 m3/a 15066 自来水管网 水平衡分析 ① 给水 本项目用水主要为员工生活用水及循环冷却水，用水全部来自城市自来水管网供给。 员工生活用水：本项目劳动定员37人，不设食堂、职工宿舍等设施，根据《辽宁省地方标准行业用水定额》（DB21/ T 1237—2020）中的生活用水定额，员工生活用水每人每天每班约60L，年工作300天，生活用水量为2.22m3/d（666m3/a）。 循环冷却水：由于液压油泵站运行过程中需要冷却水循环降温，厂区内设置1座循环水量为300m3/h的冷却塔及1座容积为300m3的循环水池，根据企业提供资料，本项目循环冷却水最大循环水量为100m3/h，冷却塔每天运行24h，年运行7200h（300d），循环冷却水循环水量为2400m3/d（720000m3/a）。损耗量约占循环水量的2%，则损耗水量为48m3/d（14400m3/a），因此补充水量为14400m3/a。项目循环冷却水循环使用，定期补充，无废水产生。 综上所述，本项目运营期总用水量为15066m3/a。 ② 排水 项目实行雨污分流，厂区内地面硬化，设置污水管网和雨水管网，雨水随厂区内雨水管网流入厂区南侧鞍羊线的排水渠中最终进入海城市腾鳌污水处理厂集中处理。 本项目无生产废水，循环冷却水循环使用不外排，排水主要为生活污水。生活污水排放量为1.776m3/d（532.8m3/a）（污水系数以用水量的0.8计），生活污水经化粪池处理后最终进入海城市腾鳌污水处理厂集中处理。 本项目水平衡图见图1。 图1 建设项目水平衡图（单位：m3/a） 6、物料平衡分析 本项目物料平衡图详见表19。 表19 本项目物料衡算 输入 输出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 钢渣及高炉水渣 330000 钢渣微粉及高炉水渣微粉 329986.673 有组织颗粒物 9.227 不合格产品 66000 无组织颗粒物 0.94 不合格产品 66000 落地粉尘 3.788 除尘灰 913.29 落地粉尘 3.788 除尘灰 913.29 铁屑 3.16 合计 396917.078 合计 396917.078 7、劳动定员和工作制度 本项目员工定员及班组作业班次见表20。 表20 工作制度及劳动定员 工作制度及定员 单位 数量 备注 全年生产天数 d 300 / 劳动定员 人 27 生产工人22人、机修1人、电工1人、生产管理人员2人、财务人员1人 每天生产小时 h 10 2班制生产，每班次10h |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、主要生产工艺流程 本项目产品为钢渣微粉和高炉水渣微粉，工艺主要为将大块的钢渣及高炉渣（粒径30-60cm)经二级破碎后（粒径小于5mm)进行磁选分离出铁块，经磨机碾磨成粒径为400目的产品。 生产过程中，物料运转均通过输送带传送，主要生产设备均在封闭车间内进行，原料进料口有半封闭平台，成品及原辅料均在封闭厂房内堆放，厂区地面道路硬化，车间内主要生产设备产尘采用布袋除尘器收尘处理的方法。具体工艺流程说明如下： 原料预处理 （1）上料 外购的钢渣及高炉水渣散堆在原料仓库，将大块的钢渣及高炉水渣（粒径10-30cm)从倒料平台由输送带运送至一级圆锥破碎机上料口处，并在上料口采取活动式可封闭上料口。 一级破碎 钢渣及高炉水渣由传送带运至一级圆锥破碎机上料口，将大块钢渣及高炉水渣破碎成粒径为100mm以下的块状。 二级破碎 经一级破碎后的钢渣及高炉水渣块状料由输送带运送至二级对辊破碎机上料口，经二级对辊破碎机破碎后粒径不大于5mm，以满足进入磨粉机的规格要求。 磁选除铁 将粒径不大于5mm的半成品钢渣及高炉水渣通过溜槽进入磁选机除铁，磁选机是使用粒状物料中除去铁粉等筛选设备。 本项目原料预处理工艺流程及产排污节点如下： 图2 原料预处理工艺流程及排污节点图 磨粉系统 （1）磨粉 经破碎后的半成品钢渣及高炉水渣在封闭库房内存放。堆场的钢渣及高炉水渣由铲车装入受料斗，通过受料斗底部的称重皮带机均匀地将半成品钢渣及高炉水渣送至钢渣立磨机进行磨粉，磨制成钢渣微粉及高炉水渣微粉（400目），并通过热风炉（天然气供应）对钢渣微粉及高炉水渣微粉进行烘干。 钢渣立磨机设置大块溢出输送提升系统，用以输送提升由磨盘溢出的粉末碎物料和含铁物料，并在设备检修清空磨机时回用于生产。 （2）选粉机 合格的钢渣微粉和高炉水渣微粉通过选粉机后由封闭袋式选粉机收集，选粉收集过程中不会有粉尘逸散。收集后的钢渣微粉和高炉水渣微粉经空气斜槽输送至成品库；不合格的粗粉被选粉机分离后经返料皮带机和斗提机重新返回磨机内继续碾磨。在返料过程中，原料中的铁屑等被除铁器收集外排。 （3）成品入库 经选粉机筛选后粒径达到400目的钢渣微粉及高炉水渣微粉成品入库成品粉仓。 本项目磨粉系统工艺流程及产排污节点如下： 图3 磨粉系统生产工艺流程及排污节点图 2、产排污环节 ①废气： G1：上料过程产生的颗粒物； G2：一级圆锥破碎过程产生的颗粒物； G3：二级对辊破碎过程产生的颗粒物； G4：钢渣立磨过程产生的颗粒物； G5：热风炉产生的烟尘、SO2、NOX； G6：成品粉仓产生的颗粒物； G7：物料装卸、运输过程产生的扬尘。 ②噪声： N：设备运行时产生的噪声，车辆运输噪声。 ③固废： S1：磁选机除铁产生的铁屑； S2：选粉机分理出的不合格品； S3：液压油泵站产生的废液压油； S4：落地粉尘； S5：设备维修产生的废机油及废机油桶； S6：布袋除尘器收集的除尘灰 S7：员工生活垃圾。 ④废水： W1：员工生活污水； W2：循环冷却水。 项目产污环节与污染因子见表21所示。 表21 项目运营期污染因子汇总 污染类别 污染工序及节点 主要污染物 污染防治措施 废气 上料 颗粒物 1套布袋除尘器（TA001）+1根15m排气筒（DA001） 一级圆锥破碎 颗粒物 二级对辊破碎 颗粒物 钢渣立磨 颗粒物 1套布袋除尘器（TA002）+1根15m排气筒（DA002） 热风炉烘干 烟尘、SO2、NOX 成品粉仓 颗粒物 仓顶除尘器（TA003、TA004、TA005） 集气罩未捕集 颗粒物 封闭车间、地面硬化、洒水抑尘 物料装卸、运输 颗粒物 封闭车间、地面硬化、洒水抑尘 废水 员工生活 NH3-N、SS、 COD、BOD5 经化粪池处理后排入海城市腾鳌污水处理厂集中处理 液压油泵站 循环冷却水 循环使用不外排 噪声 生产车间 生产及辅助设备运行噪声 采取隔声减震措施 固废 磁选机除铁 铁屑 一般固废 外售综合利用 地面收集 落地粉尘 回用于生产 选粉机 不合格品 回用于生产 布袋除尘器 除尘灰 回用于生产 员工生活 生活垃圾 环卫部门统一清运 液压油泵站 废液压油 危险废物 委托有资质单位处理 设备维修 废机油及废机油桶 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设地点位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，项目选址为空地，未进行过生产活动，因此无与本项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 本项目位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村，所在区域环境空气功能区为二类，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准。 ⑴ 项目所在区域达标判断 本项目所在区域为环境空气质量二类区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 达标区的判定 根据《2021年鞍山生态环境质量简报》鞍山市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13μg/m3，27μg/m3，69μg/m3，39μg/m3，CO的24小时平均第95百分位数为19μg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数131μg/m3。超过《环境空气质量标准》（GB3098-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。2021年，项目所在区域属于不达标区，具体见下表。 表22 辽宁省鞍山市区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 (μg/m3) 标准值 (μg/m3) 占标率 /% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 26.67 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.50 达标 PM10 年平均质量浓度 69 70 98.57 达标 PM2.5 年平均质量浓度 39 35 111.4 超标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1.9 4 47.50 达标 O3 第90百分位数日平均质量浓度 131 160 81.88 达标 根据上表可知，鞍山市区环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，主要超标污染物为细颗粒物。超标原因除与重污染天气有关外，也与钢铁、水泥等排放烟粉尘较大企业排放情况有关。本项目位于环境空气不达标区域，为此，鞍山市计划采取大气污染治理措施等一系列对策，2021年5月11日鞍山市人民政府发布的《鞍山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》提出“全面提升空气质量。深入推进大气环境治理，深入实施压煤、抑尘、控车、减排、迁企、增绿等大气污染防治行动。大力推进清洁取暖和煤炭减量替代，强化工业窑炉和燃煤锅炉的环境监管，确保达标排放。加强挥发性有机物污染防治，将挥发性有机物排放控制纳入环境影响评价的重要考核与整改内容。严格机动车排气检测制度，有序淘汰老旧车辆。大力推广生态农业模式和低碳农业技术，全面实行农作物秸秆禁烧，加强秸秆综合利用。加强城市扬尘污染防控，加大施工扬尘管控力度，推广建筑施工安全文明标准化”。随着该规划纲要的实施，鞍山市不达标区的情况将有所改善。 ⑵ 特征污染物 为了解本项目周围环境空气质量现状，本项目委托沈阳恒光环境检测技术有限公司于2021年7月12日-7月14日对项目所在区域的环境空气质量进行现状监测，并于2021年7月19日出具检测报告，监测点位详见附图7，具体情况如下： （1）监测项目：本次监测的常规污染因子：TSP。 （2）监测时间：2021年7月12日~7月14日连续监测3天； （3）监测布点：建设项目厂区下风向设1个监测点，大气监测布点见附图7。 （4）监测及评价结果 建设项目所在区域环境空气质量现状监测结果见表23。 表23 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准/(mg/m3) 监测浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标情况 X Y 建设项目厂址下风向 448376 4472452 TSP 24h平均 0.9 0.135~0.164 18.22 0 达标 由上表可知，项目所在区域TSP 24小时值平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单浓度限值，该区域大气环境质量较好。 2、声环境 项目站区外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此无需开展声环境污染源调查。 3、地表水环境 项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后最终进入海城市腾鳌污水处理厂集中处理后达标排放；循环冷却水循环使用不外排，因此无需开展区域污染源调查。 4、地下水及土壤环境 本项目设置液压油泵站，液压油在封闭系统内循环使用，且用量较少。项目液压油泵站、危废间为重点防渗区（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），防止液压油泵站及罐车泄漏对项目所在地地下水及土壤产生影响。项目废气经处理后均可达标排放，颗粒物等沉降对地表土壤影响较小。按要求建设后，本项目运营对项目所在地土壤及地下水影响较小，因此本项目地下水和土壤评价从简。 5、生态环境 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，因此不考虑生态环境影响评价。 6、电磁辐射 项目非电磁辐射类项目，因此无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地点位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村。项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境保护目标；厂界外50米无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热力、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期 1. 废气 扬尘应执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中颗粒物排放标准。具体见表24。 表24 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染源 监测项目 区域 浓度限值 （连续5min平均浓度） 标准来源 施工扬尘 颗粒物（TSP） 郊区及农村地区 1.0 DB21/2642-2016 2. 噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见表25。 表25 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位dB（A） 标准名称 昼间 夜间 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB012523-2011） 70 55 运营期 1. 废气 本项目营运期破碎过程产生的有组织颗粒物、集气罩未捕集的无组织颗粒物及物料装卸、运输过程产生的扬尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建企业标准，钢渣立磨产生的有组织颗粒物与热风炉产生的有组织烟尘、SO2、NOX由一根排气筒排出，排放浓度从严选择执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气标准，具体详见表26～27。 表26 《大气污染物综合排放标准》中表2排放限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 周界外浓度最高点（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 1.0 40 39 表27 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物 排放级别 污染物限值（mg/m3） 监控位置 颗粒物 表2天然气标准 20 锅炉排放口 二氧化硫 50 氮氧化物 200 废水 本项目生活污水CODcr、BOD5、SS、氨氮排放浓度执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中排入城镇污水处理厂标准限值。具体见表28。 表28 排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L 执行标准 CODcr BOD5 SS 氨氮 最高允许排放浓度 300 250 300 30 3. 噪声 建设项目营运期厂界东侧、西侧及北侧噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准，即昼65dB(A)、夜55dB(A)；南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区排放标准，即昼70dB(A)、夜55dB(A)。 4. 固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修正)。 |
| 总量 控制 指标 | 1. 总量控制因子 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）和国家“十三五”总量控制指标，总量控制指标为氮氧化物、化学需氧量、氨氮、TN、VOCs。结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为氮氧化物。 2. 污染物总量指标 根据鞍山市生态环境局发布的《关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理工作的通知》及现行环保要求，建设项目污染物二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量及氨氮排放量均实行区域内现役源2倍削减量替代。厂区的生活污水直接排入污水处理厂的截污干管，已经纳入污水处理厂的总量，故不需再申请总量。 综上，建议本项目总量申请指标为： 废气 氮氧化物 2.62t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响和 保护 措施 | 该项目施工期建设属于基建项目，其主要流程有以下几个阶段：前期准备阶段、主体施工阶段、平整场地、设备装配等施工行为。项目施工期污染物排放主要来自基础建设阶段，具体污染防治措施如下： 施工废气防治措施 施工期土地平整、打桩、开挖及建材运输、建筑材料堆放、装卸和搅拌过程中都会产生扬尘。为有效控制扬尘量，建设单位须严格按照《鞍山市扬尘污染防治管理条例》(2014年1月1日)和《鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》要求对施工扬尘进行监管，主要采取施工场地围挡、物料堆放覆盖、湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，最大限度的降低施工扬尘对周围环境空气质量的影响，采取上述措施后可满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/2642-2016)中1.0mg/m3的要求，对环境空气影响较小。 施工废水防治措施 施工期生产废水主要来源于砂石料洗涤用水、混凝土养护排水和设备冲洗排水等。本项目上述施工期排水总量较小，经临建的沉淀池沉淀后回用于场地洒水，对周围水环境影响较小。 施工生活污水中主要污染来源于施工人员的排泄物、食物残渣等，主要污染物为CODcr和SS。施工生活污水排放经过临建旱厕，由当地居民清掏，对水环境影响较小。 施工固废防治措施 项目建设过程中所产生的固体废弃物主要源于项目施工本身产生的弃石弃土等。施工中应加强各个施工点的管理，注意文明施工，及时回填平整或者运往合适的建筑垃圾安置点，对外环境影响不大。 生活垃圾定期由环卫部门收集送至城市垃圾填埋场处理，对周围环境影响较小。 施工噪声防治措施 施工噪声主要为机械噪声，具有阶段性、临时性和不固定性的特点。在施工作业中设置四周围挡，同时尽量选择低噪声设备，严禁夜间施工，最大限度的降低对现场施工人员及附近活动人员的影响。采取上述措施后可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中相关标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 本项目营运期产生的废气主要为上料、一级圆锥破碎和二级对辊破碎过程、成品粉仓产生的有组织颗粒物，钢渣立磨过程产生的有组织颗粒物，热风炉烘干过程产生的烟尘、SO2、NOX、集气罩未捕集的无组织颗粒物及物料装卸、运输过程产生的扬尘。 有组织废气 （1）污染物源强核算 破碎过程污染源强核算 表29 破碎废气污染物产生和排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生 治理设施 集气罩+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） 污染物排放 排放方式 达标情况 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 收集 效率 去除 效率 处理能力 m3/h 是否为可行技术 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 上料 颗粒物 7535 75.35 16.5 99% 99% 10000 是 75 0.75 4.48 有组织（DA001） 达标 一级圆锥破碎 颗粒物 217.8 二级对辊破碎 颗粒物 217.8 ① 污染源强核算过程： 上料粉尘：根据《逸散性工业粉尘控制技术》中提供的产排污系数，上料粉尘的产生量为0.05kg/t原料，鉴于本项目原料为块状物料，因此本项目上料粉尘产生量取0.05kg/t原料。本项目年处理量为33万吨，则粉尘年产生量为16.5t/a。本项目上料工序的运行时间为每天工作20h，年工作300d。 本项目生产过程粉尘产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）中42废弃资源综合利用行业系数手册及3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中的相关排放因子，具体数值见表30。 表30 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）中 42废弃资源综合利用行业系数手册的排放系数 原料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 末端治理 技术名称 末端治理技术平均去除效率（%） 钢渣、水渣 破碎 颗粒物 kg/t-产品 0.66 袋式除尘 95 表31 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）中 3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册的排放系数 工段名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 末端治理 技术名称 末端治理技术平均去除效率（%） 磨粉 磨粉 颗粒物 kg/t-产品 1.19 袋式除尘 99 一级圆锥破碎：生产车间内设置有2台圆锥破碎机对原料钢渣及高炉水渣进行第一次破碎。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）中42废弃资源综合利用行业系数手册中的相关排放因子，本项目一次破碎粉尘产尘系数按0.66kg/t产品计，本项目产品总量为329986.673t/a，则颚式破碎机一次破碎粉尘产生量分别为217.8t/a。本项目一级圆锥破碎工序的运行时间为每天工作20h，年工作300d。 二级对辊破碎：生产车间设置2台锤对辊破碎机对原料钢渣及高炉水渣进行第二次破碎。本项目锤破工艺主要将钢渣及高炉水渣从100mm破碎至5mm以下，属于再破碎级别，参考42废弃资源综合利用行业系数手册中的相关排放因子，本项目对辊破碎粉尘产尘系数按0.66kg/t产品计，本项目产品总量为329986.673t/a，故对辊破碎机破碎粉尘产生量分别为217.8/a。本项目二级对辊破碎工序的运行时间为每天工作20h，年工作300d。 本项目设置2台圆锥破碎机及2台对辊破碎机，在每台圆锥破碎机及对辊破碎机产尘点上方各设置1个集气罩，共设置4个集气罩，集气罩的形式为微负压，本项目一级破碎及二级破碎工序产生的废气共用一套布袋除尘器（TA001）处理。废气通过管道收集后经布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率为99%，风机处理风量为10000m3/h，除尘净化效率按99%计。 ② 达标情况： 综上，本项目破碎废气经布袋除尘器处理后有组织颗粒物排放量为1.18t/a、排放浓度为16.39mg/m3、排放速率为0.16kg/h，排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2污染物排放限值要求。 钢渣立磨及热风炉污染源强核算 表32 钢渣立磨及热风炉废气污染物产生和排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生 治理设施 集气罩+布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002） 污染物排放 排放方式 达标情况 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 收集 效率 去除 效率 处理能力 m3/h 是否为可行技术 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 钢渣立磨 颗粒物 1963.5 78.54 471.24 100% 99% 40000 是 19.75 0.79 4.71 有组织 达标 热风炉烘干 工业废气 / / 1777.9万Nm3/a / / / / / / 1777.9万Nm3/a 烟尘 22.5 0.07 0.4 100% 99% 40000 是 0.22 0.04 0.004 SO2 37.12 0.11 0.66 100% 0 40000 是 37.12 0.11 0.66 NOx 147.36 0.44 2.62 100% 0 40000 是 147.36 0.44 2.62 合计 颗粒物 19.75 0.79 4.714 SO2 37.12 0.11 0.66 NOx 147.36 0.44 2.62 ① 污染源强核算过程： 钢渣立磨 生产车间设有1台钢渣立磨机对二级破碎后的物料进行磨粉。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）中3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中的相关排放因子，本项目钢渣立磨机产尘系数按1.19kg/t产品计，本项目产品总量为329986.673t/a，则项目钢渣立磨机磨粉过程产生的废气量为392.7t/a。本项目物料经钢渣立磨机磨粉后进入选粉机筛选，粒径不合格的粉料重回钢渣立磨击重新磨粉，根据企业提供资料，经选粉粒径不合格需二级磨粉的物料约占物料量的20%即66000t/a，此部分重回钢渣立磨击重新磨粉产生的废气量为78.54t/a，则项目钢渣立磨机磨粉过程产生的总废气量为471.24t/a。本项目钢渣立磨工序的运行时间为每天工作20h，年工作300d。 热风炉 表33 项目热风炉燃烧烟气产排情况一览表 污染源 污染物 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 排气筒高度 燃气 锅炉 工业废气 1777.9万Nm3/a / 1777.9万Nm3/a / 15m 烟尘 0.4t/a 22.5mg/m3 0.004t/a 0.22mg/m3 SO2 0.66t/a 37.12mg/m3 0.66t/a 37.12mg/m3 NOx 2.62t/a 147.36mg/m3 2.62t/a 147.36mg/m3 执行标准 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 烟尘：20 mg/m3，SO2：50 mg/m3，NOx：200 mg/m3 本项目设有1台热风炉对钢渣微粉及高炉渣进行烘干，热风炉每天运行20h，全年运行约6000h，采用的燃料为天然气，属于清洁能源。根据企业提供资料，吨渣耗气量约为5Nm3。以本项目年处理33万吨钢铁生产废料进行计算，本项目年天然气消耗量约为165万Nm3，燃烧废气与钢渣立磨产生的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 本项目燃烧烟气参照《第二次全国污染源普查工业污染源产物排污系数手册》中有关天然气燃烧排污系数进行计算。本项目天然气燃烧产排污系数见下表。 表34 天然气燃烧产排污系数一览表 锅炉类别 污染物指标 单位 产污系数 燃气蒸汽锅炉 工业废气量 Nm3/万m3天然气 107753 烟尘 千克/万m3天然气 2.4 SO2 千克/万m3天然气 0.02S* NOx 千克/万m3天然气 15.87 *天然气含硫量S按200mg/m3计，烟尘根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）取0.24t/106 m3 本项目设置1台钢渣立磨机及1台热风炉，热风炉吹出的热风进入钢渣立磨机对物料进行烘干，在钢渣立磨机产尘点设置微负压集气罩封闭管道收集，本项目钢渣立磨及热风炉工序产生的废气由一套布袋除尘器（TA002）处理。废气通过管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高的排气筒（DA002）排放。处理风量为40000m3/h，除尘净化效率按99%计。本项目钢渣立磨机及热风炉的运行时间为每天工作20h，年工作300d。 ② 达标情况： 综上，本项目钢渣立磨及热风炉废气经处理后有组织颗粒物、SO2及NOx排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建企业大气污染物排放浓度限值，实现达标排放。 成品粉仓产生的废气 ① 污染源强核算过程 表35 成品粉仓污染源强核算 产排污环节 污染物 种类 污染物产生 治理设施 仓顶除尘器（TA003-TA005） 污染物排放 排放 方式 浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 处理 能力 去除 效率 是否为可行技术 浓度mg/m3 排放 速率kg/h 排放量t/a 粉仓堆存 颗粒物 51.11 0.46 3.3 9000m3/h 99% 是 0.56 0.005 0.033 有组织 项目成品钢渣微粉及高炉水渣微粉拟采用粉仓贮存，粉仓高35米，直径18米，容积为8901m3，10米以下砼浇筑，10米以上为钢结构。项目产成品钢渣微粉及高炉水渣微粉经封闭输送带运至成品粉仓，粉仓堆存过程会产生一定量的粉尘，项目拟设有3个密闭成品粉仓（单仓容积8901m3），每个粉仓均在仓顶设仓顶除尘器，共设计3个仓顶除尘器（TA003-TA005），根据企业提供资料，单台仓顶除尘器风机风量为3000m3/h，除尘效率不低于99%。根据类比调查，粉尘产生量约占成品粉料的0.01‰。据此计算，项目年产钢渣微粉及高炉水渣微粉329986.673t/a，则粉尘产生量约3.3t/a。本项目成品粉仓的运行时间为每天工作24h，年工作300d。 ② 达标情况： 综上，本项目成品粉仓产生的废气经布袋除尘器处理后有组织颗粒物排放量为0.03t/a、排放浓度为0.44mg/m3、排放速率为0.004kg/h，排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2污染物排放限值要求。 图4 破碎工序废气处理系统技术路线图 图5 钢渣立磨及热风炉废气处理系统技术路线图 （2）可行性分析 本项目废气治理措施可行技术根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019），具体分析见下表。 表36 废气产生环节、污染物种类、排放形式与污染防治设施一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 排污许可污染防治设施要求 本项目污染防治设施 是否为可行技术 破碎、磨粉 颗粒物 有组织 集气收集+布袋除尘，其他 集气收集+布袋除尘 是 烘干 颗粒物、SO2、NOX 有组织 布袋除尘+低氮燃烧+二次燃烧+骤冷+活性炭吸附，其他 布袋除尘 是 布袋除尘器处理烟气的原理 脉冲布袋除尘器是一种干式除尘装置，也称过滤式除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来补集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置，其作用原理是粉尘在通过滤布纤维时因惯性作用与纤维接触而被拦截，滤袋上收集的粉尘定期通过清灰装置清除并落入灰斗，再通过出灰系统排出。 含尘气体由风机的引力下进入脉冲除尘器，在挡风板的作用下，气流向上流动，流降低，部分大颗粒粉尘由于惯性作用被分离出来落入灰斗，含尘气体进入中箱体滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上体箱，由出风口排出。 随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，使大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋中，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片，大膜片，相继复位，喷吹停止。被抖落的粉尘落入灰斗，经排灰阀排出机外。 除尘器优点 除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘；使用灵活，处理风量可由每小时数百万立方米到数十万立方米，可直接设于室内机床附近的小型机组，也可做成大型的除尘器；结构简单，运行稳定，投资较小，维护方便。 综上，根据工程分析可知，本项目破碎工序产生的颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建企业标准，钢渣立磨及热风炉工序产生的有组织颗粒物、SO2及NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气标准，污染防治措施技术、经济可行、有效。 本项目拟在设备逸散口处设置集气罩对有机废气进行收集，集气罩设置要尽量靠近废气产生部位，要求按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 26-2013）要求的参数设计，尽量提高集气罩收集效率。 布袋除尘器的设计参数 表37 布袋除尘器的设计参数（TA001） 序号 名 称 参 数 1 处理风量 10000m3/h 2 布袋材质 涤纶针刺毡滤袋 3 设备阻力 1200pa 4 过滤面积 170m2 5 过滤风速 1m/min 6 净化效率 99% 表38 布袋除尘器的设计参数（TA002） 序号 名 称 参 数 1 处理风量 40000m3/h 2 布袋材质 涤纶针刺毡滤袋 3 设备阻力 1200pa 4 过滤面积 680m2 5 过滤风速 1m/min 6 净化效率 99% （3）排放口基本情况 表39 排放口基本情况 编号 名称 类型 排气筒底部坐标/m 排气筒 排放标准 X Y 高度m 内径m 温度℃ DA001 颗粒物 立式 480783 4549418 15 0.5 30 120mg/m3 DA002 颗粒物 立式 480692 4549329 15 1.2 80 20mg/m3 SO2 50mg/m3 NOx 200mg/m3 表40 非正常工况下废气排放情况 非正常排放源 污染物 非正常工况发生频次 排放浓度mg/m3 持续时间 排放量kg 措施 DA001 颗粒物 1次/年 7535 1800s 37.68 立即停工处理 DA002 颗粒物 1次/年 1965.17 1800s 39.3 立即停工处理 SO2 1次/年 37.12 1800s 0.055 立即停工处理 NOx 1次/年 147.36 1800s 0.22 立即停工处理 无组织排放废气 集气罩未捕集的废气 根据前文源强核算内容可知，本项目上料、一级圆锥破碎及二级对辊破碎工序集气罩未捕集的废气颗粒物无组织排放量为4.52t/a，产生的粉尘80%（3.62t/a）自然沉降于料场内，收集后外售综合利用，未沉降的粉尘则以无组织形式排放，排放量为0.9t/a。 车辆运输、原料卸料、成品装车产生的粉尘 运输工序产生的粉尘： 本项目车辆运输产尘量采用经验公式估算(来自【西北铀矿地质】第32卷2期《无组织排放源常用分析与估算方法》中上海港环境保护中心和武汉水运工程学院研究成果)，经验公式为： 式中：Q：车辆运输产尘量，kg/辆； V：车辆行驶速度，15km/h； M：车辆载重量，25t(总运输量659986.673t)； P：道路表面物料量，0.2kg/m2； L：道路长度，0.1km； 经计算，本项目运输产尘量为0.184t/a。 原料卸料、成品装车车产生的粉尘： 本项目原料卸料产生的粉尘量采用山西环保科所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——卸料起尘量，g/次； u——平均风速，2.4m/s； M——卸料量，25t。 计算出卸料起尘量为7.998g/次，原料及成品运输约有26400次，因此卸料起尘量为0.21t/a，本项目卸料过程在封闭料场内进行，产生的粉尘80%沉降于封闭料场内，未沉降的粉尘则以无组织形式排放，排放量为0.04t/a。 综上所述，本项目运营期间产生无组织粉尘总量为0.94t/a。 达标情况 本项目无组织排放主要为车辆运输、物料装卸过程产生的无组织颗粒物及集尘罩未捕集的无组织颗粒物，需采取措施如下： ① 生产时应保持车间门窗关闭，减少无组织颗粒物扩散到外界环境中； ② 为了减少物料运输产生的扬尘污染，要求建设单位对厂区主要运输道路进行硬化，厂区与公路连接的道路定期清扫；运输车辆应采取封闭措施，并严格限制汽车超载车速； ③ 本项目各原料应储存于封闭的库房内，应进行分区存放，同时采取封闭措施，定期清扫和洒水措施。 在采取上述措施后，项目无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建企业标准要求。 卫生防护距离 根据《大气有害物无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中的规定，对项目无组织排放的颗粒物确定卫生防护距离。卫生防护距离的计算参数和计算结果为： 图6 卫生防护距离计算结果 根据上述计算，本项目无组织颗粒物的卫生防护距离为50m，本项目以厂界为边界向外设置50m卫生防护距离。目前，在卫生防护距离内现状无环境敏感目标，卫生防护距离设置满足要求。环评要求在防护距离内不得规划新建居民、学校、医院等敏感目标建筑。（卫生防护距离图见附图8）。 2、废水 本项目废水主要为生活污水及循环冷却水。 循环冷却水：本项目设置1座冷却塔及1座循环水池对液压油泵站内液压油进行冷却，冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用，不外排。本项目循环冷却水满足回用要求，由于蒸发等损耗需定期补充水，回水利用方案可行、有效。 生活污水：员工生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为0.89m3/d（266.4m3/a），主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，类比鞍山市居民生活污水等水质情况，本项目污水产生及排放情况见表24。 因此本项目排水主要为生活污水，本项目无生产废水排放，废水主要为生活污水，排放量约为266.4m3/a， 表41 废水类别、污染物及治理设施信息表 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生 治理设施 污染物排放 排放方式 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 浓度mg/L 排放量t/a 员工生活 生活废水 水量 / 333 / 化粪池 / 是 / 266.4 间接排放 进入海城市腾鳌污水处理厂 CODcr 250 0.08 15% 212.5 0.07 BOD5 200 0.07 9% 182 0.06 NH3-N 25 0.008 3% 24.25 0.008 SS 250 0.08 30% 175 0.06 本项目生活污水排入化粪池统一处理后，排入城市下水管网，最后进入海城市腾鳌污水处理厂，处理达标后排放。废水污染物排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中排入城镇污水处理厂标准限值要求。 依托污水处理设施的环境可行性评价 海城市腾鳌污水处理厂位于本项目西南侧5021米，占地32696m2。于2015年建设，主要用于处理海城市腾鳌镇范围内的生产废水和生活污水。处理能力设计2.5万m3/d，采用生化、物化处理工艺，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，依托可行。 本项目废水排放量为266.4t/a（0.888t/d），属于生活污水，水质简单，水量较小，在海城市腾鳌污水处理厂收水范围内，有富余能力接纳本项目污废水，故本项目废水通过城市下水管道排入海城市腾鳌污水处理厂处理措施可行。 3、噪声 （1）污强核算 表42 噪声源分析 单位：dB(A) 序号 噪声源 数量 (台/套) 持续时间 产生强度 位置 降噪措施 厂界达标情况 1 圆锥破碎机 2 24小时 85~90 室内 基础减振，厂房隔声 达标 2 对辊破碎机 2 24小时 85~90 室内 基础减振，厂房隔声 达标 3 磁选机 1 24小时 85~90 室内 基础减振，厂房隔声 达标 4 钢渣立磨 1 24小时 95 室内 基础减振，厂房隔声 达标 5 热风烘干炉 1 24小时 75 室内 基础减振，厂房隔声 达标 （2）达标情况 本项目设备噪声源强约为75~95dB(A)，按照《工业企业噪声控制设计规范》，确定本项目主要噪声源设备为运行中的生产设备，各设备噪声级具体情况见项目噪声源情况表42。 ⑴ 噪声预测公式 预测工况：多台设备同时运行，平均辐射噪声工况。 预测时段：全年工作300d，昼夜。 预测点位：在项目厂界四周外1m处。 预测方法： 预测方法采用数学模式法，模式按照《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/2.4—2021）中的有关规定选取。 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声压级： 式中：Li——某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声压级，dB(A)； Lw——某个声源的声功率级，dB(A)； r——某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数； Q——方向性因子，取2。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声压级： ③ 计算室外靠近围护结构处的A声压级： 式中：TL——围护结构的平均隔声量，dB(A)。各类围护结构隔声量见表43： 表43 围护结构建筑材料的隔声量 结构名称 材料组成 空气声隔声量(dB(A)) 墙体 双层彩色涂层钢板(0.6mm)，中间玻璃纤维(70mm) 30.0 窗 钢窗 22.0 门 钢门 23.0 屋顶 双层彩色涂层钢板(0.8mm)，中间玻璃纤维(70mm) 30.0 注：本项目结构为双层钢板，隔声量保守取25 dB(A)。 ④ 根据室外声压级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声功率级Lw： 式中： S——透声面积，m2。 ⑤ 计算室外等效声源在预测点产生的声级L： Li= L(r0)- (Adiv + Abar + Aatm + Aexc) L(r0)=LW – 20logr0 – 8 Adiv = 20log(r/r0) 式中：Li——等效室外声源在预测点的声压级； L(r0)—等效室外声源在预测点r0处的声压级； Adiv —声波几何发散引起的衰减量； Abar —遮挡物引起的衰减量，本项目不予考虑； Aatm—空气吸收引起的衰减量，本项目不予考虑； Aexc —附加衰减量，本项目不予考虑。 （3）厂界预测结果 根据项目具体情况，计算出项目生产对厂界噪声的贡献值，具体详见表44。 表44 噪声预测结果 单位：dB(A) 点位 声源强度 时段 衰减距离m 贡献值 标准值 东 97.78 昼间 23 32.9 65 夜间 55 南 90.14 昼间 30 24.14 70 夜间 55 西 80.14 昼间 3 62.24 65 夜间 55 北 97.78 昼间 20 34.02 65 夜间 55 由表27可知，该厂区东侧、西侧、北侧厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准要求，南侧厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类排放标准要求。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要包括一般固体废物及危险废物。 本项目产生的一般固废主要包括磁选机除铁过程产生的铁屑、选粉机收粉过程分离出的粒径不合格品、地面收集过程产生的落地粉尘、布袋除尘器收集的除尘灰及员工生活垃圾。磁选机产生的铁屑外售综合利用，选粉机分离出的粒径不合格品、落地粉尘及布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产，员工生活垃圾由环卫部门统一清运。 本项目产生的危险废物主要包括液压油泵站产生的废液压油、设备维修产生废机油及废机油桶，收集后委托有资质单位进行处理。 表45 固体废物产生及处理情况统计 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年产 生量 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 环境管理要求 磁选机除铁 铁屑 213-001-09 一般固废 / 固态 / 3.16t 固体废物暂存处 外售综合利用 3.16t 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 选粉机收粉 不合格品 311-001-51312-001-52 / 固态 / 66000t 回用于生产 66000t 地面收集 落地粉尘 900-999-66 / 固态 / 3.788t 回用于生产 3.788t 布袋除尘器收集 除尘灰 900-999-66 / 固态 / 913.29t 回用于生产 913.29t 员工生活 生活垃圾 / 固态 / 5.55t 由环卫部门统一清运 5.55t 液压油泵站 废液压油HW08 900-218-08 危险废物 / 液态 / 0.5t 危废间 委托有资质单位进行处理 0.5t 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定 设备维修 废机油及废机油桶HW08 900-219-08 / 液态 / 0.05t 委托有资质单位进行处理 0.05t 固体废物贮存场地的设置要求： （1）危险废物： 危险废物的收集、存放及转运应严格遵守国家环保总局颁布的《危险废物转移联单管理办法（修订草案）》（征求意见稿）（环办便函[2020]364号）执行。 ① 收集、贮存要求 危险废物应单独贮存，在破碎车间西南角设置1座10m2危险废物暂存间，其贮存期一般不超过1年，不得混入一般工业固废中，危险废物贮存场所的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。危险废物暂存场所需满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）条件，根据废物化学特性和物理形态分类收集存放，并贴上危险废物标识，危险废物应实行分类贮存并建立管理台账，严格执行“五联单”制度。 本项目具体的“四防”措施为：本项目危废间应密封建设，满足防风、防雨、防晒、防渗要求；贮存区四周设立围堰，地面基础采用防渗混凝土进行防渗处理，地面与裙脚均用坚固、防渗材料建造。 ② 运输、转移要求 危险废物运输过程中执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定和要求，做好危废转移登记。运输过程中需要注意包装容器要密闭，以免泄漏；禁止超装、超载。 ③ 可行性分析：本项目拟设置危废暂存间占地面积10m2，用于暂存废液压油、废机油及废机油桶，其产生量总计为0.55t/a，储存容积可满足危险废物暂存要求；则危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。 表46 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 周期 1 危废间 废液压油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 破碎车间西南角 10 m2 液态贮存 1年 2 废机油废机油桶 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-219-08 液态贮存 （2）一般工业固体废物： 建设单位必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，设置一般固废暂存场所，避免固废暂存过程对周边环境的影响。 5、地下水及土壤环境 本项目废液压油、废机油及废机油桶企业设置危废间暂存。危险废物暂存间、液压油泵站、LNG调压站为重点防渗区，地面用20cm厚P4级（渗透系数≤1.0×10-8cm/s）的抗渗混凝硬化处理；建筑外生产区硬化地面、其他生产车间、库房等为一般防渗区，防渗性能需要满足不低于1.5m厚防渗系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防止危险废物泄漏对项目所在地地下水及土壤产生影响。本项目废气经处理后均可达标排放，颗粒物等沉降对地表土壤影响较小。按要求建设后，经采取地面硬化，设备定期维护与检修，本项目运营对项目所在地土壤及地下水影响较小。 项目具体防渗分区情况见表47及附图3。 表47 项目厂区污染防治分区划分表 序号 名称 防渗级别 防渗要求 1 危险废物暂存间 重点防渗区 地面采取采用HDPE-GCL复合防渗系统＋混凝土防渗，可使重点防渗区域,的等效黏土防渗层Mb>2m，K<1×10-8cm/s 2 液压油泵站 3 LNG调压站 4 破碎车间、钢渣立磨车间 一般防渗区 地面釆取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域,的等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<l×l0-7cm/s 5 原料仓库、成品粉仓 简单防渗区 一般地面硬化 6 办公楼 7 生产厂区 6、环境风险 本项目运营期间所涉及的原辅材料主要为钢渣、高炉水渣、天然气、液压油及机油。产品为钢渣微粉及高炉水渣微粉。本项目涉及风险物质天然气（甲烷）、液压油、废机油废机油桶，其中废液压油最大贮存量为250kg/a、废机油最大贮存量为25kg/a，天然气最大贮存量为50Nm3。 综上所述，液压油及机油储存量较少且均小于临界量，天然气最大储存量超过临界量，需设置环境风险专项评价，具体分析见专项评价。 环境风险防范措施 ① 工程防范措施 本项目热风炉采用天然气供应，针对天然气输送采取的风险防范措施有： ⑴ 选择专用的燃气输送设备、阀门、管件，从而为安全稳定供气提供良好的基础，消灭事故隐患。 ⑵ 天然气主管上设置防爆片，在任何有爆炸安全隐患的部位均设置防爆装置。 ⑶ 在天然气风机房建筑物外墙上设置防爆风机。 ⑷ 输配天然气管网均设监控及数据采集系统，保证正常生产与调度。输配等处设有固定防爆测头组成的可燃气体浓度监测报警装置，及时提供可燃气体浓度监测情况。输配站内至少设两部直通外线电话，当发生事故，用户可报警，并能及时与消防部门联系。 ⑸ 按第二类防雷设计，地下、地上净化及输配站内工艺金属设备及管道均应接地。装置区内的照明灯具等均采用防爆型。所有管网在投入使用之前，必须进行高压泄漏试验后进行气体置换，站内须配置自救器和防毒面具。 此外，在消防安全上，项目的设计和施工将遵照《城镇燃气设计规范》和建筑设计防火规范》的要求，以及消防部门提供的技术规范。厂房内设置完备的消防器材，以达到“消防条例”的要求标准。抽放管路系统的连接必须严密，做到输送气体不渗漏，并在相应部位安设报警装置。对工序中的温度控制，将采用风扇或空调降温等措施，确保劳动者的健康和安全。各值班点必须与控制室设置通讯电话。 ② 管理防范措施 a 建立完善的管理制度，设立专人值班巡查，必须对安全设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由相关人员签字。 b 站区应在醒目位置设置”严禁明火”和风向标等标志，对厂内车辆运输和装卸设置固定停放区，并对装卸连接管道阀门处设置顶棚，避免装卸时阳光直射温度过高和下雨时，直接冲洗造成雨水混合油品污染，装卸区单独管理。 ③ 应急要求 建设单位应严格按照《建筑灭火器配置设计规范》配备相应的应急物资。同时建设单位应根据《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》，按照当地环保主管部门要求编制建设项目突发环境事件应急预案并进行备案。本项目应急预案编制的主要内容见下表。 表48 本项目环境风险应急预案主要内容 序号 项目 《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》 1 基本情况 包括本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点、企事业单位与周边环境敏感点位置关系示意图等 2 总则 包括编制目的、编制依据、适用范围、事件分级、工作原则和相关应急预案关系说明等。 3 应急组织指挥体系与职责 包括领导机构、工作机构、现场指挥机构及人员、环境应急专家组等 4 环境危险源分析与预测 主要包括生产工艺、风险环节等基本情况、可能产生的危害后果及严重程度、对周边环境敏感点的影响等。 5 环境风险防范设施建设情况 包括防爆风机等风险防范设施建设情况。 6 预防与预警机制 包括危险源监控与监测、应急准备措施、环境安全隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等。 7 应急处置 包括应急预案启动条件、指挥与协调、信息报告、分级响应、应急监测、现场处置、安全防护、应急终止等程序和措施。 8 后期处置 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等 9 应急保障 包括人力资源保障、财力保障、物资与装备保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等。 10 监督管理 包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等。 在采取严格有效的风险事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可降低本项目的事故概率和风险环境影响，环境风险可控，不会影响周边生态环境环境。因此，本项目的环境风险可以得到有效控制，其风险水平是可以接受的。 7、环保投资 项目总投资为6310.77万元，环保投资为56.5万元，占总投资的0.9%。项目环保投资具体情况见表49。 表49 环保投资一览表 时段 类别 污染物 环保措施 数量 投资（万元） 营运期 废气 布袋除尘器、排气筒 2套 30 废水 化粪池（50m3） 1座 5 冷却塔（300m3/a） 1座 4 循环水池（300m3） 1座 2 噪声 设置密闭、减振基础、低噪声设备等 / 5 固废 危险废物暂存间（10m2） 1座 0.5 其他 排污口规范化、防渗措施、风险防范 / 10 合 计 / 56.5 占总投资比例% / 0.9 8、环境管理和监测计划 ⑴ 环境管理 建设单位将设立专门环境管理部门，由总经理负责，并配备环保管理人员。环境管理部门主要职能是负责全公司的环境、安全监督管理工作，确保环保设施的正常运行，制定各环保设施的操作规程，安全分类管理和处置危险废弃物，协调处置并且记录发生的环境污染事件，同时在各生产单元指导环保负责人员具体工作。 ⑵ 环境管理职责 ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定建设项目环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责建设项目所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责建设项目环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑤ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 ⑶ 环境管理制度 建设单位建应按照《固定污染源排放许可分类管理名录》(2019年)中规定，需要在发生实际排污行为之前（取得环评批复后）办理排污许可手续。 建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 ⑷ 环境监测 本项目运营后，对周边环境造成影响的因素主要包括废气、噪声和固废等污染，要求建设单位按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）要求的频次定期委托有资质的监测单位对建设项目污染源和周边环境质量开展例行监测，监测计划如下： 表50 污染源自行监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废气 DA001 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16 297-1996)中表2新污染源有组织排放限值 DA002 颗粒物、SO2、NOX 1次/月 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气标准 周界外浓度最高点 颗粒物 1次/年 《大气污染物污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织污染物排放限值 噪声 四周厂界 Leq 1次/季度 东侧、西侧、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 固废 全厂固废种类、产生量、处理方式、去向 1次/月 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16 297-1996)中表2新污染源有组织排放限值 |
|  | DA002 | 颗粒物、SO2、NOX | 1套布袋除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气标准 |
|  | 成品粉仓 | 颗粒物 | 3套仓顶除尘器（TA003、TA004、TA005） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源有组织排放限值 |
|  | 集气罩未捕集及物料装卸、运输 | 颗粒物 | 无组织排放 | 《大气污染物污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 员工生活 | NH3-N、SS、 CODcr、BOD5 | 化粪池 | 经化粪池处理后排入海城市腾鳌污水处理厂集中处理 |
|  | 液压油泵站 | 循环冷却水 | 冷却塔、循环水池 | 循环使用不外排 |
| 声环境 | 机械设备 | 机械噪声 | 低噪声设备、基础减震 | 东、西、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 固体废物 | 本项目营运期固体废物主要包括一般固体废物及危险废物。 本项目产生的一般固废主要包括磁选机除铁过程产生的铁屑、选粉机收粉过程分离出的粒径不合格品、地面收集过程产生的落地粉尘、布袋除尘器收集的除尘灰及员工生活垃圾。磁选机产生的铁屑外售综合利用，选粉机分离出的粒径不合格品、落地粉尘及布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产，员工生活垃圾由环卫部门统一清运。 本项目产生的危险废物主要包括液压油泵站产生的废液压油、设备维修产生废机油及废机油桶，收集后委托有资质单位进行处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目设置液压油泵站，液压油在封闭系统内循环使用，且用量较少。项目液压油泵站、危废间为重点防渗区（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），防止液压油泵站及罐车泄漏对项目所在地地下水及土壤产生影响。项目废气经处理后均可达标排放，颗粒物等沉降对地表土壤影响较小。按要求建设后，本项目运营对项目所在地土壤及地下水影响较小。 |
| 生态保护措施 | 本项目为新建项目，厂区范围内无原始植被生长和濒危珍贵野生动物活动，通过绿化、厂区环境整治和地面硬化，可以明显改善厂区环境及对周围生态环境的影响。 |
| 环境风险 防范措施 | a 项目液压油泵站、危废间为重点防渗区（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。 b. 厂区内设置天然气泄漏检测系统，设置泄漏检测回路及可燃气体检测探头，安装于LNG设备撬等处； c 建立完善的管理制度，设立专人值班巡查，必须对安全设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由相关人员签字。 d 厂区应在醒目位置设置”严禁明火”和风向标等标志，对厂区内车辆运输和装卸设置固定停放区，并对装卸连接管道阀门处设置顶棚，避免装卸时阳光直射温度过高和下雨时，直接冲洗造成雨水混合油品污染，装卸区单独管理。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理 ①全面贯彻落实国家和省、市、县各项环境保护方针、政策和法规。 ②本项目属于废弃资源综合利用业，为新建项目。根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）及《排污许可管理条例》中相关规定，本项目需要在发生实际排污行为之前（取得环评批复后）办理排污许可等相关手续。 ③根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，除水和大气污染防治设施外，建设单位应在环境保护设施竣工之日起3个月内完成其他环境保护设施验收，需要进行调试或者整改的，验收期限不得超过12个月，水和大气污染防治设施应在取得排污许可证后进行环境保护设施竣工收验。并根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对相关信息进行公开。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，并接受环境保护主管部门监督检查。 ④按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。 ⑤负责监督环境保护实施计划的编写，负责监督环境影响报告书中所提出的各项环保措施的落实。 ⑥负责公司所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，对事故发生原因调查分析，并对有关负责人及操作人员进行处理，同时提出整治措施，杜绝事故再次发生。 ⑦领导和组织实施本公司的环境监测，确保大气污染物、废水达标排放；控制厂界噪声达标。运营期产生的固体废物得到安全处置或综合利用，建立公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 ⑧负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施。 ⑨有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环保法制的观念。 二、排污口规范化管理 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 1、排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 2、排污口设置的技术要求 各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，其中采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游不大于6倍直径，和距上游方向不小于3倍直径处。采样平台应有足够的工作人员安全、方便地操作。平台面积不小于1.5平方米，并设有1.1米高的护栏和不低于10厘米的脚部挡板。无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置，并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置点应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 3、排污口立标管理 ①固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中有关规定执行。排放口图形标志牌见表51。 表51 排污口环境保护图形提示标志 排放口 废气排放口 噪声源 废水排放口 危险废物贮存场所 图形符号 背景颜色 绿色 黄色 图形颜色 白色 黑色 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 4、固体废物台账管理 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中要求，本项目产生的一般工业固体废物需进行管理台账并实施分级管理。其中台账主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录；在填写台账记录表时，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体种类确定固废的具体名称；一般工业固体废物管理纸质台账保存期限不少于5年。 |

# 六、结论

鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目建设项目符合国家产业政策；根据根据《二〇二二年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议纪要》，“该项目经2022年鞍山腾鳌经济开发区规划委员会第四次会议同意鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目”，项目位置在黄士村，选址合理。项目在运营期产生的废气、废水、噪声及固废经治理后满足达标排放要求，对周围环境影响较小，不会改变区域环境质量现状；建设单位在认真落实环评报告中提出的各项污染防治对策和措施后，并保证其稳定运行达标排放，项目建设不会对大气、水、声、土壤环境造成明显不利影响，且风险可控。建设项目在确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 10.167t/a | / | 10.167t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.66t/a | / | 0.66t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 2.62t/a | / | 2.62t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 铁屑 | / | / | / | 3.16t/a | / | 3.16t/a | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 66000t/a | / | 66000t/a | / |
|  | 落地粉尘 | / | / | / | 3.788t/a | / | 3.788t/a | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 913.29t/a | / | 913.29t/a | / |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 5.55t/a |  | 5.55t/a |  |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废机油及废机油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

鞍山昊通新材料有限公司

年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目

# 环境风险评价专题

二О二二年十一月

# 基本情况

随着我国国民经济的迅速发展和全球经济一体化进程的加快，我国基础建设得到长足发展，而对建材的需求也越来越大，同时，随着产业的不断发展，对建材性能也提出了越来越高的要求。由于受国内外市场天然建材资源稀缺的制约，迫切需要生产高质量水泥混凝土，满足日益增长的国民经济建设等产业的发展需要，正是在这样的背景下，鞍山昊通新材料有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，投资6310.77万元在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村建设鞍山昊通新材料有限公司年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目，主要产品为钢渣微粉及高炉渣微粉。

本项目占地面积为37700m2，总建筑面积为6828m2，主要建设内容为破碎车间1座（建筑面积为1702m2）、钢渣立磨车间1座（建筑面积为1400m2）、原料仓库1座（建筑面积为2190m2）办公楼及附属建筑物1座（建筑面积为1536m2）。建成后生产能力为年处理33万吨钢铁生产废料综合利用项目。

评价工作程序

评价工作程序见图1。

图1  风险评价工作程序

# 评价依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）（2021年4月1日）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（2019年3月1日）；

（6）辽宁省生态环境厅关于公布《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》的通知，（辽环综函[2020]192号），2020年4月22日；

（7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）2013.12.7施行；

（8）《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅印发，2020年2月26日。

# 四、环境风险识别

## （1）建设项目风险源调查

① 危险物质数量及分布情况

表1     危险物质数量和分布情况一览表

| 类别 | 涉及物质 | 性质 | 年用（产生）量 | 最大存储（产生）量 | 临界量（吨） | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 天然气（LNG） | 液态 | 150万Nm3/a | 50m3（21.3t） | 10(甲烷) | 撬车，厂内停放贮存 |
| 三废物质 | 废液压油 | 液态 | 0.5t/a | 0.25t | 2500 | 危废间 |
|  | 废机油及废机油桶 | 液态 | 0.05t/a | 0.025t | 2500 | 危废间 |

② 生产工艺特点

本项目产品为钢渣微粉和高炉渣微粉，工艺主要为将大块的钢渣及高炉渣（粒径30-60cm)经二级破碎后（粒径小于5mm)进行磁选分离出铁块，经磨机碾磨成粒径为400目的产品。

生产过程中，物料运转均通过输送带传送，主要生产设备均在封闭车间内进行，原料进料口有半封闭平台，成品及原辅料均在封闭厂房内堆放，厂区地面道路硬化，车间内主要生产设备产尘采用布袋除尘器收尘处理的方法。具体工艺流程说明如下：

原料预处理

（1）上料

外购的钢渣及高炉水渣散堆在原料仓库，将大块的钢渣及高炉水渣（粒径30-60cm)从倒料平台由输送带运送至一级圆锥破碎机上料口处，并在上料口采取活动式可封闭上料口。

- 一级破碎

钢渣及高炉水渣由传送带运至一级圆锥破碎机上料口，将大块钢渣及高炉水渣破碎成粒径为100mm以下的块状。

- 二级破碎

经一级破碎后的钢渣及高炉水渣块状料由输送带运送至二级对辊破碎机上料口，经二级对辊破碎机破碎后粒径不大于5mm，以满足进入磨粉机的规格要求。

- 磁选除铁

将粒径不大于5mm的半成品钢渣及高炉水渣通过溜槽进入磁选机除铁，磁选机是使用粒状物料中除去铁粉等筛选设备。

本项目原料预处理工艺流程及产排污节点如下：

图2  原料预处理工艺流程

磨粉系统

（1）磨粉

经破碎后的半成品钢渣及高炉水渣在封闭库房内存放。堆场的钢渣及高炉水渣由铲车装入受料斗，通过通过受料斗底部的称重皮带机均匀地将半成品钢渣及高炉水渣送至钢渣立磨机进行磨粉，磨制成钢渣微粉及高炉渣微粉（400目），并通过热风炉（天然气供应）对钢渣微粉及高炉渣微粉进行烘干。

钢渣立磨机设置大块溢出输送提升系统，用以输送提升由磨盘溢出的粉末碎物料和含铁物料，并在设备检修清空磨机时回用于生产。

（2）选粉机

合格的钢渣微粉和高炉渣微粉通过选粉机后由袋式选粉机收集，收集后的钢渣微粉和高炉渣微粉经空气斜槽输送至成品库；不合格的粗粉被选粉机分离后经返料皮带机和斗提机重新返回磨机内继续碾磨。在返料过程中，原料中的铁屑等被除铁器收集外排。

（3）成品入库

经选粉机筛选后粒径达到400目的钢渣微粉及高炉渣微粉成品入库。

本项目磨粉系统工艺流程及产排污节点如下：

图3  磨粉系统生产工艺流程

根据建设项目原辅材料、三废、产品并结合项目生产工艺特点可知，本项目危险物质为天然气、液压油、废机油及废机油桶。

天然气中各组分的基本性质见下表2-3。

表2     天然气中各主要组分的基本性质(0℃，101.325kPa)

| 项目 组分 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 正丁烷 | 异丁烷 | 其它烃类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | i-C4H10 | C5-C11 |
| 密度(kg/m3) | 0.72 | 1.36 | 2.01 | 2.71 | 2.71 | 3.45 |
| 爆炸上限 %(V) | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| 爆炸下限 %(V) | 15.0 | 13.0 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| 自燃点(℃) | 645 | 530 | 510 | 490 | / | / |
| 理论燃烧温度(℃) | 1830 | 2020 | 2043 | 2057 | 2057 | / |
| 燃烧1m3气体所需空气量(m3) | 9.54 | 16.7 | 23.9 | 31.02 | 31.02 | 38.18 |
| 最大火焰传播速度(m/s) | 0.67 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | / | / |

表3     甲烷物化特性一览表

| 化学品名称 | 中文名称 | 甲烷 | 英文名称 | Marsh gas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 分 子 量 | 16 |
|  | CAS 号 | 74-82-8 |
| 危险性概述 | 危险性类别 | 第 2.1 类易燃气体险 |
|  | 燃爆危险 | 本品易燃，具窒息性。有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 灭火剂 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 接触控制与个体防护 | 职业接触限值 | 最高容许浓度(mg/m3) | —— |
|  |  | 时间加权平均容许浓度(mg/m3) | —— |
|  |  | 短时间接触容许浓度(mg/m3) | —— |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |
|  | 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 理化特性 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |
|  | 熔 点(℃) | -182.5 | 沸 点(℃) | -161.5 |
|  | 相对密度(水=1) | 0.42(-164℃)g/cm3 | 相对蒸气密度(空气=1) | 0.55g/cm3 |
|  | 临界温度(℃) | -82.6 | 临界压力(MPa) | 4.59 |
|  | 闪 点(℃) | -188 | 引燃温度(℃) | 538 |
|  | 爆炸上限%(V/V) | 5.3 | 爆炸下限%(V/V) | 15 |
| 毒理学资料 | LD50：无资料，LC50：无资料 |
| 运输信息 | 危险货物编号 | 21007 | UN编号 | 1971 |
|  | 包装标志 | / | 包装类别 | 052 |

废液压油理化性质见表4。

表4     废液压油理化性质

| 中文名 | 废液压油 | 英文名 | / | CAS号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 230~500 | 闪点 | 224℃ | 相对密度（水=1） | <1 |
| 溶解性 | 不溶于水 | 燃烧性 | 可燃 | 引燃温度（℃） | 248 |
| 外观 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |

废机油理化性质见表5。

表5     废机油理化性质

| 中文名 | 废机油 | 英文名 | / | CAS号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 230~500 | 闪点 | 224℃ | 相对密度（水=1） | <1 |
| 溶解性 | 不溶于水 | 燃烧性 | 可燃 | 引燃温度（℃） | 248 |
| 外观 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |

### 风险单元识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的定义，环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性，最大可信事故是指基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

按《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1，确定本项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中产生的主要危险性物质为天然气、废液压油及废机油及废机油桶。

本项目废液压油、废机油及废机油桶产生量均小于临界量，废液压油、废机油及废机油桶收集贮存于危废间，定期委托有资质单位处理，危险废物贮存场所的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。危险废物暂存场所满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）条件，根据废物化学特性和物理形态分类收集存放，并贴上危险废物标识，危险废物应实行分类贮存并建立管理台账，严格执行“五联单”制度。因此废液压油、废机油及废机油桶发生事故几率较小，而天然气因泄漏发生事故概率较大，因此本评价认为项目最大可信事故为天然气泄漏事故。

本项目废液压油、废机油年产生量小，均用规格150kg/桶的铁桶收集贮存于危废间，定期委托有资质单位处理，危险废物贮存场所的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。危险废物暂存场所满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）条件，根据废物化学特性和物理形态分类收集存放，并设专人管理，发生泄漏的几率较小，由于废机油及废液压油闪点及引燃温度较高，不易发生火灾爆炸事故。

本项目生产过程中使用液化天然气（LNG）作为热风炉能源，本项目液化天然气存储方式为以撬车方式厂内存储，如因工人操作不当，管道、管线、阀门等损害发生泄漏，未及时发现，泄漏点周围天然气浓度过高，使空气中的氧气不足以维持生命的话，会致人窒息死亡，泄漏的天然气遇明火会因发生爆炸而造成伤亡。

综上所述，废机油、废液压油发生事故危害较小，而天然气发生事故危害较大，因此本评价认为项目最大可信事故为天然气泄漏事故。

危险性物质分布：原料天然气储存于厂区槽罐车内，槽罐车停放在破碎车间北侧。

## （3）可能影响的途径

原料天然气（LNG），因LNG撬车具有一定的压力，厂内设备和输气管线等的材质缺陷、施工缺陷、运行腐蚀或机械损伤、密封件老化等因素可能引发天然气泄漏。操作人员由于自身技术水平不高或责任心不强，导致误操作或违章操作，也可能引发泄露事故；静电未消散或连接管静电性能差、操作失误、对明火源管理不严等都有可能导致火灾、爆炸。

表6     建设项目环境风险识别表

| 序号 | 风险源 | 主要危险物质 | 最大贮存量 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废间 | 废液压油 | 250kg | 泄漏、火灾爆炸次生污染 | 危险物质泄漏或火灾爆炸次生污染物影响环境空气及地表水 | 建设项目周围居民、大气、地表水 |
| 2 | 危废间 | 废机油及废机油桶 | 25kg |  |  |  |
| 3 | LNG槽罐车 | 天然气 | 50m3 |  |  |  |

# 五、环境敏感目标调查

本项目位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇黄士村。根据现场调查，项目周边环境敏感目标见下表7。

表7     建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边3km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 接官村 | NW | 910 | 居住区 | 9800 |
|  | 2 | 黄士堡 | SE | 924 | 居住区 | 7013 |
|  | 3 | 接官堡村 | NW | 876 | 居住区 | 8926 |
|  | 4 | 贵兴堡 | SE | 1213 | 居住区 | 6200 |
|  | 5 | 穆家镇 | NE | 937 | 居住区 | 7060 |
|  | 6 | 北穆家 | NE | 1690 | 居住区 | 5500 |
|  | 7 | 东穆家村 | NE | 2038 | 居住区 | 2007 |
|  | 8 | 东甘村 | S | 2320 | 居住区 | 3080 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 49586 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 |
|  | 1 | 厂区地下水 | 无 | Ⅲ类 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地表水 | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |
|  | 1 | 杨柳河 | 农灌用水 | Ⅴ类 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E2 |

图4  建设项目环境风险大气评价范围图

# 评价工作等级判定

突发大气环境事件风险分级

### （1）风险调查及风险潜势初判

项目天然气罐车位于厂区破碎车间北侧，储存量为50m3。

① 危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B可知五天然气（甲烷）临界量为10t，根据附录C中C.1公式如下：

式中：w1，w2，……，wn——每种危险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，……，Wn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：⑴ 1≤Q＜10；⑵ 10≤Q＜100；⑶ Q≥100。计算结果见下表：

表8     危险物质数量与临界值比值（Q）计算结果表

| 危险单元 | 危险物质 | CAS号 | 最大储存（产生）量 | 临界量（吨） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废间 | 废液压油 | - | 250kg | 2500 | 0.0001 |
|  | 废机油及机油桶 | - | 25kg | 2500 | 0.00001 |
| 罐车 | 天然气（LNG） | - | 50m3 | 10(甲烷) | 2.13 |
| 合计 | 2.13 |

综上，本项目Q值为1＜Q≤10。

### （2）评价等级

行业及生产工艺（M）

表9     行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、硫化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |

综上，本项目为其他行业，已涉及危险物质使用、贮存的项目为依据，分值为5，所以为M4。

危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表10     危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上，本项目危险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，行业及生产工艺为M4，因此本项目危险物质及工艺系统危险性判定等级为P4。。

环境敏感程度分级

- 大气环境

表11     大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

- 地表水环境

表12     地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表13     环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区和准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，世界文化和自然遗产地，红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的；水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

表14     地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

- 地下水环境

表15     地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表16     包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

表17     地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

环境敏感程度（E）的分级

根据表74建设项目环境敏感特征表，本项目大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E3。

建设项目环境风险潜势划分

表18     建设项目环境风险潜势划分（P）

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 本 项 目 | 大气环境（E2） | / | / | / | Ⅱ |
|  | 地表水环境（E2） | / | / | / | Ⅰ |
|  | 地下水环境（E3） | / | / | / | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

综上，本项目大气环境风险潜势划分为Ⅱ，地表水风险潜势划分为Ⅰ，地下水风险潜势划分为Ⅰ，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。

表13     评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 |
| 本 项 目 | 大气环境（Ⅱ） | / | / | 三级 | / |
|  | 地表水环境（Ⅰ） | / | / | / | 简单分析 |
|  | 地下水环境（Ⅰ） | / | / | / | 简单分析 |

综上，本项目环境风险评价等级为简单分析风险评价工作等级划分根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中表1确定，建设项目环境风险评价等级取各要素等级的相对高值，本项目评价工作等级为三级，风险评价范围为边界外3km。

# 七、环境风险事故情形分析

## （1）事故情形设定

由于本工程的LNG撬车具有一定的压力，厂内设备和天然气输送管线等的材质缺陷、施工缺陷、运行腐蚀或机械损伤、密封件老化等因素可能引发天然气泄漏。操作人员由于自身技术水平不高或责任心不强，导致误操作或违章操作，也可能引发泄露事故。天然气输送管线安全阀失效，控制阀门开关失灵，管道及相关的配套设备强度下降或者作业人预案误操作等都会造成设备管线憋压，管道的设备等密闭性能不好，管线法兰阀门垫片使用不当火过期，管道穿孔、焊口开裂、断裂等造成天然气泄漏，遇明火可能发生火灾或爆炸事故。另外，调压站是天然气输配系统的重要组成部分，由于调压站内设备繁杂，且天然气运行压力较高，一旦燃气发生泄漏，遇明火发生火灾、爆炸，不完全燃烧产生次生CO污染。

天然气泄露或放空将对周围环境空气质量造成一定程度的不利影响。天然气泄露过程中若遇明火可能被引燃，造成火灾事故，给事故现场人身安全带来损害。分析出现明火的形式主要包括打火机、火柴及吸烟烟头等产生的明火；未设置保护措施，违章电、气焊作业产生的明火；与地面机械摩擦等产生的机械明火；电器、开关等故障产生明火；物料、职工工作服等防静电措施失效，磨擦产生的明火等。

天然气虽然属于易燃易爆性气体，但天然气的燃点很高，密度小易与空气易扩散，通常轻微的泄漏不会造成火灾、爆炸事故，在天然气的浓度达到爆炸极限时，才会遇火发生爆炸。天然气中主要成分为甲烷，属于窒息性气体。当空气中甲烷浓度达到25%~30%时，由于窒息作用人体可出现头晕、呼吸加速、运动失调等症状。一旦发生泄漏事故，调压站内将迅速关闭管道阀门，在断裂口泄漏的天然气将喷射而出形成烟团，由于甲烷气体质量比空气轻，烟团可以迅速上升、扩散，在断裂口形成的地面窒息浓度区域仅限于管道附近。

## （2）泄漏量估算

天然气泄漏

本项目采用的是液化天然气。

液化天然气泄漏速率采用伯努利方程进行估算，储罐容器压力为0.5MPa，管道直径为0.15m，泄漏孔径取10%孔径即0.0002m2；由此得到本项目液化天然气的泄漏速率为2.34kg/s。由于LNG储罐设有紧急切断阀，故泄漏时间按10min计，则泄漏量为1.40t。

压缩天然气泄漏速率按环境风险评价导则附录F中气体泄漏公式估算：

式中： QG—气体泄漏速度，kg/s；

Cd—气体泄漏系数，取1；

A—裂口面积，m2；

M—物质的摩尔质量，16.04kg/mol；

P—容器内压力，0.5MPa；

R—气体常数，8.314J/（mol·K）；

TG—气体温度，取273K；

Y—流出系数，对于临界流Y=1.0；

γ—气体的绝热指数，取1.316。

储罐容器压力为0.5MPa，管道直径为0.15m，泄漏孔径取10%孔径，泄露面积即0.0002m2；由此得到本项目液化天然气的泄漏速率为0.002kg/s。

# 八、环境风险分析

天然气发生泄漏进而引发火灾爆炸事故对人员、财产的损失影响应纳入安全评价范畴，环境风险评价主要考虑对周边环境的影响。

## （1）对环境空气影响分析

项目事故泄漏的天然气引发的火灾爆炸的预测已纳入安全预评价，本次评价主要对事故状态下泄漏的天然气对生态环境和人群健康的危害进行分析。天然气侵入途径为吸入、属微毒类，有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧而引起中毒，空气中达到25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。小鼠吸入42%浓度，60分钟有麻醉作用；天然气泄漏产生的气体主要为甲烷，甲烷密度比空气小的多，稀释扩散很快，甲烷的测试浓度下降非常快，泄漏后会快速扩散到空气中。且本项目配备天然气浓度超限报警装置，一且发生气体泄漏，可及时发现并进行处理，一个泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物生物影响是局部的，泄漏后立即组织人员疏散，不会对人员产生影响。在处理天然气泄漏时，应根据其泄漏和燃烧特点，迅速有效地排除险情，避免发生爆炸事故。在处理天然气泄漏，排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆、后排除”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，灵活运用关闭阀断气，堵塞漏点。

根据对该工程工艺过程及天然气本身特性分析，该项目营运过程中主要是天然气（LNG）泄漏造成的火灾或爆炸。对环境危害预测主要考虑：泄漏污染影响、火灾引发的二次污染和影响。由于天然气比重较轻，相对比重为0.7174（对空气），天然气放散、泄漏后，会迅速上升，易散失，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显的危害。天然气火灾、爆炸事故生成主要污染物为CO、CO2。天然气泄漏事故发生后，达到天然气爆炸浓度，在有火源的情况下，将发生火灾爆炸事故，天然气燃烧产生次生污染物主要为CO。一氧化碳具有毒性，进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，产生碳氧血红蛋白，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。本项目设有可燃气体报警器和天然气紧急切断阀，一旦发生天然气泄漏可及时发现并紧急切断泄漏源，天然气泄露量小，随空气飘散，且现场操作工人定期培训考核，严格管理，CO中毒事故发生几率较小。

项目生产过程产生的废液压油、废机油及废机油桶暂存在危废间内定期委托有资质单位处置及输运。危险废物泄漏事故发生的原因主要为管理制度不执行、人员操作不当，造成的包装物破损引起泄漏。建设单位对危废间设定严格的制度管理及防渗措施，因此危险废物泄漏发生的几率较小。

## （2）对生态环境影响分析

由于天然气的易燃易爆特性，泄漏后可能产生喷射火焰或爆炸烟云，产生的热辐射将对加油、加气站周边产生一定的灼烧影响。但其影响主要集中在站场范围内，事故结束后可恢复，热辐射的影响是暂时的、可逆的。本项目配备有天然气浓度限值报警装置，一旦发生气体泄漏，可及时发现并进行处理。建设项目通过采取相应的风险防范措施和建立突发环境应急预案后发生事故的概率较低，事故影响也能降至可接受水平。

# 九、环境风险管理

## （1）工程防范措施

本项目热风炉采用天然气供应，针对天然气输送、液压油泵站及危废间采取的风险防范措施有：

（1）将液压油储存于阴凉、通风的库房，库房地面进行防渗处理，门口设置围堰。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；

（2）项目液压油泵站、危废间为重点防渗区（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）；

（3）选择专用的燃气输送设备、阀门、管件，从而为安全稳定供气提供良好的基础，消灭事故隐患；

（4）天然气主管上设置防爆片，在任何有爆炸安全隐患的部位均设置防爆装置；

（5）在天然气风机房建筑物外墙上设置防爆风机；

（6）输配天然气管网均设监控及数据采集系统，保证正常生产与调度。输配等处设有固定防爆测头组成的可燃气体浓度监测报警装置，及时提供可燃气体浓度监测情况。输配站内至少设两部直通外线电话，当发生事故，用户可报警，并能及时与消防部门联系；

（7）按第二类防雷设计，地下、地上净化及输配站内工艺金属设备及管道均应接地。装置区内的照明灯具等均采用防爆型。所有管网在投入使用之前，必须进行高压泄漏试验后进行气体置换，站内须配置自救器和防毒面具。

此外，在消防安全上，项目的设计和施工将遵照《城镇燃气设计规范》和建筑设计防火规范》的要求，以及消防部门提供的技术规范。厂房内设置完备的消防器材，以达到“消防条例”的要求标准。抽放管路系统的连接必须严密，做到输送气体不渗漏，并在相应部位安设报警装置。对工序中的温度控制，将采用风扇或空调降温等措施，确保劳动者的健康和安全。各值班点必须与控制室设置通讯电话。

## （2）管理防范措施

环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失。

① 厂区内设置天然气泄漏检测系统，设置泄漏检测回路及可燃气体检测探头，安装于LNG设备撬等处；

② 建立完善的管理制度，必须对安全设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由相关人员签字；

③ 厂区应在醒目位置设置”严禁明火”和风向标等标志，对厂区内车辆运输和装卸设置固定停放区，并对装卸连接管道阀门处设置顶棚，避免装卸时阳光直射温度过高和下雨时，直接冲洗造成雨水混合油品污染，装卸区单独管理；

④ 按照有关企业防火规范的要求，充分考虑各建筑物、构筑物间距、主装置和辅助装置的间距的安全布置，防爆区和非防爆区之间的防火间距和安全距离；

⑤ 装置内布置按照防爆区域划分有关的标准规范进行设计，考虑了防火、防爆距离和疏散通道，且有足够的通道及空间便于作业者操作及检修；

⑥ 主厂房为现浇钢筋混凝土框架结构，局部支撑平台采用钢结构，围护结构是钢筋混凝土框架填充墙；

⑦ 主厂房的主要工艺过程如酯化和缩聚所接触的物料的闪点大于65℃，因此火灾危险性分类属丙类，除了加强设备、管路密闭，防止泄漏外都设置了防火墙和半截墙等；

⑧ 厂区分区域定时安排专人负责巡查，一旦发现物料泄漏或火源、火种等隐患应立即采取相应应急措施，将风险降至最低。

## （3）应急监测

发生应急事故期间，委托当地监测站进行应急监测，可以对废水、废气等相关污染因子进行检测。

一般原则：对大气的监测应以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受到污染影响的居民宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

针对具体事件情景制定监测方案，见表。

表14     大气应急监测方案

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 事故点上风向设置1个对照点，下风向 设置3个采样点，厂界 | 一氧化碳、甲烷、非甲烷总烃 | 1次/时，根据事故情况，可适当增加或减少监测频次。 | 事故影响范围扩大，扩大监测点布设范围，遵循布点原则开展应急监测。 |

## （4）应急要求

建设单位应严格按照《建筑灭火器配置设计规范》配备相应的应急物资。同时建设单位应根据《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》，按照当地环保主管部门要求编制建设项目突发环境事件应急预案并进行备案。本项目应急预案编制的主要内容见下表。

表15     本项目环境风险应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况 | 包括本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点、企事业单位与周边环境敏感点位置关系示意图等 |
| 2 | 总则 | 包括编制目的、编制依据、适用范围、事件分级、工作原则和相关应急预案关系说明等。 |
| 3 | 应急组织指挥体系与职责 | 包括领导机构、工作机构、现场指挥机构及人员、环境应急专家组等 |
| 4 | 环境危险源分析与预测 | 主要包括生产工艺、风险环节等基本情况、可能产生的危害后果及严重程度、对周边环境敏感点的影响等。 |
| 5 | 环境风险防范设施建设情况 | 包括防爆风机等风险防范设施建设情况。 |
| 6 | 预防与预警机制 | 包括危险源监控与监测、应急准备措施、环境安全隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等。 |
| 7 | 应急处置 | 包括应急预案启动条件、指挥与协调、信息报告、分级响应、应急监测、现场处置、安全防护、应急终止等程序和措施。 |
| 8 | 后期处置 | 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等 |
| 9 | 应急保障 | 包括人力资源保障、财力保障、物资与装备保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等。 |
| 10 | 监督管理 | 包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等。 |

## （5）应急救援物资

表13     本项目环境风险应急救援物资

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 10个 |
| 2 | 防毒面具 | 10个 |
| 3 | 胶皮手套 | 50双 |
| 4 | 维修工具 | 1套 |
| 5 | 消防桶 | 5支 |
| 6 | 灭火器 | 10个 |
| 7 | 医药箱 | 1个 |

# 十、分析结论

在采取严格有效的风险事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可降低本项目的事故概率和风险环境影响，环境风险可控，不会影响周边环境正常生活。因此，本项目的环境风险可以得到有效控制，其风险水平是可以接受的。

# 附图

## 附图1：本项目平面布置图

## 附图2：项目地理位置图

## 附图3：分区防渗图

## 附图4：建设项目周边环境现势图

## 附图5：建设项目声环境50m范围调查图

## 附图6：建设项目周围500m调查范围图

## 附图7：现状监测点位图

## 附图8：卫生防护距离图

## 附图9：海城市生态保护红线图

## 附图10：鞍山市海城市腾鳌镇总体规划图

## 附图11：鞍山市环境管控单元分布示意图

# 附件

## 附件1：环评工作委托书

## 附件2：立项

-

## 附件3：规委会会议纪要

## 附件4：政府情况说明

## 附件5：节能报告审查意见

## 附件6：检测报告

## 附件7：所属腾鳌镇工业聚集区情况说明

# Text boxes

3km

建设项目

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

R：50m

图 例

大气环境监测点

图 例

大气环境监测点

声环境监测点

4255m

50m大气卫生防护距离

50m

本项目位置

本项目位置

本项目位置