鞍行审批复环〔2023〕1号

关于岫岩满族自治县城区热电发展总体规划

（2017-2030年）调整规划（2022年版）环境影响报告书的审查意见

岫岩满族自治县住房和城乡建设局：

2022年11月11日，我局鞍山主持召开了《岫岩满族自治县城区热电发展总体规划（2017-2030年）调整规划（2022年版）环境影响报告书（以下简称《报告书》）审查会。会议邀请5位专家会同若干管理人员组成了审查小组（名单附后），对《报告书》进行了审查。《报告书》经修改完善后上报我局。根据审查小组的评审结论，经征求市生态环境局意见，提出如下审查意见：

一、本调整规划拟对市行政审批局以鞍行审批复环[2021]10号文件出具环评文件审查意见的《岫岩满族自治县城区热电发展总体规划（2017-2030）调整规划》作如下调整：。

近期取消永安集团2×65t/h蒸汽锅炉（尚未建设）的建设，调整为2×75t/h 高温高压循环流化床生物质锅炉（一用一备），配套建设1×B10MW高温高压背压式汽轮发电机组，保留1台75t/h燃煤蒸汽锅炉作为备用锅炉；保留岫岩县广源热力有限公司2台58MW（2023年拆除）、1台91MW热水锅炉和1台130t/h蒸汽锅炉。远期保留岫岩县广源热力有限公司1台91MW热水锅炉1台130t/h蒸汽锅炉，新建2台220t/h燃煤蒸汽锅炉+2台B25MW背压汽轮发电机组；永安集团保留2台75t/h （一用一备）高温高压循环流化床生物质锅炉+1×B10MW高温高压背压式汽轮发电机组和1台75t/h燃煤蒸汽锅炉作为备用锅炉。本次调整规划与原规划供热面积一致，即为760.4万平方米。本次规划年限的总规划年限不变，近期规划年限调整为2017-2023年，远期规划年限调整为2024-2030年。

二、《报告书》在对岫岩县环境空气现状及供暖现状调查和评价基础上，预测了规划调整对区域大气环境、水环境、以及噪声、固废等方面的影响；论证了规划与国家相关政策、地区相关规划的协调性，以及布局、资源、规模方面的合理性；提出了减缓不良环境影响的措施与对策。《报告书》的评价内容较全面，采用的预测和分析方法合理，提出的减缓不良环境影响的对策措施基本可行，评价结论总体可信。

三、从总体上看，《岫岩满族自治县城区热电发展总体规划（2017-2030年）调整规划（2022年版）》符合《热电联产管理办法》等相关政策规定，热源布局、资源利用、热源规模等更加合理，有利于减少秸秆焚烧对当地大气环境的负面影响，推动绿色低碳发展，在认真落实《报告书》提出的各项预防、减缓不良环境影响的对策措施、对规划的优化调整建议及本审查意见后，规划实施不存在重大的环境制约因素。

四、该规划优化调整和实施过程中应重点做好以下工作：

（一）规划调整过程中应综合考虑区域整体供热范围、负荷及未来城市和产业发展，对规划供热区域以及配套供热管网、换热站布局进行相应优化调整，并符合《大气污染防治行动计划》、《热电联产管理办法》等相关政策要求。本规划涉及的热源数量、地点、规模、用地性质等如与现有整体规划不符，应及时协调县自然资源局，尽快将本规划纳入到岫岩县国土空间规划中。

(二)考虑到目前岫岩县大气环境承载力有限，建议在本规划实施后对现有热源进行超低排放改造，为规划的实施腾出更多环境容量。

（三）规划热电厂设计建设过程中，应结合城市主导风向、周围敏感目标情况、相应热负荷温度、压力、烟气排放高度等参数要求，合理确定选址，做好公众参与。热电厂蒸汽锅炉要同步建设符合国家相关规范的除尘、脱硫、脱硝设施，确保各项污染物稳定达标排放，并建设在线监测装置，满足国家超低排放、总量控制以及蓝天工程等环保要求。提高清洁生产水平，废渣应全部实现综合利用。热电厂主要工艺用水应尽可能采用周边污水处理厂回用中水，减少废水排放，降低水资源消耗。

（四）按照“一县一热源”的要求，逐步对规划热电厂供热范围内的城区（含兴隆经济区）燃煤中小锅炉实施拆除，实现供热替代。岫岩县供暖公司2台58MW锅炉达到服役期后，采用规划热电厂的2台B25MW背压机组替代。岫岩经济开发区应尽快规划建设清洁能源集中供热供气热源，改变目前园区内众多企业自建热源分散供热供气局面。

（五）加强环境跟踪监测和管理力度。规划实施过程中，结合规划实施，完善环境监测体系，建立健全环境管理机构和制度。

五、规划实施过程中，按照相关规定进行环境影响跟踪评价。规划修编时须重新编制环境影响报告书。

附：审查小组名单

鞍山市行政审批局

2023年1月6日

抄送：鞍山市生态环境局  辽宁华一环境咨询事务所有限公司

审查小组名单

方志刚   原辽宁省环保厅                 教  高

李  何   辽宁省环境规划院有限公司       教  高

王少斌   辽宁省生态环境事务服务中心     教  高

武  剑   中冶焦耐（大连）工程技术有限公司   教  高

夏灵安   鞍山市城市规划设计院           教  高

赵海洋   岫岩满族自治县住房和城乡建设局  副局长

赵晓东   鞍山市行政审批局               科  员