+

鞍行审批复环〔2023〕2号

关于岫岩满族自治县新达共创矿业有限公司（菱镁矿）矿产资源开发利用项目环境影响报告书的批复

# 岫岩满族自治县新达共创矿业有限公司：

# 你单位报送的《岫岩满族自治县新达共创矿业有限公司（菱镁矿）矿产资源开发利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 本项目属于矿山整合项目，整合后矿区范围由三个采区组成，分别为万友采区、大座一采区和大座二采区，其中万友采区位于岫岩满族自治县三家子镇安乐村，其原有项目“岫岩满族自治县隆道矿业有限公司（菱镁矿）矿产资源开发利用项目”环评文件于2008年12月由鞍山市环保局以鞍环保函[2008]134号文件进行了批复；大座两个采区位于岫岩满族自治县药山镇朱家村，其原有项目“岫岩满族自治县香山菱镁矿矿产资源开发利用项目”环评文件于2009年11月由鞍山市环保局以鞍环保函[2009]119号文件进行了批复。本次环评范围只针对主采矿区（万友采区）内的菱镁矿体，大座采区作为储备区暂不设计利用。万友采区利用矿量为303.8万吨，万友采区矿区范围面积为0.2232平方公里，开采矿种为菱镁矿，开采方式仍为露天，开采深度：530米至302米标高，开采规模菱镁矿22万吨/年，服务年限为13.8年。项目总投资96万元，其中环保投资24.5万元。

辽宁省自然资源事务服务中心出具了《岫岩满族自治县新达共创矿业有限公司（菱镁矿）矿产资源开发利用方案审查意见书》（辽自然资事矿（开）审字[2022]C030号）；鞍山市地质矿业学会出具了《矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见书》（鞍地会审字 [2022]HT0007号）；县文化旅游和广播电视局、县住房和城乡建设局、县水利局、县自然资源事务服务中心、鞍山市交通运输综合行政执法队岫岩路政大队、三家子镇人民政府、均出具了关于该矿不在各类保护区和敏感区的复函。鞍山市生态环境局岫岩分局出具了该矿山符合环保要求的证明；“三线一单”查询结果标明，该项目矿界范围所属环境管控单元属于一般管控单元。

项目实施可能对生态、大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）严格落实各项生态环境保护和生态恢复措施。建设过程中应严格控制对土地的损毁，非设计地表不得进行挖损、压占；露天开采基建期剥离表土应设置表土场堆放；采取必要措施，防止水土流失和滑坡、塌陷等灾害的发生。制定详细的生态恢复方案，生态恢复治理应与矿山开采同步进行，以新带老完成对历史采坑和废弃排岩场等的生态恢复治理工作，项目进入运营期前，应完成大座二采区遭破坏的部分公益林的恢复。开采结束后，要对露天采坑、排岩场、工业场地、运输道路等全面进行恢复治理与复垦工作。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。矿石开采采用湿式作业，对矿石装卸、转运过程产生无组织排放粉尘采用洒水抑尘等措施；排岩场洒水抑尘；对矿区矿石运输道路扬尘采取硬化路面和洒水抑尘措施；运输车辆覆盖苫布，并限速行驶。

（三）严格落实各项水污染防治措施。露天矿坑涌水及排岩场淋溶水经沉淀后全部复用于矿山生产、降尘及绿化用水等，不外排；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排。

（四）优选低噪声的生产设备，产噪设备采用减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。夜间禁止进行爆破作业。妥善设置车辆运输路线，尽量远离居民区等敏感点，夜间应停止矿石外运。避免扰民。

（五）采场产生的废石和沉淀池产生的污泥运至排岩场，基建表土运至现有采场直接用于复垦；废机油集中收集后暂存在矿山拟建的危废间，定期委托有资质单位进行处置。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年1月6日

# Text boxes

（此件公开发布）

抄送：鞍山市生态环境局  辽宁美轮美环保科技有限公司