+

鞍行审批复环〔2023〕5号

关于鞍山永安包装工业有限公司生物质热电联产新建工程项目环境影响报告书的批复

# 鞍山永安包装工业有限公司：

# 你单位报送的《鞍山永安包装工业有限公司生物质热电联产新建工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目拟建地点位于岫岩满族自治县兴隆经济区鞍山永安包装工业有限公司厂区内，新建2台75 t/h（1用1备）高温高压循环流化床生物质锅炉，配备1套10MW高温高压背压式汽轮发电机及配套辅机系统。现有1台75t/h燃煤蒸汽锅炉作为备用锅炉保留。蒸汽产生量525000t/a，发电量7000万kwh/a，供热量95.4×104GJ/a。总投资9406.94万元，其中环保投资659万元。

项目符合《岫岩满族自治县城区热电发展总体规划

（2017-2030年）调整规划（2022年版）》。岫岩满族自治县发展和改革局出具了《关于鞍山永安包装工业有限公司生物质热电联产新建工程项目核准的批复》（岫发改核[2022]第4号）。根据本环评的计算与预测，你公司剩余的可使用污染物总量指标能够满足本项目需要，故无须申请总量。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）项目锅炉采用的生物质燃料为玉米秸秆，建设单位不得擅自变更燃料，不得掺烧煤炭、垃圾、危险废物等。

（二）锅炉应采用符合国家相关规范要求的除尘、脱硫、脱硝方法，确保废气中各项污染物满足《辽宁省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 21/T 3134-2019）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。石灰石钢储罐、灰罐、渣罐的罐顶、干料破碎系统设置布袋除尘器，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求后经高度符合要求的排气筒排放。破碎后的秸秆从干料棚至锅炉房采用全封闭带式输送机运输。强化全厂大气无组织排放控制，确保厂界达标排放。

（三）脱硫废水经沉淀池回用于脱硫系统，不外排；循环冷却系统排水用于灰渣库及干料棚喷洒抑尘等；化学水处理系统排盐水、锅炉排污水排入污水处理站处理，处理后经市政污水管网排入岫岩县污水处理厂。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。

（四）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界达到 3类标准要求。

（五）除尘灰、炉渣、脱硫渣等收集后暂存于封闭库房内，外售利用；废布袋、废反渗透膜由厂家回收；废机油及其包装桶等危险废物按照国家相关规范要求依托现有危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

（六）项目设置100米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，确保该距离内不规划建设居民区、医院、学校等环境敏感点。

（七）贯彻清洁生产理念，加强生产全过程管理，做好综合利用，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。

（八）落实报告书提出的各项环境风险防控措施，制定应急预案，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

2023年1月9日

# Text boxes

（此件公开发布）

抄送：鞍山市生态环境局  辽宁华一环境咨询事务所有限公司