+

鞍行审批复环〔2023〕7号

关于海城市昱佳矿业有限公司滑石小粒建设项目

环境影响报告书的批复

# 海城市昱佳矿业有限公司：

# 你单位报送的《海城市昱佳矿业有限公司滑石小粒建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 本项目位于海城市牌楼镇南沟村，租用海城市瑞祥矿产有限公司现有厂区部分区域，建设一条滑石水洗生产线，年产滑石小粒10000吨。项目总投资80万元，其中环保投资21万元。

海城市牌楼镇人民政府出具了关于项目选址符合牌楼镇规划和土地规划的《情况说明》；“三线一单”查询结果标明，该项目厂址所属环境管控单元属于重点管控区；鞍山市生态环境局出具了关于未批先建的《行政处罚决定书》（鞍环[海城]罚决[2022]第165号）。

项目实施可能对生态、大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）所有生产作业必须在生产厂房内进行。平板振动筛采取加盖全封闭设计措施，平板筛上方设置集气罩集中收集上料、筛分以及出料工序产生的粉尘，进行除尘净化；水选机上料工序产生的粉尘经集气罩收集后进行除尘处理，上述粉尘经净化满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准要求后经高度符合要求的排气筒排放。原料、产品以及固废存放在封闭的库房内；输送皮带做到全封闭物料输送；除必要的绿地外，对厂区内外地坪进行硬化处理，并定期洒水抑尘；使用吸尘车对厂房内无组织沉降的粉尘进行集中收集。强化无组织粉尘排放控制，确保厂界达标排放。

（二）本项目生产用水全部循环使用；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排。落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

（三）优选低噪声的生产设备，产噪设备采用减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）除尘灰、沉降粉尘、滑石小粒、石毛小粒、筛分细粉等一般固废集中收集后暂存在成品库房内一般固废堆存区，定期外售综合利用；废机油和废油桶等危废设危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年1月18日

# Text boxes

（此件公开发布）

抄送：鞍山市生态环境局  辽宁瑞尔工程咨询有限公司