+

鞍行审批复环〔2023〕8号

关于鞍山市百德科技有限公司年产12000吨高品质

合金粉末项目环境影响报告表的批复

# 鞍山市百德科技有限公司：

# 经技术评估和审查，现就《鞍山市百德科技有限公司年产12000吨高品质合金粉末项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

# 本项目拟建厂址位于鞍山经济开发区达12地块，租赁原鞍山标准件产业园（达12地块）2#标准化厂房1座，本项目以兰炭为还原剂，通过隧道窑焙烧将氧化铁皮还原制取半成品还原铁，再利用颚式破碎机、反击式破碎机、球磨机将半成品加工成粉末，年产高品质合金粉末12000吨。总投资4000万元，其中环保投资81.15万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。隧道窑以天然气为燃料，设置低氮燃烧器和除尘器，确保天然气燃烧废气和隧道窑废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点区域排放限值（参照执行）要求，隧道窑烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2要求后，经高度符合要求的排气筒排放。装罐、清罐、破碎、筛分等工艺产生的粉尘经除尘处理满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求后经高度符合要求的排气筒排放。严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。办公区采用空调供暖。

（二）本项目无生产废水，生活污水排入园区公用化粪池，定期清掏。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）项目除尘器除尘灰、生产车间沉降灰、兰炭生石灰残渣集中收集后回用于生产；隧道窑维修产生的废耐火材料由维修厂家直接回收带走，废碳化硅耐火罐、球磨机产生的废钢球、原料区产生的废包装袋集中收集后外售。

（五）做好环境风险防范工作，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年1月18日印发

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局     辽宁大奥环评有限公司