# 目  录

目  录	I

1概述	1

1.1项目概况	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	18

1.5环境影响评价的主要结论	18

2总则	20

2.1编制依据	20

2.2评价目的与评价原则	23

2.3环境影响因素识别及评价因子筛选	24

2.4评价标准	26

2.5评价工作等级和评价范围	31

2.6主要环境保护目标	40

3企业现状回顾性分析	44

3.1现有工程环保手续执行情况	44

3.2现有工程概况	44

3.4现有工程工艺流程及产污环节分析	49

3.5现有工程污染物排放情况及污染防治措施	55

3.6现存的问题及整改措施	62

4建设项目概况	64

4.1项目基本情况	64

4.2项目建设内容及规模	66

4.3产品方案	69

4.4本项目服务范围、运输及处置计划	69

4.5生产设备清单	71

4.6原辅材料及能源消耗	72

4.7公用工程	73

4.8工作制度及劳动定员	73

4.9平面布置	74

5工程分析	76

5.1施工期工程分析	76

5.2运营期工程分析	76

5.3运营期污染源源强核算	79

5.4非正常工况	91

5.5依托工程	92

5.6清洁生产分析	95

5.7污染物总量控制	97

6环境现状调查与评价	98

6.1自然环境现状调查与评价	98

6.2环境质量现状调查与评价	102

7环境影响预测与评价	121

7.1施工期环境影响评价	121

7.2运营期环境影响预测与评价	122

8环境风险评价	166

8.1风险识别	166

8.2 源项分析	171

8.3事故源排放分析及后果计算	172

8.4环境风险管理	174

8.5突发环境事件应急预案编制要求	185

8.6环境风险评价结论与建议	192

9污染防治对策与措施	193

9.1施工期污染防治措施	193

9.2废气污染防治措施	194

9.3废水污染防治措施	196

9.4地下水污染防治措施	196

9.5噪声污染防治措施	208

9.6固废污染防治措施	209

9.7 废油桶依托三分厂D、E转炉进行处置的可行性	210

9.8土壤污染防治措施	214

10环境影响经济损益分析	214

10.1概述	214

10.2环保投入估算	215

10.3社会、经济和环境效益分析	215

11环境管理与监测计划	217

11.1环境管理	217

11.2环境监测计划	226

11.3竣工环境保护验收	228

12环境影响评价结论	230

12.1项目概况	230

12.2项目合理性分析	230

12.3区域环境质量现状	231

12.4环境影响预测与评价结论	232

12.5污染防治措施	234

12.6总量控制	235

12.7公众意见采纳情况	236

12.8总结论	236

附件1  委托书	237

附件2  营业执照	238

附件3  土地使用证	239

附件4  现有项目环评批复	240

附件5  现有项目验收意见	243

附件6  应急预案备案表	251

附件7  排污许可登记	253

附件8  危废处置合同	255

附件9  危废转移联单	257

附件10  污染源检测报告	258

附件11  本项目检测报告	286

附件12  建设项目大气环境影响评价自查表	318

附件13  地表水环境影响评价自查表	319

附件14  土壤环境影响评价自查表	322

附件15  声环境影响评价自查表	324

# 1概述

## 1.1项目概况

鞍钢实业集团有限公司成立于2005年，为鞍钢集团公司的子公司，属非钢板块；鞍钢实业集团有限公司于2019年3月委托北京中环博宏环境资源科技有限公司完成了《鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置项目环境影响报告书》编制工作，2019年4月17日鞍山市行政审批局对该项目环境影响报告书予以批复（鞍行审批复环[2019]37号）；于2020年5月20日对《鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置项目》进行了自主验收，并通过了该项目竣工环境保护验收及取得验收意见。

根据2017年12月，环境保护部办公厅公布的“关于征求《危险废物经营许可证管理办法(修订草案)(征求意见稿)》意见的函”(环办土壤函[2017]2001号)第三十九条规定：以下危险废物利用或者处置活动免于领取危险废物经营许可证：(一)产生危险废物的单位在其厂区(场所)内，自行或者委托第三方专业机构对本单位产生的危险废物进行利用或者处置；(二)在同一省级行政区内，同一母公司或集团公司所属的子公司之间使用共享设施，对各子公司产生的危险废物进行利用或者处置。

因此鞍钢实业集团有限公司根据废油桶供应情况及市场预测，结合资金筹措情况，利用现有压实打包厂房拟建设《鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目》，收集类别为盛装过油品和涂料的废油桶，经过控油、压实打包、成品暂存和外送处置，压实打包后的废油桶依托鞍钢炼钢总厂三分厂转炉进行资源利用。

本项目为废油桶处置项目，属于改扩建项目；本项目利用现有厂房，增加工作时间，新建1条小型废油桶压实打包生产线；同时将现有1条大型废油桶压实打包生产线中成品由人工搬运改为机器人搬运，并增加大型废油桶生产产能。

本项目建成后收集范围为鞍钢集团各公司（主要来自鞍钢公司本部、鞍钢鲅鱼圈分公司、鞍凌分公司、鞍钢集团矿山公司）和本钢集团矿山公司产生的废油桶，废油桶均是承装过油品和涂料的废桶，盛放其它固体废物和危险废物的废桶不予收集。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业101—危险废物（不含医疗废物）利用及处置—危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）”，应该编制环境影响报告书。

受鞍钢实业集团有限公司委托，辽宁博创环保技术有限公司承担了《鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目》的环境影响评价工作。辽宁博创环保技术有限公司在接受委托后，立即组织有关技术人员对拟建项目进行了现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料。评价组成员认真分析了项目建设规模、建设内容等，在对相关资料进行认真分析和研究，并在充分听取有关方面意见的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制完成《鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目环境影响报告书》，本项目环境影响评价过程中，得到当地环境保护主管部门的大力支持及建设单位的积极配合，在此一并表示感谢。

## 1.2环境影响评价工作过程

本项目环境影响评价工作主要分为三个阶段。

第一阶段：调查分析和工作方案制定阶段；

第二阶段：分析论证和预测评价阶段；

第三阶段：环境影响报告书编制阶段。

具体流程见图1.1-1。

图1.1-1  环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021年修改单，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”；符合国家产业政策。

### 1.3.2规划符合性分析

#### 1.3.2.1与《鞍山市城市总体规划（2006-2020年）》符合性分析

本项目选址位于鞍钢厂区北部，现有废油桶压实打包车间内，本项目仅在现有车间内增加设备，不新增占地，厂址属于典型的“厂中厂”性质。本项目用地性质为三类工业用地，属于鞍山市规划的工业用地，符合鞍山市城市的总体规划的用地要求。

本项目与鞍山市城市的总体规划位置关系见图1.3-1。

图1.3-1  鞍山市城市的总体规划图

### 1.3.3相关政策符合性分析

#### 1.3.3.1与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）的符合性分析

本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）符合性分析见表1.3-1。

表1.3-1    本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

（2021年11月2日）对照表

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。 | 本项目排放的废气均能达到相关排放标准要求； 本项目生活废水送鞍钢西大沟污水处理厂处理； 固体废物等均能合理处置，对生态环境影响在可接受范围内。 | 符合 |
| 2 | 到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。 | 本项目已经进行碳排放计算，且提出减排建议等。 | 符合 |
| 3 | 针对加快推动绿色低碳发展，意见要求深入推进碳达峰行动，聚焦国家重大战略打造绿色发展高地，推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进清洁生产和能源资源节约高效利用，加强生态环境分区管控，加快形成绿色低碳生活方式；针对深入打好蓝天保卫战，意见要求着力打好重污染天气消除攻坚战，着力打好臭氧污染防治攻坚战，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，加强大气面源和噪声污染治理；针对深入打好碧水保卫战，意见要求持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，持续打好长江保护修复攻坚战，着力打好黄河生态保护治理攻坚战，巩固提升饮用水安全保障水平，着力打好重点海域综合治理攻坚战，强化陆域海域污染协同治理；针对深入打好净土保卫战，意见要求持续打好农业农村污染治理攻坚战，深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，稳步推进“无废城市”建设，加强新污染物治理，强化地下水污染协同防治；针对切实维护生态环境安全，意见要求持续提升生态系统质量，实施生物多样性保护重大工程。强化生态保护监管，确保核与辐射安全，严密防控环境风险；针对提高生态环境治理现代化水平，意见要求全面强化生态环境法治保障，健全生态环境经济政策，完善生态环境资金投入机制，实施环境基础设施补短板行动，提升生态环境监管执法效能，建立完善现代化生态环境监测体系，构建服务型科技创新体系。 | 本项目已经进行碳排放计算，且提出减排建议等； 本项目废气、废水、噪声等均能达标排放；厂区进行分区防渗等措施能有效避免地下水、土壤等影响。 | 符合 |

综上，本项目满足《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）中的相关要求。

#### 1.3.3.2与《中共辽宁省委关于中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的通知（辽委发[2022]8号）相符性分析

本项目与《中共辽宁省委关于中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的通知（辽委发[2022]8号）符合性分析见表1.3-2。

表1.3-2    本项目与《中共辽宁省委关于中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的通知（辽委发[2022]8号）对照表

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。 | 本项目排放的废气均能达到相关排放标准要求； 本项目生活废水送鞍钢西大沟污水处理厂处理； 固体废物等均能合理处置，对生态环境影响在可接受范围内。 | 符合 |
| 2 | 到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。 | 本项目已经进行碳排放计算，且提出减排建议等。 | 符合 |
| 3 | 针对加快推动绿色低碳发展，意见要求深入推进碳达峰行动，聚焦国家重大战略打造绿色发展高地，推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进清洁生产和能源资源节约高效利用，加强生态环境分区管控，加快形成绿色低碳生活方式；针对深入打好蓝天保卫战，意见要求着力打好重污染天气消除攻坚战，着力打好臭氧污染防治攻坚战，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，加强大气面源和噪声污染治理；针对深入打好碧水保卫战，意见要求持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，持续打好长江保护修复攻坚战，着力打好黄河生态保护治理攻坚战，巩固提升饮用水安全保障水平，着力打好重点海域综合治理攻坚战，强化陆域海域污染协同治理；针对深入打好净土保卫战，意见要求持续打好农业农村污染治理攻坚战，深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，稳步推进“无废城市”建设，加强新污染物治理，强化地下水污染协同防治；针对切实维护生态环境安全，意见要求持续提升生态系统质量，实施生物多样性保护重大工程。强化生态保护监管，确保核与辐射安全，严密防控环境风险；针对提高生态环境治理现代化水平，意见要求全面强化生态环境法治保障，健全生态环境经济政策，完善生态环境资金投入机制，实施环境基础设施补短板行动，提升生态环境监管执法效能，建立完善现代化生态环境监测体系，构建服务型科技创新体系。 | 本项目已经进行碳排放计算，且提出减排建议等； 本项目废气、废水、噪声等均能达标排放；厂区进行分区防渗等措施能有效避免地下水、土壤等影响。 | 符合 |

综上，本项目满足《中共辽宁省委关于中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的通知（辽委发[2022]8号）中的相关要求。

#### 1.3.3.3与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析

本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析见表1.3-3。

表1.3-3    与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析

| 政策要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 | 本项目废油桶在车间内密闭储存。 本项目废气收集后经二级等离子净化器+四级 UV 光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放。 | 符合 |
| 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 | 项目使用碘值不低于800mg/g的活性炭。 | 符合 |
| 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 | 本项目废油桶在厂房内密闭储存。 本项目废气收集后经二级等离子净化器+四级 UV 光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 | 符合 |

综上可知，对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号），本项目符合其要求。

#### 1.3.3.4与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

2019年6月26日生态环境部发布《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号），本项目与该文件的符合性分析见表1.3-4。

表1.3-4    本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》对照表

| 序号 | 环大气〔2019〕53号 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三、控制思路与要求 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。 | 本项目废油桶在厂房内密闭储存。 本项目废气经收集处理一体化设备（二级等离子净化器+四级 UV 光催化+二级活性炭吸附）处置后经1根19m排气筒排放（DA001）。 | 符合 |

综上，本项目满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中的相关要求。

#### 1.3.3.5与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

对照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年第31号），详见表1.3-5。

表1.3-5    本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》对照表

| 序号 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理 | 本项目废油桶在厂房内密闭储存。 本项目废气经收集处理一体化设备（二级等离子净化器+四级 UV 光催化+二级活性炭吸附）处置后经1根19m排气筒排放（DA001）。 | 符合 |
| 2 | 三、末端治理与综合利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 | 本项目废油桶在厂房内密闭储存。 本项目废气经收集处理一体化设备（二级等离子净化器+四级 UV 光催化+二级活性炭吸附）处置后经1根19m排气筒排放（DA001）。 本项目产生的废炭吸附交由有资质单位回收处置。 | 符合 |

由表1.3-5可知，对照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年第31号），本项目符合其要求。

#### 1.3.3.6与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符合性分析

本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析见表1.3-6。

表1.3-6    与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》

相符合性分析

| 项目 | 环保政策要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针对当前的突出问题开展排查整治 | 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治，具体要求见附件。大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）于2021年10月底前、其他地区于12月底前，组织企业自行完成一轮排查工作。 | 本项目废气收集后经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 本项目建成后针对挥发性有机废气收集、废气旁路、治理设施、非正常工况、产品VOCs含量等环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。 | 符合 |
| 强化监督落实，压实VOC治理责任 | 制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOC含量限值标准执行情况的监督检查。检查、抽测中发现违法问题的，依法依规进行处罚。 | 本项目运行后制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方产品VOC含量限值标准执行情况的监督检查。 | 符合 |

综上可知，对照《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号），本项目运行后符合其要求。

#### 1.3.3.7与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发[2022]16号）的相符性分析

本项目与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发[2022]16号）的相符性分析见表1.3-7。

表1.3-7    本项目与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境护规划的通知》（辽政办发[2022]16号）对照表

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五章深入打好蓝天保卫战,提升环境空气质量-第三节持续推进重点污染源治理-大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销等行业为重点，开展源头结构调整、污染深度治理和全过程精细化管理。针对VOCs无组织排放、治理设施综合效率低等重点问题开展清单式排查,实施综合整治。除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、原料药制造、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。加强非正常工况VOCs管控力度，督促企业制定非正常工况管控规程，石化、化工企业制定检维修期间VOCs管控方案,规范开展泄漏检测与修复。利用走航监测、抽查、监督监测等方式，加强企业、工业园区监管,依法关停整治污染严重企业。依法依规加大源头治理力度，强化涂料、油墨、胶粘剂等产品VOCs含量限值标准执行情况监督检查.加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度和执法监管。 | 本项目废气收集后经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 | 符合 |

综上，本项目符合《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发[2022]16号）中规定的相关环保要求。

#### 1.3.3.8与《辽宁省人民政府关于印发辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（辽政发[2022]16号）的相符性分析

本项目与《辽宁省人民政府关于印发辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（辽政发[2022]16号）符合性分析见表1.3-8。

表1.3-8    本项目与《辽宁省人民政府关于印发辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（辽政发[2022]16号）对照表

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （九）推动挥发性有机物综合整治。 推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷、汽车整车、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理，推进油品挥发性有机物综合管控。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 | 本项目废气收集后经二级等离子净化器+四级 UV 光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 | 符合 |

综上，本项目满足《辽宁省人民政府关于印发辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（辽政发[2022]16号）中的相关要求。

#### 1.3.3.9“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”符合性分析见表1.3-9。

表1.3-9    “三线一单”符合性分析

| “三线一单”内容 | 内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目位于省鞍山市鞍钢厂区内，现有压实打包车间内实施，不新增土地；根据《鞍山市生态保护红线划定分布图》，本项目不在鞍山市划定生态保护红线区范围内，符合生态功能区划的要求（本项目与鞍山市生态保护红线划定分布关系见图1.3-2）。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 根据鞍山市人民政府发布的《鞍山生态环境质量简报(2021年度)》，2021年鞍山市区空气质量二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧达标，可吸入颗粒物和细颗粒物未达标，评价区域属于不达标区； 通过对项目周边环境空气、噪声、地下水及土壤的现状监测，监测结果均满足区域环境质量目标的要求；同时，根据工程及环境影响分析，项目实施后通过采取相关污染防治措施，可确保污染物达标排放，预测值可满足区域环境质量目标的要求。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 项目原辅料、动力供应充足，营运过程中消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改单，本项目属于鼓励类，符合产业政策要求”；同时对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）本项目不属于禁止准入类项目，因此，符合国家产业政策要求。 | 符合 |

综上可知，项目实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。

#### 1.3.3.10与《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析

本项目与《鞍山市人民政府实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）相符性分析具体见表1.3-10。

表1.3-10    与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析

| 分区管控 | 本项目具体情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| （一）划分环境管控单元。全市共划分环境管控单元67个，包括优先保护、重点管控、一般管控三类。其中，优先保护单元37个，面积占比为37.37%。主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区等区域；重点管控单元29个，面积占比为45.01%。主要包括工业园区、人口集中和环境质量风险较高区域等。一般管控单元1个，面积占比为17.62%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 （二）制定生态环境准入清单。以生态环境分区管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，结合区域发展、生态环境问题及生态环境目标要求，制定针对性的生态环境准入要求。 1.优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 2.重点管控单元。工业聚集区以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点；人口集中区以有效降低资源环境负荷、强化精细化管理为重点；环境风险较高区域以加强环境污染治理、防控生态环境风险为重点。 3.一般管控单元。以促进生产、生活、生态功能的协调融合为导向，执行生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。 | 本项目位于省鞍山市鞍钢厂区内，项目所在地周边无生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等； 根据鞍山市生态环境局“三线一单”管控单元查询可知本项目所在地属于重点管控区，环境管控单元编号为：ZH21030320005，符合环境管控单元划分要求；本项目与鞍山市环境管控单元分布示意图位置关系见图1.3-3。 | 符合 |

综上可知，项目符合《鞍山市人民政府实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）中的要求。

#### 1.3.3.11与《鞍山市生态环境局关于印发《生态环境准入清单(2021年版) 》的通知》符合性分析

本项目与《鞍山市生态环境局关于印发《生态环境准入清单(2021年版) 》的通知》(鞍环发[2021]6号)，相符性分析具体见表1.3-11。

表1.3-11    与《鞍山市生态环境局关于印发《生态环境准入清单(2021年版)》的通知》相符性分析

| 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 管控类别 | 管控要求（鞍山钢铁集团公司） |  |  |
| 空间布局约束 | （1）各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关要求。 （2）优化产业布局和结构。 （3）新建、改建、扩建的项目必须符合国家产业政策、生态环境保护法律法规和相关法定规划。 | 本项目符合《鞍山市国土空间规划》相关要求；查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改单，本项目属于鼓励类，符合产业政策要求。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （1）严格坚持“高端化、智能化、绿色化、特色化”发展。 （2）严格控制污染物排放总量，鼓励支持使用新工艺、新技术替代传统工艺。 （3）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 | 本项目废气收集后经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。排放的废气均能达到相关排放标准要求； 本项目向环保局申请有机废气总量，运行后严格实施污染物总量控制制度。 | 符合 |
| 环境风 险防控 | （1）对企业周边土壤、地下水，大气定期做污染监测，及时了解该区域的污染状况趋势，并采取针对性措施。 （2）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实集团日常环境监测与污染源监控计划。 | （1）本项目制定环境监测计划，按照要求定期对企业周边土壤、地下水，大气定期做污染监测，及时了解该区域的污染状况趋势，并采取针对性措施。 （2）制定污染物跟踪监测计划，加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系。 | 符合 |
| 资源开发 效率要求 | (1)按照国家和省能耗及水耗限额标准执行；强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 （2）以提高铁素回收率及资源综合利用效率为重点的原则。 | 本项目生产不用水，生活水用量严格按照辽宁省《行业用水定额》（DB21/T1237-2020）。 | 符合 |

综上可知，项目符合《鞍山市生态环境局关于印发《生态环境准入清单(2021年版) 》的通知》(鞍环发[2021]6号)中的要求。

图1.3-2  项目与鞍山市生态保护红线分布图位置关系图

图1.3-3  项目与鞍山市环境管控单元位置关系图

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

项目关注的主要环境问题为施工期和运营期产生的废气、废水、噪声和固废。

（1）施工期

本项目利用厂区内现有已建车间进行生产。施工期不涉及土建，污染主要来自设备安装过程中主要产生噪声、扬尘、固废等环境影响，影响范围局限在厂区内，且随施工期结束而结束，对周围环境影响很小。

（2）运营期

①废气：本项目建成后的主要大气污染物为甲苯、二甲苯、NMHC；因此，在报告中将重点分析项目在采取相应的环保措施后是否能确保污染物稳定达标排放，以及其依托可行性。

②地表水：本项目不产生生产废水，生活废水送鞍钢西大沟污水处理厂处理，深度处理后回用鞍钢生产。本项目将重点分析项目废水依托可行性。

③地下水：重点分析项目在非正常状况条件及事故下，污染物泄漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响。

④噪声：关注生产噪声的厂界达标情况。

⑤固废：关注固体废物的管理和处理方式，以及对周围环境的影响。

⑥土壤：本项目废油桶撒漏废油和废涂料泄露可能会对土壤环境产生不良的影响，减小其污染土壤的可能性。

⑦环境风险：针对本项目可能引起有毒有害物质和废油桶撒漏废油和废涂料泄漏等环境风险事故，分析和预测所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本项目在现有厂区内进行建设，不新增土地，符合国家产业政策要求，选址符合土地利用要求；运行过程中产生的废气、噪声均采取了有效措施，各类固体废物均能够得到有效处置，环境风险可控；企业在认真落实各项环保措施稳定运行，保证各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度来看，本项目选址合理，建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律、法规、部门规章及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24通过，2022.6.5施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01.01）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1日起施行）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（10）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令，2017.10.01）；

（12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 部令 第4号）；

（13）《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021年修改单；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（16）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（17）《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》（环环评〔2022〕26号）；

（18）《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）；

（19）《环境保护综合名录（2021年版）》；

（20）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；

（21）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；

（22）《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）；

（23）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

（24）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）；

（25）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

（26）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）。

### 2.1.2地方法律、法规及政策

（1）《辽宁省环境保护条例（2022年修正）》，2022年4月21日起施行；

（2）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（辽政发[2014]8号）；

（3）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发[2015]79号）；

（4）《辽宁省土壤污染防治工作方案》（辽政发[2016]58号）；

（5）《辽宁省大气污染防治条例（2020年修正）》（辽宁省人民代表大会常务委员会，2020.03.30修正）；

（6）《辽宁省地下水资源保护条例（2011年修正）》（2011.1）；

（7）《贯彻落实关于划定并严守生态保护红线的若干意见方案》辽宁省委省政府；

（8）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省主体功能区规划的通知》（辽政发〔2014〕11号，2014年5月24日)；

（9）《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发〔2015〕17号）；

（10）《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函(2020]380号）；

（11）《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发[2022]16号）；

（12）《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号）；

（13）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（辽政发[2022]16号）；

（14）《中共辽宁省委关于中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的通知（辽委发[2022]8号）；

（15）《鞍山市大气污染防治条例》，2020年1月1日起施行；

（16）《鞍山市人民政府关于印发鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案的通知》，鞍政发〔2019)11号；

（17）《鞍山市人民政府关于印发鞍山市大气污染防治行动计划实施细则的通知》(鞍政发〔2015)17号)；

（18）《鞍山市人民政府关于印发鞍山市水污染防治工作方案的通知》 (鞍政发〔2016)28 号)；

（19）《鞍山市人民政府关于印发鞍山市土壤污染防治工作方案的通知》(鞍政发〔2017) 6 号)；

（20）《鞍山市生态环境局关于印发《生态环境准入清单(2021年版) 》的通知》(鞍环发[2021]6号)；

（21）《鞍山市人民政府实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）。

### 2.1.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（11）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》 （HJ1033-2019）。

### 2.1.4相关文件与资料

（1）项目环评委托书；

（2）建设单位提供的基础数据及有关资料，该地区现有的环境资料。

## 2.2评价目的与评价原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过对本项目所在区域环境质量现状调查，全面了解本项目区域环境质量现状，并结合本项目特点，确定主要环境保护对象和保护目标。

（2）通过类比调查和工程分析对本项目从原材料选择、生产工艺过程到产品生产等全过程进行剖析，预测项目建成后可能对环境产生的不利影响。

（3）根据建设项目“三废”排放特征提出消除和减缓环境污染的防治措施，评述建设项目工艺技术的先进性及污染防治措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策和污染物总量控制建议。

（4）根据项目风险因素分析，预测可能产生的环境风险，提出切实可行的风险防范措施。

（5）从环保角度分析评价本项目的可行性、选址的合理性，提出环境影响评价结论，为环境管理部门提供决策依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

（1）施工期

项目施工期环境影响主要施工中部分施工车辆和设备运行噪声会对周围环境产生一定影响；生活污水和施工废水对环境的影响。

（2）运营期

本项目运营期将产生废水、废气、噪声以及固体废物。

通过对本项目环境影响因素及污染物排放分析，并结合同类项目的环境影响类比调查，对本项目的环境影响要素进行筛选。结果见表2.3-1。

表2.3-1    环境影响识别

| 环境要素 | 地表水 | 空气环境 | 声环境 | 固废 | 社会环境 | 水环境 | 生态 环境 | 土壤 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘 | ◇ | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
|  | 废水 | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ◇ |
|  | 噪声 | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
|  | 固废 | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ● | ● | ● |
|  | 地下水 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ● |
|  | 生态 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ |
| 运行期 | 废水 | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ● |
|  | 废气 | ◇ | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
|  | 固废 | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ● | ● | ● |
|  | 噪声 | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
|  | 环境风险 | ● | ● | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ● |
|  | 地下水 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ● |
|  | 生态 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◇ |
|  | 当地经济 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |

注：◎改善    ○正影响    ●负影响    ◇无影响

### 2.3.2评价因子的确定

根据本项目工程分析，经筛选确定各环境影响要素的主要评价因子见表2.3-2。

表2.3-2    项目环境影响评价因子一览表

| 类别 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 环境质量现状评价因子 | 环境空气质量现状 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 甲苯、二甲苯、NMHC、TVOC |
|  | 地下水环境质量现状 | ①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本监测因子：pH、总硬度、溶解性固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、甲苯、二甲苯、石油类 |
|  | 土壤环境质量现状 | 建设用地：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘，萘、䓛、石油烃 农用地：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH |
|  | 环境噪声质量现状 | 等效连续A声级 |
| 环境影响预测评价因子 | 施工期 | 环境空气影响分析 | 颗粒物、CO、HC |
|  |  | 地表水环境影响分析 | COD、NH3-N、SS |
|  |  | 噪声环境影响分析 | 等效连续A声级 |
|  |  | 固体废物影响分析 | 建筑垃圾、生活垃圾 |
|  | 运营期 | 环境空气影响预测与评价 | 甲苯、二甲苯、NMHC |
|  |  | 地表水环境影响预测与评价 | pH、COD、氨氮、SS、石油类 |
|  |  | 地下水环境影响预测与评价 | 耗氧量、NH3-N |
|  |  | 环境噪声影响预测与评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 固体废物环境影响预测与评价 | 危险废物 |
|  |  | 土壤环境影响预测与评价 | 石油烃 |
|  |  | 环境风险影响预测与评价 | 甲苯、二甲苯等（废油和废涂料泄露） |

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

#### 2.4.1.1环境空气

本项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气质量常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单；其他污染物甲苯、二甲苯、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D.1标准，NMHC参照执行《大气污染物综合排放标准》详解限值要求。

具体标准值见表2.4-1。

表2.4-1    环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| 5 | CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| 6 | O3 | 8小时平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 7 | TVOC | 8小时平均 | μg/m3 | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1 |
| 8 | 甲苯 | 1h平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 9 | 二甲苯 | 1h平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 10 | NMHC | 最大1次值 | μg/m3 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准》详解 |

#### 2.4.1.2地下水

本项目所在区域地下水中石油类参考执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A中标准，其他污染物执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准；具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2    地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准数值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 7 | 锰 | ≤0.10 |  |
| 8 | 铜 | ≤1.00 |  |
| 9 | 锌 | ≤1.00 |  |
| 10 | 铝 | ≤0.2 |  |
| 11 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |  |
| 13 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 14 | 氨氮 | ≤0.50 |  |
| 15 | 硫化物 | ≤0.02 |  |
| 16 | 钠 | ≤200 |  |
| 17 | 总大肠菌群 | ≤3.0（MPN/100mL） |  |
| 18 | 菌落总数 | ≤100（CFU/mL） |  |
| 19 | 硝酸盐 | ≤20.0 |  |
| 20 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |  |
| 21 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 22 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 23 | 碘化物 | ≤0.08 |  |
| 24 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 25 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 26 | 硒 | ≤0.01 |  |
| 27 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 28 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 29 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 30 | 甲苯 | ≤0.7 |  |
| 31 | 二甲苯 | ≤0.5 |  |
| 32 | 石油类 | ≤0.05 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）附录A中标准 |

#### 2.4.1.3声环境

本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准。

具体标准值见表2.4-3。

表2.4-3    声环境质量标准

| 采用标准 | 标准值[dB(A)] |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类声环境功能地区 | 65 | 55 |

#### 2.4.1.4土壤环境

根据项目所在区域土壤应用功能和保护目标，评价范围内的建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值，耕地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1（其他）风险筛选值。

具体见表2.4-4～2.4-5。

表2.4-4    建设用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 筛选值 | 序号 | 污染物 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 46 | 石油烃 | 4500 |

表2.4-5    《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 污染物项目①② | 风险筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值 |

### 2.4.2污染物排放标准

#### 2.4.2.1大气污染物排放标准

（1）施工期

排放的粉尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21-2642-2016）城镇建成区扬尘排放限值浓度TSP：0.8mg/m3。

（2）运营期

项目废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，根据大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率；详见表2.4-6。

厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；详见表2.4-7。

表2.4-6    大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 排放速率kg/h | 无组织排放控制浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 120 | 15.6 | 4.0 | GB16297-1996 |
| 甲苯 | 40 | 4.78 | 2.4 |  |
| 二甲苯 | 70 | 1.56 | 1.2 |  |

表2.4-7    厂区内VOCs无组织排放限值    单位：mg/m3

| 污染源 | 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区内 | NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂区内设置监控点 |
|  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

托工程废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值；详见表2.4-6。

颗粒物排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012) 中表 3 大气污染物特别排放限值，二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) 中表3中浓度限值。

各污染物浓度排放限值见表2.4-8。

表2.4-8    污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染物项目 | 生产工艺或设施 | 限值 | 污染物监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 转炉(一次烟气) | 50 | 车间或生产设施排气筒 | GB28664-2012 |
|  | 铁水预处理(包括倒灌、扒渣等)、转炉 (二次烟气)、精炼炉 | 20 |  |  |
| 颗粒物 | 无组织排放(有厂房生产车间) | 8.0 |  |  |
| 二噁英 | - | 0.5TEQng/m3 |  | GB18484-2020 |

#### 2.4.2.2水污染物排放标准

本项目生产过程没有生产废水产生和排放，本项目生活污水依托现有工程的排水设施进入鞍钢西大沟污水处理厂处理。

厂区废水总排口COD、BOD5、NH3-N、SS排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂浓度限值，pH、石油类排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值；详见表2.4-9。

表2.4-9    废水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 污染物名称 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 300 | DB21/1627-2008 |
| 2 | BOD5 | 250 |  |
| 3 | SS | 300 |  |
| 4 | NH3-N | 30 |  |
| 5 | pH | 6~9 | GB8978-1996 |
| 6 | 石油类 | 20 |  |

#### 2.4.2.3噪声排放标准

（1）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；见表2.4-10。

表2.4-10    建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼 间（dB(A)） | 夜 间（dB(A)） |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表2.4-11。

表2.4-11    工业企业厂界环境噪声排放限值

| 声环境功能区类别 | 标准值（dB(A)） |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

#### 2.4.2.4固体废物控制标准

危险废物按照《国家危险废物名录》（2021年1月1日施行）分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号），《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。

## 2.5评价工作等级和评价范围

### 2.5.1大气评价等级与评价范围

根据建设项目所在区域环境功能区划及周围自然社会环境概况，按照国家环保行业标准《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2021、HJ610-2016）中的有关规定，对该项目进行各环境要素影响评价等级的划分。最终确定本次评价的工作级别和评价范围。

#### 2.5.1.1大气评价等级

根据工程分析结果，拟建项目运营期正常排放的大气污染物主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中采用AerScreen估算模型计算结果确定大气环境影响评价等级的原则，确定大气环境影响评价等级。

（1）Pmax的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

其中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

（2）评价等级判别表

评价等级按表2.5-1的分级判据进行划分。

表2.5-1    评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）评级工作等级确定

本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录A推荐模型中的AERSCREEN（考虑地形）模式计算项目污染源的最大环境影响。

估算模型参数选取见表2.5-2，本项目相关污染源排放参数见表2.5-3和表2.5-4，本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表2.5-5。

表2.5-2    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 150万 |
| 最高环境温度 | 37.8℃ |
| 最低环境温度 | -30.4℃ |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

表2.5-3    本项目点源主要废气污染源参数一览表

| 排气筒编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 烟囱出口内径/m | 烟气流速/(m/S) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数(h) | 排放工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UTM-X(m) | UTM-Y(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 19m高排气筒排口 | 4589287 | 41584568 | 25 | 19 | 0.3 | 3.93 | 25 | 3600 | 正常排放 | 甲苯 | 0.00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.00786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.114 |

表2.5-4    本项目面源主要废气污染源参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UTM-X(m) | UTM-Y(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 厂房 | 4587895 | 41585257 | 25 | 110 | 20 | 6 | 3600 | 正常排放 | 甲苯 | 0.00492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.00877 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.126 |

表2.5-5    Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 19m高排气筒排口 | 点源 | 甲苯 | 200 | 0.241 | 0.120 | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 0.424 | 0.212 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 6.152 | 0.308 | / |
| 厂房 | 面源 | 甲苯 | 200 | 1.600 | 0.800 | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.852 | 1.426 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 40.981 | 2.049 | / |

由表2.5-5可知，项目Pmax最大值出现为厂房非甲烷总烃，Pmax值为2.0491%，Cmax为40.981ug/m3；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于评价工作等级的划分原则，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级。

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1节大气环境影响预测与评价要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 2.5.1.2大气评价范围

以厂区厂址为中心区域，评价范围为5.0×5.0km的矩形区域，评价范围面积25.km2。

### 2.5.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级确定。

评价等级判定依据详见表2.5-6。

表2.5-6    水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥10000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

项目生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理；由表2.5-6可知，本项目地表水评价等级为三级B；因此本项目对地表水环境影响不做预测分析，仅着重分析项目废水处理措施的可行性。

### 2.5.3地下水环境影响评价工作等级

#### 2.5.3.1地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水》(HJ 610-2016)中要求，本项目为危险废物(含医疗废物)集中处置及综合利用，类别属于Ⅰ类项目。建设项目的地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。

分级原则见表2.5-7，划分依据见表2.5-8。

表2.5-7    地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，现有和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，现有和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入敏感等级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.5-8    地下水评价等级判定结果

| 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

建设项目周边影响区没有地下水开采水源地等国家及地方设定的地下水资源保护区，无特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区，项目场地地下水径流排泄不在居民集中式饮用水水源井补给区内，且无分散式居民饮用水源。因此，地下水环境敏感程度为不敏感区。

据表2.5-7、2.5-8可知，本项目地下水评价等级为二级。

#### 2.5.3.2地下水评价范围

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关规定，本项目评价范围的确定采用查表法。根据评价等级，本项目选取以上游0.49km处南沙河为起点，鞍钢厂区和城昂堡村为边界，下游延伸2km，评价范围为10km2。

地下水评价范围见图2.6-1。

### 2.5.4噪声环境影响评价工作等级

#### 2.5.4.1噪声评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）第5.1.4规定本项目所在功能区属于GB3096-2008规定的3类声环境功能区，且项目建设前后噪声级增加量＜3dB(A)，受影响人口较少，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，确定本项目噪声环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.5.4.2噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定，该项目噪声评价范围为建设项目边界外1m。

### 2.5.5土壤环境影响评价工作等级

#### 2.5.5.1土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别表，本项目类别为“危险废物利用及处置”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅰ类；本项目厂区占地面积0.55hm2﹤5hm2，占地规模为小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-9。

表2.5-9    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

建设项目北侧为耕地，故本项目所在地土壤环境属于敏感区域。

建设项目土壤环境影响评价等级划分依据见表2.5-10。

表2.5-10    环境土壤评价等级判定结果

| 项目类别 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

据表2.5-10可知，本项目土壤环境评价等级为一级。

#### 2.5.5.2土壤评价范围

评价范围为以厂区范围及占地范围外1km范围内。

土壤评价范围图见2.6-2。

### 2.5.6环境风险评价工作等级

#### 2.5.6.1环境风险评价等级

（1）风险潜势初判

①危险物质及工艺系统危险性（P）

A、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目存放废油桶分别为原料区域、生产作业区域和成品区域，年处理200L废油桶的84000只，平均每天处理约280只，原料区域存放1~2天的废油桶，厂房内存放最大量约560只废油桶，每个200L废油桶废液约5L；年处理15L废油桶的15000只，平均每天处理约50只，原料区域存放1~2天的废油桶，厂房内存放最大量约100只废油桶，每个15L废油桶废液约0.3L；年处理20L废油桶的15000只，平均每天处理约50只，原料区域存放1~2天的废油桶，厂房内存放最大量约100只废油桶，每个20L废油桶废液约0.5L。

废油桶承装废油和废涂料两者所占比例为84%和16%，废油密度0.8g/cm3，废涂料密度1.1g/cm3；危险废物暂存库存放的废油和废涂料，暂存库按半个月的存放量计；

则原料区域、生产作业区域和成品区域危险物质量见表2.5-11。

表2.5-11    危险物质数量    单位：t

| 废油桶容积 | 序号 | 危险物质名称及最大贮存量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 甲苯 | 二甲苯 | 废油量 | 废涂料 |
| 200L废油桶 | 1 | 0.168 | 0.335 | 15.98 | 4.189 |
| 15L废油桶 | 2 | 0.0008 | 0.00158 | 0.075 | 0.0198 |
| 20L废油桶 | 3 | 0.00132 | 0.0026 | 0.126 | 0.033 |
| 合计 | 4 | 0.17 | 0.034 | 16.181 | 2.2418 |

本项目建成后危险物质数量与临界量比值计算结果见2.5-12。

表2.5-12    项目Q值确定表

| 所在区域 | 序号 | 危险物质名称 | 最大贮存量 （t） | 临界量 (t) | qi/Qi | 各功能单元∑qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料区域、生产作业区域和成品区域 | 1 | 甲苯 | 0.17 | 10 | 0.017 | 0.0278 |
|  | 2 | 二甲苯 | 0.034 | 10 | 0.0034 |  |
|  | 3 | 废油和废涂料 | 18.4228 | 2500 | 0.0074 |  |
| Q值Σ | 0.0278 |

根据表2.5-12可知，项目Q值范围属于Q＜1。

（2）评价等级的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表2.5-13。

表2.5-13    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |

对照表2.5-13可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

### 2.5.7生态影响评价等级与评价范围

#### 2.5.7.1生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2022）中6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，项目不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

本项目在现有厂房内施工，为污染影响类改扩建项目，且不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目；因此本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 2.5.8评价等级及评价范围汇总

根据各环境要素评价等级，结合建设项目的特点和工程周围的自然环境特征，本次环境影响评价等级及范围汇总见表2.5-14。

表2.5-14    评价等级及评价范围汇总表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以厂区厂址为中心区域，评价范围为5.0×5.0km的矩形区域，评价范围面积25.km2。 |
| 2 | 地表水 | 三级B | 本项目废水不直接外排到地表水体，对地表水环境影响不做预测分析，仅着重分析项目废水处理措施的可行性。 |
| 3 | 地下水 | 二级 | 本项目评价范围的确定采用查表法。根据评价等级，本项目选取以上游0.49km处南沙河为起点，鞍钢厂区和城昂堡村为边界，下游延伸2km，评价范围为10km2。 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 厂界外1m。 |
| 5 | 土壤环境 | 一级 | 厂址及占地范围外1km。 |
| 6 | 环境风险 | 简单分析 | / |
| 7 | 生态影响 | 简单分析 | / |

## 2.6主要环境保护目标

本项目地理坐标为东经122°59′12.418″，北纬41°10′11.610″。厂区东北侧为鞍钢实业公司耐火材料作业区，厂区西北侧为鞍山市东台村(搬迁中)和农田，厂区南侧为鞍钢矿渣公司。距离本项目最近的敏感点为项目西北侧0.1km的东台村；根据对现场进行踏勘及调查结果，本项目评价区域内没有自然保护区、饮用水水源保护区、文物古迹等人文景点。

本项目环境敏感点以及环境保护目标见表2.6-1，环境保护目标及评价范围分布见图2.6-1，土壤、噪声评价范围见图2.6-2。

表2.6-1   环境敏感点以及环境保护目标一览表

| 要素 | 名称 | UTM坐标 | 保护 对象 | 保护内容（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 前杠村 | 4558663 | 41502358 | 居住区 | 3000 | （GB3095-2012）中二类区 | NNE | 2.37 |
|  | 城昂堡村 | 4557832 | 41512354 |  | 18000 |  | NW | 0.8 |
|  | 城昂堡河北 | 4512587 | 41235492 |  | 1500 |  | NW | 1.3 |
|  | 大乐屯 | 4589632 | 41522365 |  | 500 |  | NE | 1.4 |
|  | 东台村 | 4589327 | 41585324 |  | 搬迁中 |  | NW | 0.1 |
|  | 立山街道 | 4557743 | 41501775 |  | 1200 |  | SE | 2.9 |
| 地下水环境 | 该区域潜水含水层地下水 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 总面积约10km2范围内 |
| 地表水环境 | 南沙河 | 4558734 | 41500971 | 地表水 | (GB3838-2002)V类 | N | 0.42 |
| 声环境 | 项目边界1m范围内 | （GB3096-2008）中3类 | / | / |
| 土壤 | 城昂堡村 | 4557832 | 41512354 | 18000 | （GB36600-2018）表1第二类用地筛选值 | NW | 0.8 |
|  | 东台村 | 4589327 | 41585324 | 搬迁中 |  | NW | 0.1 |
|  | 耕地 | / | / | 耕地 | （GB15618-2018）表1（其他）风险筛选值 | N | 0.05 |

图2.6-1  敏感目标分布及评价范围图

图2.6-2  土壤评价范围图

# 3企业现状回顾性分析

## 3.1现有工程环保手续执行情况

企业现有工程环保手续执行情况见表3.1-1。

表3.1-1    企业现有工程环保手续执行情况

| 序号 | 项目名称 | 环评情况 | 验收情况 | 建设情况 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置项目 | 鞍山市行政审批局于2019年4月17日对其进行了批复，批复文号： 鞍行审批复环[2019]37号 | 2020年5月20日取得自主验收意见 | 已建 成投产 | 利用鞍钢矿渣公司深加工1#工作线厂房(闲置厂房，厂房设备已经全部拆除)，新建一条废油桶压实打包生产线 |
| 2 | 排污许可证 | 已填报固定污染源排污登记表（见附件7） |
| 3 | 应急预案备案 | 于2020年5月17日取得鞍山市生态环境局备案，备案编号2020-2023-72L（见附件6） |

## 3.2现有工程概况

### 3.2.1项目组成

现有工程利用鞍钢矿渣公司深加工1#工作线厂房(闲置厂房，厂房设备已经全部拆除)，建设一条废油桶压实打包生产线；现有工程组成情况见表3.2-1。

表3.2-1    现有工程项目组成表

| 工程类别 | 工程名称 | 建设规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产作业区域 | 位于厂房内，1条废油桶压实生产线、控油及相关配套生产设施。 | 已建 |
| 辅助工程 | 装卸区 | 位于厂房内，紧邻厂房出入口，主要利用叉车进行装卸。 | 已建 |
|  | 办公室、休息室 | 用于办公及生活。 | 已建 |
| 储运工程 | 原料区域 | 位于厂房内，存放收集来的废油桶。 | 已建 |
|  | 成品区域 | 位于厂房内，紧邻生产作业区，存放压实打包后的成品。 | 已建 |
|  | 厂外运输 | 委托有资质单位承担运输。 | 已建 |
| 公用工程 | 给水 | 新鲜水引自鞍钢厂区新鲜水管网。 | 已建 |
|  | 排水 | 生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。 | 已建 |
|  | 供电 | 依托鞍钢供电管网。 | 已建 |
|  | 供暖 | 冬季采用电取暖。 | 已建 |
| 环保工程 | 废气治理 | 控油区废气收集后经二级等离子净化器+四级 UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 | 已建 |
|  | 废水治理 | 生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。 | 已建 |
|  | 危险废物 | 废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管及废抹布暂存于危废间内，定期送危废处置单位处置。 | 已建 |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运处理。 | 已建 |
|  | 噪声 | 高噪声设备减振、降噪和隔声措施。 | 已建 |
| 依托工程 | 转炉处置 | 压实打包后的废油桶依托鞍钢炼钢总厂三分厂D、E转炉处置。 | 已建 |
| 风险防范措施 | 事故池一座，有效容积468m3，用于收集事故状态时废液收集池的废液和火灾爆炸时产生的消防废水等；设置专用管道与事故池相连。事故水收集后交鞍钢废水处理系统处理。 | 已建 |
| 地下水防渗措施 | 现有建筑物地下水分区防渗及跟踪监测措施。 |

### 3.2.2现有工程产品方案

现有工程产品方案见表3.2-2。

表3.2-2    现有工程产品方案

| 产品名称 | 规格 | 年产量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实打包废油桶 | 200L废油桶/废涂料桶 | 1280 | 年处置量64000只，每只重20kg |

### 3.2.3现有工程服务范围、运输及处置计划

#### 3.2.3.1服务范围

现有工程收集鞍钢集团各公司产生的废油桶(承装油品和涂料，承装其它物质不予以收集)。废油桶主要来自鞍钢公司本部、鞍钢鲅鱼圈分公司、鞍凌分公司和鞍钢集团矿山公司等，废油桶须经有危险废物运输资质的单位进行运输，入厂前将进行检查，废油桶的桶壁、桶底不得有明显的残留油品和涂料，不得盛放其它危险废物和固体废物，不属于HW49(900-041-49)类的废油桶(承装油品和涂料)不予以收集。

现有工程废油桶的来源情况见表3.2-2，现有工程收集、处置废油桶基本情况见表3.2-3。

表3.2-2    废油桶来源统计一览表

| 序号 | 产废单位 | 废油桶 规格 | 数量(只) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍山钢铁 | 鞍钢公司本部 | 200L 废油桶/废涂料桶 | 41000 | 承装油品或涂料(其中鞍钢股份冷轧彩涂线10000 只承装涂料) |
| 2 |  | 鞍钢股份鲅鱼圈分公司 |  | 9000 |  |
| 3 |  | 鞍凌分公司(朝阳) |  | 4000 |  |
| 4 | 鞍钢集团矿山公司 | 弓长岭矿山公司 |  | 2000 | 承装油品 |
| 5 |  | 其它矿山公司 |  | 8000 |  |
| 合计 | － | 64000 | 约1280吨 |

表3.2-3   现有工程收集、处置废油桶基本情况表

| 项目 | 危险废物类别 | 危废代码 | 名称 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油 | HW49 | 900-41-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T/In |
| 废涂料 | HW49 | 900-41-49 |  | T/In |
| 收集范围 | 按照国家和地方关于危险废物收集、运输、贮存和处置的相关规定执行，近期收集处置鞍钢本部的废油桶，远期收集处置辽宁地区鞍钢各分公司的废油桶。 |
| 收集类型 | 200L废油桶/废涂料桶，空桶 (不能承装大量废液和废渣等) 。 |
| 收集材质 | 铁质废油桶/废涂料桶，不收集其它材质的废油桶/废涂料桶。 |
| 收集要求 | 废油桶/废涂料桶内残留的废液量小于5L。 |
| 其它要求 | 废油桶/废涂料桶中废液不含氯元素，控制二噁英的产生。 |

#### 3.2.3.2运输计划

由具有危险废物运输资质的公司承担废油桶的运输任务，现有工程不配备运输车辆。危险废物运输车辆必须按照规定路线行驶，并执行联单管理。厂外主要运输道路规划为：

① 鞍钢鲅鱼圈分公司一辽东湾大街一金港路一熊岳收费站—沈海高速—达道湾收费站—千山西路—鞍钢厂区—厂区道路运至厂房。

② 鞍凌分公司 (朝阳) 一南外环路一京沈线一朝阳立交桥一丹锡高速一京哈高速—沈海高速—达道湾收费站—千山西路—鞍钢厂区—厂区道路运至厂房。

③ 鞍钢弓长岭矿山分公司—苏安大街—南园路—外环路—安平路—沈营线—汤河大桥—沈营线—南环街—胜利路—辽鞍路—兰唐线—建设大道—灵山路—沈营线—建设大道—四达路—千山西路—鞍钢厂区—厂区道路运至厂房。

#### 3.2.3.3产品处置计划

鞍钢炼钢总厂三分厂接收项目压实打包后的废油桶，在三分厂废钢车间指定位置暂存后最终进入转炉作为原料炼钢进行资源化利用，产品处置执行联单管理。

### 3.2.4厂区现状平面布置图

现有工程原料区域、成品区域、废油桶压实打包生产作业区域、配电室、消防水池和危险废物暂存库均设在厂房内；事故池设在厂房外，位于厂区东侧。厂区生产装置均设在厂房内，办公、休息区域与厂房分开，设在厂区东侧。

厂区现状的平面布置情况见图3.2-1。

图3.2-1  厂区现状平面布置图

### 3.2.5原辅材料消耗情况

现有工程主要原辅材料消耗情况见表3.2-4。

表3.2-4    现有工程主要原辅材料一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 年耗（t/a） | 备注（只） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油桶 | 1280 | 64000 | 鞍山钢铁 |
|  | 废油桶 (承装过废油) | 1080 | 54000 |  |
|  | 废油桶 (承装过废涂料) | 200 | 10000 |  |
| 2 | 活性炭 | 4 | － | 外购 |
| 3 | 抹布 | 2 | － | 外购 |
| 4 | 塑料膜 | 0.54 | － | 外购 |

### 3.2.6能源消耗情况

现有工程主要能源消耗情况见表3.2-5。

表3.2-5    现有工程主要能源消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | m3/a | 312 |
| 2 | 电 | 万kWh/a | 16.2 |

### 3.2.7厂区设备现状

现有工程设备情况见表3.2-6。

表3.2-6    现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属液压打包机 | TPL-HYD40及TPL-CFA | 1 |
| 2 | 现场开关箱 | － | 2 |
| 3 | 轴流风机 | ∮400 | 6 |
| 4 | 桥式起重机 | 16/3t | 1 |
| 5 | 电磁盘 3t | 3t | 1 |
| 6 | 专用运输车辆 | 10吨高栏 | 1 |
| 7 | 手动叉车 | － | 2 |
| 8 | 废气收集处理设备 | 等离子净化器 (HYT-JH-15000) | 2 |
|  |  | UV光催化设备 (HYT-UV-15000) | 4 |
|  |  | 活性炭吸附 (HYT-HXT-15000) | 2 |

### 3.2.8公用工程

#### 3.2.8.1给排水

现有工程生产过程没有生产废水产生和排放。

根据企业核实现有工程生活用水量为312m3/a，生活废水排放量为249.6m3/a，生活废水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。

现有工程给排水情况及水平衡见图3.2-2。

图3.2-2  现有工程水平衡图  单位：m3/a

#### 3.2.8.2供电

依托鞍钢供电管网，现有工程年用电量为16.2万kWh。

#### 3.2.8.3供暖

冬季采用取暖。

#### 3.2.8.4消防

消防水源由鞍钢的生产、消防管道接入。在厂房中部设置地上式消火栓和手提式干粉灭火器。

## 3.4现有工程工艺流程及产污环节分析

### 3.4.1现有项目工艺流程

1、进场检验

废油桶运输车辆进入厂房后，按《危险废物转移联单管理办法》的规定，检验实际废物与标签和处置合同内具体废物是否一致，再判断废物是否能进入。

本项目收集的废油桶要求为承装油品和涂料的空铁桶，桶壁、桶底不得有明显的废液，废油桶无严重变形及破损，废油桶中废液小于5L，承装腐蚀性、放射性、有毒有害物质的废油桶不予以回收，不满足上述条件的废油桶禁止入厂。

指定专人对来料进行抽查，桶内是否留有杂物，残液是否超标，并根据废油桶的种类，将废油桶卸至指定地点。

2、卸车入库

经检验一致满足要求的废容器，使用叉车进行卸货，通过电子磅称重，分类计量，并对转运单上的数据进行核对。

卸车在厂房内进行，废油桶残留的少量废油和废涂料在撒漏后立即使用抹布清理。

3、原料暂存

经核对无误的废油桶送到原料区域进行分类储存。由于生产需要，进入厂房的废油桶将在1~2天内完成压实打包并转送出厂房。

废油桶入库后，必须及时按照要求进行登记注册，按照其来源、类别、数量、入场时间等信息进行详细记录，同时在入库暂存位置放置信息明确的记录牌或记录表。暂存时废油桶撒漏废液使用抹布清理。

4、第一次控油

废油桶内含有少量废油和废涂料，将废油桶桶盖及桶底分别人工开孔，把废油桶倒置放在第一个控油区的集油槽上，沥干废液，每次可以处理20个废油桶，使废油桶中废液量降到最低，沥干后的废油桶送压实打包机。

5、压实

厂房内设置1台金属液压压实打包机。控油后的废油桶利用手动叉车运送并放入金属液压压实打包机，通过挤压的方式将其压实为成品。压实的成品通过叉车和人工方式送到第二次控油区。

压实挤出废液进入设备自带的集油槽中，废液应及时清理和收集，外溢的废液使用抹布清理。废液集中收集后交有资质单位处置。

6、第二次控油

经压实废油桶变成金属块，在挤压过程中又有少量残液被挤压出来，把压实后的废油桶放在第二控油区的集油槽上，每次可以处理20个压实打包后的废油桶，进一步沥干废液，沥干后送成品打包送入堆放区堆存。

7、成品堆存

经过压实打包废油桶送到成品区域进行储存，进入成品区域的压实打包后的废油桶安置在专用储运槽中暂存，并及时送到鞍钢炼钢总厂三分厂处置，厂区内不堆存成品。

8、装车外运

成品装入危险废物运输专用车辆后，送鞍钢炼钢总厂三分厂的指定场所，鞍钢炼钢总厂三分厂废钢车间专门划定区域存放压实打包后的废油桶，废油桶应放置在专用的储运槽内单独堆放，严禁与转炉废钢场地其它废钢混用，并设置围栏、挂警示牌等。装卸过程中撒漏的废液使用抹布清理。

9、成品依托处置

处置压实打包后的废油桶需要制定作业制度，注意投料比例，跟踪到每班每炉钢的冶炼，方便查询。装卸过程中撒漏的废液使用抹布清理。

压实废油桶的外形尺寸满足转炉入炉要求，必须保证废油桶无密闭空间，打包压实过程中开孔。

现有工程生产工艺流程及产污节点见图3.4-1。

图3.4-1  现有工程生产工艺流程及产污节点图

### 3.4.2依托工程工艺流程

炼钢厂采用铁水预处理—顶底复吹转炉—炉外精炼—高效连铸的“四位一体”现代化炼钢生产模式。

炼铁厂铁水用铁水罐车热装送到炼钢厂，转炉炼钢以铁水及少量废钢等为原料，以石灰	(活性石灰)等为熔剂，在铁水和废钢加入转炉后摇直炉体进行吹炼。吹炼结束后，倾倒炉体排渣出钢。钢水再进入精炼装置 (精炼炉) 进行精炼，对钢水进行升温、化学成分调节、真空脱气和去除杂质后，合格钢水送往连铸钢包回转台，通过钢包滑动水口和钢包常水口进入中间罐，到达一定高度后开浇，经过浸入式水口进入结晶器。由于结晶器不断振动，并在冷却水的间接冷却下，使钢水形成坯壳。具有很薄坯壳的金属坯由引锭杆不断拉出，经结晶器、弯曲段、扇形段，再通过二段冷却用水直接喷淋冷却，最后进入矫直段，矫直后的铸坯经切割成所需定尺，再去毛刺及喷号后即得产品连铸坯，送下一工序使用。

炼钢生产总工艺流程见图3.4-2，转炉生产工艺流程及排污节点见图3.4-3。图3.4-2  炼钢生产总工艺流程及产污节点图

图3.4-3  转炉生产工艺流程及及产污节点图

## 3.5现有工程污染物排放情况及污染防治措施

### 3.5.1废气

现有工程废气主要来自控油区、压实打包区和危废暂存间产生的废气，现有工程废气检测数据来源于沈阳市中正检测技术有限公司于2019年12月2日～2019年12月3日对《鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据。

#### 3.5.1.1有组织废气

（1）项目废油桶压实打包生产作业区域为相对密封环境，并设置集气罩和风机进行废气的收集，收集的废气经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。

（2）依托工程一次烟气收集后，经静电除尘器除尘，二次烟气收集后经布袋除尘器除尘后，经40m高排气筒排放。

废气检测数据来源于沈阳市中正检测技术有限公司于2019年12月2日～2019年12月3日对现场废气监测。

废气处理装置现场照片见图3.5-1。

项目有组织废气监测结果见表3.5-1，依托工程有组织废气监测结果见表3.5-2。

图3.5-1  废气处理一体化设备+排气筒照片

表3.5-1    项目有组织废气监测结果统计表

| 测试项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区一体化设备进口 |  |  |
|  |  | 2019年12月02日 | 2019年12月03日 |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ |  |  |
| 测试参数 | 标态干烟气流量 | Nm3/h | 9288 | 9311 | 9295 | 9283 | 9211 | 9294 | 9297 | 9290 | - | - |
| 测试结果 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.127 | 0.081 | 0.106 | 0.132 | 0.088 | 0.082 | 0.088 | 0.054 | 40 | 达标 |
|  | 甲苯排放速率 | Kg/h | 1.18×10-3 | 7.54×10-4 | 9.85×10-4 | 1.23×10-3 | 8.11×10-4 | 7.62×10-4 | 8.18×10-4 | 5.02×10-4 | 3.1 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 12.6 | 11.2 | 10.5 | 10.3 | 12.4 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | Kg/h | 0.104 | 0.102 | 0.101 | 0.117 | 0.103 | 0.098 | 0.096 | 0.115 | 10 | 达标 |
|  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.288 | 0.358 | 0.165 | 0.224 | 0.140 | 0.112 | 0.098 | 0.170 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率 | Kg/h | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.0 | 达标 |
| 测试项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
|  |  | 厂区一体化设备出口 |  |  |
|  |  | 2019年12月02日 | 2019年12月03日 |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ |  |  |
| 测试参数 | 标态干烟气流量 | Nm3/h | 11701 | 11858 | 11982 | 11906 | 11955 | 11638 | 11917 | 12042 | - | - |
| 测试结果 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.047 | 0.064 | 0.038 | 0.073 | 0.066 | 0.057 | 0.064 | 0.048 | 40 | 达标 |
|  | 甲苯排放速率 | Kg/h | 5.50×10-4 | 7.59×10-4 | 4.55×10-4 | 8.69×10-4 | 7.89×10-4 | 6.63×10-4 | 7.63×10-4 | 5.78×10-4 | 3.1 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 2.10 | 2.45 | 2.41 | 2.44 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2. 12 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | Kg/h | 0.025 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 10 | 达标 |
|  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.097 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.074 | 0.057 | 0.054 | 0.031 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率 | Kg/h | 1.13×10-3 | 1.07×10-3 | 1.08 ×10-3 | 1.07 ×10-3 | 8.85 ×10-4 | 6.63 ×10-4 | 6.44 ×10-4 | 3.73 ×10-4 | 1.0 | 达标 |

由表3.5-1可知，DA001有组织排放废气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中大气污染物排放限值。

表3.5-2    依托工程有组织废气监测结果统计表

| 测试项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 依托工程D转炉出口 |  |  |
|  |  | 2019年12月02日 | 2019年12月03日 |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ |  |  |
| 测试 参数 | 标态干烟气流量 | Nm3/h | 450133 | 446347 | 449371 | 449426 | 445753 | 450829 | 446002 | 446247 | - | - |
| 测试 结果 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0. 118 | 0.084 | 0.094 | 0.051 | 0.054 | 0.040 | 0.047 | 0.056 | 40 | 达标 |
|  | 甲苯排放速率 | Kg/h | 0.053 | 0.037 | 0.042 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 3.1 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 2.51 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.47 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | Kg/h | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 10 | 达标 |
|  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.111 | 0.122 | 0.133 | 0.127 | 0.225 | 0.195 | 0.203 | 0.105 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率 | Kg/h | 0.050 | 0.054 | 0.060 | 0.057 | 0.100 | 0.088 | 0.091 | 0.047 | 1.0 | 达标 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | Kg/h | 1.59 | 1.55 | 1.50 | 1.54 | 1.63 | 1.70 | 1.55 | 1.59 | - | - |
| 测试项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
|  |  | 依托工程E转炉出口 |  |  |
|  |  | 2019年12月02日 | 2019年12月03日 |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ |  |  |
| 测试 参数 | 标态干烟气流量 | Nm3/h | 435756 | 439055 | 439817 | 437020 | 440459 | 439729 | 441293 | 440076 | - | - |
| 测试 结果 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.051 | 0.084 | 0.048 | 0.080 | 0.044 | 0.035 | 0.058 | 0.061 | 40 | 达标 |
|  | 甲苯排放速率 | Kg/h | 0.022 | 0.037 | 0.021 | 0.035 | 0.019 | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 3.1 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 2.50 | 2.44 | 2.47 | 2.46 | 2.41 | 2.37 | 2.38 | 2.36 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | Kg/h | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 10 | 达标 |
|  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0. 150 | 0. 186 | 0.095 | 0. 194 | 0. 173 | 0. 100 | 0. 113 | 0.253 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率 | Kg/h | 0.065 | 0.082 | 0.042 | 0.085 | 0.076 | 0.044 | 0.050 | 0. 111 | 1.0 | 达标 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | Kg/h | 1.46 | 1.65 | 1.59 | 1.47 | 1.65 | 1.47 | 1.61 | 1.34 | - | - |
| 测试项目 | 单位 | 检测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
|  |  | 依托工程D、E转炉出口 |  |  |
|  |  | 2019年12月03日 | 2019年12月04日 |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ |  |  |
| 测试结果 | 二噁英排放浓度 | TEQng/m3 | 0.10 | 0.16 | 0.036 | 0.050 | 0.049 | 0.021 | 0.5 | 达标 |
|  | 二噁英平均浓度 | TEQng/m3 | 0.099 | 0.040 | 0.5 | 达标 |

由表3.5-2可知，依托工程D、E转炉排放的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中大气污染物排放限值，颗粒物排放浓度满足《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012) 中表3大气污染物特别排放限值，二噁英排放浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) 中表3中浓度限值。

#### 3.5.1.2无组织废气

厂区无组织废气主要污染因子为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯；废气检测数据来源于沈阳市中正检测技术有限公司于2019年12月2日～2019年12月3日对现场废气监测。

无组织废气监测结果见表3.5-3。

表3.5-3    无组织废气监测结果一览表    单位：mg/m3

| 检测 项目 | 采样日期 | 采样 频次 | 检测结果(单位：mg/m3) | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |  |  |
| 非甲烷总烃 | 2019年12月02日 | 第一次 | 1.60 | 2.24 | 2.39 | 2. 15 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.68 | 2.06 | 2.37 | 2. 13 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.60 | 2.31 | 2.36 | 2.30 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.63 | 2. 18 | 2. 18 | 2. 16 |  | 达标 |
|  | 2019年12月03日 | 第一次 | 1.64 | 2.22 | 1.94 | 2. 10 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.65 | 2. 12 | 1.93 | 2. 11 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.63 | 2.21 | 2. 12 | 2. 15 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.53 | 2.00 | 2.23 | 2.20 |  | 达标 |
| 甲苯 | 2019年12月02日 | 第一次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 2.4 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  | 2019年12月03日 | 第一次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
| 二甲苯 | 2019年12月02日 | 第一次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.2 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  | 2019年12月03日 | 第一次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) | 1.5×10-3(L) |  | 达标 |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加 (L)。 |

由表3.5-3的监测结果可知，厂界无组织非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中大气污染物排放限值。

### 3.5.2废水

现有工程生活废水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。

废水检测数据来源于大连鑫瑞隆创环保技术有限公司于2022年9月28日对厂区废水总排口例行监测。

废水监测结果见表3.5-4。

表3.5-4    废水监测结果

| 检测日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.9.28 | 厂区废水总排口 | pH | 7.8 | 无量纲 |
|  |  | 化学需要量 | 14 | mg/m3 |
|  |  | 总氮 | 1.3 | mg/m3 |
|  |  | 氨氮 | 0.311 | mg/m3 |
|  |  | 悬浮物 | 未检出 | mg/m3 |
|  |  | 石油类 | 0.41 | mg/m3 |

由表3.5-4监测结果可知，厂区废水总排口COD、NH3-N、SS排放满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂浓度限值，pH、石油类排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值。

### 3.5.3噪声

现有工程噪声源主要为各类生产设备，辽宁华业检测有限公司于2022年12月2日~12月3日对项目的厂界四周环境噪声进行监测，监测结果见表3.5-5。

表3.5-5    厂界噪声监测结果统计表

| 检测点位 | 噪声测量值LAeq dB(A) |
| --- | --- |
|  | 2022.12.2 | 2022.12.3 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#：厂界东侧外1m处 | 58 | 52 | 57 | 52 |
| 2#：厂界南侧外1m处 | 61 | 52 | 55 | 54 |
| 3#：厂界西侧外1m处 | 58 | 52 | 58 | 50 |
| 4#：厂界北侧外1m处 | 58 | 47 | 57 | 49 |

由表3.5-5可知，厂界四周昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 3.5.4固体废物

废液(废油和废涂料)：委托辽宁嘉冠石化科技有限公司集中处置。

废活性炭、废UV灯管和废抹布：暂存于危废间内定期由有资质单位处置。

生活垃圾：设置生活垃圾收集桶，收集后交由环卫部门统一处置。

危险废物暂存间的照片见图3.5-2，现有工程固体废物产生情况见表3.5-6。

危废处置合同见附件8，危废转移联单见附件9。

图3.5-2  危废暂存间现场照片

表3.5-6    现有工程固废产生情况一览表   单位：t/a

| 序号 | 类型 | 固废名称 | 类别 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 废液(废油) | 危险废物HW08 危废代码900-217-08、 900-218-08、 900-249-08 | 122.41 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司集中处置 |
|  |  | 废液(废涂料) | 危险废物HW12 危废代码900-299-12 | 61.25 |  |
| 3 |  | 废活性炭 | 危险废物HW49 危废代码900-039-49 | 5.6 | 暂存于危废间内定期由有资质单位处置 |
| 4 |  | 废UV灯管 | 危险废物HW29 危废代码900-023-29 | 0.1 |  |
| 5 |  | 废抹布 | 危险废物HW49 危废代码900-041-49 | 2 |  |
| 6 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.95 | 环卫部门定期清运 |

### 3.5.5现有工程污染物排放量汇总

现有运行工程污染物产生及排放情况见表3.5-7。

表3.5-7    现有运行工程污染物产排放情况一览表   单位：t/a

| 类别 | 排放方式 | 污染物 | 现有工程总产排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 甲苯 | 0.004 | 排放量 |
|  |  | 二甲苯 | 0.008 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.27 |  |
|  | 无组织 | 甲苯 | 0.01 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.02 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 |  |
| 废水 | 厂区总排口 | COD | 0.075 |  |
|  |  | NH3-N | 0.0075 |  |
| 固废 | 危险废物 | 废液(废油) | 122.41 | 产生量 |
|  |  | 废液(废涂料) | 61.25 |  |
|  |  | 废活性炭 | 5.6 |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.1 |  |
|  |  | 废抹布 | 2 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.95 |  |

## 3.6现存的问题及整改措施

现存问题及“以新带老”整改措施见表3.5-8。

表3.5-8    现存的问题及“以新带老”整改措施

| 序号 | 现存问题 | “以新带老”整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单中“6.2危险废物贮存设施的设计原则－6.2.2必须有气体导出口及气体净化装置”。 现有项目危险废物暂存间未设置气体导出口及气体净化装置。 | 危险废物暂存间封闭设置集气罩，收集后依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 |
| 2 | 《鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置项目》环评批复要求“控油区、压实打包区等部位产生的有机废气收集后进行治理”； 根据现场调查控油区产生的有机废气未进行收集及治理。 | 控油区设置集气罩，废气收集后依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 |

# 4建设项目概况

## 4.1项目基本情况

（1）项目名称：鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目

（2）建设单位：鞍钢实业集团有限公司

（3）建设性质：改扩建

（4）建设地点：辽宁省鞍山市鞍钢实业集团有限公司院内；中心位置坐标为东经122°59′12.418″，北纬41°10′11.610″

（5）行业类别及代码：N7724 危险废物治理

（6）投资金额：30万元

（7）占地面积：2160m2（不新增面积）

（8）工作制度及劳动定员：劳动定员13人，为企业内部调剂，年工作300天，一班制，每班12小时。

（9）建设周期：1个月

其地理位置详见图4.1-1。

图4.1-1  本项目地理位置图

## 4.2项目建设内容及规模

本项目占地面积为2160m2（不新增占地），建筑面积为2160m2。

建设内容：

（1）利用现有厂房，增加工作时间，新建1条小型废油桶压实打包生产线；同时将现有1条大型废油桶压实打包生产线中成品由人工搬运改为机器人搬运，并增加大型废油桶生产产能。

（2）危险废物暂存间封闭设置集气罩，控油区设置集气罩，收集的废气依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。

工程组成表见表4.1-1。

表4.1-1    项目工程组成一览表

| 工程类别 | 本项目建设内容及规模 | 本项目建成后全厂建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产作业区域 | 新建1条小型废油桶压实打包生产线，同时将现有1条大型废油桶压实打包生产线中成品由人工搬运改为机器臂搬运，并增加大型废油桶生产产能。 | 生产作业区域 | 1条小型废油桶压实打包生产线和1条大型废油桶压实打包生产线。 | 利用现有厂房 |
| 辅助工程 | 装卸区 | 位于厂房内，紧邻厂房出入口，主要利用叉车进行装卸。 | 装卸区 | 位于厂房内，紧邻厂房出入口，主要利用叉车进行装卸。 | 依托现有 |
|  | 办公室 | 用于办公及生活。 | 办公室 | 用于办公及生活。 | 依托现有 |
| 储运工程 | 原料区域 | 位于厂房内，存放收集来的废油桶（废油桶/废涂料桶）。 | 原料区域 | 位于厂房内，存放收集来的废油桶（废油桶/废涂料桶）。 | 依托现有 |
|  | 成品区域 | 位于厂房内，紧邻生产作业区，存放压实打包后的成品。 | 成品区域 | 位于厂房内，紧邻生产作业区，存放压实打包后的成品。 | 依托现有 |
|  | 厂外运输 | 委托有资质单位承担运输。 | 厂外运输 | 委托有资质单位承担运输。 | 依托现有 |
| 公用工程 | 给水 | 新鲜水引自鞍钢厂区新鲜水管网。 | 给水 | 新鲜水引自鞍钢厂区新鲜水管网。 | 依托现有 |
|  | 排水 | 生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。 | 排水 | 生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。 | 依托现有 |
|  | 供电 | 依托鞍钢供电管网。 | 供电 | 依托鞍钢供电管网。 | 依托现有 |
|  | 供暖 | 冬季采用电取暖。 | 供暖 | 冬季采用电取暖。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气治理 | 压实打包生产作业区域废气收集后经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 | 废气治理 | 控油区、压实打包区和危废暂存间废气共同经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒（DA001）。 | 依托现有 |
|  |  | 危险废物暂存间、控油区废气收集后依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。 |  |  | 危险废物暂存间封闭设置集气罩，控油区设置集气罩，废气经管道引入现有废气治理措施 |
|  | 废水治理 | 生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。 | 废水治理 | 生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。 | 依托现有 |
|  | 危险废物 | 废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布暂存于危废暂存间内定期送危废处置单位处置。 | 危险废物 | 废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布暂存于危废暂存间内定期送危废处置单位处置。 | 依托现有 |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运处理。 | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运处理。 | 依托现有 |
|  | 噪声 | 高噪声设备减振、降噪和隔声措施。 | 噪声 | 高噪声设备减振、降噪和隔声措施。 | 依托现有 |
| 风险防范措施 | 事故池一座，有效容积468m3，用于收集事故状态时废液收集池的废液和火灾爆炸时产生的消防废水等；设置专用管道与事故池相连。事故水收集后交鞍钢废水处理系统处理。 | 风险防范措施 | 事故池一座，有效容积468m3，用于收集事故状态时废液收集池的废液和火灾爆炸时产生的消防废水等；设置专用管道与事故池相连。事故水收集后交鞍钢废水处理系统处理。 |
| 地下水防渗措施 | 现有建筑物地下水分区防渗及跟踪监测措施。 | 地下水防渗措施 | 现有建筑物地下水分区防渗及跟踪监测措施。 |

## 4.3产品方案

本项目产品方案情况见表4.3-1，本项目建成后全厂产品方案见表4.3-2。

表4.3-1    本项目产品方案一览表

| 产品名称 | 规格 | 年产量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实打包废油桶 | 200L废油桶 | 400 | 年处置量20000只，每只重20kg |
|  | 15L废涂料桶 | 22.5 | 年处置量15000只，每只重1.5kg |
|  | 20L废油桶 | 30 | 年处置量15000只，每只重2kg |

表4.3-2    本项目建成后全厂产品方案一览表

| 产品名称 | 规格 | 年产量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实打包废油桶 | 200L废油桶/废涂料桶 | 1680 | 年处置量84000只，每只重20kg |
|  | 15L废涂料桶 | 22.5 | 年处置量15000只，每只重1.5kg |
|  | 20L废油桶 | 30 | 年处置量15000只，每只重2kg |

## 4.4本项目服务范围、运输及处置计划

### 4.4.1服务范围

本项目建成后服务范围为鞍钢集团各公司（主要来自鞍钢公司本部、鞍钢鲅鱼圈分公司、鞍凌分公司、鞍钢集团矿山公司）和本钢集团矿山公司产生的废油桶；废油桶承装油品和涂料，承装其它物质不予以收集。废油桶须经有危险废物运输资质的单位进行运输，入厂前将进行检查，废油桶的桶壁、桶底不得有明显的残留油品和涂料，不得盛放其它危险废物和固体废物。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）废铁质油桶已被列入《危险废物豁免管理清单》中，豁免条件“封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼”，本项目收集的废铁质油桶压实后送鞍钢炼钢总厂三分厂资源化利用，因此承装油品的废油桶不属于危险废物。但承装涂料废油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49(900-041-49)类。

本项目废油桶的来源情况见表4.4-1，本项目建成后全厂废油桶的来源情况见表4.4-2，收集、处置废油桶基本情况见表4.4-3。

表4.4-1    本项目废油桶来源统计一览表

| 序号 | 产废单位 | 废油桶规格 | 数量(只) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本钢集团矿山公司 | 200L 废油桶 | 20000 | 承装油品 |
| 2 | 合计 |  | 20000 | 400t |
| 1 | 鞍钢公司本部 | 15L 废涂料桶 | 15000 | 承装涂料 |
| 2 | 合计 |  | 15000 | 22.5t |
| 1 | 鞍山钢铁 | 鞍钢公司本部 | 20L 废油桶 | 5000 | 承装油品 |
| 2 |  | 鞍钢股份鲅鱼圈分公司 |  | 2000 |  |
| 3 |  | 鞍凌分公司(朝阳) |  | 2000 |  |
| 4 | 鞍钢集团矿山公司 | 弓长岭矿山公司 |  | 2000 |  |
| 5 |  | 其它矿山公司 |  | 2000 |  |
| 6 | 本钢集团矿山公司 |  | 2000 |  |
| 7 | 合计 |  | 15000 | 30t |

表4.4-2    本项目建成后全厂废油桶来源统计一览表

| 序号 | 产废单位 | 废油桶规格 | 数量(只) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍山钢铁 | 鞍钢公司本部 | 200L 废油桶/废涂料桶 | 41000 | 承装油品或涂料(其中鞍钢股份冷轧彩涂线10000 只承装涂料) |
| 2 |  | 鞍钢股份鲅鱼圈分公司 |  | 9000 |  |
| 3 |  | 鞍凌分公司(朝阳) |  | 4000 |  |
| 4 | 鞍钢集团矿山公司 | 弓长岭矿山公司 |  | 2000 | 承装油品 |
| 5 |  | 其它矿山公司 |  | 8000 |  |
| 6 | 本钢集团矿山公司 |  | 20000 | 承装油品 |
| 7 | 合计 |  | 84000 | 1680t |
| 1 | 鞍钢公司本部 | 15L 废涂料桶 | 15000 | 承装涂料 |
| 2 | 合计 |  | 15000 | 22.5t |
| 1 | 鞍山钢铁 | 鞍钢公司本部 | 20L 废油桶 | 5000 | 承装油品 |
| 2 |  | 鞍钢股份鲅鱼圈分公司 |  | 2000 |  |
| 3 |  | 鞍凌分公司(朝阳) |  | 2000 |  |
| 4 | 鞍钢集团矿山公司 | 弓长岭矿山公司 |  | 2000 | 承装油品 |
| 5 |  | 其它矿山公司 |  | 2000 |  |
| 6 | 本钢集团矿山公司 |  | 2000 | 承装油品 |
| 7 | 合计 |  | 15000 | 30t |

表4.4-3    收集、处置废油桶基本情况表

| 项目 | 危险废物类别 | 危废代码 | 名称 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油 | 根据《国家危险废物名录》（2021年版）废铁质油桶已被列入《危险废物豁免管理清单》中，豁免条件“封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼”，本项目收集的废铁质油桶压实后送鞍钢炼钢总厂三分厂资源化利用，因此承装油品的废油桶不属于危险废物。 |
| 废涂料 | HW49 | 900-41-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T/In |
| 收集范围 | 按照国家和地方关于危险废物收集、运输、贮存和处置的相关规定执行，近期收集处置鞍钢集团各公司和本钢集团矿山公司的废油桶，远期收集处置辽宁地区本钢各分公司的废油桶。 |
| 收集类型 | 15L废涂料桶、20L废油桶、200L废油桶/，空桶 (不能承装大量废液和废渣等) 。 |
| 收集材质 | 铁质铁质废油桶/废涂料桶，不收集其它材质的废油桶/废涂料桶。 |
| 收集要求 | 200L废油桶内残留的废液量小于5L，20L废油桶内残留的废液量小于0.5L，15L废涂料桶内残留的废液量小于0.3L。 |
| 其它要求 | 废油桶/废涂料桶中废液不含氯元素，控制二噁英的产生。 |

### 4.4.2运输计划

由具有危险废物运输资质的公司承担废油桶的运输任务，本项目不配备运输车辆。危险废物运输车辆必须按照规定路线行驶，并执行联单管理。

厂外主要运输道路规划为：

① 鞍钢鲅鱼圈分公司一辽东湾大街一金港路一熊岳收费站—沈海高速—达 道湾收费站—千山西路—鞍钢厂区—厂区道路运至厂房。

② 鞍凌分公司 (朝阳) 一南外环路一京沈线一朝阳立交桥一丹锡高速一京 哈高速—沈海高速—达道湾收费站—千山西路—鞍钢厂区—厂区道路运至厂房。

③ 鞍钢弓长岭矿山分公司—苏安大街—南园路—外环路—安平路—沈营线 —汤河大桥—沈营线—南环街—胜利路—辽鞍路—兰唐线—建设大道—灵山路 —沈营线—建设大道—四达路—千山西路—鞍钢厂区—厂区道路运至厂房。

④ 本钢集团矿山公司—广裕路—滨河南路—沈环线—辽中环线高速—兰唐线—灵山路—沈营线—建设大道—四达路—千山西路—鞍钢厂区—厂区道路运至厂房。

### 4.4.3产品处置计划

鞍钢炼钢总厂三分厂接收项目压实打包后的废油桶，在三分厂废钢车间指定位置暂存后最终进入转炉作为原料炼钢进行资源化利用，产品处置执行联单管理。

## 4.5生产设备清单

本项目主要设备一览表见表4.5-1，本项目建成后全厂主要设备一览表见表4.5-2。

表4.5-1    本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属液压机 | YJD-40 | 1 | 新增 |

表4.5-2    本项目建成后全厂主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属液压打包机 | TPL-HYD40及TPL-CFA | 1 |
| 2 | 现场开关箱 | － | 2 |
| 3 | 轴流风机 | ∮400 | 6 |
| 4 | 桥式起重机 | 16/3t | 1 |
| 5 | 电磁盘 3t | 3t | 1 |
| 6 | 专用运输车辆 | 10吨高栏 | 1 |
| 7 | 手动叉车 | － | 2 |
| 8 | 金属液压机 | YJD-40 | 1 |
| 9 | 废气收集处理 设备 | 等离子净化器 (HYT-JH-15000) | 2 |
|  |  | UV光催化设备 (HYT-UV-15000) | 4 |
|  |  | 活性炭吸附 (HYT-HXT-15000) | 2 |

## 4.6原辅材料及能源消耗

### 4.6.1原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见表4.6-1，主要原辅材料理化性质见表4.6-2。

表4.6-1    本项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 年耗（t/a） | 备注（只） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200L废油桶 (承装过废油) | 400 | 20000 | 本钢集团矿山公司 |
| 2 | 20L废油桶(承装过废油) | 30 | 15000 | 鞍山钢铁和本钢集团矿山公司 |
| 3 | 15L废油桶(承装过废涂料) | 22.5 | 15000 | 鞍钢公司本部 |
| 4 | 活性炭 | 2.92 | － | 外购 |
| 5 | 抹布 | 2 | － | 外购 |
| 6 | 塑料膜 | 1 | － | 外购 |

表4.6-2    主要原辅材料理化性质一览表

| 项目 | 原料名称 | 组成成分 |
| --- | --- | --- |
| 废油 | 液压油 润滑油 齿轮油 | 矿物油90%、添加剂10% (如：抗氧化剂、抗乳化剂、防锈剂) |
|  |  | 矿物油90%，添加剂10%(粘度指数改进剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，抗泡沫剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂。) |
| 废涂料 | 聚酯漆 | 海蓝色面漆 | 聚酯树脂48.7%，固化树脂6.5%，染料15%，填料4.9%，助剂4.9%(分散剂、消泡剂、平流剂、催化剂、平流剂和 抗划伤剂)，溶剂20%(芳烃溶剂12%、乙二醇乙醚醋酸酯2%，乙二醇丁醚4%，正丁醇 2%)(固体分57.5%，挥发分42.5%) |
|  |  | 灰白色背面漆 | 聚酯树脂58%，染料23.6%，助剂12.8% (分散剂、消泡剂、平流剂、催化剂、平流剂和抗划伤剂)，混合溶剂5.6% (芳 烃溶剂2.8%、二价酸酯0.7%，甲基异丙酮1.4%，正丁醇 0.7%)(固体分67.6%，挥发分32.4%) |
|  | 环氧漆 | 淡黄色底漆 | 环氧树脂19%，染料17%，填料9%，助剂18%(分散剂、消泡剂、平流剂、催化剂、平流剂和抗划伤剂)，溶剂37%(芳烃溶剂18.5%、二价酸酯4.6%，甲基异丙酮9.3%，正 丁醇4.6%)(固体分52%，挥发分48%) |

### 4.6.2能源消耗

本项目主要能源消耗见表4.6-3。

表4.6-3    本项目主要能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 0m3/a | 鞍钢厂区新鲜水管网 |
| 2 | 电 | 10万kWh/a | 鞍钢供电管网 |

## 4.7公用工程

### 4.7.1给排水

本项目生产过程没有生产废水产生和排放。

本项目不新增职工，为企业内部调剂，因此无生活废水产生。

### 4.7.2供电

依托鞍钢供电管网，本项目年用电量为10万kWh。

### 4.7.3供暖

冬季采用电取暖。

### 4.7.4消防

消防水源由鞍钢的生产、消防管道接入。在厂房中部设置地上式消火栓和手提式干粉灭火器。

## 4.8工作制度及劳动定员

本项目劳动定员13人，为企业内部调剂，年工作300天，一班制，每班12小时。

## 4.9平面布置

本项目原料区域、成品区域、废油桶压实打包生产作业区域、配电室、消防水池和危险废物暂存库均设在厂房内；事故池设在厂房外，位于厂区东侧。厂区生产装置均设在厂房内，办公、休息区域与厂房分开，设在厂区东侧。

本项目建成后厂区平面布置情况见图4.9-1，本项目建成后厂房平面布置图见图4.9-2。

图4.9-1  本项目建成后厂区平面布置图

图4.9-2  本项目建成后厂房平面布置图

# 5工程分析

## 5.1施工期工程分析

本项目利用厂区内现有已建厂房进行废油桶压实生产。施工期不涉及土建，污染主要来自设备安装过程中主要产生噪声、扬尘、固废等环境影响，影响范围局限在厂区内，且随施工期结束而结束，对周围环境影响很小。

## 5.2运营期工程分析

### 5.2.1工艺流程

1、进场检验

废油桶运输车辆进入厂房后，检验实际废物与标签和处置合同内具体废物是否一致，再判断废物是否能进入。

本项目收集的废油桶要求为承装油品和涂料的空铁桶，桶壁、桶底不得有明显的废液，废油桶无严重变形及破损，废油桶中废液小于5L，承装腐蚀性、放射性、有毒有害物质的废油桶不予以回收，不满足上述条件的废油桶禁止入厂。

指定专人对来料进行抽查，桶内是否留有杂物，残液是否超标，并根据废油桶的种类，将废油桶卸至指定地点。

2、卸车入库

经检验一致满足要求的废容器，使用叉车进行卸货，通过电子磅称重，分类计量，并对转运单上的数据进行核对。

卸车在厂房内进行，废油桶残留的少量废油和废涂料在撒漏后立即使用抹布清理。

3、原料暂存

经核对无误的废油桶送到原料区域进行分类储存。由于生产需要，进入厂房的废油桶将在1~2天内完成压实打包并转送出厂房。

废油桶入库后，必须及时按照要求进行登记注册，按照其来源、类别、数量、入场时间等信息进行详细记录，同时在入库暂存位置放置信息明确的记录牌或记录表。暂存时废油桶撒漏废液使用抹布清理。

4、控油

废油桶内含有少量废油和废涂料，将废油桶桶盖及桶底分别人工开孔，把废油桶倒置放在控油区的集油槽上，沥干废液，每次可以处理20个废油桶，使废油桶中废液量降到最低，沥干后的废油桶送压实打包机。

5、压实打包

厂房内设置1台大型废油桶金属液压压实打包机和1台小型废油桶金属液压压实机。控油后的废油桶利用手动叉车将大小废油桶分别运送并放入不同的金属液压压实机内，通过挤压的方式将其压实为成品。打包的成品通过机械臂和叉车方式送到成品区。

打包机挤出废液进入设备自带的集油槽中，废液应及时清理和收集，外溢的废液使用抹布清理。废液集中收集后交有资质单位处置。

6、成品堆存

经过压实打包废油桶送到成品区域进行储存，进入成品区域的压实打包后的废油桶安置在专用储运槽中暂存，并及时送到鞍钢炼钢总厂三分厂处置，厂区内不堆存成品。

7、装车外运

成品装入危险废物运输专用车辆后，送鞍钢炼钢总厂三分厂的指定场所，鞍钢炼钢总厂三分厂废钢车间专门划定区域存放压实打包后的废油桶，废油桶应放置在专用的储运槽内单独堆放，严禁与转炉废钢场地其它废钢混用，并设置围栏、挂警示牌等。装卸过程中撒漏的废液使用抹布清理。

9、成品依托处置

处置压实打包后的废油桶需要制定作业制度，注意投料比例，跟踪到每班每炉钢的冶炼，方便查询。装卸过程中撒漏的废液使用抹布清理。

压实废油桶的外形尺寸满足转炉入炉要求，必须保证废油桶无密闭空间，打包压实过程中开孔。

本项目生产工艺流程及产污节点见图5.2-1。

图5.2-1  本项目生产工艺流程及产污节点图

### 5.2.2污染源识别

本项目运营期的主要污染源及污染因子见表5.2-1。

表5.2-1    本项目主要污染源及污染因子一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 压实打包区、控油区 | 甲苯、二甲苯、NMHC | 收集的废气经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒（DA001）排放 |
|  | 危废间 | 甲苯、二甲苯、NMHC |  |
| 固废 | 危险废物 | 控油、压实 | 废液(废油和废涂料) | 辽宁嘉冠石化科技有限公司集中处置 |
|  |  | 废气处置装置 | 废活性炭 | 暂存于危废间内定期由有资质单位处置。 |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |
|  |  | 控油、压实 | 废抹布 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |

## 5.3运营期污染源源强核算

### 5.3.1废气

#### 5.3.1.1控油区、压实打包区、成品堆放区废气

本项目废气主要产生于控油区、压实打包区和危废暂存间。

根据表4.6-2主要原辅材料理化性质可知，废涂料的挥发分32.4~48%，本项目挥发分按涂料重量的40%计算，根据材料统计金属表面涂料的挥发分中甲苯含量约0.3~10%，二甲苯含量约5~20%，非甲烷总烃含量约40~70%，本项目污染物统计时按甲苯10%、二甲苯20%和非甲烷总烃70%进行计算；废油挥发的物质全部统计为非甲烷总烃，挥发量按收集废油量的2%进行计算。

有机废气——废涂料：本项目15L废涂料中废涂料残留量按每桶0.3L计算，涂料密度按1.1g/cm3，控油、压实打包等处置过程中收集废涂料量约为废油桶承装涂料总量的70%。本项目废涂料为聚酯漆和环氧漆，为工业生产卷材用漆，该漆需要在200 ~300℃烘干炉烘干30秒，而自然条件下干燥较慢，根据企业提供数据自然条件下干燥约24小时左右。因此，环评计算暴露在自然条件下的废涂料量和暴露时间，折算有机废气排放量。

压实打包处理废油桶后，及时清理和收集各集油槽中的废液，废液存放在危险废物专用桶中，收集后送危废暂存库。

经计算暂时留存在集油槽的废涂料约11.55kg，计算集油槽每天产生的有机废气4.62kg/d，小时产生量0.385kg/h，年产生量为1.386t/a，其中甲苯0.1386t/a、二甲苯0.2772t/a和非甲烷总烃0.97t/a。

有机废气——废油：本项目200L废油桶中废油残留量按每桶5L计算、20L废油桶中废油残留量按每桶0.5L计算，润滑油密度按0.8g/cm3，控油、压实打包等处置过程中收集废油量约为废油桶承装油量的70%。根据企业提供数据和参考同类型项目资料，废油挥发的有机废气产生量约为收集废油量的2%。生产过程中每天处理约67个200L废油桶、50个20L废油桶；

经计算暂时留存在集油槽的废油约190.4kg，计算集油槽每天产生的有机废气3.81kg/d，小时产生量0.317kg/h，年产生量为1.143t/a，该有机废气统计为非甲烷总烃。

本项目收集的废油桶来自鞍钢公司本部、鞍钢鲅鱼圈分公司、鞍凌分公司、鞍钢集团矿山公司和本钢集团矿山公司，废油桶的总重量为452.5吨，废油桶仅有少量的废油和废涂料(统称废液，其中废油约430t、废涂料约22.5t，合计452.5t)，控油、挤压后收集废液为316.75t(包含收集废液和挥发的有机废气)。

项目废油桶控油区、压实打包区设置集气罩和风机进行废气的收集，废气收集效率90%的集气罩收集的废气依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒（DA001）排放。

废气产生情况见表5.3-1。

表5.3-1    废气产排情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 产污环节 | 产生污染物 | 核算方法 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 治理措施 | 风机风量(m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实打包废油桶 | 废油桶控油区、压实打包区 | 甲苯 | 物料衡算 | 3.21 | 0.0385 | 0.1386 | 二级等离子净化器+四级UV光催化效率+二级活性炭+活性炭吸附（总处理效率90%） | 12000 | 0.29 | 0.0035 | 0.0125 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 6.42 | 0.077 | 0.2772 |  |  | 0.58 | 0.0069 | 0.025 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 48.9 | 0.59 | 2.113 |  |  | 4.4 | 0.053 | 0.19 |

#### 5.3.1.2危废暂存间废气

根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编）中介绍，无组织排放比例为0.05‰~0.5‰，本项目取0.5‰计算。按本项目建成后危废暂存间全年暂存量500.41t/a计（其中废油423.41t、废涂料77.7t），则全年VOCs产生量为2.5t/a，其中甲苯0.0385t/a、二甲苯0.0385t/a和非甲烷总烃2.423t/a。

设置集气罩和风机进行废气的收集，废气收集效率90%的集气罩收集的废气依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒（DA001）排放。

危废暂存间废气产排计算参数见表5.3-2，本项目各污染物有组织废气产生及排放情况见表5.3-3，无组织废气产排情况见表5.3-4。

表5.3-2    危废暂存间废气产排情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 | 废气量（m3/h） | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放 时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| DA001 | 危废贮存 | 甲苯 | 12000 | 产生系数法 | 0.89 | 0.0107 | 0.0385 | 二级等离子净化器+四级UV光催化效率+二级活性炭+活性炭吸附（总处理效率90% | 0.08 | 0.00096 | 0.0035 | 3600 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.89 | 0.0107 | 0.0385 |  | 0.08 | 0.00096 | 0.0035 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 56 | 0.673 | 2.423 |  | 5.04 | 0.061 | 0.218 |  |

表5.3-3    本项目有组织废气产排情况汇总表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率（%） | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 控油区、压实打包区和危废暂存间 | DA001 | 甲苯 | 产生系数法 | 12000 | 4.1 | 0.0492 | 0.1771 | 二级等离子净化器+四级UV光催化效率+二级活性炭+活性炭吸附 | 90 | 12000 | 0.37 | 0.00446 | 0.016 | 大气 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 7.31 | 0.0877 | 0.3157 |  | 90 |  | 0.66 | 0.00786 | 0.0285 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 102 | 1.23 | 4.436 |  | 90 |  | 9.44 | 0.114 | 0.408 |  |

表5.3-4    本项目无组织废气产排放情况汇总表

| 工序/生产线 | 排放方式 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（h） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |  |
| 控油区、压实打包区 | 无组织 | 甲苯 | 系数法 | / | / | 0.00385 | 0.01386 | 厂房密闭 | / | / | / | 0.00385 | 0.01386 | 3600 | 大气 |
|  |  | 二甲苯 |  | / | / | 0.0077 | 0.02772 |  |  | / | / | 0.0077 | 0.02772 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.059 | 0.2113 |  |  | / | / | 0.059 | 0.2113 |  |  |
| 危废暂存间 |  | 甲苯 |  | / | / | 0.00107 | 0.00385 |  |  | / | / | 0.00107 | 0.00385 | 3600 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | / | / | 0.00107 | 0.00385 |  |  | / | / | 0.00107 | 0.00385 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.0673 | 0.2423 |  |  | / | / | 0.0673 | 0.2423 |  |  |

### 5.3.2废水

本项目生产过程没有生产废水产生和排放。

本项目不新增职工，为企业内部调剂，因此无生活废水产生。

### 5.3.3噪声

本项目营运期噪声主要为废油桶搬运、压实打包机、叉车和风机的噪声影响，噪声值在70-90dB (A)，经基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，噪声源强可减少20～25dB(A)。

工业企业噪声源强调查清单（室外声源）见表5.3-5，工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表5.3-6。

表5.3-5    工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离/（dB(A)/m） |  |  |
| 1 | 环保设施风机 | / | 5 | 4 | 0.2 | 90/1 | 基础减振、距离衰减 | 生产 |

表5.3-6    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行阶段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离（dB(A)/m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 金属液压打包机 | / | 85 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 5 | 6 | 0.5 | 5 | 85 | 生产 | 20 | 65 | 1 |
| 2 |  | 废油桶搬运 | / | 70 |  | / | / | / | 10 | 70 |  |  | 50 | 1 |
| 3 |  | 桥式起重机 | / | 85 |  | 7 | 6 | 0.3 | 12 | 85 |  |  | 65 | 1 |
| 4 |  | 叉车 | / | 85 |  | 8 | 9 | 0.2 | 10 | 85 |  |  | 65 | 1 |

### 5.3.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布。

（1）废液(废油和废涂料)

生产过程中，废油桶内部分残留废油和废涂料被倾倒和挤出，废液(废油和废涂料)产生量为317.45t/a（其中废油301t/a、废涂料16.45t/a）；

根据《国家危险废物名录》（2021年版）废油和废涂料均属于危险废物，废油类别HW08，代码为900-249-08；废涂料类别HW12，代码为900-299-12；暂存于厂区危险废物暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（2）废活性炭

项目产生的VOCs采用活性炭吸附装置进行吸附净化，定期更换活性炭，依据《现代涂装手册》(化学工业出版社，2010年出版)可知，活性炭对废气各成分的吸附量约0.25g废气/g活性炭。

本项目生产中产生的有机废气经活性炭吸附后削减量为0.73t/a，则本项目每年产生活性炭量用量计算如下：0.73/0.25=2.92t/a，则本项目废活性炭产生量为0.73+2.92=3.65t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版）废活性炭属于危险废物，废物类别HW49，代码为900-039-49，更换后暂存于危废暂存间内，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

活性炭更换周期计算参照《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中附件，如下：

排污单位应根据废气活性炭吸附处理设施设计方案确定活性炭更换周期，并在排污许可证申领填报系统固体废弃物污染物排放信息-申请排放信息模块中，“固体废物排放信息表”中“其他信息”对应废活性炭填报处填报活性炭更换周期，并在附件中上传废气活性炭吸附处理设施设计方案。排污单位无废气处理设施设计方案或实际建设情况与设计方案不符时，参照以下公式计算活性炭更换周期。

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%；（一般取值10%）；

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，单位m3/h；t—运行时间，单位h/d。

根据公式活性炭更换周期：T=2920×10%÷(17×10-6×12000×24)=60天。

活性炭更换管理措施：本项目活性炭更换后暂存于危废暂存间，由委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。替换的新活性炭需使用颗粒活性炭，碘值≥ 800mg/g，袋装储存。活性炭更换频次为1次/60天，暂存于危废暂存间，堆放过程中应注意防渗、防淋、防风、防晒。废活性炭暂存需注册登记，作好记录，记录上须注明名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期。

活性炭失效判定：活性炭吸附装置应在设备进气和出气管道设置气体采样口，便于日常监测活性炭吸附效率，当出口废气浓度≥70%排放限值时，应及时更换活性炭，并做好相应台账更换记录及危废入库记录。

本项目活性炭吸附设施应建设台账记录并予以保存。本项目活性炭吸附设施运行管理记录信息如下：

表5.3-6    活性炭管理信息

| 主要内容 | 记录要点 |
| --- | --- |
| 活性炭 | 采购量 |
|  | 使用量 |
|  | 填装量 |
|  | 更换量及更换周期 |
| 废活性炭 | 产生量 |
|  | 去向 |

（3）废UV灯管

项目废UV灯管计划一年更换一次，产生的废UV灯管约0.1t，根据《国家危险废物名录》（2021年版）废UV灯管为危险废物，属于“HW29 含汞废物”，废物代码900-023-29，暂存于危废暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。。

（4）废抹布

废油桶残留的少量废油和废涂料在撒漏后立即使用抹布清理，产生的废抹布约2t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版）废抹布为危险废物，废物类别HW49，代码为900-041-49；暂存于危废暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

本项目危险废物产生及排放情况见表5.3-7；

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表5.3-8。

表5.3-7    危险废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废抹布 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 压实打包 | 固 | 废油/废涂料 | 有机物 | 1次/1天 | T/In | 委托有资质单位处理 |
| 2 | 废液(废油) | HW08 | 900-249-08 | 301 | 倾倒和挤出 | 液 | 废油 | 有机物 | 1次/1天 | T，I |  |
|  | 废液(废涂料) | HW12 | 900-299-12 | 16.45 |  |  | 废涂料 | 有机物 | 1次/1天 | T |  |
| 3 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 3.65 | 废气处理 | 固 | 废涂料 | 有机物 | 1次/2月 | T |  |
| 4 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.1 | 废气处理 | 固 | 活性炭、有机物 | 汞 | 1次/年 | T |  |

表5.3-8    危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 工序 | 装置 | 危险废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力（t/a） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废抹布 | 压实打包生产设备 | 废油/废涂料 | HW49 | 900-041-49 | 危险废物暂存间 | 30m2 | 桶装 | 2 | 3个月 |
| 2 | 倾倒和挤出 | 压实打包生产设备 | 废液(废油) | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 301 | 3个月 |
|  |  |  | 废液(废涂料) | HW12 | 900-299-12 |  |  |  | 16.45 |  |
| 3 | 废气处理 | 活性炭装置 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 桶装 | 3.65 | 3个月 |
| 4 | 废气处理 | UV装置 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 袋装 | 0.1 | 3个月 |

### 5.3.5本项目污染物产生及排放情况汇总

本项目污染物产生及排放情况汇总见表5.3-9，本项目建成后全厂污染物产排情况汇总详见表5.3-10。

表5.3-9    本项目污染物产生及排放情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 控油区、压实打包区和危废暂存间 | 甲苯 | 0.1771 | 0.016 | 二级等离子净化器+四级UV光催化效率+二级活性炭+活性炭吸附+1根19m高排气筒排放（DA001） | 大气 |
|  |  | 二甲苯 | 0.3157 | 0.0285 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.436 | 0.408 |  |  |
|  | 无组织废气 | 厂房 | 甲苯 | 0.0177 | 0.0177 | 厂房密闭 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.032 | 0.032 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.454 | 0.454 |  |  |
| 固废 | 废抹布 | 危险废物 | 2 | / | 委托有资质单位处理 |
|  | 废液(废油和废涂料) |  | 301（废油） |  |  |
|  |  |  | 16.45（废涂料） |  |  |
|  | 废活性炭 |  | 3.65 |  |  |
|  | 废UV灯管 |  | 0.1 |  |  |
| 噪声 | 生产设备及风机等 | N | 噪声 | 70~90dB(A) | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |

表5.3-10    本项目建成后全厂污染物产排情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 控油区、压实打包区和危废暂存间 | 甲苯 | 0.216 | 0.02 | 二级等离子净化器+四级UV光催化效率+二级活性炭+活性炭吸附+1根19m高排气筒排放（DA001） | 大气 |
|  |  | 二甲苯 | 0.394 | 0.0365 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.126 | 0.678 |  |  |
|  | 无组织废气 | 厂房 | 甲苯 | 0.0277 | 0.0277 | 厂房密闭 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0516 | 0.0516 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.124 | 1.124 |  |  |
| 固废 | 废抹布 | 危险废物 | 4 | / | 委托有资质单位处理 |
|  | 废液(废油和废涂料) |  | 423.41（废油） |  |  |
|  |  |  | 77.7（废涂料） |  |  |
|  | 废活性炭 |  | 9.25 |  |  |
|  | 废UV灯管 |  | 0.2 |  |  |
| 噪声 | 生产设备及风机等 | N | 噪声 | 70~90dB(A) | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |

### 5.3.6本项目建成后全厂污染物“三本账”分析

本项目建成后全厂污染物“三本账”统计情况见表5.3-11。

表5.3-11    全厂污染物“三本账”统计情况一览表    单位：t/a

| 类别 | 排放方式 | 污染物 | 现有工程排放量 | 本项目排放量 | “以新带老”削减量 | 本项目建成后全厂总排放量 | 本项目建成后全厂排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 甲苯 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0.02 | +0.016 |
|  |  | 二甲苯 | 0.008 | 0.0285 | 0 | 0.0365 | +0.0285 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.27 | 0.408 | 0 | 0.678 | +0.408 |
|  | 无组织 | 甲苯 | 0.01 | 0.0177 | 0 | 0.0277 | +0.0177 |
|  |  | 二甲苯 | 0.02 | 0.032 | 0 | 0.0516 | +0.032 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 0.454 | 0 | 1.124 | +0.454 |
| 废水 | / | COD | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 |
| 固废 | / | 危险废物 | 191.36 | 323.2 | 0 | 514.56 | +323.2 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 |

## 5.4非正常工况

本项目在生产运行期可能出现的非正常工况包括：开、停车、设备检修、操作不正常或污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产。

本次评价按废气污染防治设施处理效率无法达到设定处理效率时为非正常工况，详见表5.4-1。

表5.4-1    非正常工况污染物产排情况

| 非正常排放 | 污染物 名称 | 烟气量 /m3/h | 污染物排放 | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量/t | 排放速率/kg/h | 排放浓度/mg/m3 |  |  |
| 19m高排气筒（DA001） | 甲苯 | 12000 | 0.0984 | 0.0492 | 4.1 | 2 | 1 |
|  | 二甲苯 |  | 0.1754 | 0.0877 | 7.31 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.46 | 1.23 | 102 |  |  |

由以上分析可知，当处理设施故障，出现非正常排放时，其污染物的排放量远远的大于正常工况污染物的排放量，污染物浓度将大幅增加，因此，企业应采取有效的环保安全措施，如下：

（1）定期监控各污染物的排放浓度，加强设备检修等。

（2）一旦设备处理效率大幅降低或者失效，生产车间应立即停车检修，检修满足要求后再重新启动。

（3）加强厂区监测，落实监测计划，加强设备管理，尽量避免非正常工况下非正常排污情况发生。

## 5.5依托工程

### 5.5.1工艺流程

炼钢厂采用铁水预处理—顶底复吹转炉—炉外精炼—高效连铸的“四位一体”现代化炼钢生产模式。

炼铁厂铁水用铁水罐车热装送到炼钢厂，转炉炼钢以铁水及少量废钢等为原料，以石灰	(活性石灰)等为熔剂，在铁水和废钢加入转炉后摇直炉体进行吹炼。吹炼结束后，倾倒炉体排渣出钢。钢水再进入精炼装置 (精炼炉) 进行精炼，对钢水进行升温、化学成分调节、真空脱气和去除杂质后，合格钢水送往连铸钢包回转台，通过钢包滑动水口和钢包常水口进入中间罐，到达一定高度后开浇，经过浸入式水口进入结晶器。由于结晶器不断振动，并在冷却水的间接冷却下，使钢水形成坯壳。具有很薄坯壳的金属坯由引锭杆不断拉出，经结晶器、弯曲段、扇形段，再通过二段冷却用水直接喷淋冷却，最后进入矫直段，矫直后的铸坯经切割成所需定尺，再去毛刺及喷号后即得产品连铸坯，送下一工序使用。

炼钢生产总工艺流程见图5.5-1，转炉生产工艺流程及排污节点见图5.5-2。图5.5-1  炼钢生产总工艺流程及产污节点图

图5.5-2  转炉生产工艺流程及及产污节点图

### 5.5.2污染源识别

炼钢总厂三分厂转炉运营期的主要污染源及污染因子见表5.5-1。

表5.5-1    炼钢总厂三分厂转炉主要污染源及污染因子一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产 | 二噁英、颗粒物 | 依托工程一次烟气收集后，经静电除尘器除尘，二次烟气收集后经布袋除尘器除尘后，经40m高排气筒排放 |
| 废水 | 生产及生活 | COD | 排入鞍钢西大沟 污水处理厂 |
|  |  | NH3-N |  |
| 固废 | 一般固废 | 转炉钢渣和脱硫渣 | 送鞍钢实业绿源科技公司处置 |
|  |  | 精炼炉炉渣 | 送鞍钢实业绿源科技公司处置 |
|  |  | 转炉、脱硫扒渣、皮带上料、钢包整备除尘灰 | 送鞍钢烧结厂回收利用 |
|  |  | 精炼炉收尘灰 | 鞍钢资源经营储运中心处置 |
|  |  | 氧化铁皮 | 送鞍钢烧结厂回收利用 |
|  |  | 废弃耐火材料 | 返回鞍钢耐火厂 |
|  |  | 泥渣 | 送至烧结配料 |
|  |  | 废油脂 | 送有危废资质单位处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |

### 5.5.3处置废油桶废气

本项目压实打包后的废油桶依托鞍钢炼钢总厂三分厂D、E的2台180t转炉处置。

三分厂D、E每炉固定240kg的废油桶替代入炉废铁量，最终产品为钢材。因此本项目废油桶量增加不会对三分厂D、E的废气中污染物产生影响。无需重新分析三分厂D、E的废气中污染物，本项目压实打包后的废油桶依托鞍钢炼钢总厂三分厂D、E的2台180t转炉处置可行。

## 5.6清洁生产分析

### 5.6.1 清洁生产指标分析

本评价从原料及产品、污染物产生和排放、资源能源消耗以及环境管理指标方面进行分析。

（1）原辅材料及产品

本项目的“原料”是来自产废单位的废油桶，将经专业运输公司集中收集至厂房内，使用打包机进行打包后，再运至鞍钢炼钢总厂三分厂资源化利用。

本项目在对废油桶处置过程中，为防止“原料”、“产品”中废油撒落、泄漏、流失可能造成的环境污染，厂房采取了防风、防雨、防晒和防渗措施，可有效预防废油桶中残留废油和废涂料可能造成的环境影响。由此可见，本项目的原料及产品符合清洁生产要求。

（2）资源能源消耗

本项目以废油桶为原料，不消耗新资源，生产过程不消耗新鲜水，用电设备只有风机、打包机、废气处理装置等运转设备，除此之处无其它能源消耗，所以总体上看，本项目能耗水平较低。

（3）污染物的产生及处置

本项目生产过程不产生废水；生产过程中产生的非甲烷总烃、甲苯和二甲苯等废气经收集后，通过一体化净化设备处理，能做到达标排放；本项目噪声设备通过采取隔声、消声、减振等降噪措施，可实现厂界噪声达标；本项目的固体废物有合理可行的处置措施，不会造成环境污染。

可见，在污染物产生及排放方面，本项目符合清洁生产要求。

（4）环境管理指标

本项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制指标等要求；营运期制定有生产过程管理，尽可能降低跑、冒、滴、漏风险；公司将设立环境管理机构，并有专人负责；将建立完善的环境管理制度，并纳入日常管理；环保设施的运行情况均将要求记录，并建立环保档案。

通过以上分析可以看出，本项目本身是一项危险废物处置的环保项目，符合对工业危险废物资源化、减量化、无害化处置的基本原则，符合清洁生产要求，可达到国内同行业清洁生产先进水平。

### 5.6.2持续推进清洁生产的建议

建议本项目运营后，需开展清洁生产审核工作并通过相关行政主管部门认可。主要包括：

（1）加强清洁生产管理

本项目建成后，应当结合以往的运行经验和各生产装置的特点，制定并严格实施清洁生产管理方案，并应在实践中不断完善和发展。必要时应引进有经验的外部清洁生产审核和节能节水评估咨询单位，开展清洁生产审核评估工作。

（2）将清洁生产纳入公司管理体系

本项目按照清洁生产相关法律要求进行审核，所采取的能够体现清洁生产的工艺技术、生产设备以及相应的预防措施等，均可很大限度地削减污染物的排放，减轻企业末端“三废”治理的压力，同时企业也从节能降耗中获取经济效益。

### 5.6.3小结

综上所述，本工程通过一系列措施，减小污染物排放量。本项目整体设计水准可达到国内同行业清洁生产先进水平。

## 5.7污染物总量控制

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号) 和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为挥发性有机物。

（1）废气污染物总量控制指标

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）中规定，本次评价提出相关污染物等量削减的建议。

具体替代来源和替代方法由管理部门统一调配。

表5.6-1    废气污染物排放总量控制指标  单位：t/a

| 污染物 | 现有工程排放量 | 本项目排放量 | “以新带老”削减量 | 本项目建成后全厂总排放量 | 增减量 | 建议申请总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.982 | 0.9562 | 0 | 1.9382 | +0.9562 | 1.9382 |

# 6环境现状调查与评价

## 6.1自然环境现状调查与评价

### 6.1.1地理位置

鞍山市位于东经122°10′～123°13′与北纬40°27′～41°34′之间，地处辽宁省中部，辽东半岛北部，其北距沈阳89km，南距大连308km，通过沈大高速公路及中长铁路与南北两大城市连接，地理位置优越，对外交通十分便利。

本项目地理坐标为东经122°59′12.418″，北纬41°10′11.610″。厂区东北侧为鞍钢实业公司耐火材料作业区，厂区西北侧为鞍山市东台村(拆迁中)和农田，厂区南侧为鞍钢矿渣公司。

本项目地理位置见图4.1-1，厂区周围环境示意图见图6.1-1，项目与依托工程位置关系见图6.1-2。

图6.1-1  厂区周围环境示意图

图6.1-2  项目与依托工程位置关系

### 6.1.2地形地貌

鞍山市大地构造属于阴山——天山东西向构造带的东延部分，位于华夏、新华夏构造体系的辽东半岛隆起带与松辽平原沉降盆地的复合部位。在东部山区出露的地层有：太古界鞍山群和元古界辽河群，主要是变质岩和混合岩；震旦纪地层，主要为石英岩；古生界寒武纪、奥陶纪地层，主要是石灰岩。在西部平原下部有古生界寒武纪、奥陶纪、二叠纪地层；古生界侏罗纪、白垩纪地层，岩性为火山岩、砾岩；新生界有第三系沉积半成岩层；最上部为第四纪冲击层。

鞍山市的地势地貌特征是东南高西北低，自东南向西北倾斜。东南属于千山山脉延伸部分的山区，一般海拔400～600米；最高为岫岩的帽盔山，海拔1141米，海城一棵树岭次之；山区主峰海拔931米，面积约为5271.44平方公里，占鞍山市总面积的56.97%。

中部为千山山脉向西部冲积平原过渡地带，属低山坡岗丘陵区，一般海拔100～200米，面积约为1232.56 平方公里，占鞍山市总面积的13.32%。长（春）大（连）铁路以西系辽河、浑河、太子河冲积平原，一般海拔5～20米，鞍山市海拔最低的是台安县韭菜台乡杨塘村，海拔仅2米；平原面积约为2748.4256平方公里，占鞍山市总面积的29.71%。

### 6.1.3气候气象

鞍山市地处中纬度的松辽平原东南部边缘，属于温带季风性气候区。主要气候特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，降水充沛，温度适宜，光照丰富，大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。

春季（3～5月）大风多，降水少，日照长，回暖快，蒸发大，湿度小；夏季（6～8月）降水多且集中，暴雨多发生在此季，气温高而少酷热；秋季（9～11月）天高气爽，雨量骤减，气温急降；冬季（12 月～次年 2 月）雪少北风多，干燥寒冷。鞍山所辖区域虽属同一个气候带，但因地理环境（地形、地貌、距海远近）不同而有差异。

年降水量为 640～880毫米，平均降水量为713.5毫米，自东南向西北逐次减少；年平均气温平原地区为8.0～9.0℃，而东部和东南部山区为6.3～7.0℃，最冷月（一月）平均气温-10.3℃，极端最低气温-30.4℃；最热月（七月）平均气温29.4℃，最高气温36.9℃；日照小时数年平均为2350～2700小时，西北部多于东南部。

### 6.1.4地表水系

鞍山市境内的河流有万水河（南沙河）、运粮河、杨柳河，由东向西穿过市区汇入太子河。运粮河穿过鞍山市铁东、铁西和郊区，万水河（南沙河）流经鞍山北部市区及西部郊区。

太子河发源于辽宁省东部山地，流经新宾县、本溪市、辽阳市、鞍山市和海城市五个市县，在三岔河与浑河汇合后成为大辽河，由营口市流入渤海。

运粮河和万水河（南沙河）系太子河支流，太子河为辽河一级支流。运粮河和万水河（南沙河）除降水季节（部分雨水经城市排水系统能较多地进入运粮河和万水河）外，运粮河大部分接纳的都是铁东、铁西区工业生产和居民生活所排放的污水，万水河（南沙河）接纳的是鞍山东部和北部地区所排放污水，形成了运粮河和南沙河特殊的水文特点：河水流量主要随鞍山工业和生活排水量变化，与季节关系不大，日均流量变化不大，枯、平水期流量比较接近，丰水期流量增加。但随着鞍山市工业建设的发展和人口数量的增长，运粮河和南沙河的年平均流量有逐年增加的趋势。

### 6.1.5水文地质

根据水文地质条件、地貌（成因、形态）及地下水类型，将鞍山市区划分为三个水文地质区，鞍山市区属于平原松散层孔隙水水文地质区，主要分布在市区西部、北部和南部，包括千山区的达道湾、宁远屯和汤岗子镇及沙河、齐大山、千山、东鞍山、唐家房等镇的部分村屯，以及铁西区、鞍钢厂区、铁东区和立山区的一部分，面积为328.54平方千米，占鞍山市城郊面积的 52%。

以含水层岩性、结构和地下水的富水性又划分为九个亚区，本项目拟建地属于南沙河冲洪积扇砂砾石孔隙水强富水地段，第四系总厚度 40～60m，松散岩较为完整的结构分为三组粗细相间的沉积规律；可分为浅、中、深三个含水层。浅层为孔隙潜水，中、深层为孔隙承压水。含水层厚度为20～40m，孔隙水净水位埋深为 8～15m，单井涌水量为2000t/d，渗透系数为7～9m/d，影响半径为 300～500m，矿化度小于0.5g/L，水化学类型为 HCO3-Ca·Na，冲积扇后缘面积为12.5km2 ，水质较好。冲积扇前缘水质含铁量较多，为鞍山城郊地下水高区段。

## 6.2环境质量现状调查与评价

### 6.2.1环境空气质量现状评价

#### 6.2.1.1基本污染物

为具体了解项目所在区域的环境空气质量状况，本次评价收集到《鞍山生态环境质量简报》（2021年）中的鞍山市区环境空气质量数据，鞍山市环境空气污染物监测数据见表6.2-1。

表6.2-1    2021年鞍山市环境空气污染物监测数据统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 超标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 35 | 0.11 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 69 | 70 | - | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | - | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | - | 达标 |
| CO（24h均值） | 第95百分位数日均值 | 1900 | 4000 | - | 达标 |
| O3（8h均值） | 第90百分位数日均值 | 131 | 160 | - | 达标 |

综上，鞍山市环境空气质量现状的SO2、NO2、CO和PM10 的年平均质量浓度均达标，O38h平均质量浓度能够达标，PM2.5 年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，属于不达标区。

鞍山地区环境空气污染类型为烟煤-汽车尾气-城市扬尘复合型污染，冬季锅炉燃煤、汽车尾气等均为导致颗粒物超标原因。针对区域环境空气质量采取的治理方案为加快调整产业结构，优化城市空间布局；逐步淘汰燃煤小型锅炉；加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化等，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。

#### 6.2.1.2补充监测

（1）监测点位、项目及频次

监测点位、项目及频次见表6.2-2。

表6.2-2    监测点位、项目及时间

| 测点名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方向 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 大乐屯 | 123°0′7.302″ | 41°10′38.800″ | 甲苯、二甲苯、NMHC、TVOC | 2022.12.01-2022.12.08 | NE | 1400 |

（2）监测项目及分析方法

表6.2-3    分析方法

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 HY(HJ)-039 |
| 二甲苯、苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 | 气相色谱仪 HY(HJ)-039 综合大气采样器HY(HJ)-031 |
| 总挥发性有机物* | HJ 644-2013 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | 0.3μg/m3 | 综合大气采样器HY(HJ)-031 气相色谱-质谱联用仪SDHL-S-098 |

（3）监测单位及时间

辽宁华业检测有限公司于2022年12月1日~12月7日，连续监测7天。

（4）监测结果

本项目环境空气质量现状监测及评价结果见表6.2-4。

大气监测点位图见图6.2-1。

表6.2-4    环境空气现状评价结果

| 监测点位 | 监测点坐标（UTM） | 污染物 | 平均时间 | 评价 标准/(mg/m³) | 监测浓度范围/(mg/m³) | 最大占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 大乐屯 | 415247 | 456685 | TVOC | 8h平均 | 0.6 | 0.22-0.31 | 52 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 甲苯 | 1h平均 | 0.2 | 1.5×10-3L | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二甲苯 | 1h平均 | 0.2 | 1.5×10-3L | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NMHC | 最大1次值 | 2 | 0.57-0.68 | 34 | 0 | 达标 |

备注：检测结果加（L）表示检测结果小于方法检出限

由表6.2-4监测结果可知，本项目所在区域甲苯、二甲苯、TVOC满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D.1标准，NMHC满足《大气污染物综合排放标准》详解限值要求，项目所在区域环境空气质量良好。

### 6.2.2地下水环境质量现状监测与评价

#### 6.2.2.1地下水现状监测

本项目地下水由辽宁华业检测有限公司于2022年12月1日在项目所在地进行地下水环境质量现状监测数据。

（1）监测点位、项目

监测点位、项目见表6.2-5。

表6.2-5    监测点位及监测项目

| 点位 | 检测项目 |
| --- | --- |
| V1：鞍钢厂区依托工程附近监控井 | 甲苯、二甲苯、石油类 |
| V2：厂址 | ①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本监测因子：pH、总硬度、溶解性固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、甲苯、二甲苯、石油类 |
| V3：厂址西侧城昂堡村 | 甲苯、二甲苯、石油类 |
| V4：鞍钢厂区 | 甲苯、二甲苯、石油类 |
| V5：鞍钢厂区 | 甲苯、二甲苯、石油类 |
| 水位 | 水位共设置10个监测点位，分别为： V1、V1-1、V2、V2-1、V3、V3-1、V4、V4-1、V5、V5-1 |

（2）监测时间及频率

2022年12月1日，监测1天、每天1次。

（3）分析方法

监测项目的分析方法见表6.2-6。

表6.2-6    环境地下水监测项目和方法

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 0.0125mg/L | 原子吸收分光光度计HY(HJ)-043 |
| Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 0.0025mg/L | 原子吸收分光光度计HY(HJ)-043 |
| Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 | 0.02mg/L | 原子吸收分光光度计HY(HJ)-043 |
| Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 | 0.002mg/L | 原子吸收分光光度计HY(HJ)-043 |
| CO32- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇 第一章 十二（一） | — | 酸式滴定管25mL |
| HCO3- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇 第一章 十二（一） | — | 酸式滴定管25mL |
| Cl- | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法 | 1.0mg/L | 酸式滴定管25mL |
| SO42- | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 HJ/T 342-2007 | 2mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | - | 便携式pH计 HY(HJ)-004 |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L | 碱式滴定管 |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 0.03mg/L | 原子吸收分光光度计HY(HJ)-043 |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计HY(HJ)-043 |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 第一部分 直接法 | 0.0125mg/L | 原子吸收分光光度计 HY(HJ)-043 |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 第一部分 直接法 | 0.0125mg/L | 原子吸收分光光度计 HY(HJ)-043 |
| 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.1 铬天青S分光光度法 | 0.008mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 （试行）HJ/T 346-2007 | 0.02mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987 | 0.003mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.005mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 | 0.05mg/L | 离子计 HY(HJ)-003 |
| 碘化物* | GB/T 5750.5-2006 高浓度碘化物比色法 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 SDHL-S-019 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光光度计HY(HJ)-042 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.3μg/L | 原子荧光光度计HY(HJ)-042 |
| 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 | 1.5×10-3mg/L | 气相色谱仪 HY(HJ)-039 |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 2.5µg/L | 原子吸收分光光度计HY(HJ)-043 |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.4μg/L | 原子荧光光度计HY(HJ)-042 |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.5µg/L | 原子吸收分光光度计 HY(HJ)-043 |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法 | - | 电子天平 HY(HJ)-007 鼓风干燥箱HY(HJ)-010 |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | 棕色酸式滴定管25mL |
| 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018 | 0.01mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 | 1.5×10-3mg/L | 气相色谱仪 HY(HJ)-039 |
| 菌落总数* | 平板计数法GB/T 5750.12-2006 | - | DH5000Ⅱ型 电热恒温培养箱 （10037） |
| 总大肠菌群* | 多管发酵法GB/T 5750.12-2006 | 2MPN/100mL | DH5000Ⅱ型 电热恒温培养箱 （10037） |

#### 6.2.2.2地下水现状评价

（1）评价方法

采用单因子标准指数法，公式如下：

式中：—i参数的标准指数值；

—i参数的监测值；

—i参数的评价标准。

对于pH：

7.0

>7.0

式中，——pH的标准指数；

pH——地表水的pH实测值；

pHsd——地表水质标准的pH值下限；

pHsu——地表水质标准的pH值上限。

当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

（2）监测结果

地下水水位监测结果见表6.2-8，地下水现状监测及评价结果见表6.2-9。地下水监测点位图见图6.2-1。

表6.2-8    地下水水位监测结果

| 点位 | 水位（m） |
| --- | --- |
| V1:鞍钢厂区依托工程附近监控井（S1） | 4.6 |
| V2:项目厂址（S2） | 4.1 |
| V3:厂址西侧城昂堡村（S3） | 5.5 |
| V4鞍钢厂区（S4） | 7.0 |
| V5鞍钢厂区（S5） | 5.3 |
| V1-1（S6） | 4.1 |
| V2-1（S7） | 3.5 |
| V3-1（S8） | 4.3 |
| V4-1（S9） | 5.8 |
| V5-1（S10） | 4.8 |

表6.2-9    地下水现状监测及评价结果

| 检测项目 | 计量单位 | S1:鞍钢厂区依托工程附近监控井 | S2:项目厂址 | S3:厂址西侧城昂堡村 | S4:鞍钢厂区 | S5:鞍钢厂区 | 执行 标准 | 监测值范围 | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.12.1 |  |  |  |
| CO32- | mg/L | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| HCO3- | mg/L | / | 2.92 | / | / | / | / | 2.92 | 0 |
| Cl- | mg/L | / | 55.0 | / | / | / | ≤250 | 55.0 | 0.22 |
| SO42- | mg/L | / | 68.8 | / | / | / | ≤250 | 68.8 | 0.275 |
| pH | mg/L | / | 6.9 | / | / | / | 6.5～8.5 | 6.9 | 0.67 |
| 氨氮 | mg/L | / | 0.436 | / | / | / | ≤0.5 | 0.436 | 0.87 |
| 硝酸盐 | mg/L | / | 0.43 | / | / | / | ≤20.0 | 0.43 | 0.0215 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | / | 0.003L | / | / | / | ≤1.00 | 0.003L | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | / | 0.066 | / | / | / | ≤0.3 | 0.066 | 0.22 |
| 挥发性酚类 | mg/L | / | 0.0007 | / | / | / | ≤0.002 | 0.0007 | 0.35 |
| 氰化物 | mg/L | / | 0.007 | / | / | / | ≤0.05 | 0.007 | 0.14 |
| 汞 | μg/L | / | 0.88 | / | / | / | ≤0.001 | 0.88 | 0.88 |
| 砷 | μg/L | / | 0.3L | / | / | / | ≤0.01 | 0.3L | 0 |
| 硒 | μg/L | / | 0.4L | / | / | / | ≤0.01 | 0.4L | 0 |
| 铬（六价） | mg/L | / | 0.004L | / | / | / | ≤0.05 | 0.004L | 0 |
| 总硬度 | mg/L | / | 121 | / | / | / | ≤450 | 121 | 0.269 |
| 氟化物 | mg/L | / | 0.41 | / | / | / | ≤1.0 | 0.41 | 0.41 |
| 溶解性总固体 | mg/L | / | 261 | / | / | / | ≤1000 | 261 | 0.261 |
| 耗氧量 | mg/L | / | 2.55 | / | / | / | ≤3.0 | 2.55 | 0.85 |
| 对二甲苯 | mg/L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | ≤0.5 | 1.5×10-3L | 0 |
| 间二甲苯 | mg/L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | ≤0.5 | 1.5×10-3L | 0 |
| 邻二甲苯 | mg/L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | ≤0.5 | 1.5×10-3L | 0 |
| 甲苯 | mg/L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | ≤0.7 | 1.5×10-3L | 0 |
| 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≤0.05 | 0.02-0.04 | 0.8 |
| 硫化物 | mg/L | / | 0.009 | / | / | / | ≤0.02 | 0.009 | 0.45 |
| 镉 | μg/L | / | 0.5L | / | / | / | ≤0.005 | 0.5L | 0 |
| 铁 | mg/L | / | 0.10 | / | / | / | ≤0.3 | 0.10 | 0.33 |
| 锰 | mg/L | / | 0.04 | / | / | / | ≤0.10 | 0.04 | 0.004 |
| 铜 | mg/L | / | 0.07 | / | / | / | ≤1.00 | 0.07 | 0.07 |
| 锌 | mg/L | / | 0.31 | / | / | / | ≤1.00 | 0.31 | 0.31 |
| 铝 | mg/L | / | 0.054 | / | / | / | ≤0.2 | 0.054 | 0.27 |
| 碘化物* | μg/L | / | 0.05L | / | / | / | ≤0.08 | 0.05L | 0 |
| 铅 | μg/L | / | 2.5L | / | / | / | ≤0.01 | 2.5L | 0 |
| K+ | mg/L | / | 2.94 | / | / | / | / | 2.94 | 0 |
| Na+ | mg/L | / | 50.9 | / | / | / | ≤200 | 50.9 | 0.255 |
| Ca2+ | mg/L | / | 83.4 | / | / | / | / | 83.4 | 0 |
| Mg2+ | mg/L | / | 27.8 | / | / | / | / | 27.8 | 0 |
| 菌落总数* | CFU/mL | / | 28 | / | / | / | ≤100 | 28 | 0.28 |
| 总大肠菌群* | MPN/100mL | / | <2 | / | / | / | ≤3.0 | <2 | 0.67 |

由表6.2-9可见，本次地下水评价监测期间的监测数据可知，项目所在区域地下水监测石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A中标准，其他污染物满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准；项目区域地下水质量现状良好。

#### 6.2.2.3包气带污染现状调查

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.1.3 要求，对于一、二级评价的改、扩建类项目，应开展现有工业场地的包气带污染现状调查。鞍钢实业集团有限公司根据现有工程概况及原辅材料、产品情况，建设单位委托辽宁华业检测有限公司于2022年12月3日对现有包气带进行了调查。

（1）监测点位：1#厂址内、2#厂区外空地，每个监测点按(0-20)cm、（20-80）cm取样。包气带监测点位见图6.2-2。

（2）监测频次：监测1天，每天采样1次。

（3）监测内容：pH值、氨氮、耗氧量、甲苯、二甲苯、石油类。

（4）检测项目、标准方法及检测仪器

表6.2-10    包气带检测项目、标准方法及检测仪器

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | -- |  |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | 棕色酸式滴定管25mL |
| 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 0.01mg/L | 紫外可见分光光度计HY(HJ)-020 |
| 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-200618.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 | 1.5×10-3mg/L | 气相色谱仪 |
| 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-200618.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 | 1.5×10-3mg/L | HY(HJ)-039 |

（5）监测结果

检测结果具体见表6.2-11。

表6.2-11    包气带监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.12.03 | 1#厂区内（T1） 在0-20cm | pH值 | 8.1 | 无量纲 |
|  |  | 氨氮 | 1.02 | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 1.19 | mg/L |
|  |  | 甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 对二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 间二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 邻二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.02 | mg/L |
|  | 1#厂区内（T2） 在20-80cm | pH值 | 7.9 | 无量纲 |
|  |  | 氨氮 | 0.964 | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 1.24 | mg/L |
|  |  | 甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 对二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 间二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 邻二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.03 | mg/L |
|  | 2#厂区外（T3） 在0-20cm | pH值 | 8.4 | 无量纲 |
|  |  | 氨氮 | 1.18 | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 1.61 | mg/L |
|  |  | 甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 对二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 间二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 邻二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.02 | mg/L |
|  | 2#厂区外（T4） 在20-80cm | pH值 | 8.2 | 无量纲 |
|  |  | 氨氮 | 1.31 | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 1.43 | mg/L |
|  |  | 甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 对二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 间二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 邻二甲苯 | <1.5×10-3 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.04 | mg/L |

由表6.2-11厂区内与厂区外空地检测结果对比可以看出，项目厂区包气带未受到污染。

### 6.2.3声环境质量现状监测与评价

本项目委托辽宁华业检测有限公司于2022年12月2日~12月3日在项目所在地进行环境噪声质量现状监测。

（1）监测点位

在本项目厂界外东、南、西、北各布设4个监测点。

（2）监测时间和频率

2022年12月2日~12月3日，监测2天，昼夜各1次。

（3）监测结果

声环境质量现状监测统计结果见表6.2-12。

噪声监测点位图见图6.2-2。

表6.2-12    声环境质量现状监测统计结果  单位：dB(A)

| 检测点位 | 噪声测量值LAeq dB(A) |
| --- | --- |
|  | 2022.12.2 | 2022.12.3 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#:厂界东侧外1m处 | 58 | 52 | 57 | 52 |
| 2#:厂界南侧外1m处 | 61 | 52 | 55 | 54 |
| 3#:厂界西侧外1m处 | 58 | 52 | 58 | 50 |
| 4#:厂界北侧外1m处 | 58 | 47 | 57 | 49 |

由表6.2-12可知，厂界各监测点昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，该区域声环境质量现状较好。

### 6.2.4土壤环境质量现状监测与评价

本项目委托辽宁华业检测有限公司于2022年12月3日在项目所在地进行环境土壤质量现状监测。

- 监测点位、项目及频次

监测点位、项目及频次见表6.2-13，土壤监测点位图见图6.2-2。

表6.2-13    土壤环境监测点位表

| 点位 | 分类 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区内柱状样 | 石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 分别在0.2~0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m各取一个样 |
| 2# |  |  |  |
| 3# |  |  |  |
| 4# |  |  |  |
| 5# |  |  |  |
| 6# | 厂区内表层样 | ①砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘等45项。 ②特征因子：石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 ④阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）、孔隙度 | 在0.2m深度取样 |
| 7# |  |  |  |
| 8# | 厂区外表层样 | ①砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘等45项。 ②特征因子：石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 ④阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）、孔隙度 | 在0.2m深度取样 |
| 9# |  | 石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 |  |
| 10# |  |  |  |
| 11# |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共计9项 |  |

（2）监测分析方法 监测项目分析方法见表6.2-14。

表6.2-14    土壤分析方法表

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值* | HJ 962-2018 电位法 | -- |
| 砷* | GB/T 22105.2-2008 原子荧光法 | 0.01mg/kg |
| 镉* | GB/T 17141- 1997 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01mg/kg |
| 铬 (六价)* | HJ 1082-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5mg/kg |
| 铜* | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 1mg/kg |
| 铅* | GB/T 17141- 1997 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0. 1mg/kg |
| 汞* | GB/T 22105. 1-2008 原子荧光法 | 0.002mg/kg |
| 镍* | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 3mg/kg |
| 氯甲烷* | HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |
| 四氯化碳* | HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法 | 2. 1μg/kg |
| 氯仿* |  | 1.5μg/kg |
| 1, 1-二氯乙烷* |  | 1.6μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷* |  | 1.3μg/kg |
| 1, 1-二氯乙烯* |  | 0.8μg/kg |
| 顺- 1,2-二氯乙烯* |  | 0.9μg/kg |
| 反- 1,2-二氯乙烯* |  | 0.9μg/kg |
| 二氯甲烷* |  | 2.6μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷* |  | 1.9μg/kg |
| 1, 1, 1,2- 四氯乙烷* |  | 1.0μg/kg |
| 1, 1,2,2- 四氯乙烷* |  | 1.0μg/kg |
| 四氯乙烯* |  | 0.8μg/kg |
| 1, 1, 1-三氯乙烷* |  | 1. 1μg/kg |
| 1, 1,2-三氯乙烷* |  | 1.4μg/kg |
| 三氯乙烯* |  | 0.9μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷* |  | 1.0μg/kg |
| 氯乙烯* |  | 1.5μg/kg |
| 苯* |  | 1.6μg/kg |
| 氯苯* |  | 1. 1μg/kg |
| 1,2-二氯苯* |  | 1.0μg/kg |
| 1,4-二氯苯* |  | 1.2μg/kg |
| 乙苯* |  | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯* |  | 1.6μg/kg |
| 甲苯* |  | 2.0μg/kg |
| 间/对二甲苯* |  | 3.6μg/kg |
| 邻二甲苯* |  | 1.3μg/kg |
| 硝基苯* | HJ 834-2017 气相色谱-质谱法 | 0. 09mg/kg |
| 苯胺* |  | 0.1mg/kg |
| 2-氯酚* |  | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽* |  | 0. 1mg/kg |
| 苯并[a]芘* |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽* |  | 0. 2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽* |  | 0. 1mg/kg |
| 䓛* |  | 0. 1mg/kg |
| 二苯并[a ，h]蒽* |  | 0. 1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘* |  | 0. 1mg/kg |
| 萘* |  | 0.1mg/kg |
| 石油烃* (C10-C40 ) | HJ 1021-2019 气相色谱法 | 6mg/kg |
| 锌* | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 1mg/kg |
| 铬* |  | 4mg/kg |
| 饱和导水率* | LY/T 1218- 1999 森林土壤渗滤率的测定 | / |
| 阳离子交换量* | LY/T 1243- 1999 森林土壤阳离子交换量的测定 | / |
| 氧化还原电位* | HJ 746-2015 土壤 氧化还原电位的测定电位法 | / |
| 土壤容重* | NY/T 1121.4-2006 土壤容重的测定 | / |
| 孔隙度* | LY/T 1215- 1999 森林土壤水分-物理性质的测定 | / |

（4）评价方法

对于评价标准为定值的因子，其标准指数计算方法如下：

式中：Pi—评价指数，Pi>1为超标，Pi<1为未超标；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（5）监测与评价结果

评价区域内环境质量现状评价结果详见表6.2-15。

表6.2-15    土壤监测与评价结果

| 序号 | 监测因子 | 单位 | 1#（厂区内柱状样） | 2#（厂区内柱状样） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% |  |
|  |  |  | 0.2~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |  | 0.2~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |  |  |
| 1 | 石油烃* | mg/kg | 33 | 24 | 20 | 0.004-0.007 | 0 | 31 | 25 | 17 | 0.0038-0.0069 | 0 | 4500 |
| 2 | 甲苯* | mg/kg | 3.1×10 -3 | ND | ND | 0.0000026 | 0 | 2.5×10-3 | ND | ND | 0.0000021 | 0 | 1200 |
| 3 | 间二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | ND | ND | / | 0 | 570 |
| 4 | 对二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | ND | ND | / | 0 | 570 |
| 5 | 邻二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | ND | ND | / | 0 | 640 |
| 序号 | 监测因子 | 单位 | 3#（厂区内柱状样） | 4#（厂区内柱状样） | 标准值 |
|  |  |  | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% |  |
|  |  |  | 0.2~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |  | 0.2~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |  |  |
| 1 | 石油烃* | mg/kg | 33 | 29 | 21 | 0.0047-0.007 | 0 | 30 | 20 | 23 | 0.005-0.0067 | 0 | 4500 |
| 2 | 甲苯* | mg/kg | 2.9×10 -3 | ND | ND | 0.0000024 | 0 | 2.5×10 -3 | ND | ND | 0.0000021 | 0 | 1200 |
| 3 | 间二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | ND | ND | / | 0 | 570 |
| 4 | 对二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | ND | ND | / | 0 | 570 |
| 5 | 邻二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | ND | ND | / | 0 | 640 |
| 序号 | 监测因子 | 单位 | 5#（厂区内柱状样） | 9#（厂区外表层样） | 标准值 |
|  |  |  | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% |  |
|  |  |  | 0.2~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |  | 0.2~0.5m |  |  |  |
| 1 | 石油烃* | mg/kg | 32 | 24 | 24 | 0.0053-0.007 | 0 | 12 | 0.0027 | 0 | 4500 |
| 2 | 甲苯* | mg/kg | 3.1×10-3 | ND | ND | 0.0000026 | 0 | ND | / | 0 | 1200 |
| 3 | 间二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 570 |
| 4 | 对二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 570 |
| 5 | 邻二甲苯* | mg/kg | ND | ND | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 640 |
| 序号 | 监测因子 | 单位 | 10#（厂区外表层样） | / | 标准值 |
|  |  |  | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% | / | / | / |  |
| 1 | 石油烃* | mg/kg | 13 | 0.0029 | 0 | / | / | / | 4500 |
| 2 | 甲苯* | mg/kg | ND | / | 0 | / | / | / | 1200 |
| 3 | 间二甲苯* | mg/kg | ND | / | 0 | / | / | / | 570 |
| 4 | 对二甲苯* | mg/kg | ND | / | 0 | / | / | / | 570 |
| 5 | 邻二甲苯* | mg/kg | ND | / | 0 | / | / | / | 640 |
| 序号 | 监测因子 | 单位 | 11#（厂区外表层样） | / | / | 标准值 |
|  |  |  | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 0.2~0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH* | 无量纲 | 7.71 | / | 0 | / | / | / | / | / | / | ＞7.5 |
| 2 | 镉* | mg/kg | 0.10 | 0.17 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0.6 |
| 3 | 汞* | mg/kg | 0.088 | 0.026 | 0 | / | / | / | / | / | / | 3.4 |
| 4 | 砷* | mg/kg | 2.09 | 0.084 | 0 | / | / | / | / | / | / | 25 |
| 5 | 铅* | mg/kg | 19 | 0.112 | 0 | / | / | / | / | / | / | 170 |
| 6 | 铬* | mg/kg | 22 | 0.088 | 0 | / | / | / | / | / | / | 250 |
| 7 | 铜* | mg/kg | 27 | 0.27 | 0 | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 8 | 镍* | mg/kg | 23 | 0.12 | 0 | / | / | / | / | / | / | 190 |
| 9 | 锌* | mg/kg | 15 | 0.05 | 0 | / | / | / | / | / | / | 300 |
| 序号 | 监测因子 | 单位 | 6#（厂区内表层样） | 7#（厂区内表层样） | 8#（厂区外表层样） | 标准值 |
|  |  |  | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% | 监测值(Ci) | Pi | 超标率% |  |
|  |  |  | 0.2~0.5m |  |  | 0.2~0.5m |  |  | 0.2~0.5m |  |  |  |
| 1 | 砷* | mg/kg | 2.44 | 0.041 | 0 | 2.49 | 0.042 | 0 | 2.41 | 0.04 | 0 | 60 |
| 2 | 镉* | mg/kg | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.002 | 0 | 0.13 | 0.2 | 0 | 65 |
| 3 | 铬（六价）* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 5.7 |
| 4 | 铜* | mg/kg | 34 | 0.0019 | 0 | 37 | 0.002 | 0 | 40 | 0.002 | 0 | 18000 |
| 5 | 铅* | mg/kg | 26 | 0.033 | 0 | 25 | 0.033 | 0 | 22 | 0.028 | 0 | 800 |
| 6 | 汞* | mg/kg | 0.113 | 0.003 | 0 | 0.108 | 0.003 | 0 | 0.115 | 0.003 | 0 | 38 |
| 7 | 镍* | mg/kg | 32 | 0.036 | 0 | 33 | 0.036 | 0 | 30 | 0.033 | 0 | 900 |
| 8 | 四氯化碳* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 2.8 |
| 9 | 氯仿* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 37 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 9 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 5 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 66 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 596 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 616 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 5 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 10 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 53 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 2.8 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 0.43 |
| 26 | 苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 4 |
| 27 | 氯苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 270 |
| 28 | 1，2-二氯苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 20 |
| 30 | 乙苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 28 |
| 31 | 苯乙烯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 1290 |
| 32 | 甲苯* | mg/kg | 2.9×10 -3 | 0.0000024 | 0 | 2.6×10 -3 | 0.0000022 | 0 | ND | / | 0 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 570 |
| 34 | 对二甲苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 570 |
| 35 | 邻二甲苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 640 |
| 36 | 硝基苯* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 76 |
| 37 | 苯胺* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 260 |
| 38 | 2-氯酚* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 2256 |
| 39 | 苯并[a]蒽* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 15 |
| 40 | 苯并[a]芘* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 1.5 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 15 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 151 |
| 43 | 䓛* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 1293 |
| 44 | 二苯并[a，h]蒽* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 1.5 |
| 45 | 茚并[1，2，3-cd]芘* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 15 |
| 46 | 萘* | mg/kg | ND | / | 0 | ND | / | 0 | ND | / | 0 | 70 |
| 47 | 石油烃* | mg/kg | 26 | / | 0 | 29 | / | 0 | 10 | / | 0 | 4500 |
| 48 | 阳离子交换量* | / | 4.0 | / | 0 | 3.5 | / | 0 | 3.0 | / | 0 | / |
| 49 | 氧化还原电位* | / | 233 | / | 0 | 236 | / | 0 | 230 | / | 0 | / |
| 50 | 饱和导水率* | cm/s | 2.21 | / | 0 | 2.31 | / | 0 | 2.31 | / | 0 | / |
| 51 | 土壤容重* | kg/m3 | 1.17 | / | 0 | 1.10 | / | 0 | 1.11 | / | 0 | / |
| 52 | 孔隙度* | / | 51 | / | 0 | 51 | / | 0 | 52 | / | 0 | / |

由表6.2-15可知，1#~10#点位监测因子监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，11#点位的各监测因子监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求。

图6.2-1  大气、地下水检测点位图

图6.2-2  土壤、包气带、噪声检测点位图

# 7环境影响预测与评价

## 7.1施工期环境影响评价

本项目利用现有车间进行建设，不涉及土石方工程。施工期主要是设备的安装，项目施工期的环境影响简析如下：

### 7.1.1施工期地表水环境影响分析

本项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水，主要污染物为COD、氨氮。施工期产生的污水可以依托现有生产的设施进行处理，经采取措施后对项目区水环境影响不大。

### 7.1.2施工期大气环境影响分析

本项目施工期对大气环境影响最大的是建筑材料堆放场地扬尘。要求建设方对堆放场地易散失的物料严禁露天堆放，以防粉尘飞扬。此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。采取以上措施，项目施工期对周围大气环境影响不大。

### 7.1.3施工期噪声环境影响分析

施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声及设备安装噪声等。经类比调查，施工机械在100m内可满足《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2011）要求；但施工噪声在夜间影响范围大。因此，在施工进度安排时应尽量安排在昼间施工，因工程需要不可避免时，须持有环保部门发放的“夜间施工许可证”，采取噪声防治措施，并公告周围居民。

### 7.1.4施工期固体废物影响分析

施工期的固体废物主要来自于施工人员日常生活产生的生活垃圾和废建材。对施工人员产生的生活垃圾应及时收集，及时清运，对施工过程中产生的废建材合理处置，能回收利用的利用，不能回收利用的运至指定地点处置。

综上所述，本项目施工期间对周围的大气环境、声环境、水环境的影响较小，随着施工期的结束，该影响也将随之消失。

## 7.2运营期环境影响预测与评价

### 7.2.1大气环境影响预测与评价

#### 7.2.1.1大气环境影响预测

本项目建成后全厂产生的大气污染物主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

（1）预测模式

结合建设项目的大气污染源、污染物特征及区域气象和地形条件，本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式对拟建项目的环境空气影响进行预测。

（2）大气污染影响预测

本项目大气环境影响预测计算结果见表7.2-1～7.2-2。

表7.2-1    有组织废气DA001估算模型计算结果一览表

| 下方向距离(m) | 点源 |
| --- | --- |
|  | DA001 |
|  | 甲苯浓度（ug/m3） | 甲苯占标率（%） | 二甲苯浓度（ug/m3） | 二甲苯占标率（%） | 非甲烷总烃浓度（ug/m3） | 非甲烷总烃占标率（%） |
| 50.0 | 0.118 | 0.059 | 0.207 | 0.104 | 3.009 | 0.150 |
| 100.0 | 0.240 | 0.120 | 0.423 | 0.212 | 6.139 | 0.307 |
| 200.0 | 0.179 | 0.089 | 0.315 | 0.158 | 4.573 | 0.229 |
| 300.0 | 0.122 | 0.061 | 0.216 | 0.108 | 3.128 | 0.156 |
| 400.0 | 0.103 | 0.051 | 0.181 | 0.091 | 2.626 | 0.131 |
| 500.0 | 0.078 | 0.039 | 0.138 | 0.069 | 2.005 | 0.100 |
| 600.0 | 0.072 | 0.036 | 0.126 | 0.063 | 1.831 | 0.092 |
| 700.0 | 0.068 | 0.034 | 0.119 | 0.060 | 1.733 | 0.087 |
| 800.0 | 0.056 | 0.028 | 0.099 | 0.050 | 1.440 | 0.072 |
| 900.0 | 0.046 | 0.023 | 0.081 | 0.040 | 1.168 | 0.058 |
| 1000.0 | 0.041 | 0.021 | 0.073 | 0.036 | 1.052 | 0.053 |
| 1200.0 | 0.030 | 0.015 | 0.052 | 0.026 | 0.759 | 0.038 |
| 1400.0 | 0.025 | 0.012 | 0.044 | 0.022 | 0.636 | 0.032 |
| 1600.0 | 0.018 | 0.009 | 0.031 | 0.016 | 0.456 | 0.023 |
| 1800.0 | 0.017 | 0.008 | 0.029 | 0.015 | 0.422 | 0.021 |
| 2000.0 | 0.017 | 0.008 | 0.029 | 0.015 | 0.425 | 0.021 |
| 2500.0 | 0.012 | 0.006 | 0.022 | 0.011 | 0.316 | 0.016 |
| 下风向最大浓度 | 0.241 | 0.120 | 0.424 | 0.212 | 6.152 | 0.308 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表7.2-2    无组织废气估算模型计算结果一览表

| 下方向距离(m) | 面源 |
| --- | --- |
|  | 甲苯浓度（ug/m3） | 甲苯占标率（%） | 二甲苯浓度（ug/m3） | 二甲苯占标率（%） | 非甲烷总烃浓度（ug/m3） | 非甲烷总烃占标率（%） |
| 50.0 | 1.464 | 0.732 | 2.610 | 1.305 | 37.503 | 1.875 |
| 100.0 | 1.303 | 0.651 | 2.322 | 1.161 | 33.359 | 1.668 |
| 200.0 | 0.512 | 0.256 | 0.912 | 0.456 | 13.105 | 0.655 |
| 300.0 | 0.293 | 0.146 | 0.522 | 0.261 | 7.498 | 0.375 |
| 400.0 | 0.197 | 0.099 | 0.352 | 0.176 | 5.056 | 0.253 |
| 500.0 | 0.146 | 0.073 | 0.260 | 0.130 | 3.729 | 0.186 |
| 600.0 | 0.114 | 0.057 | 0.202 | 0.101 | 2.909 | 0.145 |
| 700.0 | 0.092 | 0.046 | 0.164 | 0.082 | 2.356 | 0.118 |
| 800.0 | 0.077 | 0.038 | 0.137 | 0.068 | 1.964 | 0.098 |
| 900.0 | 0.065 | 0.033 | 0.116 | 0.058 | 1.672 | 0.084 |
| 1000.0 | 0.057 | 0.028 | 0.101 | 0.050 | 1.449 | 0.072 |
| 1200.0 | 0.044 | 0.022 | 0.079 | 0.039 | 1.130 | 0.057 |
| 1400.0 | 0.036 | 0.018 | 0.064 | 0.032 | 0.916 | 0.046 |
| 1600.0 | 0.030 | 0.015 | 0.053 | 0.027 | 0.764 | 0.038 |
| 1800.0 | 0.025 | 0.013 | 0.045 | 0.023 | 0.651 | 0.033 |
| 2000.0 | 0.022 | 0.011 | 0.039 | 0.020 | 0.564 | 0.028 |
| 2500.0 | 0.016 | 0.008 | 0.029 | 0.014 | 0.416 | 0.021 |
| 下风向最大浓度 | 1.600 | 0.800 | 2.852 | 1.426 | 40.981 | 2.049 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

（3）评价工作等级确定

本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7.2-3。

表7.2-3    Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 19m高排气筒排口 | 点源 | 甲苯 | 200 | 0.241 | 0.120 | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 0.424 | 0.212 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 6.152 | 0.308 | / |
| 厂房 | 面源 | 甲苯 | 200 | 1.600 | 0.800 | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.852 | 1.426 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 40.981 | 2.049 | / |

由表7.2-3可知，项目Pmax最大值出现为厂房非甲烷总烃，Pmax值为2.0491%，Cmax为40.981ug/m3；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于评价工作等级的划分原则，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级。

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1节大气环境影响预测与评价要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 7.2.1.2污染物排放量核算

本项目建成后全场大气污染物有组织、无组织排放量核算见表7.2-4、7.2-5，大气污染物年排放量核算见表7.2-6。

表7.2-4    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | DA001 排气筒 | 甲苯 | 0.37 | 0.00446 | 0.016 |
|  |  | 二甲苯 | 0.66 | 0.00786 | 0.0285 |
|  |  | NMHC | 9.44 | 0.114 | 0.408 |
| 有组织排放总计 |
| 排放口 | 污染物 | 核算排放量（t/a） |
| 一般排放口合计 | 甲苯 | 0.016 |
|  | 二甲苯 | 0.0285 |
|  | NMHC | 0.408 |

表7.2-5    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 厂房 | 甲苯 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 | 2.4 | 0.0177 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 1.2 | 0.032 |
|  |  | NMHC |  |  | 4.0 | 0.454 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 甲苯 | 0.0177 |
|  | 二甲苯 | 0.032 |
|  | NMHC | 0.454 |

表7.2-6    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 0.0337 |
| 2 | 二甲苯 | 0.0605 |
| 3 | NMHC | 0.862 |

#### 7.2.1.3大气环境防护距离

根据上述结果，项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

#### 7.2.1.4卫生防护距离

根据项目特点，本项目建成后需要设定卫生防护距离，通过计算卫生防护距离确定NH3、H2S的影响范围。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则GB/T39499-2020》，本项目卫生防护距离按下式计算：

式中：Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm－有害气体标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D－卫生防护距离计算参数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，从GB/T39499-2020中表1查取。

表7.2-7    卫生防护距离初始计算系数表

| 初始计算系数 | 所在地区平均风速（m/s） | 卫生防护距离L/m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表7.2-8。

表7.2-8    本项目大气污染物预测参数表

| 污染源位置 | 污染物 | 无组织排放源强/kg/h | 面源参数 | 卫生防护距离计算值/m | 卫生防护距离取值/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长/m | 宽/m | 高/m |  |  |
| 厂房 | 甲苯 | 0.009 | 110 | 20 | 6 | 1.748 | 50 |
|  | 二甲苯 | 0.017 |  |  |  | 3.724 | 50 |
|  | NMHC | 0.405 |  |  |  | 10.418 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则GB/T39499-2020》中的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；此外，当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，企业的卫生防护距离级别应提高一级；经计算厂房甲苯、二甲苯、NMHC卫生防护距离均为50m，级别相同结果提高一级确定厂房卫生防护距离为100m。

经过实地踏勘和建设项目周围情况的了解，本项目卫生防护距离范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、学校、医院常住居民等特殊环境敏感目标，可满足卫生防护距离要求。

经核实本项目建成后全厂卫生防护距离与扩建前全厂卫生防护距离一致，卫生防护距离包络线见图7.2-1。

图7.2-1  全厂卫生防护距离包络线图

### 7.2.2运营期地表水环境影响预测与评价

本项目生产过程没有生产废水产生和排放。

本项目不新增职工，为企业内部调剂，因此无生活废水产生。

### 7.2.3运营期地下水环境影响分析

#### 7.2.3.1区域地质与构造

（1）地质构造

根据《辽宁省区域地质志》评价区所处地质构造单元为中朝准地台(I)~ 胶辽台隆(I1 ) ~太子河—浑江台陷(I12 ) ~辽阳—本溪凹陷(I12- 1)(见图 6.2-3)，位于太子河台陷的西部，太古界鞍山群上部地层及大面积的混合岩和混合花岗岩 出露在该区，构成古老的结晶基底。辽河运动后，全区上升隆起，处于剥蚀阶段，晚元古代起始接受盖层沉积。区内盖层经历了多次造山运动，产生了复杂的褶曲、断裂，褶皱轴主要为北西向，其次为北东向，形成了复杂的褶皱断裂带。

图7.2-2  辽宁省构造分区图

辽宁地区为中生代以来滨太平洋大陆边缘活动带所波及的地区，其形成的构造格架与深层构造基本可以对应。深部构造分区的边界、深断裂与大地构造分区的界线大致相符。评价区深部构造属辽宁中部鼻状幔隆区~抚顺-长兴幔凹区，与下辽河断陷相对应(见图7.2-3)。

图7.2-3  辽宁省深部构造图

鞍山近代发生最大地震为1975年2月4日海城7.3级大地震。波及黑龙江、江苏、内蒙古自治区等地，造成严重灾害。根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001，评价区所在地域的地震动峰值加速度为0.10q，相对地震裂度为7度，地震动反应谱特征周期为0.4S。

（2）地层岩性与基底形态

评价区处于下辽河平原与辽东山地的过渡地带，浅部地层均为新生界第四纪松散堆积物所覆盖，总厚度约90m，自东而西地形由高而低，堆积由薄而厚，颗粒由粗而细，粘性土所占比例由低而高，结构由简单而复杂，沉积韵律由不显著而显著，在水平方向上呈现出明显的规律性。

下辽河平原第四季等厚度见图7.2-4。

图7.2-4  下辽河平原第四系等厚度图

据钻孔A44揭露，评价区缺失下更新统地层，其它全更新统、上、中更新统地层发育较齐全，现由新到老概述如下：

第四系(Q)

第四系地层广泛覆盖于评价区地表，按其成因可分为冲洪积物和坡洪积物。

①第四系全新统(Q4 )：

全新统冲洪积层(Q4al-pl )：广泛分布于评价区的北部、西部，水文地质单元为万水河冲积阶地， 该层总厚度18-29m，岩性上部为棕褐色、黄褐色粉质粘土，局部夹灰绿色淤泥质粉质粘土透镜体，结构紧密，含砾石，厚度15-25m；下部为灰白色中粗砂，成分以石英为主，长石次之，粒径均匀，磨圆度好，含粘土及砾石，厚度0-4m。

②第四系上更新统(Q3 )

第四系上更新统地层广泛出露于评价区南部、东部及第四系全新统地层之 下。按其成因可分为冲积和坡洪积两种类型。

区域钻孔柱状见图7.2-5。

图7.2-5  区域钻孔柱状图

上更新统冲积层(Q3al )：广泛分布于评价区第四系全新统地层之下，埋深约25m。上部为黄褐色、砖红色、浅棕黄色粘土、粉质粘土，偶见小砾石，水平层理较明显，下部为黄绿色粉细砂，成分以石英颗粒为主，云母含量明显，分选性好，颗粒均匀。赋存标高- 14m~-77m，该层厚度约63m。

上更新统坡洪积层(Q3dl-pl )：出露于评价区东南部坡洪积倾斜平原，岩性上部主要为浅黄色、黄褐色亚粘土、亚砂土及砂、砂砾石。厚度由南向北逐渐变厚。

③第四系中更新统(Q2 )

第四系中更新统冲积层(Q2al )

广泛分布于评价区上更新统地层之下，主要为黄褐色、砖红色粘土，含砾石。该层厚度约10-20m。

2)寒武系下统(Є1)

下伏于评价区第四纪地层之下，构成了评价区基底地层。岩性为深灰色灰岩，致密，较坚硬，有方解石细脉，裂隙不发育，一般为闭合裂隙，具岩溶现象，有砖红色粘土充填。

#### 7.2.3.2区域水文地质概况

一、地下水含水岩组的划分

岩层性质不同和含水孔隙的差异性， 决定着地下水的赋存类型和分布。依据 工作区内的地质条件，地下水赋存埋藏状况、含水介质及含水空间特征等条件， 将本区划分为松散岩类孔隙水，碎屑岩类孔隙裂隙层间水和基岩裂隙水。其各类 型地下水的水文地质特征如下：

(186) 第四系松散岩类孔隙水

为区内大面积分布，根据赋水性分布如下：

1) 水量丰富，单井涌水量 1000-3000t/d

分布于万水河一级阶地、漫滩之中，含水层由细砂、粉细砂、中细砂、中粗砂组成， 厚度为 2- 10m。阶地前缘厚，后缘薄，万水河阶地为潜水。单井涌水量 1000-3000t/d。

2)水量中等，单井涌水量100-1000t/d

分布在万水河的二级阶地及河谷平原区。

万水河二级阶地含水层由中粗砂含砾组成，含水层厚5-8m。地下水埋深：二级阶地地区3-5m，一级阶地1-4m，平原区5-8m。渗透系数10-50m/d 左右。单井涌水量 100- 1000t/d。

(2)碎屑岩类孔隙裂隙层间水

大面积分布于工作区南侧剥蚀丘陵区。含水层为白垩系砂砾岩、细砂岩、粉砂岩组成。含水层厚度30-70m。涌水量26-600t/d。渗透系数小于0.4m/d。

(3)基岩裂隙水

分布于东部低山区，岩性主要为各期侵入岩， 岩石致密块状，风化裂隙十分发育，富水性极不均匀。泉流量小于1L/s。

二、地下水的形成条件

(1)基岩裂隙水

区内岩层大部为硬脆刚性岩石，在长期内外营力作用下，节理裂隙发育，部分岩石裸露，可直接接受大气降水垂直渗入补给。山区地形坡度大，一般 5- 10‰，该类地下水由地形高处往低处迳流，一部分以迳流的形式补给松散岩类孔隙水和碎屑岩类孔隙裂隙水，一部分以泉的形式排泄。

(2)碎屑岩类孔隙裂隙水

碎屑岩类孔隙裂隙承压水含水层顶部大部有泥岩和第四系覆盖，不利于大气降水直接渗入补给，地下水的补给来源主要为盆地(或向斜) 边缘低山丘陵区的基岩裂隙水补给，个别地段也接受大气降水垂直渗入补给(含水层裸露地表的)。以地下径流的方式排泄。

(3)松散岩类孔隙水

地下水补给方式主要为大气降水补给，其次为基岩裂隙水侧向补给。径流和排泄，由河流和沟谷的上游往下游的坡面径流，在河谷、沟谷两侧地下水，在径流过程中，一部分补给河水。万水河孔隙潜水是排泄地下水的主要通道。在植被发育、水位埋藏浅处，垂直蒸发和植物蒸腾，也是地下水的排泄形式之一。

三、地下水的补给、径流与排泄条件及动态特征

(1)补给条件

评价区内地下水总的补给来源为大气降水。补给途径主要为降水后形成的地表径流汇入评价区、降水渗入地下以地下径流的方式补给地下水，也是侧向补给的主要来源。

垂向上还存在人工灌溉的局部线状和面状的渗入补给。评价区内尚存在农田 和水塘，是区内较重要的垂向补给区。垂向上还有在人工开采条件下的激发补给，在开采条件下袭夺地下水对地表水的补给量。深层孔隙水主要靠地下径流补给和层间水顶托补给。

评价区万水河入渗补给也是地下水补给的又一来源。在区内河水与地下水的补排关系是一个十分复杂的问题，当地下水位低于河水水位时，河水补给地下水，当地下水水位高于河水水位时，地下水反补给河水。近年来，由于地下水开采量增加，地下水位普遍下降，河水与地下水的关系以补给为主。

(2)径流条件

评价区浅层地下水为浅层潜水，浅层地下水径流条件主要受地形、地貌和第四纪地质条件的控制，其影响因素包括含水层的导水性和地下水的水力坡度。评价区位于冲洪积二级阶地，含水层为粉砂，厚度增大，水力坡度约在1—2‰，水平径流变的滞缓，径流条件差，地下水以垂直上升运动为主。

(3)排泄条件

评价区内地势起伏不均，水位埋深浅，地下水的垂直蒸发是评价区内地下水 主要的自然排泄方式之一。包括地面蒸发、水面蒸发和植物蒸腾作用三种形式。另外，评价区内的地下水还以微弱的地下径流方式排泄到区外。人工开采也是评 价区内地下水主要排泄方式之一。

(4)地下水动态特征

本区地下水动态类型为气象~径流型，地下水位多年呈水平波动趋势，降水集中的7~9月份，随着降水的入渗补给，地下水位以波动上升为主，幅度在0.5~2.0m左右，且略滞后于降水。其它时间则以平缓的下降为主。

四、地下水的赋存条件与分布规律

根据区内实际勘察及资料显示，评价区所处水文地质单元北部为万水河冲洪积阶地，南部为山前坡洪积倾斜平原。地下水类型主要为潜水及承压水分析评价区内的地下水富水地段， 可将其分为水量丰富区、水量中等—贫乏区两级，分别描述如下：

(1) 水量丰富区

分布于评价区北部，后营~李三台子~城昂堡一带，为万水河冲积阶地，含水层主要为全新统冲洪积中细-中粗砂层，厚度79m，根据相关资料显示，单井涌水量大于3000t/d。

(2)水量较丰富区

分布于评价区南部，吴三台子~鞍山市钢铁公司一带。为山前坡洪积倾斜平原，本次评价的项目区在此分区中，该地段含水层为第四系上更新统粉砂层，含水层总厚10-20m，根据抽水试验结果，单井涌水量100~1000t/d。详见图7.2-6区域水文地质图。

综上所述，区域内地下水赋存条件与分布规律，明显受地层岩性、构造、地貌以及气候等自然因素的控制。

图7.2-6  项目区域水文地质图(1:50000)

#### 7.2.3.3厂区水文地质条件

(1)地下水类型

厂区地下水类型主要为第四系浅层孔隙潜水，含水层主要岩性为第四系上更新统坡洪积粉砂，分布连续、稳定，平均厚度约12.5m，出露于地表，无粘土覆盖层。根据实测结果，厂区4#井地下水稳定水位埋深约为2.5m，地下水位标高为18.8m。接受大气降水渗入补给和上游地下水径流补给，以向下游径流和人工开采方式排泄。水位随季节性变化，年变幅1~2m。根据本次工作中地下水水质监测结果，地下水矿化度为246mg/L，水化学类型为重碳酸钙型。

(2)地下水补结、径流、排泄特征

评价区的自然地质条件决定了其自身的地下水形成和运动规律。按地下水埋藏条件，本区浅部地下水类型为第四系孔隙潜水，含水层为全新统冲洪积和上更新统坡洪积砂砾石层，其地下水补给来源主要是侧向径流补给和大气降雨的垂直渗透。

由等水位线图7.2-7可见，本区地下水流向总体由东流向西。

排泄方式：该含水层厚度小，埋深大富水性中等。由于当地仅城昂堡村使用集中式供水井，其余村屯和企业生产、生活用水大部分取自市政供水，因此本区地下水的主要排泄方式为向下游径流，其次为少量的人工开采。

评价区孔隙水流向为自东向西径流，地下水水位标高由东向西逐渐降低。调查评价区内水位标高自东向西为24.5- 13.5m，地下水水头埋深1.2~3.7m，地下水水力梯度为1.4‰~3.3‰。

图7.2-7  评价区丰水期地下水等水位线图

(3)本项目区地质及水文地质条件

根据项目的勘察钻探揭露，场地区主要由第四系上更新统坡洪积物(Q3dl-pl)组成。现自上而下简述如下：

186粉砂(俗称尾矿粉)：尾矿粉上部由少量碎石、矿渣等组成。呈松散~中密，饱和状态。尾矿粉灰黑色，含黄绿夹层。颗粒均匀。层厚10.60~14.00m，层底标高14.31~17.73m。

②粘土：黄褐色，饱和，可塑，颗粒较均匀，含黑色氧化铁结合及灰色土斑块。层厚2.30~7.80m，层底标高9.44~13.56m。

③粉质粘土：黄褐色，含黑色氧化铁结合及灰色土斑块。天然状态下为可塑~硬塑、饱和状态。厚度大于50m。

本项目场区地质剖面见图7.2-8~7.2-10。

图7.2-8  场区地质剖面图 1-1′

图7.2-9  场区地质剖面图 2-2′

图7.2-10  场区地质剖面图 3-3′

本项目评价区地质7.2-11，水文地质见图7.2-12。

图7.2-11  评价区域地质图

图7.2-12  评价区域水文地质图

#### 7.2.3.4地下水环境影响预测

拟建项目施工期主要为设备安装及调试，施工过程中对地下水影响较小，重点分析其运行期对地下水环境的影响。拟建项目运行期对地下水环境影响识别包括“正常状况”和“非正常状况”的地下水环境影响，主要识别可能造成地下水污染的水工构筑物或设施在“正常状况”和“非正常状况下”对地下水污染途径及污染影响。

（1）预测范围及时段

预测范围、时段、内容和方法均应根据评价等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，预测范围与评价范围一致，为了很好的预测项目的建设对地下水环境的不利影响以及项目运营过程中污染物质的扩散运移情况，本项目的预测时段分为100d、1000d、5000d。

（2）预测情景

项目分为正常工况与非正常工况两种情景，此项目拟定计划对厂区进行地面分区防渗处理。

①在正常工况条件下

漏液的下渗量极小，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，在发生泄漏事故后可及时清除泄漏物料，从源头消除污染源。因此本项目在正常工况下不会对地下水造成污染。

②非正常工况地下水环境影响分析

非正常状况下，预测源强可根据防渗层系统老化或腐蚀破损等情况设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为污水处理站污水池防渗出现破损裂缝，泄漏物料通过裂缝、包气带进入潜水含水层，从而影响地下水环境，因此本次评价主要针对非正常工况地下水环境影响进行预测分析。

（3）预测因子

本次预测，根据评价区内地下水的水质现状、项目特点以及项目污染源分布及类型，本项目无重金属、持久性有机污染物。

根据本项目污水中的污染物标准指数法排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。预测因子选定为石油类和甲苯。

（4）预测方法

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价中水文地质条件复杂时采用数值法，水文地质条件简单时可采用解析法。根据本项目所在区域地勘资料，项目所在污染物排放对地下水流场影响较小，评价区内含水层的基本参数变化很小，故本项目采用解析法进行预测。

（5）预测源强分析

渗漏量估算采用下式：

Q=S×K

式中：Q为渗漏量（m3/d）；

S为渗漏面积（m2），假设裂隙长0.2m、宽0.2m，则渗漏面积为0.04m2；

K为渗透系数（m/d），本次评价取5m/d；

经计算，废液的渗漏量为0.2m3/d。

渗漏源强：通过类比废液泄漏时，石油类浓度值为100mg/L，甲苯为70mg/L。

污染物渗漏量=废水渗漏量×污染物浓度

即废液中污染物渗漏量源强为：石油类为20g/d，甲苯为14g/d。

（6）影响途径和预测模型

通过项目建设内容的分析，非正常状况下本项目污染物对地下水的可能影响途径包括管线出现破损，污水渗入地下影响地下水环境及可能对敏感点产生影响。

评价区内地下水流向为东北-西南向。评价区以及附近区域无集中式水源地和分散式饮用水源地，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂(平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

K—渗透系数，m/d；

I—地下水水力坡度，无量纲。

（7）预测参数选取

非正常状况地下水相关预测参数见表7.2-9。

表7.2-9    非正常状况石油类地下水预测参数选取一览表

| 项目 | 单位 | 取值 | 选取依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注入示踪剂 （石油类）浓度 | mg/L | 100 | 按最不利情况，工程自身无防渗效果，取各工序耗氧量最大污染物浓度为源强。 |
| 水流速度 | m/d | 0.286 | 根据达西定律并考虑孔隙度计算。含水层为砂砾层，参照导则附录B中砂砾的参数取值，渗透系数100m/d，给水变化区间0.35。平均给水度0.25。 |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 8.57 | 根据弥散度计算。在野外大区域求得的弥散度值在0.1至1000量级范围内，弥散度取25m/d。 |
| 背景浓度（石油类） | mg/L | 0.03 | / |

表7.2-10    非正常状况甲苯地下水预测参数选取一览表

| 项目 | 单位 | 取值 | 选取依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注入示踪剂 （甲苯）浓度 | mg/L | 70 | 按最不利情况，工程自身无防渗效果，取各工序耗氧量最大污染物浓度为源强。 |
| 水流速度 | m/d | 0.286 | 根据达西定律并考虑孔隙度计算。含水层为砂砾层，参照导则附录B中砂砾的参数取值，渗透系数100m/d，给水变化区间0.35。平均给水度0.25。 |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 8.57 | 根据弥散度计算。在野外大区域求得的弥散度值在0.1至1000量级范围内，弥散度取25m/d。 |
| 背景浓度（甲苯） | mg/L | 1.5×10-3L | / |

（7）预测结果

污染物进入潜层含水层后，分别预测污染物自开始渗漏起第100天、1000天及5000天时的含水层中上述各情景石油类、甲苯超标范围，预测中给出地下水中各污染因子的浓度随距离的变化情况。评价中最大超标距离为沿下游方向污染物浓度超过标准限值的最大距离。

非正常状况石油类运移随距离变化见表7.2-11~表7.2-13及图7.2-13~图7.2-15。

表7.2-11    非正常状况石油类运移100d随距离变化一览表

| 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 10 | 91.85458 |
| 20 | 81.66866 |
| 30 | 70.0183 |
| 40 | 57.69613 |
| 50 | 45.56781 |
| 60 | 34.41476 |
| 70 | 24.8077 |
| 80 | 17.04231 |
| 90 | 11.14501 |
| 100 | 6.93332 |
| 110 | 4.102821 |
| 120 | 2.311818 |
| 130 | 1.244418 |
| 140 | 0.6450537 |
| 150 | 0.3278832 |
| 160 | 0.1696779 |
| 170 | 0.09528287 |
| 180 | 0.06229755 |
| 190 | 0.0485065 |
| 200 | 0.04306882 |
| 189（达标距离） | 0.04939058 |

图7.2-14  非正常状况石油类运移100d随距离变化图

表7.2-12    非正常状况石油类运移1000d随距离变化一览表

| 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 50 | 99.15321 |
| 100 | 96.72642 |
| 150 | 91.5351 |
| 200 | 82.5824 |
| 250 | 69.75185 |
| 300 | 54.24139 |
| 350 | 38.293 |
| 400 | 24.27365 |
| 450 | 13.70339 |
| 500 | 6.852285 |
| 550 | 3.029067 |
| 600 | 1.190069 |
| 650 | 0.4359814 |
| 700 | 0.1560211 |
| 750 | 0.06956301 |
| 800 | 0.04649964 |
| 787（达标距离） | 0.04931978 |

图7.2-14  非正常状况石油类运移1000d随距离变化图

表7.2-13    非正常状况石油类运移5000d随距离变化一览表

| 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 200 | 99.99969 |
| 400 | 99.99112 |
| 600 | 99.87305 |
| 800 | 98.97649 |
| 1000 | 94.63734 |
| 1200 | 78.40546 |
| 1400 | 54.09952 |
| 1600 | 28.10061 |
| 1800 | 10.34925 |
| 2000 | 2.615204 |
| 2200 | 0.466419 |
| 2400 | 0.08606251 |
| 2600 | 20.04321255 |
| 2800 | 0.04014366 |
| 3000 | 0.0400041 |
| 2519（达标距离） | 0.04996192 |

图7.2-15  非正常状况石油类运移5000d随距离变化图

非正常状况甲苯运移随距离变化见表7.2-14~表7.2-16及图7.2-16~图7.2-18。

表7.2-14    非正常状况甲苯运移100d随距离变化一览表

| 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 70 |
| 10 | 64.33667 |
| 20 | 57.25463 |
| 30 | 49.15438 |
| 40 | 40.58704 |
| 50 | 32.15449 |
| 60 | 24.40002 |
| 70 | 17.72044 |
| 80 | 12.32133 |
| 90 | 8.221068 |
| 100 | 5.292775 |
| 110 | 3.32479 |
| 120 | 2.079545 |
| 130 | 1.337405 |
| 140 | 0.9206806 |
| 150 | 0.7001589 |
| 160 | 0.5901622 |
| 170 | 0.5384369 |
| 180 | 0.515503 |
| 190 | 0.5059144 |
| 200 | 0.5021337 |
| 151（达标距离） | 0.6852731 |

图7.2-16  非正常状况甲苯运移100d随距离变化图

表7.2-15    非正常状况甲苯运移1000d随距离变化一览表

| 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 70 |
| 50 | 69.41125 |
| 100 | 67.72395 |
| 150 | 164.11455 |
| 200 | 57.88992 |
| 250 | 48.96912 |
| 300 | 38.18504 |
| 350 | 327.09648 |
| 400 | 17.34912 |
| 450 | 9.999854 |
| 500 | 5.236433 |
| 550 | 2.578233 |
| 600 | 1.299618 |
| 650 | 0.7753172 |
| 700 | 0.580667 |
| 750 | 0.5205545 |
| 800 | 0.504519 |
| 664（达标距离） | 0.6979352 |

图7.2-17  非正常状况甲苯运移1000d随距离变化图

表7.2-16    非正常状况甲苯运移5000d随距离变化一览表

| 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 70 |
| 200 | 69.99979 |
| 400 | 69.99383 |
| 600 | 69.91174 |
| 800 | 69.28838 |
| 1000 | 66.27146 |
| 1200 | 54.98579 |
| 1400 | 38.0864 |
| 1600 | 20.00993 |
| 1800 | 7.667799 |
| 2000 | 2.290483 |
| 2200 | 0.7964798 |
| 2400 | 0.5320262 |
| 2600 | 0.5022336 |
| 2800 | 0.5000999 |
| 3000 | 0.5000029 |
| 2239（达标距离） | 0.6987275 |

图7.2-18  非正常状况甲苯运移5000d随距离变化图

2、运营期地下水环境影响分析

（1）正常状况下地下水环境影响分析

评价区内地下水流向为东-西向，在整个区域的南部是主要的排泄区。由于区域内地势起伏小，水力坡度较小，同时结合获取的水文地质数据，可以判断，区域内地下水潜水层径流比较缓慢。

厂房必须进行防渗处理及相关验收，满足《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB/50141）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB/50268-2012）。防渗设计后，建设项目的主要地下水污染源能得到有效防护，污染物不会外排。因此，从源头上得到控制。由于在可能产生滴漏的事故池管网区等进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。本项目拟对地面进行分区防渗处理，从上述几个方面分析，可以看出，在正常状况下，项目难以对地下水产生影响。

（2）非正常状况下地下水环境影响分析

在考虑最不利状态下导致污水处理站地面防渗破损后，各污染物在水动力条件作用下主要由北向南方向运移，随时间的增加和运移的距离增加，含水层污染物浓度变化呈受逐渐下降的趋势。石油类泄漏在运移100d时，距离污染源189m满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A中标准；在运移1000d时，距离污染源787m满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A中标准；在运移5000d时，距离污染源2519m满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A中标准。甲苯泄漏在运移100d时，距离污染源151m地下水氯化物浓度满足Ⅲ类水体标准的规定；在运移1000d时，距离污染源664m地下水甲苯浓度满足Ⅲ类水体标准的规定；在运移5000d时，距离污染源2239m地下水甲苯浓度满足Ⅲ类水体标准的规定。

#### 7.2.3.5地下水影响评价结论

地下水预测结果表明：废液在非正常状况下发生渗漏，在项目服务期内，废液中的石油类、甲苯浓度对厂区内地下水的影响范围非常小；如若发生污染事故，应即刻采取有效的应急措施，以保护地下水环境，避免发生地下水污染后长期难以修复的困境。

本次模拟考虑风险管理保守原则，将渗漏的污染物的浓度等同于进入地下水的污染物源强浓度，本次评价提出了分区防渗、跟踪监测、人工隔离和水力控制等应急措施。地下水污染防控措施实施后，可以有效降低地下水污染所带来的环境影响，地下水污染超标范围较小。因此，在采取上述防控措施的前提下，本项目地下水环境影响是可以接受的。

### 7.2.4声环境影响预测及评价

（1）预测源强

本项目声评价范围1m内没有保护目标，因此不需要对声环境保护目标进行调查，本项目噪声主要来废油桶搬运、压实打包机、叉车和风机等产生的噪声，工业企业噪声源强调查清单（室外声源）见表7.2-17，工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表7.2-18。

表7.2-17    工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离/（dB(A)/m） |  |  |
| 1 | 环保设施风机 | / | 5 | 4 | 0.2 | 90/1 | 基础减振、距离衰减 | 生产 |

表7.2-18    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行阶段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离（dB(A)/m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 金属液压打包机 | / | 85 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 5 | 6 | 0.5 | 5 | 85 | 生产 | 20 | 65 | 1 |
| 2 |  | 废油桶搬运 | / | 70 |  | / | / | / | 10 | 70 |  |  | 50 | 1 |
| 3 |  | 桥式起重机 | / | 85 |  | 7 | 6 | 0.3 | 12 | 85 |  |  | 65 | 1 |
| 4 |  | 叉车 | / | 85 |  | 8 | 9 | 0.2 | 10 | 85 |  |  | 65 | 1 |

（2）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测。以上设备噪声在厂房内的合成声压级按下式进行计算：

本项目主要噪声源均置于厂房内。对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

Lw-点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

- 指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

- 房间常数；R=Sɑ/(1-ɑ)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

S—透声面积，m2。

式中：LA（r）-距声源r处的A声级；

LAref(r0)-参考位置r0处的A声级；

Adiv-声波几何衰减引起的A声级衰减量；

Adiv=20lg(r/r0)

式中：r-预测点距声源的距离，m；

r0-参考位置距声源的距离，m；

式中：N1、N2、N3-三个传播途径的菲涅尔系数。

式中：δ-声程差；

λ-声波波长；

Aatm-空气吸收衰减量；

Aatm=a(r-r0)/100

式中：a-每100m空气吸收系数，dB（A）/100m，根据当地气温及相对湿度，取0.448。

- 预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中8.5.2 预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。

本项目预测结果见表7.2-19。

表7.2-19    厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测 点位 | 叠加后总源强 | 距各厂界距离（m） | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼 | 夜 | （GB12348-2008）3类标准昼间65、 夜间55 |
| 东厂界外1m | 70 | 12 | 48 | 58 | 52 | 58 | 54 |  |
| 南厂界外1m |  | 12 | 48 | 61 | 52 | 61 | 53 |  |
| 西厂界外1m |  | 11 | 49 | 58 | 52 | 59 | 54 |  |
| 北厂界外1m |  | 10 | 50 | 58 | 47 | 59 | 52 |  |

预测结果表明：经基础减振、墙体隔声、距离的衰减后，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，实现达标排放；因此，本项目的建成对周围声环境影响很小。

### 7.2.5固废环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布。

（1）废液(废油和废涂料)

生产过程中，废油桶内部分残留废油和废涂料被倾倒和挤出，暂存于厂区危险废物暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（2）废活性炭

更换后暂存于危废暂存间内，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（2）废UV灯管

暂存于危废暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（4）废抹布

暂存于危废暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

本项目危险废物产生及排放情况见表7.2-20；

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7.2-21。

表7.2-20    危险废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废抹布 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 压实打包 | 固 | 废油/废涂料 | 有机物 | 1次/1天 | T/In | 委托有资质单位处理 |
| 2 | 废液(废油) | HW08 | 900-249-08 | 301 | 倾倒和挤出 | 液 | 废油 | 有机物 | 1次/1天 | T，I |  |
|  | 废液(废涂料) | HW12 | 900-299-12 | 16.45 |  |  | 废涂料 | 有机物 | 1次/1天 | T |  |
| 3 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 3.65 | 废气处理 | 固 | 废涂料 | 有机物 | 1次/2月 | T |  |
| 4 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.1 | 废气处理 | 固 | 活性炭、有机物 | 汞 | 1次/年 | T |  |

表7.2-21    危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 工序 | 装置 | 危险废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力（t/a） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废抹布 | 压实打包生产设备 | 废油/废涂料 | HW49 | 900-041-49 | 危险废物暂存间 | 30m2 | 桶装 | 2 | 3个月 |
| 2 | 倾倒和挤出 | 压实打包生产设备 | 废液(废油) | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 301 | 3个月 |
|  |  |  | 废液(废涂料) | HW12 | 900-299-12 |  |  |  | 16.45 |  |
| 3 | 废气处理 | 活性炭装置 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 桶装 | 3.65 | 3个月 |
| 4 | 废气处理 | UV装置 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 袋装 | 0.1 | 3个月 |

废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布暂存于厂区危险废物暂存间内，建筑面积为30m2。危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年标准修改单的要求建设，其地面采取了防渗、防漏措施，铺设耐腐蚀的环氧树脂硬化地面，表面无裂隙；已通过环保验收。

本项目产生的废液(废油和废涂料)、废活性炭和废抹布均桶装收集，废UV灯管袋装收集，危险废物收集后由专人通过专用路线密闭运输至危废暂存间内。

由于本项目全厂区地面均已进行硬化，若危险废物泄漏，对厂区地下水及土壤产生的影响较小。

建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，建立完善的规章制度。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。

综上所述，经以上措施处理后，本项目产生的所有固体均得到安全处置；危险废物临时储存场所符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年标准修改单的要求，不会对周围环境产生污染。

### 7.2.6土壤环境影响分析

#### 7.2.6.1影响类型及途径

运营期土壤环境影响识别主要针对本项目排放废气、废液盐酸储泄露，本项目废气、废液泄露对土壤有影响的主要污染物为甲苯、石油烃等。拟建项目影响途径主要为运营期大气沉降、垂直入渗，土壤环境影响类型为“污染影响型”。

具体土壤环境影响类型与影响途径见表7.2-22。

表7.2-22    土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 营运期 | √ |  | √ |  |

#### 7.2.6.2影响源及影响因子

拟建项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表7.2-23。

表7.2-23    土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废液桶 | 废液桶 | 垂直入渗 | 废液 | 石油烃 | 事故 |
| 废气 | 排气筒（DA001） | 大气沉降 | 污染物 | 甲苯 | 正常工况 |

#### 7.2.6.3现状调查

（1）土壤现状调查

根据《辽宁省土壤类型图（2018年）》，本项目占地范围土壤类型为草甸土，辽宁省土壤类型图（2018年）见图7.2-19。

图 7.2-19  本项目所在区域土壤类型图

（2）土壤理化特性调查

根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的1处土壤样品进行理化特性调查，调查结果见表7.2-24，土壤剖面调查见表7.2-25。

表7.2-24    土壤理化特性调查表

| 点号 | 厂区内表层样 |
| --- | --- |
| 层次 | 0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 |
|  | 结构 | 团粒 |
|  | 质地 | 沙砾 |
|  | 砂砾含量 | 8% |
|  | 其它异物 | 无其他异物 |
| 实验测定 | 阳离子交换量 | 4.0 |
|  | 氧化还原电位 | 233 |
|  | 饱和导水率(cm/s) | 2.21 |
|  | 土壤容重(kg/m3) | 1.17 |
|  | 孔隙度 | 51 |

表7.2-25    土壤构型(土壤剖面)调查表

| 点号 | 厂区内1# | 剖面 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 图片 |  |  |

#### 7.2.6.4土壤环境影响预测与评价

1、大气沉降影响预测与分析

（1）预测评价因子

本次选取甲苯作为大气沉降预测评价因子。

（2）预测评价范围和时段

本项目预测评价范围与调查评价范围一致，为项目厂区外1km范围内。评价时段主要考虑项目运营期正常工况，暂按 30年计算。

（3）预测评价方法

预测方法采用《环境影响评价技术导则―土壤环境》 HJ964-2018）中推荐的大气沉降预测方法：

ΔS= n（Is－Ls－Rs ）/（ρb×A×D）

式中： ΔS——单位质量表层土壤中某物质的增量，mg/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质的输入量，mg；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，mg；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的量，mg；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，m；

n——持续年份，a

根据导则要求：“涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量”。因此，本次预测不考虑淋溶输出量（Ls）和径流输出量（Rs）。

（4）预测内容

本次评价表层土壤中甲苯的输入量（Is）采用《环境影响评价技术导则―大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERMOD模型，计算污染物总沉积量。AERMOD 模型计算过程中设定的网格大小为 100×100m，通过计算可以得出评价范围内每个网格污染物的总沉积量。因此本次预测评价包 括以下两项内容：

a）整体评价范围评价

通过 AERMOD模型输出评价范围内所有网格的甲苯的总沉积量，进而计算评价范围内整体污染物的输入量，预测评价范围内污染物的增量以及叠加现状本底值后的土壤质量。

b）典型地块预测评价

通过 AERMOD模型筛选出评价范围内总沉积量最大的网格作为典型地块，预测典型地块内甲苯的增量以及叠加现状本底值后的土壤质量。

（5）预测评价结果

本次评价具体预测参数及计算结果详见下表。

表7.2-26    甲苯大气沉降预测评价结果一览表

| 项目 | 符号 | 单位 | 预测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 整体评价范围 | 典型地块 |
| 预测参数 | 基本输入量 | Is | mg | 0.0164 | 0.0219 |
|  | 表层土壤容重 | ρb | kg/m3 | 1030 | 1230 |
|  | 预测评价范围 | A | m2 | 1000000 | 10000 |
|  | 表层土壤深度 | D | m | 0.2 | 0.2 |
|  | 持续年份 | n | a | 30 | 30 |
| 预测结果 | 单位质量甲苯增量 | ΔS | mg/kg | 2.38×10-9 | 2.67×10-7 |
|  | 土壤现状本底值 | C1 | mg/kg | 0.0015 | 0.0015 |
|  | 叠加现状土壤质量 | C2 | mg/kg | 0.0015 | 0.0015 |

通过以上预测结果可知，在整体评价范围和典型地块范围内，累积 30年，沉降到地面的甲苯增量叠加土壤本底值后，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。

2、垂直入渗影响预测与分析

本项目预测与评价范围与调查范围一致，预测与评价时段为项目运营期。本项目为污染影响型建设项目，评价等级为一级。正常工况下不会发生液体泄漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为事故工况下，废液垂直入渗进入土壤，液体物料主要污染因子为考虑石油烃。

（1）污染预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测模型如下：

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；

D—弥散系数，m2/d；

q—渗流速率，m/d；

z—沿z轴的距离，m；

t—时间变量，d；

θ—土壤含水率，%。

②初始条件

③边界条件

第一类Dirichlet边界条件，连续点源情景：

非连续点源情景：

第二类Neumann零梯度边界：

（2）模型概化

①边界条件

模型上边界概化为温度的污染物定水头补给边界，下边界为自有排泄边界。

②土壤概化

结合本项目所在区域岩土资料，将土壤概化为一种类型。

表7.2-27    厂区土壤参数表

| 类别 | 厚度m | 渗透系数m/d | 孔隙度% | 土壤含水量% | 弥散系数m2/d | 土壤容重kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻壤土 | 0~2 | 0.5 | 40 | 15 | 1.5 | 1.52×103 |

（3）土壤污染预测结果

废液桶发生泄漏时，石油烃因子持续渗入土壤，在不同时间石油烃沿土壤不同深度迁移模拟结果见表7.2-28和图7.2-20。

表7.2-28    不同时间石油烃在土壤中浓度随深度变化结果

| 观察时间/d 土壤深度/cm | C（mg/kg） |
| --- | --- |
|  | 10d | 30d | 100d |
| 0 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| -1 | 873.026 | 875.000 | 875.000 |
| -2 | 867.105 | 875.000 | 875.000 |
| -3 | 851.974 | 875.000 | 875.000 |
| -4 | 821.711 | 875.000 | 875.000 |
| -5 | 771.711 | 875.000 | 875.000 |
| -6 | 697.368 | 875.000 | 875.000 |
| -7 | 601.908 | 875.000 | 875.000 |
| -8 | 491.316 | 874.342 | 875.000 |
| -9 | 376.250 | 873.026 | 875.000 |
| -10 | 268.684 | 871.053 | 875.000 |
| -11 | 178.026 | 868.421 | 875.000 |
| -12 | 108.947 | 863.158 | 875.000 |
| -13 | 61.362 | 855.921 | 875.000 |
| -14 | 31.757 | 844.737 | 875.000 |
| -15 | 15.079 | 829.605 | 875.000 |
| -16 | 6.542 | 808.553 | 875.000 |
| -17 | 2.584 | 780.921 | 875.000 |
| -18 | 0.927 | 746.711 | 875.000 |
| -19 | 0.302 | 705.263 | 875.000 |
| -20 | 0.088 | 656.579 | 875.000 |
| -21 | 0.023 | 601.711 | 875.000 |
| -22 | 0.005 | 541.908 | 875.000 |
| -23 | 0.001 | 478.882 | 875.000 |
| -24 | 0.000 | 414.671 | 875.000 |
| -25 | 0.000 | 351.513 | 875.000 |
| -26 | 0.000 | 291.382 | 875.000 |
| -27 | 0.000 | 235.921 | 875.000 |
| -28 | 0.000 | 186.447 | 875.000 |
| -29 | 0.000 | 143.750 | 875.000 |
| -30 | 0.000 | 108.026 | 875.000 |
| -31 | 0.000 | 79.145 | 875.000 |
| -32 | 0.000 | 56.441 | 875.000 |
| -33 | 0.000 | 39.191 | 875.000 |
| -34 | 0.000 | 26.480 | 875.000 |
| -35 | 0.000 | 17.408 | 875.000 |
| -36 | 0.000 | 11.125 | 875.000 |
| -37 | 0.000 | 6.914 | 875.000 |
| -38 | 0.000 | 4.173 | 875.000 |
| -39 | 0.000 | 2.447 | 875.000 |
| -40 | 0.000 | 1.393 | 875.000 |
| -41 | 0.000 | 0.769 | 875.000 |
| -42 | 0.000 | 0.412 | 875.000 |
| -43 | 0.000 | 0.214 | 875.000 |
| -44 | 0.000 | 0.108 | 874.342 |
| -45 | 0.000 | 0.053 | 874.342 |
| -46 | 0.000 | 0.025 | 874.342 |
| -47 | 0.000 | 0.011 | 873.684 |
| -48 | 0.000 | 0.005 | 873.684 |
| -49 | 0.000 | 0.002 | 873.026 |
| -50 | 0.000 | 0.001 | 871.711 |
| -51 | 0.000 | 0.000 | 871.053 |
| -52 | 0.000 | 0.000 | 869.737 |
| -53 | 0.000 | 0.000 | 867.763 |
| -54 | 0.000 | 0.000 | 865.132 |
| -55 | 0.000 | 0.000 | 862.500 |
| -56 | 0.000 | 0.000 | 859.211 |
| -57 | 0.000 | 0.000 | 854.605 |
| -58 | 0.000 | 0.000 | 849.342 |
| -59 | 0.000 | 0.000 | 843.421 |
| -60 | 0.000 | 0.000 | 835.526 |
| -61 | 0.000 | 0.000 | 826.974 |
| -62 | 0.000 | 0.000 | 816.447 |
| -63 | 0.000 | 0.000 | 803.947 |
| -64 | 0.000 | 0.000 | 790.789 |
| -65 | 0.000 | 0.000 | 775.000 |
| -66 | 0.000 | 0.000 | 757.237 |
| -67 | 0.000 | 0.000 | 737.500 |
| -68 | 0.000 | 0.000 | 716.447 |
| -69 | 0.000 | 0.000 | 692.763 |
| -70 | 0.000 | 0.000 | 667.763 |
| -71 | 0.000 | 0.000 | 640.395 |
| -72 | 0.000 | 0.000 | 611.645 |
| -73 | 0.000 | 0.000 | 581.447 |
| -74 | 0.000 | 0.000 | 550.066 |
| -75 | 0.000 | 0.000 | 517.697 |
| -76 | 0.000 | 0.000 | 484.671 |
| -77 | 0.000 | 0.000 | 451.250 |
| -78 | 0.000 | 0.000 | 417.763 |
| -79 | 0.000 | 0.000 | 384.539 |
| -80 | 0.000 | 0.000 | 351.776 |
| -81 | 0.000 | 0.000 | 319.868 |
| -82 | 0.000 | 0.000 | 289.079 |
| -83 | 0.000 | 0.000 | 259.539 |
| -84 | 0.000 | 0.000 | 231.579 |
| -85 | 0.000 | 0.000 | 205.197 |
| -86 | 0.000 | 0.000 | 180.658 |
| -87 | 0.000 | 0.000 | 157.961 |
| -88 | 0.000 | 0.000 | 137.171 |
| -89 | 0.000 | 0.000 | 118.355 |
| -90 | 0.000 | 0.000 | 101.382 |
| -91 | 0.000 | 0.000 | 86.250 |
| -92 | 0.000 | 0.000 | 72.829 |
| -93 | 0.000 | 0.000 | 61.086 |
| -94 | 0.000 | 0.000 | 50.868 |
| -95 | 0.000 | 0.000 | 42.066 |
| -96 | 0.000 | 0.000 | 34.533 |
| -97 | 0.000 | 0.000 | 28.164 |
| -98 | 0.000 | 0.000 | 22.882 |
| -99 | 0.000 | 0.000 | 18.941 |
| -100 | 0.000 | 0.000 | 18.941 |

图7.2-20  不同深度石油烃在土壤中浓度随时间变化曲线

本项目厂区用地属于建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。

（3）地面漫流影响分析

本项目厂区采取地面硬化，厂房等采取重点防渗，防渗性能不低于 6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；消防水池等采取一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，基本不会发生地面漫流情况，从而对土壤环境造成影响很小。

综上，本项目实施后需严格执行本次评价提出的各项治理措施，做到达标排放，造成区域土壤累积影响是有限的，不会影响土壤使用功能，土壤环境可承受。

### 7.2.7碳排放影响评价

根据国家发展和改革委员会发布的《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（以下简称“核算指南”），对“本项目”碳排放量进行核算，为主管部门建设并实施重点企业温室气体报告制度奠定基础，为掌握重点企业温室气体排放情况提供依据。

核算指南要求核算范围应以企业法人为边界，核算和报告边界内所有生产设施产生的温室气体排放。生产设施范围包括直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位。

本项目涉及的排放源为净购入的电力消费引起的CO2排放。

#### 7.2.7.1项目基本情况

鞍钢实业集团有限公司建设鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目，行业类别N7724 危险废物治理。

本项目能源使用情况见下表7.2-29。

表7.2-29    能源使用情况表

| 能源 | 使用设备 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 生产 | 10万kW·h | 鞍钢供电管网 |

#### 7.2.7.2项目碳排放核算

1、核算方法

《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

温室气体排放总量计算公示如下：

式中：

为报告主体的温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；

为企业边界内化石料燃烷产生的CO2排放；

为企业边界内工业生产过程产生的各种温室气体CO2当量排放；

为企业回收且外供的CO2量；

为企业净购入的电力消费引起的CO2排放；

为企业净购入的热力消费引起的CO2排放；

- 排放因子选取

本项目不涉及燃烧及工艺过程引起的CO2排放，主要为净购入的电力消费引起的CO2排放

- 净购入的电力消费引起的CO2排放

①计算公示

式中：

为企业净购入的电力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2；

AD电力为企业净购入的电力消费，单位为MWh；

EF电力为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh。

②活动水平数据的获取

企业净购入的电力消费和热力消费量根据企业提供资料确定。

③排放因子数据的获取

电力供应的CO2排放因子取自《2011和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中最新的东北区域电网排放因子0.7769吨CO2/MWh。

热力供应的O2排放因子按0.11吨CO2/GJ计。

④计算结果

=100×0.7769=77.69吨CO2

- 温室气体排放总量

#### 7.2.7.3减排措施及建议

1、本项目通过购入效率高、能耗少、成本低的先进设备，控制单位生产总值温室气体排放量及单位产品温室气体排放量。

2、按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。

3、建议企业尽可能安排集中连续生产，应杜绝大功率设备频繁启动，必要时安装软启动装置，减少设备启停对电网的影响。

4、建议企业根据能源法和统计法，建立健全的能源利用和消费统计制度和管理制度。

# 8环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2017]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）中有关内容和技术方法的规定，对本项目涉及有毒有害危险物质使用、储存可能发生的突发性事故进行环境风险评价。

根据2.5.5环境风险评价工作等级章节可知本项目为简单分析。

## 8.1风险识别

### 8.1.1物质危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T 169-2018)，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价以及毒物危害程度的分级，按导则附录 B 进行物质危险性判别。

本项目主要收集处置废油桶，废油桶内有少量的废油和废涂料，涉及的主要化学物质废油、废涂料中的甲苯、二甲苯等，为有毒有害、易燃物质。本项目涉及的主要化学物质理化性质常数情况见表8.1-1～8.1-4。

表8.1-1    甲苯的理化性质常数

| 国标编号 | 32052 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 108-88-3 |
| 中文名称 | 甲苯 |
| 英文名称 | methylbenzene；Toluene |
| 别 名 | 甲基苯，苯基甲烷 |
| 分子式 | C7H8 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |
| 分子量 | 92.14 | 蒸气压 | 4.89kPa/30℃；闪点 4℃ |
| 熔 点 | 熔点-94.4℃；沸点110.6℃ | 溶解性 | 不溶于水， 可混溶于苯、醇、醚等多 数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1) 0.87；相对密度(空气=1) 3.14 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7 (易燃液体) | 主要用途 | 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍 生物、炸药、染料中间体、药物的主 要原料 |
| 危险性类 别 | 3.2 类中闪点易燃液体 | 燃烧爆炸 危险性 | 易燃， 蒸气与空气可形成爆炸性混合 物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸， 产生黑色有毒烟气蒸气比空气重，能在较低处扩散到相 当远的地方，遇火源会着火回燃流速过快， 容易产生和积聚静电在火场中， 受热的容器有爆炸危险 |
| 健康危害 | 职业接触限值： PC-TWA50m g/m (皮)；3 PC-STELl00mg/m3 (皮) IDLH：500 ppm 急性毒性： 大鼠经口 LD50 6 36mg/kg；兔经皮 LD5012124 mg/kg；大鼠吸入 LC50 49g/ m3(4h) 吸入较高浓度本品蒸气表现 为麻醉作用，重症者可有躁 动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸 道有刺激作用。可出现明显的 心脏损害，甲苯液体直接吸人肺内可引起肺炎、肺水肿、肺出血 | 环境影响 | 在很低的浓度下就能对水生生物造成 危害在土壤中具有中等强度的迁移性 具有轻微的生物富集性易挥发，是有害的空气污染物易被生物降解 |

二甲苯是三种异构体的混合物，三种异构体毒性略有差异，但均属低毒类。其毒性主要是对中枢神经和植物神经系统的麻醉和刺激作用。慢性作用比甲苯弱，对造血组织的损害尚无确实证据，可能引起轻度的、暂时性的末稍血相改变。二甲苯的理化性质见表8.1-2～8.1-4。

表8.1-2    1，2-二甲苯的理化性质常数

| 国标编号 | 33535 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 95-47-6 |
| 中文名称 | 1 ，2-二甲苯 |
| 英文名称 | 1 ，2-xylene；o-xylene |
| 别 名 | 邻二甲苯 |
| 分子式 | C8H10；C6H4(CH3 ) 2 | 外观与性状 | 无色透明液体， 有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1.33kPa/32℃ 闪点：30℃ |
| 熔 点 | -25.5℃ 沸点：144.4℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯 仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度 (水=1) 0.88；相对密度 (空气=1) 3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7 (易燃液体) | 主要用途 | 主要用作溶剂和用于合成涂料 |
| 危险性类别 | 3.3 类 高闪点易燃液体 | 燃烧爆炸危险性 | 易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合 物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸， 产生黑色有毒烟气。 蒸气比空气重，能在较低处扩散到相 当远的地方，遇火源会着火回燃。 若遇高热可发生聚合反应，放出大量 热量而引起容器破裂和爆炸事故。 流速过快，容易产生和积聚静电。 |
| 健康危害 | 职业接触限值：PC-TWA 5 0mg/m3 ；PC-STELlOOmg/ 3 IDLH：900ppm 短时间内吸入较高浓度本 品表现为麻醉作用，重症者 可有躁动、抽搐、昏迷。对 眼和呼吸道有刺激作用。可 出现明显的心脏损害 本品液体直接吸入肺内可 引起肺炎、肺水肿、肺出血 | 环境影响 | 在很低的浓度下就能对水生生物造成 危害在土壤中具有较强的迁移·易挥发，是有害的空气污染物 ·在有氧状态下，可被生物降解；但在无氧状态下， 生物降解比较困难 |

表8.1-3    1，3-二甲苯的理化性质常数

| 国标编号 | 33535 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 108-38-3 |
| 中文名称 | 1 ，3-二甲苯 |
| 英文名称 | 1 ，3-xylene；p-xylene |
| 别 名 | 间二甲苯 |
| 分子式 | C8H10 ；C6H4(CH3 ) 2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1.33kPa/28.3℃ 闪点： 25℃ |
| 熔 点 | -47.9℃ 沸点：139℃ | 溶解性 | 不溶于水， 可混溶于乙醇、乙醚、 氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度 (水=1) 0.86； 相对密度 (空气=1) 3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7 (易燃液体) | 主要用途 | 用作溶剂，医药、染料中间体、香料等 |
| 危险性类 别 | 3.3 类 高闪点易燃液体 | 燃烧爆炸危 险性 | 易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混 合物，遇明火、高热能引起燃烧爆 炸，产生黑色有毒烟气。 蒸气比空气重，能在较低处扩散到 相当远的地方，遇火源会着火回 燃。若遇高热可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。流速过快，容易产生和积聚静电。 |
| 健康危害 | 职业接触限值： PC-TWA 50mg/m3 ；PC-STELlOOmg/m3 IDLH：900ppm 短时间内吸入较高浓度本品表 现为麻醉作用， 重症者可有躁 动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。可出现明显的心脏损害本品液体直接吸入肺内可引起 肺炎、肺水肿、肺出血 | 环境影响 | 在很低的浓度下就能对水生生物 造成危害在土壤中具有较强的迁移性易挥发，是有害的空气污染物·在有氧状态下，可被生物降解； 但在无氧状态下，生物降解比较困难 |

表8.1-4    1，4-二甲苯的理化性质常数

| 国标编号 | 33535 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 106-42-3 |
| 中文名称 | 1 ，4-二甲苯 |
| 英文名称 | 1 ，4-xylene；p-xylene |
| 别 名 | 对二甲苯 |
| 分子式 | C8H10 ；C6H4 (CH3 ) 2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1. 16kPa/25℃ 闪点：25℃ |
| 熔 点 | 13.3℃ 沸点：138.4℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、 氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度 (水=1) 0.86； 相对密度 (空气=1) 3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7 (易燃液体) | 主要用途 | 作为合成聚酯纤维、树脂、涂料、染料和农药等的原料 |
| 危险性 类别 | 3.3 类 高闪点易燃液体 | 燃烧爆炸危 险性 | 易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混 合物，遇明火、高热能引起燃烧爆 炸，产生黑色有毒烟气。 蒸气比空气重，能在较低处扩散到 相当远的地方， 遇火源会着火回 燃。 若遇高热可发生聚合反应，放出大 量热量而引起容器破裂和爆炸事 故。 流速过快，容易产生和积聚静电。 |
| 健康危害 | 职业接触限值： PC-TWA 50mg/m3 ；PC-STELlOOmg/m3 IDLH：900ppm 短时间内吸入较高浓度本品表 现为麻醉作用， 重症者可有躁 动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。可出现明显的心脏 损害本品液体直接吸入肺内可引起 肺炎、肺水肿、肺出血 | 环境影响 | 在很低的浓度下就能对水生生物 造成危害在土壤中具有较强的迁移性易挥发，是有害的空气污染 物 ·在有氧状态下，可被生物降 解；但在无氧状态下，生物降解比较困难 |

### 8.1.2生产系统危险性识别

本项目生产工艺比较简单，废油桶经控油区沥干废液后，送压实打包进行处置，处置后的废油桶叉车送成品区域堆存。厂房包括主要原料区域(存储收集的废油桶)、生产作业区域(处置废油桶，包括控油区、压实打包区)，成品区域(存放压实打包后的废油桶)，危险废物暂存间(存放各种废油和废涂料)。

### 8.1.3危险物质向环境转移的途径识别

（1）贮运工程环境风险辨识

本项目设废油桶原料区域。废油桶中残留废油、废涂料中含有部分易燃液体，其中包含一些易挥发组分，容易造成空气污染，若其在气体中浓度达到燃烧和爆炸极限，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。

废油桶在运至厂区堆存过程中，其残存的废油、废涂料可能洒落部分至贮存区地面，若未及时处理，撒漏废油、废涂料可能流出厂外或渗入地下，造成地表水体、地下水体和土壤的污染。

（2）生产过程环境风险辨识

本项目在打包过程中，主要风险在于内壁和桶底残留的废油、废涂料等挤出导致挥发造成大气污染，车间内浓度达到燃烧和爆炸极限，一遇明火甚至火花就 会造成火灾和爆炸事故。

（3）环保工程环境风险辨识

本项目环保工程污染风险主要是废气处理装置出现故障导致事故排放。

### 8.1.4风险识别结果

本项目的风险识别汇总见表8.1.5。

表8.1.5    本项目风险识别汇总

| 危险单位 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的 环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 原料区域 | 废油和废涂料 (各润滑油、甲苯、二甲苯等) | 大气 地表水 地下水 | 泄漏引起对大 气、地表水、地 下水的影响，或 者火灾引起的二 次污染 | 近邻的村落、东 台村、大乐屯和 城昂堡和城昂 堡河北，厂区附 近地下水 |
|  | 生产作业 区域 |  |  |  |  |
|  | 成品区域 |  |  |  |  |
|  | 危险废物暂存间 |  |  |  |  |

## 8.2 源项分析

### 8.2.1 同行业事故资料统计

近年来，国内外发生的同类物质泄漏、火灾、爆炸等事故统计分析见表8.2-1。

以下案例可以表明事故发生的原因主要集中在以下几方面:

(1) 管理不严格，危险废物、危险化学品储存设施日常维护不到位，未能 及时发现老化、破碎设备部件；

(2) 运输过程管理完善，运输驾驶人员预防风险事故意识不强烈；

(3) 危险品相关操作人员操作不够规范，安全知识缺失，安全意识薄弱；

(4) 未建立有效的风险事故应急预案，风险事故发生时未能有序撤离和科 学施救，导致环境受污染等后果。

建设单位应在吸收以上案例教训的基础上， 加强自身安全生产管理工作， 杜 绝同类事故的重复发生。

表8.2-1    近年来国内外发生风险事故统计情况

| 序 号 | 单位名称 | 事故时间 | 危险物质 | 事故过程 | 后果 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江京 哈公路 | 2006.2.11 | 废油 | 三车相撞事故，其中一 辆油罐车车体发生裂 缝，罐内废油发生泄漏 | 无伤亡 | 运输人员安全意识差 |
| 2 | 山东滨莱 高速 | 2011.7.19 | 废油 | 罐车装载的废油发生泄漏，废油污染路面，以致后续车辆发生侧滑撞坏护栏并车身横档堵塞道路 | 无伤亡 | 运输人员安全意识差 |
| 3 | 上海淳中化学公司 | 2011.2.24 | 废有机溶剂 | 废有机溶剂储罐阀门 破损事故，导则大约3 吨的黑色油状物质泄 漏，对周边地区的大气 环境造成了影响 | 无伤亡 | 管理不严格，危险化学品储存设施日常维护不到位 |
| 4 | 贵阳 白云区 | 2013.8.20 | 废矿物油 | 一辆油罐车与大货车 相撞导致油罐内16t废 矿物油和废柴油的混 合物全部泄漏 | 无伤亡 | 运输人员安 全意识差 |
| 5 | 湖北武汉 市油漆店 | 2006.3.5 | 油漆 | 店主店外煮火锅引燃油漆 | 无伤亡 | 管理不严格，管理人员安 全意识差 |
| 6 | 湖南长沙市雨花台 | 2009.9.9 | 油漆 | 小区车库内储存大量油漆、稀释剂、固化剂等易燃易爆危险物品，造成火灾 | 无伤亡 | 管理不严格，管理人员安全意识差 |

### 8.2.2最大可信事故

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重的概率不为零，本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素(如地震、并且发生该事故雷电、战争、人为蓄意破坏等)，主要考虑可能对厂区外居民和周围环境造成污染危害的事故。

最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着其他事故不具环境风险。根据上述潜在事故危险分析，本项目主要危险因素为废油和废油漆泄露引起的火灾事故。

### 8.2.3事故统计分析

本项目风险事故统计参照化工企业，化工企业事故单元所造成的不同程度事故的发生概率和对策见表8.2-2。

表8.2-2    不同程度事故发生的概率与对策方案

| 事故名称 | 发生概率(次/年) | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、运输泵、槽车等损坏小型泄漏事故 | 10- 1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管道、贮槽、反应釜等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、阀门、贮罐等严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很少发生 | 注意关心 |

根据上表，说明本项目在危险废物的贮存和输送过程中存在一定的风险性， 应在设计、施工和运行时注意控制和预防。

## 8.3事故源排放分析及后果计算

### 8.3.1 泄漏事故影响分析

容易引起事故的原因主要为管理不当。

收入废油桶的其内壁残留的废油、废涂料中易挥发组分的挥发会导致大气环境污染，如厂房内不设置废气抽排和换风措施，挥发废气达到一定的浓度，遇到 明火甚至电火花就会发生火灾甚至爆炸。

此外，废油桶撒漏废油和废涂料没及时处理还可能流出厂外或渗入地下，造成地表水体、地下水体和土壤的污染。

### 8.3.2 固体废物处理不当对环境影响分析

本项目涉及危险废物，若管理不善或处置不当将会对空气、地表水、土壤和生态等环境产生不同程度危害。

### 8.3.3伴生/次生影响分析

本项目在事故应急救援中产生的喷淋水、消防灭火水伴有一定的物料，若沿 清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；灭火过程中可能产生大量的废灭火剂等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

事故应急救援中产生的喷淋稀释水伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

### 8.3.4火灾爆炸影响分析

(1)火灾原因分析

发生火灾事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素。物质因素是事故发生的内在因素，主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模。直接的诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素等。

火灾事故随着企业运行管理水平的提高，以及采取有效的防火措施，发生概率很低。

(2)火灾爆炸

原料贮存区、生产区域和危废暂存间的废涂料遇到明火，可能发生火灾、爆炸事故。

影响如下：

①爆炸波及范围广，具有一定的破坏性。

②容易产生二次爆炸，第一次爆炸气浪把暂未燃烧废油桶点燃，在爆炸后的短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，形成所谓的“返回风”，与废油和废涂料混合，在第一次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。

③能产生有毒气体。一种是一氧化碳；另一种是爆炸物自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的大量人畜中毒伤亡，必须充分重视。

## 8.4环境风险管理

### 8.4.1 环境风险防范措施

危险废物收运过程包括分类、包装、暂存、交接、运输等过程。本项目的危 险废物收集、暂存、运输过程中潜存一定的环境风险，虽然本企业不承担危险固废的收集和运输，但是有义务配合其它相关单位降低或消除隐患。

废容器收运和处置必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 (HJ2025-2012)，《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2001) )，《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042-2014)，《危险废物转移联单管理办法》等的相关要求开展。

1、收集过程中的风险防范措施

(1) 应根据废容器产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生 产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

(2) 应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

(3) 收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手 套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

(4) 收集作业应满足如下要求:

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应 急装备。

④危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

(5)应建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如收集过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；危险废物收集现场禁止吸烟、进食、饮水；危险废物收集完毕，应洗澡换衣；单独存放被危险废物污染的衣服，洗后 备用；收集车辆应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。

(6) 对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，同时还要加强防护器材的维护保养，保证器材随时处于备用状态。

(7) 包装应符合如下要求:

①应能有效隔断桶内残留废液、废渣迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要 求；

②应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实;

③应根据 GB 12463 的有关要求进行运输包装。

2、运输过程中的风险防范措施

(1) 运输过程中必须做好废物的密封包装、遮盖、捆扎、喷淋等措施，严禁将收集的废容器与具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况发生。

(2) 运输应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ 2025-2012)，《道路危险货物运输管理规定》 (交通部令[2005 年]第 9 号)、《汽车运输危险货物规 则》 (JT 617-2004) 和《汽车运输装卸危险货物作业规程》 (JT 618-2004) 等相 关要求进行。运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施， 承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

(3) 承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在驾驶室两侧喷涂暂存场地的名称和运送车辆编号。

(4) 对运输危险废物的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全。运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

(5) 车上应配备通讯设备 (GPS 系统)、处理中心联络人员名单及其电话号码和应急处理器材和防护用品，以备发生事故时及时抢救和处理。

(6) 对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，负责危险废物运输和专用桶维护的人员必须了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

(7) 运输危险废物的人员应有较强的责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规则；应当接受专业培训;经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作，即有资质的营运司机和有资质的押运员，无证人员不得做危险废物运输。

(8) 在危险废物运输过程中，一旦发生突发性事故，不可弃车而逃，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，并及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

(9) 转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，对转移的每车(次) 污染危险废物，编号并记录运输日期、车牌号码、所运危险废物数量(以磅单为准)、目的地，落实交付方、运输方、接收方等。登记单一式五联，接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起10日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在2日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档;将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起2日内报送接受地环境保护行政主管部门。

(10) 事先需做出周密的运输计划和行驶路线，尽量避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。还应有废物泄漏情况下的有效应急措施。危险废物运输前应制定应急预案，并提前与公安、消防、安全监督部门取得联系，由公安局 制定路线图。

(11) 在运输过程中，危险废物运输车辆按照规定的线路限速行驶。

(12) 禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

(13) 废物运输管理必须采用货单制， 废物产生单位应在货单上标明废物来

源、种类、危害物质及数量，货单随废物装运。同时废物的包装材料要做到密闭、结实、无破损，盛装危险废物的容器器材和衬里不能与废物发生反应，防止因包装破损造成泄漏对环境质量和人体健康造成危害。

- 本项目建设单位委托有资质单位承担危险废物的运输工作，承担单位需要制定意外事故的防范措施和应急预案，对危险废物运输过程中发生的风险事故负责。

- 危险货物的装运应做到定车、定人、定线和定时。定车指要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用；定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定，这样就保证危险物品的运输任务始终是有专业知识的专业人员来承担，从人员上保证危险物品运输过程中的安全。定线和定时就是运输车辆在有关部门制定的时段内通过制定的运输线路运输，如指定线路由于客 观原因不能通行时，则采用备用路线运输。

(16) 应考虑配备用运输车及备用空桶，一旦因交通事故发生泄露时，通知备用运输车进行转移。

3、废油桶贮存和处置过程中的风险防范措施

(1) 应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截总储量的1 /50。

(2) 厂房外设置径流疏导系统，保证能防止 25a 一遇的暴雨不流入厂房。

(3)在厂房四周设置废液收集沟和废液收集池防止厂房生产中挤压出的废油、废涂料和装卸、储运过程中撒漏的油品、涂料向厂房外扩散。

(4) 废容器暂存区域、成品暂存区域设置 lm 宽的巡检通道。

(5) 厂房全部地面、废液收集沟、废液收集池、事故池等全部按重点防渗区进行防渗。

(6)库房应配备必需的消防(高压水消防系统、手提式或推车式灭火器等)、通风、降温、防潮、防雷等安全装置，防雷设施需符合《建筑物防雷设计规范》 (GB 50057-94) 的有关规定。

(7) 应配套科学、完善的消防报警系统，设置有机气体报警仪和火灾报警 装置，并对此系统进行监控管理。应设置消防控制值班室，与地区消防支队建立 畅通、及时的报警系统。

(8) 设置通讯设备、安全照明设施、观察窗口、安全防护服装及工具和应急防护设施，同时应设置明显的危险废物的标识。

(9) 应设有必要的喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设 施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

(10) 在接收危险废物前，应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，认定可以贮存后，方可接收，并登记注册。

(11) 废容器及产品在厂房内，按其残留、沾染物质的危险特性不同，分不同堆垛堆存并打包，并做好标识。撒漏、挤压出的废液及时清理干净。

(12) 厂房内及周边必须谨慎用火用电，保证明火与厂房的防火间距，以防止飞火；避免用电线路超过负荷，在使用电时，应仔细计算实际负荷大小，合理选择导线截面，安装电线时要由专业电工负责安装；厂房内不设置配电间，禁止明火，禁止吸烟。

(13) 对事故隐患存在点要进行定期的检查，及时排除，避免发生。

(14) 及时清理废液收集沟、废液收集池内收集的废液，并交有资质单位处置。

(15) 厂房内清理出来的废液、废抹布等，一律按危险废物处理。

(16) 万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近人员疏散、 抢险和应急监测等善后处理事宜。

(17) 废油桶在厂房内的贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

(18) 必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。同时危险废物的记录和货单在危险废物转运后应继续保留 3 年。

(19) 装卸过程在厂房内进行，装卸过程中撒漏的废液、废渣及时处理，避免进入外环境。

4、制度管理上的风险防范措施

(1) 建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程 的执行、安全设备及防护设备的使用情况。

(2) 加强明火管理，严防火种的产生是安全管理的一项首要措施，本项目车间及库房必须严格落实明火防范措施。按照消防设施安全规范，对易燃、易爆危险物加强对明火安全的管理，应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警 戒标语和标牌。

(3) 消防水泵应确保其长期处于正常工作状态。并配备双电源供电，以便一路电源发生故障时，能保证迅速启动消防泵。

(4) 生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意

以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。

(5) 加强废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理 系统正常运行，确保不发生事故排放、或使影响最小。

(6) 项目应综合考虑生产、使用、运输、储存等系统事故隐患，确定风险 源，拟定安全制度，培训人员，持证上岗。同时配备应急设施器材。

(7) 应加强安全技术人员的引进，同时对生产操作人员进行上岗前的专业技术培训，树立严谨规范的操作作风，并及时、正确地实施相关应急措施。

(8) 应建立危险废物贮存的台帐制度，废油桶出入库交接记录内容应参照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2001) 中附录 C 执行。

5、防腐、防渗工程措施

(1) 厂房地面、废液收集沟、废液收集池、事故池等均进行防渗处理，按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2001)，《危险废物收集、贮存、运 输技术规范》 (HJ2025-2012) 的相关要求执行。

(2) 项目防渗工程的施工，应聘请具有相关资质的单位，根据实际情况对 生产区及厂区其它需要进行防渗的地方详细设计，选用适合的防腐材料，做好厂区的防渗工作。

6、次/伴生污染防治措施

事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入事故池暂时收集，再分批送鞍钢的废水处理系统处置；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集，并根据性质送有资质单位进行处理。

7、设施的关闭

(1) 建设单位终止从事危险废物经营活动的，应当对经营设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的危险废物作出妥善处理。

(2) 禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置经营活动。禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。

(3) 项目在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。

(4) 当监测部门的监测结果表明以不存在污染时，方可摘下警示标志，撤

离留守人员。

(5) 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处置，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。

8、泄漏及事故废水应急措施

（1）事故废水收集措施

当泄漏事故发生时，应立即切断雨水排放口，通过厂房外截流沟和厂内导流沟收集事故性废水及消防废水，并导入到事故池，严禁事故废水在没有经过任何处理的情况下排放。

（2）事故池

本次评价通过计算项目建成后事故废水产生量分析现有事故池的可依托性。

参考中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY08190—2019），明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下：

V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5

V2=∑Q消t消

V5=10qF

Vl——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量计；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。

（V1+ V2- V3）max——是指对收集系统范围内不同罐组、装置或槽车、罐车分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

厂房：

V1：本项目废液桶容积为0.2m3，因此V1=0.2m3；

V2：考虑废液桶发生一次火灾，根据《消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）》中表3.3.2  建筑物室外消火栓设计流量（L/s）仓库建筑体积V（m3），本项目厂房体积9720m3，室外消火栓设计流量（L/s）为25L/s；表3.5.2建筑物室内消火栓设计流量仓库高度h≤24m，本项目甲类库高度为4.5m，室内消火栓设计流量（L/s）为10L/s；火灾延续时间危险废物库按1h计算，则V2=126m3；

V3：0；

V4：0；

V5：鞍山市一年中降雨日平均量为69.4mm，本项目建成后全厂可能受污染的区域厂房约0.216ha；V5=10qF=10×69.4×0.216=150m3。

综上，本项目（V1+ V2- V3）maxmax + V4+ V5=0.2+126+150=276.2m3。

厂区现设有1座容积为468m3的事故池，满足本项目最大泄漏事故状态下的需求，收集全部的消防废水和泄漏废液；分批送至鞍钢废水处理系统处置，处置达标后的废水鞍钢生产回用，不外排；本项目事故水依托现有事故池风作为险防控措施可行。

（3）厂区雨水排口工程措施

厂区雨水排放口设置截止阀，在事故情况下截断厂区排口，杜绝事故情况下消防废水排出厂区。

（4）事故污水三级防控措施

参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》，建设风险事故污水三级防控体系措施。即：

一级预防与控制体系包括装置围堰、罐组防火堤及其配套设施。

二级预防与控制休系包括雨排水切断系统、拦污坝、防漫流及导流设施、必要的中间事故缓冲设施及其配套设施。

三级预防与控制体系包括本项目自建末端事故缓冲设施及其配套设施。

事故水池为地下式，事故池有效容积能收纳事故时各路排水。为确保事故池体积不被挪用，事故池内应设置抽干水泵，使池内始终保持空干。事故水池内壁和地面应有严格防腐措施，并且能耐受一定高温，池内应通风良好，防止可燃气体积聚，引发爆炸。事故池进水，一般由管道输入，管道应为可视化管道。管道及设备均应满足防腐要求，管道设备均应可靠接地，用电设备宜采用防爆电机。

此外，评价要求严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。

企业三级防控示意图见图8.4-1。

图8.4-1  事故三级防控系统示意图

9、风险防范的管理对策

制定生产管理和安全管理制度，加强职工的日常操作技能培训和安全管理，保证各项设备的的正常运行。开展应急演习，保证各项应急措施的落实。

- 在编制初步设计文件时，应同时编制“劳动安全卫生专篇”，在初步设计中，应严格遵守现有的职业安全卫生方面的法规和技术标准。

(2) 在施工过程中，应加强环境监察工作，确保环境保护设施、环境风险 防范设施的施工质量，及时纠正施工中的缺陷。

(3) 建立公司安全生产委员会，负责统筹、协调全公司安全生产工作。

(4) 建立安全生产和环境风险防范的责任制。

(5) 建立各种安全生产规章制度。

(6) 建立健全设备安全检修制度，同时建立安全作业许可证；

(7) 建立安全生产管理台帐；

(8) 提高职工的环保意识和异常情况下的应变能力；

(9) 加强对厂房消防设施的定期检查，定期组织消防训练；

(10) 制定相应的施工安全管理方案；

(11) 建设单位必须对施工单位的资质进行有效审查， 并加强对施工队伍的

环境保护教育；

(12) 建设单位须加强施工阶段的环境监督和管理工作， 建立严格的安全管 理制度和监督机制。

### 8.4.2 应急处理措施

1、泄漏应急处理

废油桶收集、贮存、处置、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、处置、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

(1) 设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发 环境事件信息报告办法 (试行)》(环发[2006]50 号) 要求进行报告。

(2) 事故现场，严禁火种，切断电源，并设置隔离区，禁止无关人员进入，加强通风。

(3) 用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。

(4) 进入现场清理废液、废渣的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩 戴相应的防护用具(5) 对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修 复。

(6) 清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

2、火灾应急处理

(1) 切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威肋、的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

(2) 灭火方法：本项目的废桶中残留的少量油、漆具有易燃易爆性，若发 生火灾事故，采用二氧化碳灭火器、砂土灭火。

(3) 冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

(4) 通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

(5) 组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

(6) 灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内

的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

(7) 调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施 和应急方案。

3、急救处理措施

生产过程中，由于违规操作或意外事故发生，出现危险或中毒情况时，企业 员工在第一时间应采取自救或互救的方法，情况严重者，立即送医院医治。

4、风险应急监测

发生突发环境事件时，由企业根据事件性质、涉及的物料等组织调度附近具 有监测能力的监测队伍，立即赶赴现场， 在企业 (或事业) 单位环境应急监测小组配合下根据实际情况，迅速确定监测方案 (包括监测布点、频次、项目和方法等)，及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害做出判断，根据监测结果， 综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

## 8.5突发环境事件应急预案编制要求

根据环境保护部[2015]4号文件《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生时的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策。目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能应予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）及《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（辽环发[2013]53号）。

根据上述文件要求，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。

建设单位于2020年5月10日针对企业现存在的突发环境风险编制环境应急预案，于2020年5月17日取得鞍山市生态环境局备案，备案编号2020-2023-72L（应急预案备案表见附件6）。

本项目建成后建设单位应根据改扩建后项目存在的突发环境风险对现有环境应急预案进行修改和补充，并在相关部门进行评估备案，经许可后方可投产使用。

1、应急预案总体要求

（1）总体要求

应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、有毒、有害气体泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。

（2）快速的反应

迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害；迅速沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员以及灾害区内部人员之间的联络；迅速启动各类应急设施、调动应急人员奔赴灾区；迅速组织医疗、后勤、保卫等队伍各司其责；迅速通报灾情，通知相关方做好各项必要的准备。

（3）正确的措施

保护或设置好避灾通道和安全联络设备，撤离灾区人员。采取必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施，转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重设备，尽量减少损失，对灾区进行普遍安全检查，防止死灰复燃及二次事故发生。

（4）预案分类分级

为更加有效的对各种风险事故更好的控制，降低风险事故带来的危害。对风险事故应急预案按照风险事故不同的性质和事故处理需要的应急设施等情况进行分类和分级，能有效的提高应急预案的科学性和提高应急措施的有效性。

建议公司将应急预案按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）四级，分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示。预案种类可分为厂内预案、部分联动预案和社会紧急预案等三种级别。

2、应急组织机构、人员

（1）应急组织机构和人员

发生突发环境事件后需启动应急预案时，应急领导小组作为最高指挥，发生突发环境事件时，应急领导小组可根据人员实际情况临时成立应急指挥办公室，由应急指挥办公室指导应急救援队伍具体实施救援工作，应急救援队伍包括应急救援组、医疗救护及后勤保障组、现场警戒组、设备抢修组、应急监测组、供电通讯保障组、信息传递组和应急专家组8个小组，应急专家组可与应急指挥办公室共同提出救援意见。

（2）机构职责

1）应急领导小组职责

①建立和完善突发环境事件的应急反应机制，组织制定突发环境事件应急预案；

②组建应急指挥办公室，任命现场指挥和各组替代人员；

③根据事态情况，决定预警发布和终止；

④负责突发环境事件信息的上报工作和媒体的信息披露工作。

⑤协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持反应组织；

⑥批准新闻发布；

⑦宣布应急恢复、应急结束；

⑧决定各类事故应急救援演练，监督各单位事故应急演练，根据事件情况及时修订应急预案。

2）应急领导小组成员职责

组长：作为企业总指挥，组织指挥企业的应急救援工作；

副组长：协助负责应急救援的具体指挥工作；组长不在时，负责应急全面工作；

其他组员：协助做好事故报警工作，负责事故现场人员的疏散，负责现场警戒，指挥中毒、受伤人员转送医院以及事故现场对外通讯联络工作。

3）应急指挥办公室职责

①分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别；

②决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动；

③批准成立现场抢救指挥部，批准现场抢救方案（或现场预案）；

④报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况；

⑤评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别；

⑥根据事态发展，决定请求外部援助；

⑦监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全；

⑧决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离；

⑨应急结束后，向应急领导小组提交现场应急工作总结报告。

4）应急救援组

应急救援组负责突发事件现场的抢险救援工作，及时赶赴现场，根据现场事态状况采取有效措施，控制事态发展，按照抢险原则开展救援工作。

5）医疗救护及后勤保障组

医疗救护及后勤保障组负责抢救事故现场和波及范围内的受伤、中毒人员，把受伤、中毒人员及时从事故现场抢救出来，就地急救或送医院救护。负责保证应急物资及时到位。

6）现场警戒组

现场警戒组负责事故现场治安、交通指挥、危险范围警戒，指导群众疏散，维护厂内重要部位的安全。同时，配合公安交警开展工作。

7）应急监测组

应急监测组负责事故状态下的应急监测工作，在事故点位及厂界等区域负责水环境、气环境的应急监测。

8）设备抢修组

设备抢修组负责配合应急救援组，在确保人身安全的前提下，尽快修复各类故障、破损设备。

9）供电通讯保障组

供电通讯保障组负责现场照明线路、设施的抢修，保证事故抢救用电；负责组织通讯线路设施的抢修，保证通讯畅通；按总指挥部命令报警，恢复供电或切断电源。

10）信息传递组

信息传递组负责对内对外联络、通报事故进展等信息传递工作。

11）应急专家组

应急专家组负责初步评估突发环境事件的严重程度，及发生次生灾害的可能；为现场救援工作提供专业技术支持；参与制定并提出突发环境事故应急方案；查明事故原因，吸取经验教训，防止类似事故再度发生；帮助修正突发环境事件

应急预案。

3、应急预案分级响应

（1）风险事故分级

根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：Ⅰ级(特别重大事故)、Ⅱ级(重大事故)、Ⅲ级(较大事故)和Ⅳ级(一般事故)。

（2）应急预案级别

对应于风险事故的分级，应急预案也相应的分为四级响应机制，由低到高为Ⅳ级（一般事故）、Ⅲ级（较大事故）、Ⅱ级（重大事故）、Ⅰ级（特大事故）。

Ⅳ级(一般事故）：发生一般事故时，生产人员应该立即报警，请求厂内相关应急救助分队实施扑救行动。根据应急反应计划安排，迅速转变为应急处理人员，按照预定方案投入扑救行动。

Ⅲ级(较大事故)：发生较大事故时，需要厂内的应急组织机构迅速反应，并启动应急预案。应急指挥领导小组负责指挥和协调各救助分队统一行动，在厂内对所发生的事故采取处理措施。同时，应急指挥领导小组应迅速上报当地政府以及环保、消防等有关部门，在可能的情况下，请求支援。

Ⅱ级(重大事故）：发生重大事故时，厂内应急指挥领导小组迅速启动应急预案，并在第一时间上报当地政府有关领导、市环保局、区环保局、消防局。此时，应启动当地市级应急组织机构，协助公司处理突发事故。划定警戒区域，实施交通管制，紧急疏散警戒区内的人员，立即召集主要负责人召开紧急会议，听取汇报，及时与专家库内的有关专家取得联系，请求技术支持，同时成立现场操作组、现场警戒组、应急抢救及保障组、并迅速制定出应急处置方案。

Ⅰ级(特大事故）：发生特大事故时，厂内应急指挥领导小组迅速启动应急预案，并即刻上报当地政府有关领导、市环保局、区环保局、消防局。启动政府应急组织机构，协助公司处理突发事故。划定警戒区域，紧急疏散警戒区内的人员，立即召集主要负责人召开紧急会议，听取汇报，及时与专家库内的有关专家取得联系，请求技术支持，同时成立现场操作组、现场警戒组、应急抢救及保障组、并迅速制定出应急处置方案。特大事故发生后，市应急指挥领导小组应迅速上报国家环境保护部、国家安监局等有关部门，请求协助救援。

（3）分级响应程序

①发生事故单位的生产值班人员接到事故险情汇报后，应立即首先向公司生产调度中心值班室汇报，同时按照本单位的事故处理预案组织处理，并随时向总调值班室汇报事故处理进度。

②总调值班人员接到事故报告后，按照事故分类立即启用应急预案，一方面联系通知相关领导和人员，简明扼要汇报事故影响程度及处理情况，做好记录；另一方面立即携带应急指挥工具、器材到事故现场，设立现场应急指挥部。

③在安全保卫组的领导下结合预先编制好的交通管制和警戒预案，按总调要求打开事故点就近的大门及通道，同时维持沿途交通秩序，保证领导和生产人员车辆通行，对非生产人员、车辆进行控制。

④消防队到达事故现场后应立即向直属单位现场应急指挥中心报到，在了解现场情况后立即确定灭火、防爆、防毒方案，并组织现场应急处理，基层单位必须主动向消防队汇报现场情况，详细说明介质种类、危险性、工艺应急处理情况、义务消防队战斗情况等，并接受消防队的指挥。

⑤急救中心到达事故现场后应立即向直属单位应急指挥中心报到，开展事故受伤人员的急救工作。

⑥应急指挥部和各应急小组在接到应急通知后20分钟内赶到事故发生单位办公地点，设立应急指挥部和各应急小组。现场救灾组应设置在距事故现场安全处，便于现场指挥。其余应急小组人员在应急指挥部待命，不得进入应急现场。

⑦现场救灾组成立后，应立即听取直属单位现场应急指挥中心指挥人员简要汇报情况，指挥事故现场救灾工作。事故现场救灾组第一、二指挥应佩带明确标识，便于汇报和统一指挥。由对外联络协调组负责对外进行联系求助事宜。

⑧现场应急决策原则上由事故现场救灾组下达，应急小组给予配合，涉及全厂或总公司范围的决策，需要由应急指挥部总指挥作出或授权。

⑨当发生有毒有害气体、危险化学品泄漏、火灾等重大事故，有可能涉及周边地区居民人身安全、财产损失和环境污染时，对外联络协调组要立即设法通知周边地区单位和关联单位，采取紧急措施，预防事故扩大，避免发生人员伤亡事故，最大限度降低事故损失。公安分局要负责做好周边地区居民有关疏散、引导、安置等相关工作。

5、应急监测方案

由公司委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测（大气、水），对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

6、日常管理

为加强项目管理，降低突发环境事故的发生率，主要的就是建立完善的管理制度和提高员工的环境意识和自身素质。应从以下几方面做起：

（1）相应的工作制度

1）值班制度：对于昼夜值班的人员，明确其职责和任务。

2）检查制度：结合日常生产检查，定期检查应急救援工作组的工作状况，并对其进行评估。

3）例会制度：定期召开指挥部成员和救援队负责人的会议，汇报上阶段的生产情况和救援组工作情况，总结上阶段的成果和吸取教训，找出不足并及时整

改，同时安排下一阶段的工作。

（2）培训和演练

1）培训：定期对项目人员进行培训，根接受培训人员的不同，选择不同的培训侧重点，确定相应的培训内容。

操作人员：主要培训内容包括：如何鉴别异常情况，以及报警的能力和意识；对待不同的事故如何处理；事故突发后如何互相救助；岗位救援器材的使用。

应急救援队：主要培训内容包括：各种器材的应用；不同事故的相互救援知识；与上下级的联络方式。

2）项目组织人员定期进行突发事故的应急救援演习，提高他们的应变水准和处理事故的反应能力。

## 8.6环境风险评价结论与建议

综上，建设项目的环境风险可防可控。根据本项目可能影响的范围和程度，缓解环境风险的建议措施主要为源头控制，严格执行使用、储运的操作规程，专人定期检查各危险单元，及时发现和排除隐患。减少废液桶泄漏风险，降低火灾风险。建议合理减少废液的贮存量。此外，与企业周边居民形成联动，事故发生后第一时间通知该范围内人员迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。加强管理，定期安排有关人员进行培训与演练。

表8.6-1    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 鞍钢实业集团有限公司院内 |
| 地理坐标 | 经度 | 122°59′12.418″ | 纬度 | 41°10′11.610″ |
| 主要危险物质分布 | 主要危险物质：废油、废涂料中的甲苯、二甲苯 分布：原料区域(存储收集的废油桶)、生产作业区域(处置废油桶，包括控油区、压实打包区)，成品区域(存放压实打包后的废油桶)，危险废物暂存间(存放各种废油和废涂料) |
| 环境影响途径及危 害后果 (大气、地 表水、地下水等) | 收入废油桶的其内壁残留的废油、废涂料中易挥发组分的挥发会导致大气环境污染，如厂房内不设置废气抽排和换风措施，挥发废气达到一定的浓度，遇到 明火甚至电火花就会发生火灾甚至爆炸。 此外，废油桶撒漏废油和废涂料没及时处理还可能流出厂外或渗入地下，造成地表水体、地下水体和土壤的污染。 |
| 风险防范措施要求 | ①废气防范措施：建设单位应做好废气处理装置的管理、维修工作，选用质量好的设备，派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常要及时维修处理。 ②废水风险防范措施：制定应急防护措施，清除泄漏物的措施。厂区内各个地下水防治分区采取相应的地下水污染防治措施。 |
| 填表说明 (列出项目相关信息及评价说明)： 本项目涉及风险物质为废油、废涂料中的甲苯、二甲苯，根据导则判定Q＜1 ，项目环境风险潜势为 I 。采取环境风险防范措施后，环境风险及事故对周围环境的影响可以接受。 |

# 9污染防治对策与措施

## 9.1施工期污染防治措施

本项目涉及扬尘和噪声是施工工地相对严重的污染因素。在施工过程中，进出车辆易产生扬尘问题，因需动用车辆及施工机械设备，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内对其周围将产生一定影响，但这些影响是暂时的，在施工结束后其也自然消失，同时这些影响通过管理措施可得到有效控制。

9.1.1 施工期大气污染防治措施

施工期大气污染物主要是施工期扬尘。为控制扬尘污染，施工单位采取以下污染防治措施：

(1)施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；

(2)易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

(3)建筑垃圾等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

(4)运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。

9.1.2 施工噪声污染防治措施

(1) 采用低噪声机械设备和运输车辆，使用过程中经常检修和养护，保证其正常运行；

(2) 建筑工地应设置围挡设施；

(3) 噪声大的机械设备的使用地点应该尽布置在远离噪声敏感区一侧；

(4) 作业时间应尽量控制在早7:00时至晚20:00之间，禁止晚间22:00至早6:00期间施工。

9.1.3 施工期污水防治措施

对于施工人员排放的生活污水，排入现有化粪池内，避免对周围水环境产生不良影响。

9.1.4 施工期固体废物污染防治措施

(1) 施工人员产生的生活垃圾集中收集，送往环卫部门指定地点；

(2) 建筑垃圾可回收资源应回收利用，不可回收资源由环卫部门统一收集处理；挖掘土方全部用于场地回填与平整，严禁倾倒。

9.1.5 施工期环境管理

(1) 保证现场施工单位具有国家要求的资质，杜绝野蛮施工、破坏性施工的现象发生；

(2) 在建筑施工合同中，应包括有关环境保护条款，如建筑材料运输、堆放、建筑垃圾处置、现场恢复、噪声控制等，以督促施工单位在工作中和结束后完成各项指标要求；

(3) 施工期环境监理工作委托有资质的单位进行，环境监理部门定期检查、督促施工单位情况，及时纠正出现的环保问题。

## 9.2废气污染防治措施

本项目建成后全厂产生的大气污染物主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

### 9.2.1 有组织废气处理措施

图 9.2-1  本项目有组织废气处理措施系统图

1、控油区、压实打包区和危废暂存间废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）表 C.3 危险废物（不含医疗废物）处置排污单位废气治理可行技术参考表中“废气产排污环节－压实，污染物种类－其他a，可行技术为：a根据环境影响评价文件及其审批、审核意见等相关环境管理规定以及危险废物特性确定污染物项目，根据环境影响评价文件及其审批、审核意见确定可行技术。

本项目控油区、压实打包区和危废暂存间废气共同经现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒（DA001），满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）表 C.3中可行技术要求。

根据预测结果可知，本项目建成后全厂控油区、压实打包区和危废暂存间废气净化处理后，有组织废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，各污染物均可实现达标排放。对周围环境影响可接受，废气防治措施可行。

### 9.2.2 无组织废气处理措施

厂房内设置废气收集处理设施，把无组织排放为有组织排放后，污染物无组织排放量得到进一步控制，无组织排放量很小，对环境影响甚微。

为了减小无组织排放废气对周围环境空气敏感点的影响，保护人群健康，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）采取以下措施控制无组织废气排放：

（1）VOCs物料储存无组织排放控制要求

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

项目废油桶存放于密闭车间内，盛装VOCs物料的废油桶在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

（2）工艺过程VOCs无组织排放控制要求

VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。

本项目控油区、压实打包区和危废暂存间废气共同经现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒（DA001）排放。

（3）其他减少项目无组织排放措施

①通过强化人员意识、规范管理等措施，减少因操作失误等因素造成的废气 无组织排放；

②做好控油区、压实打包区和危险废物暂存间密封，确保废气能得到有效的收集，减少无组织排放；

③划定卫生防护距离，减少对周围居民影响。

综上所述，本项目通过以上措施能有效的减少废气的无组织排放，减少无组织排放废气对环境的影响。

根据大气预测，本项目建成后厂房无组织废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值。

### 9.2.3非正常排放防治和监控措施

为保证非正常排放气体得到有效的控制，同时避免对环境造成较大的污染，采用安全、可靠的紧急停车系统对整个装置进行安全连锁及紧急停车。同时为避免排气筒超标排放，应定期维护尾气吸收装置，更换尾气吸收介质。确保厂区外有机废气无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，厂区内有机废气无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，本项目废气污染防治措施可行。

## 9.3废水污染防治措施

本项目生产过程没有生产废水产生和排放。

本项目不新增职工，为企业内部调剂，因此无生活废水产生。

## 9.4地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下

水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

### 9.4.1地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

#### 9.4.1.1防渗原则

地下水污染的防治措施主要是将被动和主动控制两种方法相互结合起来来考虑。

（1）主动控制，即控制污染的源头，主要是在生产、传输、储存的过程中尽量的较少泄露问题。被动控制，即管好末端的方法，主要做好污染区的防渗工作和应急措施。

（2）主要对特殊装置区要有严格的防渗措施，在一般的污染不大的地方也要做好防渗工作，主要重点在特殊装置区。

（3）进行污染物的监测，主要是对生产区进行，要有完善的监测制度、先进的设备和装置，这种监测必须采用全面的覆盖的形式，这样才能更好的进行监测，使得监测结果更加的全面。

（4）应急响应措施，一旦发现有疑似污染的情况，需立即启动应急方案，对污染的地下水进行收集处理。

（5）污染区防渗措施的设计原测一般是建立地上和地下两种污染防治措施，尽可能做到地上的污染地上防，地下的污染地下防，这样能够更好的防止地下水的污染。

（6）尽量把管道设置在地面上，这样能够更容易的监测和发现事故发生，能够及时的处理，来达到更好的防止地下水的污染。

#### 9.4.1.2分区防控措施

对拟建场地进行地质勘查表明含水层上部普遍分布粉质粘土，渗透系数较小，该层分布较均匀，横向厚度变化较小，对污水的防渗较好。由于少量的污水渗漏拟定地表已设置了防渗，其渗透系数比较小，使得污染物很难下渗到地下水中而造成地下水的污染。

为了避免工程事故造成地下水污染，工程设计考虑将在总图布置上严格区分污染防治区和非污染防治区，污染防治区有一般、重点防治区。污染防治分区原则如下：

（1）地面防渗工程设计原则

①在建设项目的做防渗设施的时候，要采用现在的进口的材料，技术要求相当高，这样能够达到更好的防渗工作。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质（丰水期的水位埋深）条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量。

③在保证工程和防渗层结构标准的基础上，尽可能对地面进行防渗处理。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的一般污染防治区和重点染防治区的防渗设置自动检漏装置。

⑤应统筹考虑防渗层上、防渗层内的污染物和三废的处理措施，并进行一并处理。

（2）防渗方案设计参照标准

根据《环境影响技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），根据每个生产装置、以及布置相应的辅助设施和公用工程设施，把厂区分为三类防渗区：简单防渗区和一般防渗区和重点防渗区。根据污染防治区的等级不同可以采取不同等级的防渗措施。

相关表见表9.4-1~表9.4-3。

表9.4-1    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理。 | 废水收集及处理设施、 埋地池体 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理。 | 其他 |

表9.4-2    天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1*10-6＜K≤1*10-4cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 | 本项目 |

表9.4-3    地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s;或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类别 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s 或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

现有工程办公室、配电室为一般防渗区已采用防渗性能为大于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗；厂房、事故应急池的底板及壁板以及地下管道等为重点防渗区已采用防渗性能大于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗；并均通过环保验收。

本项目重点防渗区为厂房。

地下水污染防控分区见表9.4-4，厂区污染防渗分区示意见图9.4-1。

表9.4-4    地下水污染防控分区一览表

| 序号 | 污染防控分区 | 装置、单元名称 | 污染防控区域及部位 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防渗区 | 办公室、配电室 | 地面 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能 | 地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE) 膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料 |
| 2 | 重点防渗区 | 厂房 | 底板及壁板 | 防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能 | 内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂 |
| 3 |  | 污水等的地下管道 | 地下管道 |  | 三级地管应采用钢制管道；一级、二级地管宜采用钢制管道 |

图9.4-1  厂区污染防渗分区示意图

一、一般防渗区

一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。

一般防渗区的防渗要求：

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

一般防渗区的典型防渗结构见图9.4-2。

图9.4-2  一般防渗区典型防渗结构示意图

二、重点防渗区

重点防渗区指位于地下或半地下的功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为车间、事故池等及与其相连的排污管道等设施。

重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

图9.4-3  重点防渗区典型防渗结构示意图

重点防渗区水池除应符合一般水池的要求外，还应符合下列要求：

（1）水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

（2）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。

（3）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。

图9.4-4  污水储池防渗示意图

地下管道

（1）各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池相边的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。

（2）当管道公称直径不大于500 mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100% 射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

（3）当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

（4）地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层（图5-5）应符合下列规定：

高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

图9.4-5  地下污水管道管沟防渗层示意图

1-地基土；2-混凝土垫层；3-钢筋混凝土底板；4-砂石垫层；

5-中粗砂层；6-中粗砂回填层；7-管沟顶板

危废贮存设施管理要求：

（1）危险废物贮存设施的设计原则

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。

②设施内要有安全照明设施和观察窗口。

③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（2）危险废物贮存设施的运行与管理

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

②按规定的标签填写的危险废物。

③盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

④每个堆间应留有搬运通道。

⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。

⑥作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑦危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）危险废物贮存设施的安全防护

①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（4）危险废物临时贮存设施防渗漏措施

危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行地面防渗设计；要求防渗等级不大于1.0×10-12cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。

#### 9.4.1.3地下水环境监测与管理

（1）建立地下水环境监测管理体系

为及时而准确的掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入到整个厂区的监测体系中。即建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、装置区上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点防渗区加密监测的原则进行监测。

（2）地下水跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，参照地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），在厂区及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。

1、跟踪监测点布设

为了监测万一发生渗漏时，对下土壤或地下水造成污染，在厂区的周边设置3个地下水监测井：上、下游各设置1处，厂区中重点区域设置1处。

2、监测层位及井深：第四系潜水含水层，井深5-10m左右。

3、监测项目

根据工程分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为

①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②基本监测因子：pH、总硬度、溶解性固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、甲苯、二甲苯、石油类。同时记录水温、气温及可能导致水质变化的某些因素。水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

4、监测频率

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）。中地下水检测频次为1次/年，发生事故后应加密监测，直到污染消除。

地下水监测计划、监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见表9.4-5。

表9.4-5    地下水跟踪监测计划表

| 功能 | 点位 | 孔号 | 孔深 | 监测项目 | 监测层位 | 监测 频率 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染背景值监测点 | 上游 | 1# | 5-10m | ①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本监测因子：pH、总硬度、溶解性固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、甲苯、二甲苯、石油类；同时记录水温、气温及可能导致水质变化的某些因素 | 潜水 | 1次/年 | 设立地下水跟踪监测小组，专人负责监测。 |
| 污染扩散监测点 | 下游 | 2# |  |  |  |  |  |
| 污染监控点 | 厂区重点区域 | 3# |  |  |  |  |  |

图9.4-6  污染监控井点位图

（3）地下水环境跟踪监测与信息公开

建设项目单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：

A）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

B）设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况，跑冒滴漏记录、维护记录。

信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

#### 9.4.1.4应急响应

制定风险事故应急预案，以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。

（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置机能。

（2）设置事故报警装置和快速监测设备。

（3）设置事故应急池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。

（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒救药品。

（5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。

## 9.5噪声污染防治措施

本项目主要噪声源包括废油桶搬运、打包机、叉车和风机等运行过程中产生 的设备噪声，噪声源强在70~90 dB (A)之间，为了减轻噪声污染，降低其对周围声环境的影响，建议采取的噪声治理措施如下：

（1）机械设备在设计选型时，尽量选择低噪声设备；

（2）废油桶搬运、打包机、叉车等均布置在厂房内，另外对金属液压打包机进行基础减振；

（3）风机属于空气动力性噪声源，噪声频谱较宽，建议进行消声处理，并采用隔音罩和减振垫等措施，减少机械设备的噪声污染；

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

声环境影响评价结果表明，在采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求，不会对周围声环境产生影响，噪声防治措施可行。

## 9.6固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布。

（1）废液(废油和废涂料)

委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（2）废活性炭

委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（3）废UV灯管

委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（4）废抹布

委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

危险废物贮存措施：废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布暂存于厂区危险废物暂存间内，建筑面积为30m2。

危废暂存可行性分析：

全厂有1个建筑面积为30m2的危废暂存间，根据企业提供的资料，危废暂存间可容纳危险废物最大储存量约150t，现有工程危险废物年产生量191.36t/a，周转周期为2次/年；

本项目废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布产生量为323.2t/a，暂存依托现有危险废物暂存间，全厂危险废物量合计514.566t/a；本环评要求周转周期为4次/年。

全厂不同性质的危废分类包装和存放，全厂危废产生量达到一定规模便由危废单位及时运走处理，不会存在随便堆放情况。同时，危废暂存间地面已采取防渗防漏措施，表面无裂隙；基础也采取防渗处理，设计防渗系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。因此，在建设单位做到及时清运固废的情况下，本项目危废依托厂区现有危废间是可行的。

综上所述，经以上措施处理后，本项目产生的所有固体均得到安全处置；危险废物临时储存场所符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，不会对周围环境产生污染。

## 9.7 废油桶依托三分厂D、E转炉进行处置的可行性

### 9.7.1国家法律和法规

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修正) ——第六章 危险废物——第八十条：从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定。

禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

《危险废物经营许可证管理办法》是2004年5月30日中华人民共和国国务 院令第 408 号公布的一个文件，它是根据2003年12月7日《国务院关于修改部 分行政法规的决定》修订的。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，制定本办法。该文件颁布旨在加强对危险废物收集、贮存和处置经营活动的监督管理，防治危险废物污染环境。根据2013年12月7日施行的《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订。根据2016年2月6日施行中华人民共和国国务院令第666号的《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订。

《危险废物经营许可证管理办法》(2016年修正)中的相关规定：

第一章 总则

第一条 为了加强对危险废物收集、贮存和处置经营活动的监督管理，防治危险废物污染环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位，应当依照本办法的规定，领取危险废物经营许可证。

第三条 危险废物经营许可证按照经营方式，分为危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证和危险废物收集经营许可证。

领取危险废物综合经营许可证的单位，可以从事各类别危险废物的收集、贮 存、处置经营活动；领取危险废物收集经营许可证的单位，只能从事机动车维修活动中产生的废矿物油和居民日常生活中产生的废镉镍电池的危险废物收集经营活动。

第四条 县级以上人民政府环境保护主管部门依照本办法的规定，负责危险废物经营许可证的审批颁发与监督管理工作。

第二章 申请领取危险废物经营许可证的条件

第五条 申请领取危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证，应当具备下

列条件：

(一)有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有3年以上固

体废物污染治理经历的技术人员；

(二)有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具；

(三)有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时

存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备；

(四)有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划，符合

国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施；

其中，医疗废物集中处置设施，还应当符合国家有关医疗废物处置的卫生标准和要求；

(五)有与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺；

(六)有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施；

(七)以填埋方式处置危险废物的，应当依法取得填埋场所的土地使用权。

第六条 申请领取危险废物收集经营许可证，应当具备下列条件：

(一)有防雨、防渗的运输工具；

(二)有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时

存放设施、设备；

（三）有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。

2017年12月，环境保护部办公厅公布的“关于征求《危险废物经营许可证管理办法(修订草案)(征求意见稿)》意见的函”(环办土壤函[2017]2001号)第三十九条规定：以下危险废物利用或者处置活动免于领取危险废物经营许可证：

（一）产生危险废物的单位在其厂区(场所)内，自行或者委托第三方专业机构对本单位产生的危险废物进行利用或者处置；

（二）在同一省级行政区内，同一母公司或集团公司所属的子公司之间使用共享设施，对各子公司产生的危险废物进行利用或者处置。

(三)仅将位于同一工业园区内的特定企业产生的特定种类的危险废物作为 生产原料进行定向利用。

(四)以技术研发、验证为目的对危险废物进行利用或者处置。

(五) 根据《国家危险废物名录》，可以实行豁免管理的危险废物经营活动。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）废铁质油桶已被列入《危险废物豁免管理清单》中，豁免条件“封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼”，本项目收集的废铁质油桶压实后送鞍钢炼钢总厂三分厂资源化利用，因此承装油品的废油桶不属于危险废物。

综上所述，本项目投产运行前，根据最新的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》的要求，依法依规的按照国家和地方的有关规定执行。

### 9.7.2国内同行业的发展

近年来，随着国民经济的快速发展和环保事业的不断推进，依据国家《中华 人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律和法规，部分钢铁企业开始实施危险废物回收利用项目，据悉国内的宝钢、重钢已经实施废油桶压实处理后，利用转炉进行资源化利用。实现了危险废物处置减量化、资源化和无害化的目标。

废油桶处置路线的对比分析：

原处置路线：钢铁公司废油桶——外运危险废物处置单位——打包压实——焚烧炉——钢铁公司资源化利用。

宝钢、重钢处置路线：钢铁公司废油桶——厂区处置——打包压实——转炉资源化利用。

依据上面2个不同的处置路线可以看出，宝钢对废油桶的的处置路线，减少了外运和焚烧炉处置环节，即节约大量宝贵的能源，又减少对社会危险废物处置 单位的处置压力和危险废物的转运风险。

### 9.7.3同类型企业处置废油桶对比分析

废油桶终端资源化利用不属于本次评价内容。鉴于本项目充分借鉴国内钢铁生产企业己建的废油桶处置工艺，本次评价类比宝钢和重钢的监测资料，说明本项目打包的废油桶依托鞍钢炼钢总厂三分厂转炉进行资源化利用的可行性。宝钢、重钢与本项目生产工艺对比情况见表9.7-1。

表9.7-1    宝钢、重钢与本项目生产工艺对比

| 项目 | 宝钢 | 重钢 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置规模 | 2万吨/年 | 1万吨/年 | 0.17325万吨/年 |
| 废油桶收 集范围 | 上海地区的钢铁、冶 金、电力、化工企业、船舶、汽车制造厂、油漆厂及4S店等产生的废油桶 | 重庆地区的钢铁、冶金、电力、化工企业、汽车制造厂、油漆厂及4S店等产生的废油桶 | 鞍钢集团各分公司和和本钢集团矿山公司产生的废油桶 |
| 沾染废物 | 废油、废油漆、废乳 化液等 | 废溶剂、废树脂、废油、废乳化液、 废涂料等 | 废油和废涂料 |
| 处理工艺 | 利用液压设备将废铁 质容器压缩、打包 | 利用液压设备将废铁质容器压缩、打包 | 利用液压设备将废铁质容器压实、打包 |
| 最终 处置 工艺 | 依托产能为300t的转炉。按每炉500kg的废铁质容器代替入炉废铁量，作为原料进入转炉炼钢，最终产品为钢材。 | 依托产能为210t，80t的转炉。210t 转炉：按每炉300kg的废铁质容器代替入炉废铁量，作为原料进入转炉炼钢，最终产品为钢材。 80t转炉：按每炉150kg的废铁质 容器代替入炉废铁量，作为原料进入转炉炼钢，最终产品为钢材。 | 依托鞍钢炼钢总厂三分厂的D、E的2台 180t转炉，每炉按240kg的废油桶替代入炉废铁量，最终产品为钢材。 |
| 投料比例 | 300t转炉：0.142% | 210t转炉： 0.119% 80t 转炉：0.156% | 180t转炉：0.111% |

鞍钢炼钢总厂三分厂D、E转炉配套建设的环保设施比较完善。而本项目仅收集鞍钢集团各分公司和和本钢集团矿山公司产生的废油桶的废油桶，年收集处理量仅为1732.5t，仅为宝钢和重钢处理量的8.66%和17.32%，废油桶经过入厂检验、控油、压实和打包后，相比宝钢和重钢收集沾染了危险废物的废铁质容器，且危险废物类别复杂的废铁质容器而言，本项目废油桶作为原料进入转炉后，理论上转炉烟气中二噁英、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等污染物排放量和排放浓度将处于更低水平，颗粒物满足《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012) 中表3大气污染物特别排放限值，二噁英满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中表3中浓度限值等限值要求，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

本项目依托鞍钢炼钢总厂三分厂转炉产生的钢渣、除尘灰均为一般固体废物，不会改变原有固体废物的性质和处置方式。

综上所述，将鞍钢集团废油桶统一收集后打包，交鞍钢炼钢总厂三分厂进行处置是可行的。

## 9.8土壤污染防治措施

（1）源头控制：加强原辅材料、产品以及固体废物的储存、运输管理；控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质进入土壤；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。

（2）过程防控：切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。本项目主要影响途径为污水处理站构筑物发生泄漏，垂直入渗土壤，污水处理站各构筑物均采取了严格的防渗措施，因此，正常生产基本不会污染土壤。

（3）跟踪监测：设置例行监测点，及时发现泄漏问题，采用防治措施，避免污染土壤。

综上所述，项目运行期建设单位根据项目自身特点通过采取上述的工程和管理措施，采取源头控制“三废”排放达标以减少污染物质进入土壤、加强原辅材料、产品以及固体废物的储存、运输管理，过程控制杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生、厂区设施采取相应的防渗措施，设置跟踪监测点及时发现问题及时防治，因此本项目对土壤环境的影响较小，采取的土壤污染防治措施可行。

# 10环境影响经济损益分析

## 10.1概述

环境影响经济损益分析主要是评价建设项目实施后对环境造成的损失费用和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。环境损失费用主要有因污染物排放和污染事故造成对周围生态环境和人体健康影响的损失价值、资源能源的流失价值和维持各种环保治理设施而投入的运行、维修及管理费用等。环境经济收益主要包括实施各种环保措施后，对资源能源的回收与综合利用价值、减轻环境污染所带来的社会效益和环境效益。由于目前对于环境经济损益分析无统一的标准和成熟的方法及有关规范，使该项工作有一定难度。本次评价仅从上述内容中的某些方面作一定程度的描述和分析。

## 10.2环保投入估算

为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资应全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资部分计入环境保护投资。

本项目总投资30万元，环保投资约13万元，占工程总投资的比例为43.3%。

本项目环保投资估算见表10.2-1。

表10.2-1    本项目环保投资概算

| 治理项目 | 防治措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 压实打包区、危废暂存间新增集气罩和相关废气收集管路 | 10 |
| 噪声 | 安装减震垫、减震基础 | 1 |
| 固废 | 新增危废暂存容器若干 | 2 |
| 合计 | / | 13 |

## 10.3社会、经济和环境效益分析

### 10.3.1社会效益

本项目的建设能够推动和促进地区的经济发展，将给鞍山市的发展做出一定的经济贡献，能增加政府和部门的税收，使政府能够投入更多资金为当地群众提供帮助。

### 10.3.2经济效益

本项目建设投资估算为30万元，全部由企业自筹。拟建项目的建设可促进当地的经济发展，提高人民生活水平，工程投入环保治理资金13万元，用于消除或减弱工程污染物对环境造成的二次污染，使工程的环境正效益进一步增强。

### 10.3.3环境效益

（1）环保措施的效益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。项目产生的固体废物委托资质单位运送处理；设备选型时，选用低噪声设备，减少噪声对环境的影响等。本项目采取了上述措施后，外排的污染物量大大减少，达到了保护环境的要求。

本项目环保措施估算投资为13万，以保证环保设施的落实和投用，这些环保设施的建成和正常运行，将带来较大的环境效益。本项目装置从工艺上选择先进的具有节能和环保措施的技术，较大程度的减轻了对环境的污染。因此，本项目环境效益比较显著。

（2）环境损益分析

本项目在生产过程中所排放的废气污染物浓度能够满足相应标准要求，经预测正常生产情况下，废气污染物对评价区域环境空气质量影响较小；采用多项隔声减噪措施，使操作环境和厂界噪声符合相应标准要求。本项目各项污染物经过处理后均可达标排放，可使废气、噪声环境影响经济损失程度降到最低。

# 11环境管理与监测计划

项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响，以实现预定的各项环保目标。

同时，项目在施工期和运行期，应实行环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥工程建设的环境、社会、经济效益。

## 11.1环境管理

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。为了最大限度地减轻施工作业及生产工艺过程中对环境的影响，确保工厂环保安全高效的生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

### 11.1.1环境管理要求

（1）建设前期的环境管理要求

①设计过程

设计过程的环境管理是指在施工设计中，建设单位环境管理机构监督设计单位对环境影响报告书中提出，并经环境管理部门批复的各项环保措施的执行情况，审查这些措施是否列入投资概算，并在施工设计中得到全面反映，以实现环保工程“三同时”中的“同时设计”要求。

②工程招投标

在工程招投标过程中，建设单位应将环境保护放在与主体工程同等重要的地位，将环境影响报告书的要求在招标中文件作为投标条件予以明确，淘汰不符合环境条件的投标单位，在签订施工合同时，将环境要求纳入双方签订的合同条款中，明确施工单位的环境保护职责与义务，为文明施工和环境保护工程能够高质量地“同时施工”奠定基础。

（2）施工期的环境管理要求

①建设单位环境管理机构

1）接到施工图文件后，应依据环境影响报告书及批复意见，对项目环境保护措施进行复核。

2）聘请有关专家，组织开展工程环境保护培训。

3）与施工单位签署有明确环保管理要求和环保目标的责任书。

4）监督检查环保工程、环保措施和要求的落实情况，保证各项工程施工按 “三同时”的原则执行，当出现重大环境问题或纠纷时，积极组织力量协调，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。

5）制定年度环境保护工作计划，整编相关资料，建立环境信息系统，编制年度环境质量报告。

②施工单位环境管理机构

参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。

（3）运营期的环境管理要求

①投产前的环境管理

1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

2）编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

3）向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

②运行期的环境保护管理

1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

4）项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施

的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

5）负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况；

6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

7）企业应逐步按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件；

8）企业应有原材料质检制度和原材料消耗定额管理，对能耗水耗有考核，对产品合格率有考核。

### 11.1.2污染物的排放管理要求

本项目污染物排放清单见下表11.1-1。

表11.1-1    本项目污染物排放清单

| 一、项目组成及产品产能 |
| --- |
| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 产品名称 | 生产能力（t/a） | 设计年生产时间 |
| 1 | 生产作业区域 | 包括控油、打包压实 | 金属液压打包机 | 压实打包废油桶 | 452.5 | 3600h |
| 二、主要原辅材料清单 |
| 序号 | 产品名称 | 原辅材料名称 | 规格 | 形态 | 消耗（t/a） | 储存位置 |
| 1 | 压实打包废油桶 | 200L废油桶(承装过废油) | 200L废油桶 | 固体 | 400 | 成品堆放区 |
| 2 |  | 20L废油桶(承装过废油) | 20L废油桶 | 固体 | 30 |  |
| 3 |  | 15L废油桶(承装过废涂料) | 15L废油桶 | 固体 | 22.5 |  |
| 三、产排污环节、污染物及污染治理设施 |
| 1、废气产排污环节、污染物治理设施清单 |
| 类别 | 污染源名称 | 排放源 | 污染物种类 | 排放形式 | 排放 浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 执行标准 | 污染治理设施 | 排放口类型 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 标准名称 | 名称 | 是否为可行技术 |  |
| 废气 | 控油区、压实打包区和危废暂存间 | DA001 | 甲苯 | 有组织 | 0.37 | 0.00446 | 40 | / | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 | 二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附+1根19m高排气筒排放 | 是 | 一般排放口 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.66 | 0.00786 | 70 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.44 | 0.114 | 120 | / |  |  |  |  |
|  | 厂房 | / | 甲苯 | 无组织 | / | 0.00492 | 2.4 | / | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 | 密闭 | 是 | / |
|  |  |  | 二甲苯 |  | / | 0.00877 | 1.2 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.1263 | 4.0 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 监控点处1h平均浓度值：6 | / | 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值：20 | / |  |  |  |  |
| 2、废水产排污环节、污染物治理设施清单 |
| 类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放浓度mg/L | 排放量（t/a） | 执行标准 | 污染治理设施 | 排放口类型 |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/L | 标准名称 | 名称 | 是否为可行技术 |  |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |
| 3、噪声、固体废物、风险污染治理 |
| 类别 | 采取的污染防治措施 | 污染物管理要求 |
| 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类；昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |
| 4、固体废物产生量及污染治理措施 |
| 类别 | 固体废物名称 | 固废类别 | 排放量（t/a） | 采取的污染治理措施 | 污染物管理要求 |
| 固废 | 压实打包 | 废抹布 | 危险废物 | 0 | 暂存于厂区危险废物暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改 |
|  | 倾倒和挤出 | 废液(废油和废涂料) |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 0 |  |  |
|  | 废气处理 | 废UV灯管 |  | 0 |  |  |

### 11.1.3企业信息公开

按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，建设单位应公开如下环境信息见下表11.1-2。

表11.1-2    本项目环境信息公开内容

| 序号 | 标题 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 项目名称：鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目 建设单位：鞍钢实业集团有限公司 法定代表人：李纯宝 项目联系人：孟冶 通讯地址：鞍山市鞍钢实业集团有限公司院内 联系方式：13841293958 |
| 2 | 排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 |
| 3 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 固废治理措施、噪声治理措施、废气污染防治设施、环境风险防范措施的建设以及运行情况。 |
| 4 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况 | 环境影响报告书批复文件； 总量控制文件； 验收批复文件； 排污许可证等 |
| 5 | 突发环境事件应急预案 | 按照要求编制突发环境事件应急预案，并公示。 |

### 11.1.4企业日常环境管理

（1）环境管理组织机构及日常环境管理制度

企业设EHS监督管理部，负责厂区环境保护工作的组织和领导，安全环保处下设环保办公室，各车间设EHS管理员，实行二级管理，在各自负责的范围内行使环境保护工作的监督、检查和奖惩权。

安全环保处是环境保护工作方面的职能机构，主要负责督促、检查、贯彻执行国家及上级制定的各项环境保护方针、政策和法规，对违反者有权制止和向上级或越级报告；参加新改扩项目及技改、大修项目的设计审查和竣工验收，监督检查“三同时”执行情况；协同各装置开展三废治理工作，搞好综合利用；制订污染物排放分级控制标准，按照污染物排放标准，管好环保治理设施，控制污染水平；调查处理污染事故；根据国家、省、市环保的有关政策、法规及公司的生产发展规划，依照生产和环保协调发展的原则，制定本企业环保的长远规划、年度计划和限期治理项目。

本项目建成投产后，其环境管理应纳入全厂环境管理工作体系，并按项目要求，在搞好生产管理的同时，搞好环境管理。

（2）环境管理手段和措施

为实现本项目科学管理、规范作业、保证安全运行，提高生产效率、降低运行成本、有效防止二次污染，达到废物达标排放的目的，按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施行全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

（3）环境管理台账

企业应按照环境管理部门要求建立环境管理台账，台账应如实准确记录企业环保设施运行情况、污染物产生及排放情况等内容，为企业环境管理提供技术支持、为环保行政管理部门提供参考。

（4）资金保障

企业应设立环保专项资金，确保各项环境保护设施和措施的建设、运行以及维护。

### 11.1.5办理排污许可证

根据《排污许可管理办法（试行）》，排污单位必须持证才能排污，无证不得排污。持证排污单位须在排污许可证规定的许可排放浓度和许可排放量的范围内排放污染物，并应开展自行监测、建立台账记录、编写执行报告，确保严格落实排污许可证相关要求。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（环境保护部令 部令 第11号），本项目属于“四十五、生态保护和环境治理业 77 环境治理业 772”，企业现有工程已取得排污登记，本项目建成后应按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）及时对排污许可证进行变更调整。

### 11.1.6排污口规范化

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②根据本项目的特点，应把列入总量控制指标的的排污口作为管理的重点；

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口位置

排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。

②排污口监控

对主要废气排放口（排气筒）实行定期监控，以便及时掌握污染源动态，预防污染事故的发生，同时所有排气筒应设有观测、取样、维修通道，采样孔和采样平台、楼梯等设置，设置应符合《污染源监测技术规范》和《固定源废气监测技术规范》要求。

图11.1-1  排放口图形标志图

③排污口立标

项目污染物排放口应按国家《环境保护图形标志—排放口(源)》和《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。

④排污口管理

A、要求使用国家环境保护总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

B、根据排污口管理档案内容要求，项目建成后应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案。如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

C、规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业人员对排污口进行管理。

## 11.2环境监测计划

根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。监测生产过程中废气、噪声等污染物发生情况及污染物控制措施运行情况。

### 11.2.1自行监测一般要求

（1）排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

（2）排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。

（3）排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

（4）排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（5）排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

### 11.2.2污染源监测计划

本次评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中相关要求，提出本项目自行监测要求、监测方案制定、检测质量保证和质量控制、信息记录和报告的基本内容和要求。

建设单位委托专业的环境监测机构，由专职监测分析人员负责企业内部污染源的监测任务。根据该项目污染物产生特点，确定污染源监测的内容有：主要废气、废水污染源排放监测，厂界噪声监测等。

污染源监测计划见表11.2-1。

表11.2-1    污染源监测计划

| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气排气筒出口处（DA001） | 甲苯、二甲苯、NMHC | 1次/半年 | 委托监测 |
|  | 无组织废气监控 | 甲苯、二甲苯、NMHC（厂区内、厂界） | 1次/半年 | 委托监测 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 委托监测 |

### 11.2.3环境质量监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）中相关要求，提出本项目监测计划。企业委托有资质的监测单位进行环境质量定点监测或定期跟踪监测，并将监测报告存档。

环境质量监测计划见表11.2-2。

表11.2-2    环境质量监测计划

| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 共布设1个监测点位： 大乐屯 | 甲苯、二甲苯、NMHC | 1次/半年 | 委托监测 |
| 地下水 | 共布设3个监测点位：1#厂区上游，2#厂区下游，3#、厂区重点区域 | ①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本监测因子：pH、总硬度、溶解性固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、甲苯、二甲苯、石油类 | 1次/年 | 委托监测 |
| 土壤 | 厂区内布设1个表层样点 | ①砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘等45项。 ②特征因子：石油烃 | 1次/1年 | 委托监测 |
|  | 厂区内布设1个深层样点 |  | 1次/3年 |  |
| 注1：初次监测应包括所有监测对象。 注2：应选取每年中相对固定的时间段采样。地下水流向可能发生季节性变化的区域应选取每年中地下水流向不同的时间段分别采样。 注3：本项目周边 1 km 范围内不存在地下水环境敏感区，因此地下水监测频次为1次/年。 |

## 11.3竣工环境保护验收

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

项目环保“三同时”验收内容见表11.3-1。

表11.3-1    本项目环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 措施名称 | 执行标准 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 控油区、压实打包区和危废暂存间 | 甲苯 | 二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附+1根19m高排气筒排放 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 厂房 | 甲苯 | 厂房密闭 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 噪声 | 设备 噪声 | LAeq | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55 dB(A)） |  |
| 固体 废物 | 危险 废物 | 压实打包 | 废抹布 | 暂存于厂区危险废物暂存间，委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号） |  |
|  |  | 倾倒和挤出 | 废液(废油和废涂料) |  |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废UV灯管 |  |  |  |

# 12环境影响评价结论

## 12.1项目概况

本项目总投资30万元，本项目占地面积为2160m2（不新增占地），建筑面积为2160m2。

建设内容：

（1）利用现有厂房，增加工作时间，新建1条小型废油桶压实打包生产线；同时将现有1条大型废油桶压实打包生产线中成品由人工搬运改为机器人搬运，并增加大型废油桶生产产能。

（2）危险废物暂存间封闭设置集气罩，控油区设置集气罩，收集的废气依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒排放（DA001）。

## 12.2项目合理性分析

### 12.2.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021年修改单，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”；符合国家产业政策。

### 12.2.2规划符合性分析

根据1.3.2规划符合性分析可知，本项目符合《鞍山市城市总体规划（2006-2020年）》要求。

### 12.2.3“三线一单”相关符合性分析

根据1.3.3.9可知，项目选址及实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。

根据1.3.3.10可知，项目符合《鞍山市人民政府实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）中的要求。

根据1.3.3.11可知，项目符合《鞍山市生态环境局关于印发《生态环境准入清单(2021年版) 》的通知》(鞍环发[2021]6号)中的要求。

### 12.2.4相关文件的符合性分析

本项目对照《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）、《中共辽宁省委关于中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的通知（辽委发[2022]8号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年第31号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发[2022]16号）、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（辽政发[2022]16号）等文件，本项目符合其要求。

## 12.3区域环境质量现状

### 12.3.1环境空气

本项目所在区域环境空气质量不达标区。

此外，由补充监测数值可知，本项目所在区域甲苯、二甲苯、TVOC满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D.1标准；NMHC满足《大气污染物综合排放标准》详解限值要求，项目所在区域环境空气质量良好。

### 12.3.2地下水

本次地下水评价监测期间的监测数据可知，项目所在区域地下水中石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A中标准，其他污染物满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准；项目区域地下水质量现状良好。

### 12.3.3声环境

根据现状监测结果可知，厂区四周厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

### 12.3.4土壤

根据现状监测结果可知，1#~10#点位监测因子监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，11#点位的监测因子监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求。

## 12.4环境影响预测与评价结论

### 12.4.1大气环境影响预测与评价结论

项目位于不达标区域，项目Pmax最大值出现为厂房非甲烷总烃，Pmax值为2.0491%，Cmax为40.981ug/m3；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于评价工作等级的划分原则，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级。

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1节大气环境影响预测与评价要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

由预测结果可见，厂界外污染物短期最大贡献浓度未超标，因此不需要设置大气环境防护距离。

本项目建成后，大气环境影响可接受。

### 12.4.2地下水影响预测与评价结论

在非正常状况条件下，污水泄漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，由于污染物泄漏浓度较高，污染持续时间较厂，但始终未到达保护目标处，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况及事故状态下的废水外漏，对下游地下水的影响较小，因此对下游居民造成威胁的可能性较小。

需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

### 12.4.3噪声影响预测与评价结论

预测结果表明：经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，实现达标排放。项目厂界周围1m范围内无居民敏感点，因此，本项目的建成对周围声环境影响很小。

### 12.4.5固废环境影响分析结论

本项目产生的固体废物主要为废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布。

废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

综上所述，经以上措施处理后，本项目产生的危险废物临时储存符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求；不会对周围环境产生污染。

### 12.4.6土壤环境影响分析结论

本项目正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，项目采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，项目防渗措施完整，一般情况下废液不会渗漏和进入土壤，对土壤不会造成污染。以上分析表明，因防渗层对废液的阻隔作用，厂区在正常运行工况下，不会土壤环境影响产生明显影响。

### 12.4.7环境风险评价结论

本项目环境风险评价为简单分析，项目在确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，在加强风险管理的条件下，项目的选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

## 12.5污染防治措施

### 12.5.1废气污染防治措施

本项目控油区、压实打包区和危废暂存间废气共同经现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后由1根19m排气筒（DA001）。

根据现有工程检测数据可知，现有工程DA001排放口处甲苯排放浓度为0.073mg/m3、二甲苯排放浓度为0.09mg/m3、非甲烷总烃排放浓度为2.44mg/m3。

根据本项目预测结果可知，本项目DA001排放口处甲苯排放浓度为0.37mg/m3、二甲苯排放浓度为0.66mg/m3、非甲烷总烃排放浓度为9.44mg/m3。

综上可知本项目建成后全厂控油区、压实打包区和危废暂存间废气净化处理后，DA001排放口处甲苯总排放浓度为0.443mg/m3、二甲苯总排放浓度为0.75mg/m3、非甲烷总烃总排放浓度为11.88mg/m3均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，各污染物均可实现达标排放；对周围环境影响可接受，废气防治措施可行。

### 12.5.2废水污染防治措施

本项目生产过程没有生产废水产生和排放。

本项目不新增职工，为企业内部调剂，因此无生活废水产生。

### 12.5.3地下水污染防治措施

本项目生产车间采取相应的防渗措施。在此基础上，在项目区周边设置一定数量地下水水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系，并编制污染突发事件的应急预案。源头上要求本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的污染物进行合理的回用和治理等措施。经采取以上措施后，本项目运营期对地下水产生的影响较小。

### 12.5.4噪声污染防治措施

本项目主要噪声源包括废油桶搬运、打包机、叉车和风机等运行过程中产生 的设备噪声，噪声源强在70~90 dB (A) 之间，为了减轻噪声污染，降低其对周围声环境的影响，建议采取的噪声治理措施如下：

（1）机械设备在设计选型时，尽量选择低噪声设备；

（2）废油桶搬运、打包机、叉车等均布置在厂房内，另外对金属液压打包机进行基础减振；

（3）风机属于空气动力性噪声源，噪声频谱较宽，建议进行消声处理，并采用隔音罩和减振垫等措施，减少机械设备的噪声污染；

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

声环境影响评价结果表明，在采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求，不会对周围声环境产生影响，噪声防治措施可行。

### 12.5.5固体废物污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布。

废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管和废抹布委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

综上所述，经以上措施处理后，本项目产生的危险废物临时储存符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求；不会对周围环境产生污染。

### 12.5.6土壤污染防治措施

本项目正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，项目采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，项目防渗措施完整，一般情况下物料等不会渗漏和进入土壤，对土壤不会造成污染。以上分析表明，因防渗层对污废水的阻隔作用，厂区在正常运行工况下，不会土壤环境影响产生明显影响。

## 12.6总量控制

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号)和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为挥发性有机物；

本项目建议申请总量指标VOCS量为1.9382t/a。

## 12.7公众意见采纳情况

本项目根据国家生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中要求进行公众参与；

建设单位于2022年11月18日在东北新闻网进行了第一次公示；

2023年1月10日在东北新闻网进行了第二次公示，时长为十个工作日；

2023年1月11日、1月17日在辽沈晚报上进行了第二次公示；同时1月11日在建设项目所在地周边张贴了公示信息。

在公示期间建设单位和环境影响评价单位均未收到反对意见。

## 12.8总结论

本项目在现有厂区内进行建设，不新增土地，符合国家产业政策要求，选址符合土地利用要求；运行过程中产生的废气、噪声均采取了有效措施，各类固体废物均能够得到有效处置，环境风险可控；企业在认真落实各项环保措施稳定运行，保证各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度来看，本项目选址合理，建设可行。

## 附件1  委托书

## 附件2  营业执照

附件3  土地使用证

## 附件4  现有项目环评批复

附件5  现有项目验收意见

## 附件6  应急预案备案表

## 附件7  排污许可登记

## 附件8  危废处置合同

附件9  危废转移联单

## 附件10  污染源检测报告

附件11  本项目检测报告

## 附件12  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km ( | 边长 5～50km ( | 边长=5 km ( |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a ( | 500 ~ 2000t/a ( | ＜500 t/a ( |
|  | 评价因子 | 其他污染物：甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准 ( | 附录 D ( | 其他标准 ( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 ( | 二类区 ( | 一类区和二类区 ( |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 ( | 主管部门发布的数据 ( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区 ( | 不达标区 ( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 (现有污染源 ( | 拟替代的污染源 ( | 其他在建、拟建项目污染源 ( | 区域污染源 ( |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD ( | ADMS ( | AUSTAL2000 ( | EDMS/AEDT ( | CALPUFF ( | 网格模型 ( | 其他 ( |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km ( | 边长 5～50km ( | 边长 = 5 km ( |
|  | 预测因子 | 预测因子 (甲苯、二甲苯、非甲烷总烃) | 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% ( | C本项目最大占标率＞100% ( |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% ( | C本项目最大标率＞10% ( |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% ( | C本项目最大标率＞30% ( |
|  | 非正常排放 1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（0）h | C非正常占标率≤100% ( | C非正常占标率＞100% ( |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 ( | C叠加不达标 ( |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% ( | k ＞-20% ( |
| 环境监 测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测 ( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃） | 监测点位数（1） | 无监测 ( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 ( |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a | NOx:（）t/a | 颗粒物:（）t/a | VOCs:（1.9382）t/a |
| 注：“ (” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

## 附件13  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 评价等级 | 水污染影响型(；水文要素影响型 ( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 (； 饮用水取水口 (； 涉水的自然保护区 (； 重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (； 涉水的风景名胜区 (；其他 (； |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 (； 间接排放(； 其他 (； | 水温 (；径流 (； 水域面积 (； |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 (； 有毒有害污染物 (； 非持久性污染物 (； pH值 (；热污染 (； 富营养化 (； 其他(； | 水温 (；水位（水深） (； 流速 (； 流量 (； 其他 (； |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 (； 二级 (； 三级A (； 三级B( | 一级 (； 二级 (； 三级 ( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 (；在建 (；拟建 (；其他 ( | 拟替代的污染源 ( | 排污许可证 (； 环评 (； 环保验收 (； 既有实测 (； 现场监测 (； 入河排放口数据 (； 其他 ( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； | 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 (； 开发量40%以下 (； 开发量40%以上 ( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； | 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位个数 |
|  |  | 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (； Ⅱ类 (； Ⅲ类 (； Ⅳ类 (；Ⅴ类( 近岸海域：第一类 (； 第二类 (； 第三类 (； 第四类 ( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (； 不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (； 不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( | 达标区 (( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 设计水文条件 ( |
|  | 预测情景 | 建设期 (； 生产运行期 (； 服务期满后 ( 正常工况 (； 非正常工况 ( 污染控制和缓解措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( |
|  | 预测方法 | 数值解 (； 解析解 (； 其他 ( 导则推荐模式 (； 其他 ( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD、氨氮 | 0.211、0.0211 | 50、5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s； 鱼类繁殖期（ ）m3/s； 其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (； 水文减缓设施 (； 生态流量保障设施 (； 区域消减 (； 依托其他工程措施 (；其他 ( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 (； 自动 (； 无监测 ( | 手动 (； 自动 (； 无监测 ( |
|  |  | 监测点位 | （） | （ 厂区总排口 ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、甲醇、SS、氨氮） |
|  | 污染源排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(； 不可以接受 ( |
| 注：“(”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 |

## 附件14  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地(；未利用地( |  |
|  | 占地规模 | （0.216）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地表漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃 |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类(； Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类( |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感(；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级(；二级(；三级( |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 | 见第4章 |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围色内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0-0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 |  | 0-0.5、0.5-1.5、1.5-3 |  |
|  | 现状监测因子 | ①砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘等45项。 ②特征因子：石油烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 ④阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）、孔隙度 |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 石油烃 |  |
|  | 评价标准 | GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 1#~10#点位监测因子监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，11#点位的监测因子监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求 |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | 石油烃 |  |
|  | 预测方法 | 附录E(；附录F(；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）(；c）( |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 重点污染区 | 危废间 | 厂区内布设1个表层样点1次/1年；厂区内布设1个深层样点1次/3年 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 本项目采取严格的防渗措施，对土壤环境影响较小。可接受 |  |
| 注1：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |

## 附件15  声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 200 m ( | 大于 200 m □ | 小于 200 m ( |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级( 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区( | 2 类区□ | 3 类区( | 4a 类区□ | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ | 近期( | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法( 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测( | 已有资料□ 研究成果□ |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型( | 其他□ |
|  | 预测范围 | 200 m ( 大于 200 m □ 小于 200 m □ |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级( 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 ( | 不达标□ |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标( | 不达标□ |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测( 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测( 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：( ) | 监测点位数( ) | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行( 不可行□ |
| 注：“□” 为勾选项 ，可 √ ；“( )” 为内容填写项。 |

# Text boxes

本项目

本项目

本项目

本项目

本项目

图  例

大气评价范围

地下水评价范围

南沙河

保护目标

图  例

土壤评价范围

1km

DA001

本项目

DA001

图  例

比例尺：1:500

本项目

DA001

图  例

比例尺：1:100

卫生防护距离

100m

项目厂址

本项目

m

事故池

图  例

一般防渗

重点防渗