+

鞍行审批复环〔2023〕10号

关于海城市永发亚麻纺织有限公司亚麻布、亚麻纱和

亚麻漂白布改扩建项目环境影响报告书的批复

# 海城市永发亚麻纺织有限公司：

# 你单位报送的《海城市永发亚麻纺织有限公司亚麻布、亚麻纱和亚麻漂白布改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 本项目为改扩建工程，其原有项目于2016年由原海城市环保局以海环备字[2016]110号文件进行了现状评估备案。现拟利用现有厂区及厂房，新增生产亚麻纱生产线1条，产量为1200吨/年，新增亚麻漂白布生产线1条，产量为1200万米/年，原有生产亚麻布的生产线生产能力原为600万米/年，原有项目不饱和生产产量为150万米/年，本项目保留该生产线，并由不饱和生产调整为饱和生产，产量上扩建到600万米/年。总投资1000万元，其中环保投资127万元。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏、防控环境风险等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。2台蒸汽锅炉及1台导热油锅炉均采用生物质为燃料，均采用低氮燃烧并配备除尘装置，确保废气中各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的燃煤锅炉特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；联梳机、精梳机、针梳机、栉梳机、并条机、并条机、粗纱机、烧毛机产生的颗粒物均设置除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值后经高度符合要求的排气筒排放；定型工序产生的废气采用“喷淋+高压静电”一体化组合处理工艺装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值后经高度符合要求的排气筒排放；煮漂工序产生的硫酸雾采用喷淋净化处理；食堂设置油烟净化器。严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。

（二）做好水污染防治工作。新建废水暂存池，煮漂、亚漂、氧漂、水洗等生产废水暂存在厂内废水暂存池，满足汇通污水处理厂入水水质要求的前提下经污水管道送汇通污水处理厂，处理后排入海城市绿源净化有限公司进一步处理。生活污水排入化粪池及旱厕，定期清掏，不外排。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）栉梳等工序产生的废麻、除尘灰集中收集后由环卫部门统一清运处理；不合格产品的废纱、废布集中分类收集后与各类包装原料废包装一并作为一般固废外售，锅炉房产生灰渣作为肥料外售。处理软化水产生的废树脂厂家定期回收。污泥定期清理，委托海城市汇通污水处理有限公司处理处置。废润滑油及油桶、化学原料、废油脂的包装等危险废物按照国家相关规范要求依托现有危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

（五）项目设置100米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，化学原料存储区设置围堰，液化气罐存储区设置燃气报警器，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2023年2月3日

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局   辽宁大奥环评有限公司