+

鞍行审批复环〔2023〕13号

关于鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司搅拌

三厂扩建项目环境影响报告表的批复

# 鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司：

# 经技术评估和审查，现就《鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司搅拌三厂扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

# 项目位于鞍山市立山区齐大山镇，其原有项目“鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司樱桃园搅拌站项目”环评文件于2018年8月由鞍山市行政审批局以鞍行审批复环[2018]45号予以批复。现拟在现有厂区北侧利用闲置厂房和空地进行扩建，新建一条灌浆料生产线，预计年产灌浆料1000吨；新建一条水稳料生产线，预计年产水稳料3万立方米（51000吨）。总投资180万元，其中环保投资32.5万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。主要生产工序均设置于封闭厂房内。灌浆料生产线进料口、包装出料口产生的粉尘采用集尘罩收集后除尘处理；水稳料生产线进料时产生的粉尘经滤芯除尘器处理，上述产尘点粉尘经处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值后经高度符合要求的排气筒排放。灌浆料生产线混料机和水稳料生产线中双卧轴强制式搅拌机均采用封闭设置，避免粉尘外逸。配备吸尘车定期清理生产车间地面灰尘；厂区地面及道路硬化，配洒水车定期洒水抑尘。严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。

（二）做好水污染防治工作。项目生活污水判甲炉污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的防渗措施，切实保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余方向厂界满足2类标准要求。

（四）收尘、降尘均重新利用；废包装收集后外售；废包装袋收集后于灌浆料车间设置的一般固废暂存区存放后由原料供应厂家回收利用。废机油等危险废物送危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年2月22日印发

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局     辽宁山雨环境科技有限公司