+

鞍行审批复环〔2023〕15号

关于辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司年产

25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目

变更环境影响报告表的批复

# 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司：

# 经技术评估和审查，现就《辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司年产25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目变更环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、项目位于海城市八里镇镁制品精深加工工业园区,其原有项目“辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司年产25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目”于2022年取得市行政审批局出具的环评批复，文号为鞍行审批复环[2022]23号。本项目拟新增1台混炼机、4台压砖机、1台液压机、1座干燥窑、1座空压站、1座化粪池；新增5套除尘器处理无组织废气；干燥热源从电加热变更为天然气燃烧；干燥窑产生的尾气处理方式改为送焚烧炉燃烧；生产规模保持不变。总投资31000万元，其中环保投资520万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）生产车间、原料库房、成品库房全封闭。天然气燃烧机设置低氮燃烧器，干燥废气送焚烧炉焚烧处理，确保废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2标准，酚类、甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准要求后经高度符合要求的排气筒排放；装卸料、破碎、筛分、细磨、上料等工序产生的粉尘用集气罩收集后经布袋除尘器处理，确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相应要求后经高度符合要求的排气筒排放。车间地面硬化处理，并采取其他抑尘措施；严格控制生产过程中的无组织粉尘排放，确保厂界废气浓度达标。

（二）项目冷却水塔循环排水用于厂区洒水抑尘，全部蒸发不外排，生活污水排入厂区内化粪池，并委托八里镇污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）除尘器收集粉尘、不合格产品回用于生产。落地粉尘、废滤袋、废包装袋暂存于一般固废暂存库，由环卫部门统一清运；危险废物暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理处置。

（五）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置有毒气体报警系统，防范环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年2月22日印发

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局  中冶焦耐（大连）工程技术有限公司