+

鞍行审批复环〔2023〕18号

关于辽宁源宇化工有限公司年产15000吨蒽油精制

工程技术改造项目环境影响报告书的批复

# 辽宁源宇化工有限公司：

# 你单位报送的《辽宁源宇化工有限公司年产15000吨蒽油精制工程技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于台安经济开发区化工园区，其原有项目“辽宁源宇化工有限公司年产4000吨蒽油深加工项目”环评文件于2012年7月由原鞍山市环保局以鞍环审字[2012]150号文件进行了批复；后由于项目发生变更，2016年12月原鞍山市环保局又对《辽宁源宇化工有限公司4000吨/年蒽油深加工项目环境现状评估报告》出具了备案审查意见（鞍环备字[2016]146号）。现拟对现有项目进行改扩建：新增2座管式炉加热连续塔，并对未拆除的管式炉直径及连续塔塔径进行改造，16座小塔径间歇精馏塔不变，全部用于间歇精制，间歇蒸馏由连续蒸馏代替；新增1套咔唑结片工艺，新增精蒽、咔唑洗涤设备，升级过滤为真空抽滤设备；升级废气治理设施；已建危废间改建为煤渣库，全厂危废依托在建蒽醌一期项目危废间暂存，现有煤渣库拆除；原油泵房改为装置控制室、配电室、装置化验室，原油泵移至罐区南侧。改造项目不新增用地，不新增建构筑物。总投资500万元，其中环保投资40万元。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。管式加热炉废气经SCR反应器处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表5要求后经高度符合要求的排气筒排放；升级装置区西侧、东侧以及罐区的有机废气处理装置，新增的1套咔唑结片工艺产生的废气依托现有生产区有机废气处理装置处理，危废间废气依托在建危废间活性炭吸附处理；蒸馏系统有机废气、溶解系统有机废气、罐区有机废气、咔唑结片工艺废气、危废间废气经处理后，确保其中苯并芘、苯、甲苯、二甲苯等污染物浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表 6 特别排放限值要求，挥发性有机物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。

（二）做好水污染防治工作。循环冷却水排水经现有隔油池预处理后排入在建全厂污水处理站处理，处理后与经粪池处理后的生活污水一起经园区管网送园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）改造项目产生的危险废物依托在建蒽醌一期项目危废间暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

（五）改造后全厂卫生防护距离仍维持在1000米，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，完善企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，做好污染事故三级防范，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2023年3月9日

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局 辽宁万尔思生态环境科技有限公司