+

鞍行审批复环〔2023〕23号

关于鞍山市恒中岳生物科技有限公司年产1000吨

水杨腈项目环境影响报告书的批复

# 鞍山市恒中岳生物科技有限公司：

# 你单位报送的《鞍山市恒中岳生物科技有限公司年产1000吨水杨腈项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于鞍山经济开发区化工园区,拟租用原汽摩配产业园5号标准厂房做本项目生产用房，建设一条水杨腈生产线，年产水杨腈1000吨，年产副产品31%盐酸2028.7吨。总投资1755万元，其中环保投资207万元。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。锅炉以天然气为燃料，确保废气中各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3要求后经高度符合要求的排气筒排放。酰胺反应工序产生的有机废气经工艺内尾气四级吸收系统（三级水吸收+一级碱液喷淋）处理；水杨腈合成工序产生的有机废气经过深冷+三级水洗+光气破坏塔+二级碱洗+活性炭工艺处理；抽真空废气、库房废气、危废库废气、污水处理站废气等综合废气采用UV光氧+活性炭吸附处理，确保上述部位产生的非甲烷总烃、TVOC、氯化氢、氨、二甲苯、硫化氢、非甲烷总烃等浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求后经高度符合要求的排气筒排放。严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。制冷剂须采用环保制冷剂。项目冬季采用园区集中供热供暖。

（二）做好水污染防治工作。项目实行雨污分流，生产废水及生活污水经自建污水处理站处理后，经园区拟建管网送往园区污水处理厂处理。项目厂址通向园区污水处理厂的污水管网建成前，项目不得开工生产。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）废离子交换树脂由厂家回收处置。废活性炭、蒸馏釜残、污水站污泥、实验废液、废机油、废包装桶等危险废物按照国家相关规范要求依托现有危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

（五）项目生产车间和污水处理站各设置100米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置有毒气体泄露报警装置，罐区设置围堰，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2023年3月24日

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局 辽宁英嘉环保技术咨询有限公司