关于三峡能源海城150MW集中式风电项目

环境影响报告表的批复

三峡新能源发电（海城）有限公司：

经技术评估和审查，现就《三峡能源海城150MW集中式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、本项目选址位于海城市马风镇、接文镇、析木镇、王石镇、孤山镇境内，风电场中心坐标为北纬40°45'30.571"，东经122°58'0.447"，风电场面积324km2,项目总装机容量为150MW，建设25台5.56MW和2台5.5MW风力发电机组，并配套建设27座箱式变压器。场内线路采用35kV架空线路和直埋线路相结合方式，接入本项目新建的1座220kV升压站（配置15MW/30MWh的储能单元），通过1回220kV输电线路（不在本次评价范围内）接入220kV马风变电站最终接入电网系统。工程占地总面积15.02hm2。项目总投资93567.71万元，其中环保投资557万元。

# 二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和和各项环境保护措施。

# 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

# （一）加强施工期环境管理，现场不设置混凝土拌和处，全部采用商业混凝土。施工场地和运输主干道洒水，运输车辆加盖防尘布，合理安排施工时间、合理规划运输路线等措施控制和减小施工及运输环节扬尘、噪声对周围环境的影响，避免扰民；施工人员集中区设置临时厕所，定期清掏，不外排；施工废水沉淀处理后用于洒水抑尘；设生活垃圾箱，由环卫部门清运。

# （二）加强生态环境保护工作，建设期应严格执行项目用地计划，严格控制各类临时占地对植被及耕地的占压和破坏。施工结束后，对临时占地及时清理，进行复耕、复植，将生态破坏减少到最小。对永久占地要与当地政府门协商，进行植被补偿。

# （三）严格落实运营期各项噪声防治措施。风机和升压站应优先选用低噪声设备，并采取有效减振降噪措施，确保风电场场界及升压站站界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准限值。报告表提出风机边界外应设置600米噪声及光影防护距离，建设单位应配合政府做好防护距离内规划控制工作，此范围内不宜新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（四）升压站留守人员生活废水经防渗化粪池处理后，进行清掏，作为肥料施入农田，不外排；生活垃圾经统一收集后外运，不得随意堆放。升压站食堂配备油烟净化系统。

（五）废变压器、废磷酸铁锂电池由厂家回收；废铅酸蓄电池不在风电场内暂存，委托有危险废物处置资质的单位进行处置；主变事故产生的废变压器油暂存于事故油池，委托有危险废物处置资质的单位进行处置；箱变产生的废变压器油暂存于集油池，委托有危险废物处置资质的单位进行处置；风机检修时产生的废润滑油、废液压油定期由具有资质的电力运营维护专业公司统一收集、清运,并负责交由有危险废物处置资质的单位进行处置。

（六）加强环境风险防范，落实升压站事故油池的建设，杜绝事故排放。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年5月31日印发

# Text boxes

鞍行审批复环〔2023〕32号

抄送：鞍山市生态环境局     辽宁省环境规划院有限公司