附件：

鞍山市人民政府关于调整机动车及非道路移动机械低排放区的通告

（征求意见稿）

为进一步强化机动车及非道路移动机械排放污染控制，持续改善城市大气环境质量，保障群众身体健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《辽宁省机动车污染防治条例》有关规定，对我市机动车及非道路移动机械低排放区进行调整，现将有关事项通告如下。

一、在建国大道以东、中华南路以西、千山中路以南、民生东路以北（含以上道路）的区域内，全天禁止国I以下排放标准的汽油车及国Ⅲ以下排放标准的柴油车行驶。

二、柴油货车低排放区范围：南三环以北、鞍羊线（南三环至建设大道路段）以北、建设大道以东、四达路以东、千山西路以南、建国大道以东、胜利北路以南、万水河北路以南、樱山路（万水河北路至鞍千路路段）、鞍千路以南、千山东路（鞍千路至东环路路段）以南、东环线以西区域。

以上区域在每天7时至22时，禁止国Ⅲ及以下排放标准的柴油货车在低排放区内行驶。

三、非道路移动机械低排放区范围：涵盖本通告前述柴油货车低排放区及本市行政区内的机场、铁路货场、物流园。

全天禁止未达到国Ⅲ排放标准的非道路移动机械在非道路移动机械低排放区内作业使用。

四、机动车违反本通告禁限行规定的，由市公安部门依法予以处罚。非道路移动机械作业使用违反本通告规定的，由市生态环境部门依法予以处罚。

五、军队、武警车辆，消防、救护、工程抢险、破冰除雪、环卫等特种车辆，油气煤电等城市运维保障运输车辆及邮政专用车辆不受本通告限制；执行应急、抢险、救灾任务的非道路移动机械不受本通告限制。

六、本通告自2022年1月1日起施行。自本通告实施之日起，原《鞍山市人民政府关于划定机动车及非道路移动机械低排放区的通告》（鞍政发〔2018〕10号）自行废止。