# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨镁球、30万吨白砂、5万吨微粉项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 李庆松 | 联系方式 | 18524302222 |
| 建设地点 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇 |
| 地理坐标 | （123度16分49.894秒，40度 33 分 41.849 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 其他非金属矿物制品制造C3099 | 建设项目 行业类别 | 27-60石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 项目满足《岫岩县国土空间规划》要求 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目满足《岫岩县国土空间规划》要求 |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 表1“三线一单”符合性分析 内容 具体要求 项目情况 是否符合性 生态保 护红线 将生态系统服务功能评价后初步提取红线与生态敏感性评价提取红线进行综合叠加，获得鞍山市生态保护红线理论分析图。综合计算鞍山市红线理论面积为350974平方千米，占国土面积比例为37.92%。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇，不在生态红线保护范围内。 是 环 境 质 量 底 线 总 体 要 求 对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准 根据现状调查，项目区域PM2.5年平均浓度不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余常规污染物指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域为不达标区。针对超标问题，鞍山市采取一系列措施，采取措施后项目所在区域环境空气质量中PM2.5标问题可以得到有效的治理，环境空气质量能够明显得到改善。 是 水环境 水环境管控分区的划分是以省里下发的鞍山市水环境管控分区为基准，共划分84个管控分区，其中水环境优先保护区16个，水环境重点管控区46个，水环境一般管控区22个。水环境优先保护区需对优质水体进行严格保护，强化水生态建设，避免水环境质量的下降，保护饮用水安全；水环境重点管控区包括工业污染重点管控区、城镇生活污染重点管控区和农业污染重点管控区，根据各分区特点，规划区域管理对策；水环境一般管控区原则上执行水环境管理的一般性要求，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下可集约发展 本项目位于水环境一般管控区，项目无生产废水，生活污水排入旱厕，定期清掏不外排。本项目建设符合水环境一般管控区要求。 是 大 气环境 目前大气环境管控分区矢量数据为省级技术组下发文件。共分为优先保护区、高排放区、受体敏感区、布局敏感区、一般管控区。 优先保护区：当前只纳入市级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他一类区。 高排放区：1)工业园区。2)基于污染源普查数据，筛选出空间位置在市级以上工业园区外的高排放企业，以1公里为缓冲区初步划定其范围，作为高排放区的补充区域。 弱扩散区：经综合考虑，鞍山市在全省的扩散条件相对较好，弱扩散区纳入一般管控区。 受体敏感区：省里统一采用城市建成区边界，已涵盖各市主城区及远郊县市区的建成区边界。 布局敏感区：当前省里布局敏感区部分边界已经拟合到市/区县/乡镇行政边界，为模型提取结果。 本项目位于大气环境一般管控区。生产过程废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值要求，本项目建设符合国家产业政策，符合大气环境一般管控区要求。 是 土 壤 环 境 根据鞍山市地类分类文件，根据《土地利用现状分类》划分标准，分别提取农用地、建设用地和未利用土地。对重金属镉、铬、砷、汞和铅进行空间插值，农用地根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》进行管控分区划分，分别为农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区。通过鞍山市工业企业污染排放重点企业表，建立建设用地污染风险重点管控区。其余区域划为一般管控区。土壤环境环境管控分区的划分以省里下发的文件为基础，进行管控分区。 鞍山市土壤总面积9256.58km2，其中农用地面积7766.26km2，建设用地面积1293.94km2，未利用土地面积196.38km2。 农用地优先保护区：无污染农用地面积为7635.29km2，为优先保护区域。 污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km2；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km2。总面积为140.93km2。 一般管控区：除农用地优先保护区和污染风险重点管控区外的区域，面积为1480.36km2。 本项目在辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇建设，用地性质为工业用地，位于土壤一般管控区范围内，且本项目属于非金属矿物制品业，本项目对土壤环境影响较小。本项目建设符合土壤一般管控区要求 是 资源利用上线 水 资源 根据鞍山市各县市用水现状，岫岩满族自治县2035年水资源利用上线目标为用水量14500万m3。 根据地下水超采、地下水漏斗等状况，衔接了各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降等地质环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。 本项目不在地下水开采重点管控区内。项目无生产废水，生活污水排入旱厕，定期清掏不外排。本项目建设符合水资源利用上线。 是 土地资源 将土壤环境管控分区中的重度污染农用地、建设用地与生态空间重点区中的生态红线相结合，划定土地资源重点管控区。 鞍山市共有七个县市区，分别为铁东区、铁西区、立山区、千山区、台安县、海城市和岫岩满族自治县。总面积9256.74km2。 农用地优先保护区：无污染农用地面积为3410.07km2，为优先保护区域。 污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km2；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km2。总面积为140.93km2。 考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。鞍山市土地资源重点管控区占地面积1460.0km2，占市域面积的15.8%，广泛分布于7个区县。 本项目不在土地资源重点管控区及建设用地风险管控区范围内。 是 能源 考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。具体工作路径如下，根据鞍山市人口密度分布图、鞍山市PM2.5空气污染现状分布图，分别将其分为4个等级分区；选取人口密度较大两分区确定为鞍山市人口密集区；PM2.5污染指数较大两分区确定为鞍山市空气污染重点监控区；将空气污染重点污染监控区与鞍山市人口密集区合并划定为高污染燃料禁燃区，重点管控。 本项目生产过程中不使用高污染燃料。项目所在地不在高污染燃料禁燃区范围内 是 自然资源 根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖泊等自然 资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然 资源开发管控，将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区 本项目不在自然资源重点管控区内 是 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇，根据《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于一般管控区。根据《鞍山市生态环境准入清单（2021年版）》，根据鞍山市生态环境局核定的环境管控单元编码为ZH21032330001，详见附件，本项目与“生态环境准入清单”符合性分析见表2。 表2 “生态环境准入清单”符合性分析 行政区、街道（乡镇） 管控单元名称及编码 管控单元分类 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇 鞍山市岫岩满族自治县一般管控区（环境管控单元编码ZH21032330001） 一般管控单元1 内容 具体要求 符合性分析 空间布局约束 各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关空间布局要求，以及《岫岩县国土空间规划》要求。 本项目用地性质为工业用地，符合《鞍山市国土空间规划》相关要求，满足《岫岩县国土空间规划》要求。 污染物排放管控 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 本项目按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 环境风险管控 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 本项目按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 资源开发效率要求 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 本项目按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 2、辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案符合性分析 根据中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号，2022.5.16），本项目与其符合性如下表。 表3 《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 项目 具体要求 本项目情况 符合性 加快推动绿色低碳发展 深入推进碳达峰行动 以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进健全碳达峰碳中和“1+N”政策制度。支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。做好结构调整“三篇大文章”，推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展，加强重点行业和领域技术改造，推动绿色低碳转型和高质量发展。到2025年，全省重点行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%。按照国家要求，落实二氧化碳排放总量控制制度，组织重点排放单位开展碳交易。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控。将温室气体管控纳入环境影响评价管理范围，推动应对气候变化与统计调查、评价管理、监测体系、监管执法和督察考核等工作统筹融合。 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业，符合相关要求。 符合 推动能源清洁低碳转型 优化能源供给结构，适度超前布局风电和太阳能发电，安全稳妥发展核电，加快抽水蓄能电站建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。到2025年，全省非化石能源发电装机容量达到4260万千瓦，占发电装机容量比例达到50.9%;风电光伏装机容量力争达到3700万千瓦以上；红沿河二期工程新增装机容量224万千瓦，全省核电装机容量力争达到672万千瓦。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。稳妥推进天然气气化工程，按照“以气定改”、“先立后破”原则，在具备条件的地区推进居民煤改气，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。加快调整能源消费结构，提升电能占终端能源消费比重。 本项目使用生物质作为燃料，使用量较少，符合相关要求。 符合 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展 对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目，符合相关要求。 符合 推进资源节约高效利用和清洁生产 坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发海洋资源、矿产资源，提高开发利用水平。继续推进园区实施循环化改造，推动大宗固体废弃物和工业资源综合利用示范基地建设，推进污水循环利用。到2025年，全省万元地区生产总值用水量较2020年下降14%,农田灌溉水有效利用系数达到0.593。引导重点行业深入实施清洁化改造，对能源、钢铁等14个重点行业存在“双超、双有”和高耗能的重点单位，分年度实施强制性清洁生产审核。 本项目无工业废水产生，固体废物均得到妥善处置，符合相关要求。 符合 深入打好蓝天保卫战 实施大气减污降碳协同增效行动 推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。 本项目为其他非金属矿物制品制造业，使用生物质作为燃料，使用量较少，符合相关要求。 符合 实施清洁取暖攻坚行动 充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目冬季车间不供暖，办公室电采暖，符合相关要求。 符合 深入打好碧水保卫战 持续打好辽河流域综合治理攻坚战 以水生态环境持续改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排与生态扩容两手发力，推动河流水系连通，统筹实施水润辽宁工程，合理调配水资源，逐步恢复水体生态基流，实施入河排污口整治等“四大行动”。到2025年，辽河流域优良水体比例在达到国家考核标准基础上有所提升。 本项目无工业废水产生，生活污排入化粪池，定期清掏，用于农田施肥，不向环境水体中排放。 符合 深入打好净土保卫战 强化地下水污染协同防治 加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染、区域与场地地下水污染协同防治。以省级化工园区、垃圾填埋场、危险废物处置场为重点，持续开展地下水环境状况调查评估。划定地下水型饮用水水源补给区，分类制定保护方案。划定地下水污染防治重点区，强化污染风险管控。按照国家部署，分级分类开展地下水环境监测评价，在地表水和地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。 本项目新建5条镁球生产线、4条白砂生产线和2条微粉生产线，车间和化粪池防渗为一般污染防渗区，对地下水造成污染的可能性不大，危废间重点防渗，符合相关要求。 符合 3、“水、土”十条相符性分析 表4 “水、土”十条相符性分析表 具体要求 符合性分析 《水污染防治行动计划（水十条）》（国发[2015]17号） 取缔“十小”企业。全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 本项目不属于“十小”企业 七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 本项目处于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇，不处于七大重点流域干流沿岸。 加强工业水循环利用。 本项目生产用水为蒸汽锅炉用水，转为蒸汽后蒸发，不外排；锅炉排污水用于洒水抑尘，不向环境水体中排放 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 本项目租用岫岩满族自治县正翔矿业有限公司现有厂房及空地，属于工业用地，符合鞍山市总体规划 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号） 重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。 本项目不属于重点监管行业。 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 本项目租用岫岩满族自治县正翔矿业有限公司现有厂房及空地，属于工业用地，符合岫岩县国土空间规划 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标。 本项目生产中不涉及重金属。 4、本项目与鞍山市打赢蓝天保卫战符合性分析 表5 本项目与鞍山市打赢蓝天保卫战符合性分析表 文件要求 项目情况 符合情况 推进清洁取暖，稳步实施清洁燃煤供暖，有序推进天然气供暖，积极推广电供暖，科学发展热泵供暖，探索推进生物质能供暖，拓展工业余热供暖，加快提高清洁取暖比重，落实低电价电源，保证电力供应。 本项目冬季车间不供暖，办公室电采暖，符合相关要求。 符合 加大燃煤小锅炉淘汰力度，严控新建燃煤锅炉。2018年，以10蒸吨/小时（或7兆瓦）及以下燃煤锅炉为重点，淘汰县级及以上城市建成区和工业园区内全部老旧低效燃煤小锅炉；2019年，提高淘汰燃煤锅炉标准，推进淘汰城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉；到2020年，除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。 本项目锅炉燃料为生物质燃料。 符合 各地区要完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市要制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 本项目建设区域内不涉及生态保护红线。 符合 严控新上“两高”行业项目，严禁新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严防“地条钢”死灰复燃，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换。 本项目不属于“两高”行业及钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，不涉及大宗物料运输。 符合 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 本项目废气满足达标排放，根据国家政策，项目生产前办理排污许可证 符合 推进实行特别排放限值，2020年鞍山、抚顺、锦州、辽阳、铁岭和葫芦岛6个城市执行特别排放限值；2021年起全省其余城市执行特别排放限值。 锅炉废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放标准 符合 各地要制定工业炉窑综合整治实施方案，开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。制定行业规范，修订完善涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准，提高重点区域排放标准。加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。将工业炉窑治理作为环保强化督查重点任务，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案。 本项目蒸汽锅炉使用生物质为燃料。 符合 壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。积极推行节能环保整体解决方案，加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态，培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。 本项目锅炉不使用煤，燃料为生物质燃料，锅炉废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放标准 符合 严格施工扬尘监管。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》，城市主要工地安装视频监控。建筑垃圾运输车辆严格按照国家有关要求，安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置，并安装行驶及装卸记录仪。加强道路扬尘综合整治，城区内垃圾、渣土车密闭运输，大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。 本项目建设严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》 符合 采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。严格执行《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》。推动建立挥发性有机物监测监控体系，在重点行业的试点企业和工业园区安装挥发性有机物自动监测设备。将挥发性有机物重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口安装挥发性有机物自动监测设备，并与环保部门联网。 本项目无挥发性有机物产生。 符合 5、与《推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办【2020】33号）符合性分析 表6 与《推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办【2020】33号）符合性分析 序号 文件要求 本项目情况 符合性 分析 1 严格矿业权管理、转变矿山开采方式、优化矿石供给、提高采矿企业集中度 本项目不涉及矿山开采 符合 2 实施污染全面监管和深度治理，将建有焙烧窑的企业列入重点排污单位名录，并按规定安装与生态环境部门联网的污染源自动监测设施 本项目不涉及焙烧窑等炉窑 符合 3 推进清洁生产和清洁燃料替代，对污染物超标排放或超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法实施强制性清洁生产审核 本项目不使用煤，各污染物可实现达标排放 符合 4 提升科技创新能力，加快退出低质低效产能，全面排查并淘汰有效容积18立方米及以下轻烧反射窑、40立方米及以下重烧镁砂竖窑等落后产能 本项目不涉及轻烧反射窑、重烧镁砂竖窑等炉窑 符合 6、与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发【2022】16号）相符性分析 表7 项目与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发【2022】16号）相符性分析 条文明细 本项目情况 相符性 建立生态环境分区管控：强化“三线一单”生态环 境分区管控的约束和政策引领，应用于相关专 项规划编制、产业政策制定、建设项目选址等 方便，健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。 项目所在区域属于一般管控单元（ZH21032330001），符合三线一单管控要求 符合 健全完善宏观环境政策：出台高耗能、高排放 建设项目环境管理制度，严格控制“两高”项目盲 目发展 本项目不属于两高项目 符合 辽宁沿海经济带持续推进行业深度治理。推进 石化、化工、印染等产业技术升级，严控石化 产业挥发性有机物（VOCS）污染，防范沿海石 化行业环境风险 本项目不涉及VOCs 符合 深入优化调整产业结构：持续压减淘汰落后和 过剩产能，严格落实钢铁、水泥熟料、烧结砖 瓦、电解铝、炼化等行业产能置换要求 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、水泥熟料、烧结砖 瓦、电解铝、炼化等行业 符合 加快优化调整能源结构，推行清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代，持续推进清洁取暖 本项目不涉及燃煤锅炉 符合 控制重点领域二氧化碳排放，以钢铁、水泥、 电解铝、石化、化工、煤化工等行业为重点推 进绿色制造 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、水泥、 电解铝、石化、化工、煤化工等行业 符合 加强细颗粒物和臭氧协同控制：推进城市大气环境质量达标及持续改善。落实城市政府大气污染防治主体责任，推进城市大气环境管理的精细化和科学化。大连、本溪、丹东、盘锦、朝阳市持续提升环境空气质量，沈阳、鞍山、抚顺、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、葫芦岛市明确达标路线图及污染防治重点任务。2024年底前，建立城市大气污染来源解析和污染源清单等工作的业务化机制。开展空气质量预测、预报，落实污染控制对策，完善城市大气环境闭环管理流程。 区域协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。统筹考虑PM2.5和O3污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，加强NOx、VOCs等PM2.5和O3前体物排放监管；在秋冬季以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。 本项目运营期废气均设置合理的处理措施并达标排放 符合 持续推进重点污染源治理：强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造，全面推进清洁能源采暖。各市和沈抚示范区结合具体情况分别实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代、棚户区改造。加强供热热源和配套管网建设，加快天然气产供销体系和储气设施建设，基本实现新增“煤改气”工程具备气源保障能力。阜新市开展清洁取暖城市试点建设。加快全省散煤治理，以城中村、城市周边等低矮面源和重污染地区为重点，通过加快拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2024年底前，完成大气重污染区域散煤治理任务。2025年底前，城镇清洁取暖率达到80%以上。 本项目不涉及燃煤 符合 强化噪声污染整治。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。鼓励创建安静小区，噪声敏感建筑物集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。实施城市建筑施工环保公告制度，对建筑施工进行实时监督。畅通噪声污染投诉渠道，探索建立多部门噪声污染投诉信息共享机制。 施工期先选用低噪声设备，对不同噪声源分别采取基础减振、加装减震垫、厂房隔声等降噪措施，施工场地产生施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 符合 强化危险废物监管及利用处置：优化危险废物收集利用处置能力。按照“总体匹配、适度富裕”的原则，统筹推动危险废物利用处置能力建设。审慎发展危险废物焚烧处置设施，依法依规严格管控填埋处置设施建设，最大限度减少焚烧减量的危险废物直接填埋。以完善特殊类别、特定区域处置能力为导向，适度发展水泥窑协同处置设施。积极推进危险废物资源化利用，鼓励废铅蓄电池、脱硝催化剂、含盐废物、生活垃圾焚烧飞灰等综合利用项目建设。提升危险废物环境监管能力。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台，推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物生态环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。 危险废物依托岫岩满族自治县正翔矿业有限公司危废暂存间（5m2）储存，委托有资质单位进行处理，不会对环境造成污染 符合 推动工业固体废物综合利用：提高一般工业固体废物综合利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。鼓励工业固体废物在提取有价组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。2025年底前，一般工业固体废物综合利用率达到50%。 本项目一般固废外售综合利用，不会对环境造成污染 符合 7、产业政策符合性及选址合理性分析 本项目为非金属矿物制品制造项目，新建5条镁球生产线、4条白砂生产线、2条微粉生产线，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C制造业”中的“C3099其他非金属矿物制品制造”，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2021年修订）》本项目不在限制类和淘汰类之内，为允许建设项目。故本项目符合产业政策。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂区内，租用岫岩满族自治县正翔矿业有限公司现有厂房及空地。项目东侧和西侧为山地，南侧和北侧为岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂地。区域交通便利，公辅设施齐全。 在厂区内，本项目白沙车间、白砂库房和办公室位于厂区西侧，镁球库房和压球车间位于厂区南侧。 本项目周边内无保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等环境保护敏感目标。本项目用地性质为工业用地，符合岫岩县国土空间规划要求。综上，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 鞍山市博超矿产有限责任公司成立于2007年6月4日，位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇，主要从事非金属矿物制品制造、销售。 鞍山市博超矿产有限责任公司租用岫岩满族自治县正翔矿业有限公司现有厂房及空地，新建1座压球车间、1座白砂车间和1座白砂库房，利用现有厂房作为镁球库房，设有5条镁球生产线、4条白砂生产线、2条微粉生产线，年产3万吨镁球、30万吨白砂、5万吨微粉。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C制造业”中的“C3099非金属矿物制品业”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价须编制一般项目环境影响报告表。受鞍山市博超矿产有限责任公司委托，辽宁瑞尔工程咨询有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。评价单位经现场踏勘、收集资料后就项目施工期和营运期对环境产生的影响及采取的控制措施等方面进行环境影响评价。 2、工程内容及规模 本项目位于岫岩满族自治县大房身镇古洞村山头组，占地面积为3000m2，租用岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂区空地及现有厂房。主要构筑物建筑面积及围护结构情况见表9。 表8 本项目用地技术指标 序号 项 目 单位 数 量 备 注 1 总用地面积 m2 3000 2 建、构筑物占地面积 m2 2200 3 建筑系数 % 73.3 4 总建筑面积 m2 4400 高度大于8，双倍计容 5 容积率 — 1.47 表9 项目主要构筑物建筑面积及围护结构表 序号 建筑物名称 占地面积（m2） 高度（m） 建筑面积（m2） 房屋结构 层数 备 注 1 压球车间 300 12 300 钢结构 1层 新建 2 白砂车间 800 12 800 钢结构 1层 新建 3 镁球库房 500 12 500 钢结构 1层 现有 4 白砂库房、办公室 600 12 1200 钢结构 2层 新建 合计 2200 —— 4400 —— —— —— 表10 本项目主要产品方案表 产品名称 规格 年产量t/a 厂内最大储存量 去向 镁球 20-70mm，含水率9%，吨包 30000 2000t 钢厂 白砂 0-0.1mm，散装 150000 2000t 0.1-2mm，散装 150000 2000t 微粉 200目、300目、400目，吨包 50000 2000t 造纸厂 镁球产品执行企业标准：MgO%50-60%，白砂产品质量执行企业标准，指标包括白度≥95%，MgO≥20%，CaO≥30%，含水量≤0.3%，pH值（10%悬浮液）8.5~9.5，Fe2O3含量≤0.02%，微粉为碳酸钙微粉，产品质量执行企业标准，粒径为200目，CaO≥50%，SiO2≤2.5%，Fe≤0.1%。 本项目白砂和微粉储存于白砂库房中，白砂储存方式为散装，微粉为吨包，镁球储存于镁球库房中，储存方式为吨包，每种产品厂内最大储存量为2000t，储存周转周期为2天，本项目库房容积可以满足产品储存要求。 3、项目组成 项目由主体工程、储运工程、辅助工程、含依托的公用工程、环保工程等组成，项目具体组成情况见表11。 表11 项目建设组成表 工程 名称 主要建设内容 主体工程 压球车间 占地面积300m2，设置5条镁球生产线。项目建成后可实现年产3万吨镁球。 白砂车间 占地面积800m2，设置4条白砂生产线和2条微粉生产线，项目建成后可实现年产30万吨白砂和5万吨微粉。 储运工程 白砂库房 占地面积600m3，用于存放白砂和镁球生产线的产品和原料。白砂储存方式为散装，最大储存量为2000t，微粉为吨包，最大储存量为2000t，原矿和方解石为散装，最大储存量各2000t 镁球库房 利用现有厂房，占地面积500m3，用于存放镁球生产线的产品和原料。镁球储存方式为吨包，最大储存量为2000t。轻烧镁储存方式为散装，最大储存量为2000t。 辅助工程 办公室 面积600m3，位于白砂库房一层。 依托工程 生活排水 本项目员工产生的生活污水依托岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂区现有旱厕，定期清掏，用于农田施肥，不外排。 危废暂存间 本项目产生的废机油依托依托岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂区的危废暂存间存放 公用工程 供水工程 项目供水方式为自来水 供暖工程 本项目车间冬季生产不供暖，办公室采用电采暖；生产搅拌用蒸汽来源为蒸汽锅炉 供电工程 由区域供电网供电 环保工程 废气控制 （1）本项目4条白砂生产线设置1套除尘设施，每条生产线各产尘点设置集气罩，经除尘器净化后由1根15m高排气筒（DA003）有组织排放；2条微粉生产线设置1套除尘设施，每条生产线上料、破碎、筛分处设置集气罩，经除尘器净化后由1根15m高排气筒（DA004）有组织排放，微粉生产线的立磨及雷蒙自带布袋除尘器，处理后的废气经由微粉生产线排气筒（DA004）有组织排放；本项目5条镁球生产线设置1套除尘设施，经除尘器净化后由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，蒸汽锅炉设置1套除尘设施，经除尘器净化后由1根20m高排气筒（DA002）有组织排放。 （2）本项目在生产过程中会有一定量的无组织粉尘产生。建设单位设计将所建车间厂房全部建成封闭式结构，所有生产作业均在车间厂房内进行，所有物料均堆存在库房内，对整个物料输送系统实施全密闭。沉降粉尘定期由吸尘车回收。 废水控制 本项目锅炉排污水用于洒水抑尘，生活污水依托厂区现有旱厕，附近居民定期清掏，用于农田施肥。 噪声控制 采取设备减振和建筑围护隔声等措施。 固废控制 生活垃圾由环卫部门统一收集处理 沉降粉尘集中收集后外售 不合格原料集中收集后外售 除尘器回收粉尘集中收集后外售 锅炉灰渣集中收集后外售 废机油、废机油桶依托岫岩满族自治县正翔矿业有限公司现有危废暂存间，定期委托有资质单位处置 4、主要原辅材料消耗情况 （1）主要原辅材料消耗 主要原辅材料消耗情况详见表12。 表12 主要原材料消耗一览表 序号 类别 名称 规格、种类 消耗量 厂内最大储存量 备 注 1 原料 原矿 15-20cm 302000t/a 2000t 白云石、汽运 2 方解石 200-600mm 50500t/a 2000t 主要成分碳酸钙、汽运 3 轻烧镁 400-600mm 30100t/a 2000t 汽运 4 机油 15kg/桶 1.5t/a 现用现买，不设储存 5 能源 水 - 4662t/a - 自来水 电 - 19万kwh/a - 区域供电网供电 生物质燃料 - 120t/a 120t/a 蒸汽锅炉燃料 本项目原材料来自附近矿山，原矿和方解石储存于白砂库房中，轻烧镁储存于镁球库房中，每种原材料厂内最大储存量为2000t，储存方式为散装，储存周转周期为2天，本项目库房容积可以满足原材料储存要求。 表13 物料平衡表 输入（t/a） 输出（t/a） 白砂生产线 原矿 303000 白砂 300000 排放粉尘 58.871 除尘器粉尘 2151.697 沉降粉尘 192.222 不合格原料 597.21 合计 303000 合计 303000 微粉生产线 方解石 50500 微粉 50000 排放粉尘 6.375 除尘器粉尘 198.403 沉降粉尘 16.922 不合格原料 278.3 合计 50500 合计 50500 镁球生产线 轻烧镁 30100 镁球 30000 蒸汽 4455 排放粉尘 1.134 除尘器粉尘 34.865 沉降粉尘 3.131 不合格原料 2760.87 水蒸发损失 1755 合计 34555 合计 34555 5、主要设备 本项目设备详见下表： 表14 主要设备一览表 序号 设 备 名 称 规格、型号 年工作时间（h） 数量（台） 位置 镁球生产线 1 颚式破碎机 400×600 2400 5 压球车间 2 搅拌机 PC7200 2400 5 3 压密机 ZK650 2400 10 4 压球机 6200 2400 5 5 蒸汽锅炉 0.2t 720 3 6 皮带 1m×20m 2400 5 7 铲车 龙工855N 2400 1 8 脉冲布袋除尘器 除尘效率99% 2400 2 9 除尘风机 风量10000m3/h 2400 1 白砂生产线 10 颚式破碎机 PE600×900 2400 2 白砂车间 11 给料机 B1000×27500 2400 4 12 细碎颚式破碎机 PEX300×1500 2400 2 13 给料机 B1000×27500 2400 4 14 锤破 PE2000×1800 2400 4 15 细破下皮带机 B800×5500 2400 4 16 滚筒筛子 NE120×8000 2400 8 17 立破进料皮带机 B650×8000 2400 4 18 立式破碎机 Φ1250 2400 4 19 立破后提升机 NE30×14300 2400 4 20 直线筛 DZS-1500×4000 2400 4 21 筛后提升机 NE30×15600 2400 4 22 回转筛 HZS-2190 2400 12 23 回转筛仓上皮带机 B650×12500 2400 4 24 出料皮带 B500×13500 2400 6 25 回料皮带 B500×135000 2400 4 26 脉冲布袋除尘器 除尘效率99.5% 2400 1 27 除尘器风机 风量180000m3/h 2400 1 28 铲车 龙工855N 2400 1 微粉生产线 29 破碎机 ZX5700 2400 2 白砂车间 30 振动筛 2×4m 2400 2 31 皮带输送机 Φ320×5000 2400 4 32 斗提 125 2400 2 33 原料仓 50m3 2400 2 34 立磨 DSM-1300 2400 2 35 雷蒙机 5R 2400 2 36 分级机 DSMFJ-5 2400 2 37 成品仓 50m3 2400 2 38 打包机 ZX50 2400 2 39 脉冲布袋除尘器 除尘效率99% 2400 1 40 除尘器风机 风量25000m3/h 2400 1 6、平面布局：项目厂区占地3000m2，厂区东侧为压球车间和镁球库房，西侧为白砂车间和白砂库房，白砂库房下方为办公室。厂区平面布置见附图。 项目场地位于岫岩满族自治县大房身镇，租用岫岩满族自治县正翔矿业有限公司现有厂房，项目东侧和西侧为山地，南侧和北侧为岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂地。 7、劳动定员及工作制度 本项目共设员工12人，其中管理人员1人，技术人员1人，工人10人。本项目工作人员每天一班，每班8小时工作制，年工作300天。 8、公用工程 给排水：本项目生产用水为蒸汽锅炉用水，转化为蒸汽后蒸发，锅炉排污水用于洒水抑尘；生活用水来自供水管网，生活污水排入旱厕，附近居民定期清掏，用于农田施肥。 采暖：本项目不供暖。 供电：由区域供电网供电，用电量约19万kwh/a。 其它生活设施情况：本项目不设食堂、职工宿舍、淋浴等公用设施。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 镁球工艺流程简述如下： 1、破碎：原料位于镁球库房中，原料为轻烧镁，无其他添加剂，粒径400-600mm，由铲车上料经过颚式破碎机破碎后进入搅拌工序。 2、搅拌：将破碎后的轻烧镁由皮带送入搅拌机中，通入蒸汽锅炉产生的蒸汽后进行搅拌，每次搅拌15t，每1h搅拌一批，每天搅拌8h。 3、压密压球：将搅拌好的原料（含水率15%）通过皮带输送机送入压密机进行压密，压密后原料通过皮带输送机送入压球机进行压球。 4、晾干：压球后的物料在车间里进行自然晾干，晾干后的成品（含水率9%）由皮带运送至铲车，由铲车送至仓库储存。 白砂工艺流程简述如下： 颚破：由铲车将原矿投至上料口处，物料经传送带输送至颚式破碎机，破碎后粒径为0-50mm，经由输送带运输至细碎颚式破碎机。 细破：物料运送至细碎颚式破碎机破碎，破碎后粒径为0-30mm，由皮带运送至锤式破碎机。 3、锤破：物料运送至锤式破碎机破碎，破碎后粒径为0-15mm，由皮带运送至滚筒筛。 筛分：锤破后的物料进入滚筒筛进行筛分，滚筒筛筛网直径13mm，筛上料返回至锤破重新破碎，筛下料进入直线筛，直线筛筛网直径2.5mm，筛上料返回至锤破重新破碎，筛下料进入筛后提升机。 立破：提升机的物料经由立破进料皮带机进入立式破碎机破碎，破碎后粒径为0-2mm，物料通过皮带进入回转筛。 筛分：立破后的物料进入回转筛进行筛分，筛网规格为0-0.1mm和0.1-2mm，筛上料返回至立破重新破碎，筛下料进入出料皮带，由皮带运送至铲车，由铲车送至仓库储存。 微粉工艺流程简述如下： 破碎：由铲车将原料方解石（粒径200-600mm）投至上料口处，物料经传送带输送至破碎机，原料输送至破碎机，破碎后（粒径≤100mm）经由输送带运输至筛分机。 筛分：破碎之后的物料经由皮带运送至振动筛，筛上料返回破碎机重新进行破碎，筛下料经过斗提进入料仓。 粉磨：料仓中的物料经过皮带运送一部分送至立磨进行粉磨，另一部分进入雷蒙机中，粉磨后的物料进入分级机。 分级：粉磨后的物料由分级机筛分出200目、300目、400目的产品，通过皮带运送至成品仓。 打包：由打包机将成品仓中不同规格的产品打包，打包后的产品送至仓库储存。 本项目4条白砂生产线设置1套除尘设施（1#），每条生产线各产尘点设置集气罩，经除尘器净化后由1根15m高排气筒（DA003）有组织排放；2条微粉生产线设置1套除尘设施（2#），每条生产线上料、破碎、筛分处设置集气罩，经除尘器净化后由1根15m高排气筒（DA004）有组织排放，微粉生产线的立磨及雷蒙自带布袋除尘器，处理后的废气经由微粉生产线排气筒（DA004）有组织排放；本项目5条镁球生产线设置1套除尘设施（3#），经除尘器净化后由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，蒸汽锅炉设置1套除尘设施（4#），经除尘器净化后由1根20m高排气筒（DA002）有组织排放。 原料卸车过程产尘量很小，且大部分沉降在厂房内，对环境影响较小；生产车间设备之间物料输送均使用输送带，并设置封闭皮带廊，运送过程中产尘量较小，且输送带入口设备、出口设备均设有集气罩，对环境影响较小；项目原料产品堆存于封闭的库房内，由自卸汽车运输及卸料，铲车上料。为减少原料卸料粉尘排放，要求建设单位做好如下工作： ①各类物料应储存于封闭的储库内，并采取吸尘车等控制措施。 ②物料装卸应在封闭厂房内进行，在卸料位置采取洒水增湿等控制措施。 ③运输车辆应采取封闭措施，厂区道路应硬化，并清扫、洒水保持清洁。 图1 项目镁球工艺流程图及排污节点图 图2 项目白砂工艺流程图及排污节点图 图3 项目微粉工艺流程图及排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目场地位于岫岩满族自治县大房身镇，租用岫岩满族自治县正翔矿业有限公司部分现有厂房，项目东侧和西侧为山地，南侧和北侧为岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂地。 岫岩满族自治县正翔矿业有限公司主要从事非金属矿物制品制造、销售，设有8座轻烧窑及4条矿粉生产线，年产白云石粉4.2万吨。岫岩满族自治县正翔矿业有限公司于2016年完成《岫岩满族自治县正翔矿业有限公司年产8万吨轻烧镁粉项目环境现状评估报告》，于2020年7月23日办理排污许可证，许可证号为9121032266123359XQ001P。岫岩满族自治县正翔矿业有限公司环保手续齐全，无环境遗留问题。 项目周边主要为生产企业厂房，主要的环境问题为岫岩满族自治县正翔矿业有限公司生产过程中排放的废气、废水、噪声及固体废物。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目环境空气质量现状参照《2021年鞍山市环境质量报告书》中的鞍山市区环境空气质量数据。本项目所在区域为大气环境质量二类区，空气质量达标区判定情况如下表所示。 表15 区域空气质量现状评价表（μg/m3） 污染物 年评价指标 年均浓度 标准值 单位 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 μg/m3 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 μg/m3 达标 PM2.5 年平 均质量浓度 39 35 μg/m3 不达标 PM10 年平均质量浓度 69 70 μg/m3 达标 CO 日均值第95%百分位数浓度 1.9 4 mg/ m³ 达标 O3 8h滑动平均值第90百分位数浓度 131 160 μg/m3 达标 综上，区域空气质量现状的SO2、CO、NO2和PM10的年平均浓度均达标；O3 8h平均质量浓度能够达标，PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，属于不达标区。鞍山地区空气污染类型为烟煤-汽车尾气-城市扬尘复合型污染，冬季锅炉燃煤、汽车尾气等均为导致颗粒物超标原因。针对区域环境质量采取的治理方案为加快调整产业结构，优化城市空间布局；逐步淘汰燃煤小型锅炉；加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化等。 项目所在地其他污染物环境空气质量现状参照辽宁精诚检测技术有限公司于2021年2月18日-24日对岫岩满族自治县正达石灰石矿业有限公司露天转地下开采项目厂址下风向居民处环境空气质量监测数据，监测点位位于本项目西南侧4km处，监测结果见表16。 表16 补充监测基本信息 采样点位 项 目 数 据 单 位 采样时间 E 123°12′43.35″ N 40°28′40.27″ 总悬浮颗粒物 0.185 mg/m3 2021年2月18日 0.177 mg/m3 2021年2月19日 0.194 mg/m3 2021年2月20日 0.168 mg/m3 2021年2月21日 0.181 mg/m3 2021年2月22日 0.174 mg/m3 2021年2月23日 0.152 mg/m3 2021年2月24日 由上述分析可知：项目所在区域TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内存在的保护目标为山头堡子。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目场地位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大房身镇岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂区内，占地不在岫岩满族自治县生态保护红线范围内。本项目场地附近无生态环境保护目标。 表17 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 坐标 类型 保护目标概况 方位 与项目距离 （m） 保护级别 环境空气 山头堡子 123.275903，40.556244 居民 29户居民，约102人 S 219 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气执行标准，详见下表。 表18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 夜间 70 55 表19 《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016） 监测项目 区域 浓 限值（连续5min平均浓度） 颗粒物（TSP） 郊区及农村地区 1.0 运营期微粉生产线产生的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准，镁球和白砂生产线产生的颗粒物执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），蒸汽锅炉产生的污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值要求。无组织颗粒物排放执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相关标准要求。 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 名称 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级标准限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表21 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） 生产工艺 污染物名称 污染物排放浓度限值（mg/m3） 无组织排放监测浓度限值(mg/Nm3) 输送、筛分、破粉碎等其他生产设施 颗粒物 30 厂界外10m范围内浓度最高点0.8 表22 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值 污染物名称 颗粒物 SO2 NOx 烟气黑度 燃生物质锅炉浓度限值(mg/m3) 30 200 200 ≤1 注：燃生物质锅炉烟囱最低允许高度为20m，且高于200m范围内建筑物3m以上 2、噪声 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类标准，详见表23。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行地点 功能区类别 标准值 昼 夜 项目厂界 2类区 60 50 3、固体废物 一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据建设单位采取污染防治措施后污染物的排放情况，并结合企业的生产实际，对建设单位污染物排放总量控制指标建议如下： NOX：0.182t/a 最终总量控制指标以生态环境局下达指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期产生的污染主要是噪声、扬尘、固体废物及施工废水，其中噪声和扬尘影响是主要环境影响因素。 一、噪声影响分析 项目施工期噪声主要是在施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。噪声源主要有土石方施工阶段的挖掘机、装载机、各种运输车辆等；结构施工阶段的吊车、振捣棒、钢筋切断机等；装修施工阶段的吊车、电锯等；这些噪声源的数量和种类较多，既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源（突发性噪声），且一般噪声源强较大，对周围环境影响较大。 根据类比相关资料，仅按点声源的距离衰减估算，各施工段主要使用设备噪声源强及各施工期主要施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径见表24： 表24 各种施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径 主要声源名称 噪声源强 （dB（A）） 对应于不同限值的干扰半径（m） r55 r70 推土机 90（5m） 281 50 挖掘机 81（5m） 100 18 装载机 86（5m） 177 32 翻斗车 87（3m） 119 21 混凝土振捣器 80（12m） 213 38 钢筋切断机 77（7m） 88 16 移动空压机 92（3m） 212 38 混凝土泵 85（5m） 158 28 吊车 73（15m） 119 21 振捣棒 87（2m） 80 14 运输车 87（3m） 119 21 吊车 73（15m） 119 21 电锯 103（1m） 251 45 注：表中为每种设备单台作业时的数据，多台时会有所变化。 从表24可以看出，施工设备在距周边场界距离为14m～50m以外的范围作业时，昼间场界噪声可以达标；夜间场界噪声达标则需要施工设备在距周边场界距离80m～281m以外范围。对比达标要求与场地大小分析，项目施工场界噪声夜间有不同程度的超标。 为避免对环境敏感目标的影响，采取措施如下： 1.合理选用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 2.对推土机、空压机等高噪声设备合理安排作业时间，夜间禁止高噪声扰民作业。 本项目敏感点南侧居民距施工场地219m，采取上述措施后，施工噪声对该地区居民的生活影响较小。 二、环境空气影响分析 本项目对环境空气的影响主要来自于建筑施工阶段产生的扬尘。施工扬尘主要是建筑材料堆场扬尘、运输扬尘、施工作业扬尘。产生扬尘的主要阶段是弃土、水泥、白灰等装卸、堆放过程，以及裸露地面等。另外，运输车辆的进出也产生道路扬尘污染。 施工扬尘污染属低空面源污染，其影响范围有限，影响面主要为施工场地附近区域。施工扬尘产生量受天气和施工场地状况及管理等多因素影响，变化大，随机性强，遇大风天气，将加重施工场地的扬尘污染。 一般情况下，建筑施工扬尘对施工场地100米范围内影响较大，且扬尘量大小与地面风速的大小成正比，在大风天气和干旱季节较为严重。参照《鞍山市环境保护条例》、《鞍山市扬尘污染防治管理办法》和《建设项目施工扬尘污染防治技术规范》要求，施工中应采取如下必要的控制措施： （1）施工期间，施工单位应设置扬尘污染防治公示牌，内容应包括：现场平面布置图（洗车台、道路硬化、堆场料场位置）和工地负责人联系电话、环境保护主管部门。 （2）施工期间，物料堆放不超出场地，应在工地边界设置2米以上的标准围挡，围挡间无缝隙，并采取防溢措施。 （3）施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢设施，防止洗车废水溢出工地；设置洗车废水沉淀池，并设置相应的排水设施，严禁超标排放。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 （4）施工场地出入口须进行路面硬化，硬化路面宽度应与出入口等宽，应采取铺设钢板、混凝土或其它功能相当的材料等措施之一，原则上经过清洗的车辆不应再接触裸露地面。 （5）进出工地的产尘物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗。在运输车辆完成封闭改装前，车斗须采用苫布遮盖，严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不撒漏。 （6）工程材料、砂石、土方、废弃物或工地内部裸地等易产生扬尘物质和场所应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂和洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘。 （7）施工期间需使用混凝土时，应当使用商品混凝土。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。 （8）施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置密目式安全网。施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须采用密闭的方式输送，禁止高空抛掷、扬撒。 （9）天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。 （10）应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （11）施工结束后，建设单位应对施工现场及时进行清理，实施裸地绿化和裸地硬化，减少裸露地面，减轻扬尘污染。 此外，施工工地取暖、烧水，应使用液化气等清洁能源，防止烟气对周围环境造成污染。 三、固体废物影响分析 本工程将产生大量的建筑垃圾，建议将一部分建筑垃圾作为回填土埋入地下，对不可利用的建筑垃圾，建设单位必须严格按《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》规定，办理排放许可证并排放到指定地点，严禁私自排放固体废物，并做到建筑垃圾应日产日清，严禁随意抛撒建筑垃圾。严禁私自排放固体废物。运输固体废物的车辆要遮盖苫布，防止扬尘等二次污染。 四、水环境影响分析 本工程施工期产生的水环境污染主要为含泥浆的施工废水及施工人员产生的很少量的生活污水，随意排放将对区域水环境质量造成的污染；为此，建议建设单位在施工期间设置简易沉淀池，将施工期间产生的含泥浆废水经沉淀处理后洒水降尘，严禁将施工中产生的废水、泥浆等排放到施工场地以外。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 环境空气影响分析 （一）污染源强计算 本项目主要大气污染源有：镁球生产线上料、破碎、搅拌产生的颗粒物，烘干机加热炉和蒸汽锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，白砂生产线上料、破碎、筛分产生的颗粒物，微粉生产线上料、破碎、中间仓转运、筛分和分级、粉磨、打包产生的颗粒物。 （1）原料装卸粉尘 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 非金属矿物制品行业》中没有装卸料系数，所以参照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020）中表E1中“输运系统中装车、卸车”系数计算，年装卸车物料量382100t/a，每天装卸时间约3h，全年900h，装卸扬尘计算如下： 表25 装卸扬尘计算 序号 项目 排污系数（kg/t） 年排放量t/a 小时排放量kg/h 1 卸车 0.01247 4.765 5.294 2 装车 0.01385 5.292 5.88 3 合计 10.057 11.174 本项目在封闭库房内进行装卸，类比同行业，在封闭原料库内装卸，可减少 80% 的粉尘外逸。因此，装卸扬尘颗粒物排放量为2.235kg/h（2.011t/a）。 为进一步减小原料装卸和堆存对大气环境产生影响，要求建设单位对原料库内定期用吸尘车吸尘，做好厂区内路面硬化。采取上述措施后，原料装卸料对周围环境造成影响不大。 （2）镁球生产线产生的废气 本项目镁球生产线产生的废气为上料、破碎和搅拌工序产生的颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 非金属矿物制品行业》相关资料，上料的粉尘产生系数为0.02kg/t物料，颚破的粉尘产生系数为1.13kg/t，搅拌过程粉尘产生量系数为0.15kg/t物料，年处理量为30100t，年运行时间为2400h。在生产线上料口及出料口、破碎机、搅拌机各设置集气罩，进入共用的1套布袋除尘器净化，捕集率为90%，除尘效率为99%，除尘器净化后的废气通过15m排气筒排放到环境中。 表26 镁球生产线颗粒物有组织产排情况 污染源 产尘速率kg/h 产尘量t/a 除尘 效率% 捕集率 % 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 年排放量t/a 除尘灰t/a 未捕集量（t/a） 风量m3/h 上料 0.251 0.602 99% 90% 0.002 14.7 0.005 0.536 0.06 10000 破碎 14.172 34.013 0.128 0.306 30.306 3.401 搅拌 1.881 4.515 0.017 0.041 4.023 0.452 总计 16.304 39.13 —— —— 0.147 0.352 34.865 3.913 本项目设置3台0.2t/h蒸汽锅炉，根据建设单位提供资料，每台蒸汽锅炉生物质燃料每小时消耗约55kg，年工作时间约720h，则蒸汽锅炉每年消耗燃料总量约120t。生物质燃料燃烧产生的主要污染因子为颗粒物、SO2和NOx，锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根20m高排气筒有组织排放。 蒸汽锅炉污染物产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），生物质锅炉，颗粒物排放量按式（1）计算，二氧化硫排放量按式（2）计算，氮氧化物排放量按式（3）计算。锅炉烟气量核算方法参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量估算法，按式（4）计算。 （1） 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t，本项目以120t计 Aar—收到基灰分的质量分数，%本项目以4.38%计 dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，本项目以30%计 ƞc—综合除尘效率，%，本项目以99%计 Cfh—飞灰中的可燃物含量，本项目以5%计 （2） 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t，本项目以120t计 Sar—收到基硫的质量分数，%，本项目以0.04%计 q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目以2%计 ƞs—脱硫效率，%，本项目以0%计 K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目以0.5计 （3） 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t —锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，类比《海城市嘉盈纺织有限公司锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告》可知，本项目以200mg/m3计 Q—核算时段内标态烟气排放量，m3，本项目以913914m3计 ƞnox—脱硝效率，%，本项目以0%计 （4） 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg Qnet,ar—燃料收到基低位发热量，MJ/kg，本项目以17.15MJ/kg计 废气排放的各种污染物量见表27。 表27 生物质锅炉烟气污染物产生量 序号 项目 单位 烟尘 SO2 NOx 1 污染物产生量 kg/h 2.306 0.065 0.253 t/a 1.66 0.047 0.182 2 产生浓度 mg/m3 302.79 51.21 200 3 污染物排放量 kg/h 0.023 0.065 0.253 t/a 0.017 0.047 0.182 4 排放浓度 mg/m3 18.12 51.21 200 5 烟气量 m3/h 1269.33 m3/a 913914 6 标准限值 mg/m3 30 200 200 （3）白砂生产线产生的废气 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 非金属矿物制品行业》相关资料，上料、颚破、锤破、筛分等工序中有粉尘产生。项目生产过程颗粒物的产生系数为：上料的粉尘产生系数为0.02kg/t物料，颚破、细破、锤破和立破的粉尘产生系数为1.13kg/t物料，筛分粉尘产生系数为1.13kg/t物料。项目年运行时间为2400h，年加工物料量303000t。本项目共4条白砂生产线，4条生产线共用1台脉冲布袋除尘器，每条生产线上料口及出料口、破碎机、筛分机处各设置一个集气罩，本项目集气罩的捕集率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.5%，风量120000m3/h，本项目产生的颗粒物无组织排放到厂房内，其中80%沉降在厂房内，其余20%通过厂房门窗排放。 项目废气产生情况详见表28。 表28 白砂生产线颗粒物有组织产排情况 污染源 产尘速率kg/h 产尘量t/a 除尘 效率% 捕集率 % 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 年排放量t/a 除尘灰t/a 未捕集量（t/a） 风量m3/h 上料 2.526 6.06 99.5% 90% 0.012 25 0.027 5.427 0.606 180000 颚破 142.663 342.39 0.642 1.541 306.61 34.239 细破 142.663 342.39 0.642 1.541 306.61 34.239 锤破 142.663 342.39 0.642 1.541 306.61 34.239 滚筒筛 142.663 342.39 0.642 1.541 306.61 34.239 直线筛 142.663 342.39 0.642 1.541 306.61 34.239 立破 142.663 342.39 0.642 1.541 306.61 34.239 回转筛 142.663 342.39 0.642 1.541 306.61 34.239 总计 1001.167 2402.79 —— —— 4.506 —— 10.814 2151.697 240.279 （4）微粉生产线产生的废气 本项目微粉生产线产生的废气为上料、破碎、筛分、粉磨、包装工序产生的颗粒物。本项目生产厂房设有生产线1条，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 非金属矿物制品行业》相关资料，上料、破碎、粉磨、中间仓转运、筛分和分级、包装等工序中有粉尘产生。项目生产过程颗粒物的产生系数为：上料的粉尘产生系数为0.02kg/t物料，破碎的粉尘产生系数为1.13kg/t，粉磨粉尘产生系数为1.19kg/t，物料中间仓转运粉尘产生系数为0.05kg/t物料，筛分和分级粉尘产生系数为1.13kg/t物料，包装粉尘产生系数为0.015kg/t物料。项目年运行时间为2400h，年加工物料量50500t，其中立磨加工量30300t，雷蒙加工量20200t；每条生产线上料口及出料口、破碎机、中间仓、筛分机、分级机、包装处各设置一个集气罩，废气经集气罩收集后由1台脉冲布袋除尘器净化后由1根15m排气筒有组织排放。本项目集气罩的捕集率为90%，布袋除尘器除尘效率为99%，风量20000m3/h，本项目产生的颗粒物无组织排放到厂房内，其中80%沉降在厂房内，其余20%通过厂房门窗排放。 表29 微粉生产线颗粒物有组织产排情况 污染源 产尘速率kg/h 产尘量t/a 除尘 效率% 捕集率 % 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 年排放量t/a 除尘灰t/a 未捕集量（t/a） 风量m3/h 上料 0.421 1.01 99% 90% 0.004 35.7 0.009 0.9 0.101 25000 破碎 23.777 57.065 0.214 0.514 50.845 5.706 筛分 23.777 57.065 0.214 0.514 50.845 5.706 粉磨（立磨） 15.024 36.057 0.135 0.325 32.127 3.605 粉磨（雷蒙） 10.016 24.038 100% 0.1 0.24 9.916 0 转运 1.052 2.525 90% 0.009 0.023 2.25 0.252 分级 23.777 57.065 0.214 0.514 50.845 5.706 包装 0.316 0.758 0.003 0.007 0.675 0.076 总计 98.16 235.583 —— —— 0.893 —— 2.146 198.403 21.152 无组织废气 项目无组织废气产排情况详见表。 表30 压球车间颗粒物无组织产排情况 污染源 产生 速率 (kg/h) 产生量（t/a） 沉降率（%） 排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 年沉降量（t/a） 压球车间 上料 0.025 0.06 80 0.005 0.012 0.048 破碎 1.417 3.401 0.283 0.68 2.721 搅拌 0.188 0.452 0.038 0.09 0.362 合计 1.63 3.913 —— 0.326 0.782 3.131 表31 白砂车间颗粒物无组织产排情况 污染源 产生 速率 (kg/h) 产生量（t/a） 沉降率（%） 排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 年沉降量（t/a） 白砂车间 白砂生产线 上料 0.253 0.606 80 0.051 0.121 0.485 颚破 14.266 34.239 2.853 6.848 27.391 细破 14.266 34.239 2.853 6.848 27.391 锤破 14.266 34.239 2.853 6.848 27.391 滚筒筛 14.266 34.239 2.853 6.848 27.391 直线筛 14.266 34.239 2.853 6.848 27.391 立破 14.266 34.239 2.853 6.848 27.391 回转筛 14.266 34.239 2.853 6.848 27.391 合计 100.115 240.279 —— 20.022 48.057 192.222 微粉生产线 上料 0.042 0.101 80 0.008 0.02 0.08 破碎 2.378 5.706 0.476 1.141 4.565 筛分 2.378 5.706 0.476 1.141 4.565 粉磨 1.502 3.605 0.3 0.721 2.884 转运 0.105 0.252 0.021 0.05 0.202 分级 2.378 5.706 0.476 1.141 4.565 包装 0.031 0.076 0.006 0.015 0.061 合计 8.814 21.152 —— 1.763 4.229 16.922 合计 108.929 261.431 —— 21.785 52.286 209.144 本项目在采取了本环评要求的污染防治措施后，微粉生产线产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准，白砂和镁球生产线产生的颗粒物满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），蒸汽锅炉产生的污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值要求，本项目无组织颗粒物满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相关标准要求。 （4）大气排放口情况 表32 大气排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 监测指标 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m）） 监测要求 排气温度（℃） 其他信息 经度 纬度 DA001 镁球排气筒 颗粒物 123.275549 40.558777 15 0.4 手工监测 25 DA002 锅炉排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 123.275329 40.558745 20 0.4 手工监测 60 DA003 白砂排气筒 颗粒物 123.274536 40.558702 15 0.4 手工监测 25 DA004 微粉排气筒 颗粒物 123.274337 40.558552 15 0.4 手工监测 25 非正常工况分析 表33 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/ （mg/m3） 非正常排放速率/ （kg/h） 单次持续时间/(h) 年发生频次/(次) 应对措施 1 镁球生产线 布袋除尘器故障 颗粒物 1630.4 16.304 24 ≤1 生产线停止运行 2 蒸汽锅炉 布袋除尘器故障 颗粒物 1816.71 2.306 24 ≤1 生产线停止运行 3 白砂生产线 布袋除尘器故障 颗粒物 5562.04 1001.167 24 ≤1 生产线停止运行 4 微粉生产线 布袋除尘器故障 颗粒物 3926.4 98.16 24 ≤1 生产线停止运行 本项目非正常工况主要为除尘器故障、维修时。 除尘器故障、维修时，除尘器无法正常运转，本项目产生的颗粒物未经处理直接排放，最大排放浓度为5562.04mg/m3，远远超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）排放浓度限值要求。由于本项目除尘器采用正规厂家生产的除尘器，停产时会进行维护、检修，故除尘器故障、维修状况发生的频率较低，不大于1次/年，每次持续时间约为24h。在除尘器故障、维修时，要求对应生产线停止运行，待除尘器可正常运行后方可运行。 采取以上措施后，本项目非正常工况排放的污染物对周围大气环境影响不大。 （三）废气达标排放可行性分析 本项目蒸汽锅炉采用布袋除尘的措施，不属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）规定的可行性技术，参照《海城市嘉盈纺织有限公司锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告》，海城市嘉盈纺织有限公司设置1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉，燃料与本项目锅炉相同，锅炉结构相近，均未设置低氮燃烧，产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经1根35m高排气筒排放，颗粒物排放浓度27mg/m3，二氧化硫排放浓度45mg/m3，氮氧化物排放浓度198mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值要求，因此，本项目蒸汽锅炉采用布袋除尘的措施可满足废气稳定达标排放要求；本项目上料、破碎、搅拌、筛分、粉磨、打包采用布袋除尘，生产车间采用封闭厂房的措施，《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中未对可行性技术作具体要求。根据工程设计和环评预测，本项目有组织颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求。本项目采用的环保设备为行业内通用工艺，经实际调查可保证环保设备稳定运行，故本项目上料、鄂破、筛分、锤破、混碾工序采用布袋除尘，原料库、生产车间、成品库采用封闭厂房并配备吸尘车、厂区洒水抑尘的措施可行，无组织颗粒物排放浓度可满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求。 （四）排气筒高度合理化分析 本项目共设置4根排气筒，镁球排气筒（DA001）、白砂排气筒（DA003）和微粉排气筒（DA004）高度为15m，锅炉排气筒（DA002）高度为20m。根据《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），所有排气筒高度不低于15m，本项目镁球排气筒和白砂排气筒高度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的相关要求。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度不低于15m，且还应高出200m半径范围的建筑5m以上，本项目微粉排气筒为15m，周围建筑物高度为12m，不能达到该要求，按照规定排放速率标准值严格50%执行，根据前文计算，微粉排气筒排放速率为0.676kg/h，低于标准值50%（1.75kg/h），所以本项目微粉排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），燃生物质锅炉排气筒不低于20m，且排气筒周围200m距离内有建筑物时，其排气筒应高出最高建筑物3m以上，锅炉排气筒周围最高建筑物高度为12m，本项目锅炉排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的相关要求。 （四）自行监测要求 表34 环境监测一览表 监测点 监测项目 监测方法 执行标准 监测频率 位置 个数 镁球排气筒（DA001） 1 颗粒物 手工监测 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2的颗粒物排放限值：30mg/m3 1次/年 白砂排气筒（DA003） 1 颗粒物 手工监测 1次/年 微粉排气筒（DA004） 1 颗粒物 手工监测 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值：120mg/m3 1次/年 锅炉排气筒（DA002） 1 颗粒物 手工监测 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值：颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3 1次/月 二氧化硫 手工监测 1次/月 氮氧化物 手工监测 1次/月 厂界 上风向1个，下风向3个 颗粒物 手工监测 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表3无组织排放浓度限值：0.8mg/m3 1次/年 （五）道路运输扬尘 企业的主要运输工具是汽车，产品和原材料运输经过厂区道路和山头堡子村的公路。汽车在运输过程中产生扬尘主要路段为当地村公路，运输过程产生扬尘将对道路两侧的居民产生一定的影响，要求建设单位采用密闭运输方式，并洒水抑尘，经过村庄时减速慢行，在干旱、大风季节，需适当增加运输道路的洒水次数，减少运输扬尘的产生。采取上述措施后，本项目道路运输扬尘会大大减少，降低对周围居民产生的影响。 水环境影响分析 本项目用水由生产和生活两大部分用水组成，总用水量为4662t/a。 1、生产废水 本项目生产用水为蒸汽锅炉用水，锅炉用水量为4500t/a，转化为蒸汽后蒸发。本项目不对蒸汽进行回收，无软化水制备工序。 锅炉的排污水日产生量为锅炉用水量的1%，即0.15t/d（45t/a）；定期排污每天排一次。锅炉排污水用于洒水抑尘。 2、生活污水 本项目职工定员为12人，全年运营300天。生活用水主要为饮用水和职工日常清洁用水。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/ T 1237—2020），本项目位于农村，生活用水按45L/人·d计，则生活用水量约为0.54m3/d（162m3/a），排水量按用水量的80%计算，则排水量约为0.432m3/d（129.6m3/a）。 项目依托岫岩满族自治县正翔矿业有限公司化粪池，生活污水排入化粪池中，定期清掏，用于农田施肥，不向环境水体中排放，对水环境影响不大。 三、声环境影响分析 项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的主要有破碎机、筛分机、粉碎机、除尘器风机、雷蒙机、立磨、铲车等设备。 根据类比资料，本项目新增噪声源及噪声源强见表35。 表35 噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声功率级/dB（A） X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 压球车间 颚式破碎机 400×600 90 减震基础 41523338 4489823 1 东14 65 8小时 25 23 东20 南15 65 西1 79 北5 68 搅拌机 PC7200 85 减震基础 41523342 4489821 1 东11 61 8小时 南15 60 西4 64 北5 63 32 南5 压球机 6200 80 减震基础 41523346 4489819 1 东5 58 8小时 南15 55 西10 56 北5 58 除尘风机 风量10000m3/h 85 减震基础、隔声罩 41523350 4489817 1 东2 69 8小时 南15 60 西13 60 15 西100 北5 63 蒸汽锅炉 0.2t 90 减震基础 41523344 4489812 1 东8 66 2.4小时 南5 68 西7 67 北15 65 压密机 ZK650 80 减震基础 41523354 4489815 1 东8 56 8小时 南15 55 33 北5 西7 57 北5 58 铲车 龙工855N 85 减震基础 41523358 4489813 1 东2 69 8小时 南15 60 西13 60 北5 63 2 白砂车间 颚式破碎机 PE600×900 90 减震基础 41523220 4489802 1 东30 65 25 6 东105 南19 65 西10 66 北1 79 除尘风机 风量120000m3/h 85 减震基础、隔声罩 41523218 4489804 1 东30 60 南16 60 西10 61 北4 64 细碎颚式破碎机 PEX300×1500 90 减震基础 41523216 4489806 1 东30 65 南13 65 西10 66 北7 67 锤式破碎机 PE2000×1800 90 减震基础 41523214 4489808 1 东30 65 25 南25 南10 66 西10 66 北10 66 立式破碎机 Φ1250 90 减震基础 41523212 4489810 1 东30 65 南7 67 西10 66 北13 65 直线筛 DZS-1500×4000 85 减震基础 41523210 4489812 1 东30 60 南4 64 西10 61 北16 60 回转筛 HZS-2190 85 减震基础 41523208 4489814 1 东30 60 50 西1 南1 74 西10 61 北19 60 振动筛 2×4m 85 减震基础 41523210 4489793 1 东10 61 南18 60 西30 60 北2 69 立磨 DSM-1300 90 减震基础 41523212 4489796 1 东10 66 南14 65 西30 65 北6 67 雷蒙机 5R 90 减震基础 41523214 4489799 1 东10 66 56 北1 南10 66 西30 65 北10 66 分级机 DSMFJ-5 85 减震基础 41523216 4489802 1 东10 61 南6 62 西30 60 北14 60 打包机 ZX50 85 减震基础 41523218 4489805 1 东10 61 南2 69 西30 60 北18 60 本项目采取的噪声控制措施主要是对本项目各噪声源采取减振、隔声措施，其中除尘风机设置基础减振，设置隔声罩、围护结构，维护结构采用钢结构，综上，隔声罩隔声约5dB，围护结构隔声量达到25dB。本项目所有噪声设备和原有工程所有设备均置于室内，厂房围护结构采用钢结构，墙体为内衬隔声保温岩棉的双层彩钢板，窗体采用塑钢窗，此结构厂房的墙体平均隔声量均在25dB以上。此外，严格管理室外铲车的运行制度，禁止夜间运行，昼间进行铲车运输工作，且控制同时运输数量，最大限度降低室外噪声源对声环境影响。 项目主要噪声源距厂界的距离如下表所示： 表36 噪声源距厂界四周的水平距离 噪声来源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 压球车间 20m 5m 100m 5m 白砂车间 105m 25m 1m 1m 由于项目厂区四周均为林地或空地，无疗养院、居民区等声环境保护敏感点，本项目噪声预测点分别设在东、西、南、北厂界外1米处的昼间和夜间噪声。 参考冶金工业出版社出版的《工业企业环境保护》α取0.08；厂房透声系数取10-2，门的透声系数为10-2.5；Q值取2。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的点源模式进行预测，预测按所有设备均运行。为了简化计算，本报告不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测。预测方法如下： （1）室内声源等效室外声源的计算方法： 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；本项目部分噪声源为室外噪声源，本环评要求修建全封闭的噪声设备间，各噪声源距设备间围护结构的距离按1m考虑。 Q — 方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R — 房间常数，按下式计算： 式中：S — 房间的总表面积，m2。 α— 平均吸声系数，取0.08。 （2）室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1） （3）外靠近围护结构处的声压级（L2） L2 = L1 -（TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m2； τk — 围护结构的透声系数 （4）将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下： Lw2 = L2 + 10logS （5）计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li） Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级； L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级； Adiv — 声波几何发散引起的衰减量； Abar — 遮挡物引起的衰减量； Aatm — 空气吸收引起的衰减量； Aexc — 附加衰减量。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。 计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； n—等效室外声源个数。 T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T时段的运行时间，S。 （7）计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 表37 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 监测点名称 贡献值 标准值 达标分析 东厂界 24 60 达标 南厂界 33 60 达标 西厂界 50 60 达标 北厂界 56 60 达标 预测结果表明，项目生产期间主要噪声源经采取隔声措施后，厂界处噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）2类区昼间标准要求。企业的主要运输工具是汽车，产品和原材料运输经过厂区道路和山头堡子村的公路。运输过程产生噪声将对道路两侧的居民产生一定的影响，要求建设单位运输过程中经过居民区时减速慢行，禁止鸣笛。采取上述措施后，可以降低道路运输噪声对周围居民产生的影响。监测要求如下表。 表38 项目污染源及环境监测计划 分类 监测点 监测项目 监测频率 位置 个数 噪声 厂界外1米处 4 连续等效A声级 1次/季度 四、固体废物影响分析 项目营运期固体废物主要为除尘器回收粉尘、沉降粉尘、不合格原料、废机油、废机油桶及生活垃圾。 除尘器回收粉尘（代码900-999-66） 本项目除尘器回收粉尘约1654.171t/a，集中收集后外售建材部门综合利用。 沉降粉尘（代码900-999-66） 项目产生的沉降粉尘，年产生量为147.129t/a，集中收集后外售建材部门综合利用。 （3）不合格原料（代码900-999-99） 本项目各生产线原料加工前会通过人工挑选等方式筛出不合格原料，根据企业提供资料，本项目不合格原料年产生量约为3452.631t/a，集中收集后定期外售建材部门综合利用。 （4）锅炉灰渣（代码900-999-64） 本项目蒸汽锅炉会产生锅炉灰渣，锅炉炉灰量为5t，除尘器收尘量为1.643t，锅炉灰渣总量为6.643t，集中收集后外售肥料企业综合利用。 （5）废机油、废机油桶（900-249-08） 本项目机械设备使用机油，在使用过程中会产生废机油及废机油桶，产生量约为0.15t/a，废机油、废机油桶属危险废物，依托岫岩满族自治县正翔矿业有限公司危废暂存间，并定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。 （6）生活垃圾 本项目共设员工12人，按生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.8t/a，生活垃圾由建设单位运至垃圾清运点，由环卫部门统一清运，不向环境中排放。 本项目危险废物产生及处置措施情况见下表。 表39 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 贮存周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油、废机油桶 HW08、HW49 900-249-08 0.15 设备润滑 液态、固态 油 油类物质 半年 毒性、易燃性 临时储存在危废间内，定期委托有资质单位无害化处理 本项目产生的危险废物依托岫岩满族自治县正翔矿业有限公司危废暂存间储存，岫岩满族自治县正翔矿业有限公司危废暂存间5m2，“三防”齐全，设有危险废物标识，已做好防渗措施。本项目危险废物产生量较小，原项目危废暂存间依托可行。 表40 一般工业固体废物产生、处置及排放情况 序号 主要固废名称 属性 有毒物质 物理性状 环境危险特性 产生量(t/a) 储存方式 利用处置去向 除尘器回收粉尘 900-999-66 / 固态 / 1654.171 白砂车间、压球车间，袋装 外售 沉降粉尘 900-999-66 / 固态 / 147.129 白砂车间、压球车间，袋装 外售 不合格原料 900-999-99 / 固态 / 3452.631 白砂车间、压球车间，袋装 外售 锅炉灰渣 900-999-64 / 固态 / 6.643 压球车间，袋装 外售 本项目一般工业固体废物储存于白砂车间和压球车间的一般固废暂存间中。 五、地下水、土壤 本项目主要为大气沉降影响地下水和土壤，废气达标排放，对地下水和土壤影响不大。 本项目依托危废间防渗为重点污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；车间和库房防渗为一般污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区地坪硬化简单防渗。 本项目生产区和储存区做好防渗后，对地下水和土壤影响不大。 风险分析 评价依据 风险调查 本项目涉及风险物质为废机油，废机油是复杂的碳氢化合物的混合物，由于并不是单一的事物，含几种事物，所以并无统一的化学式。 机油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。组成成分： 基础油。机油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及生物基础油三大类。矿物基础油应用广泛，用量很大（约95%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油和生物油基础油调配的产品，因而使这两种基础油得到迅速发展。 添加剂。添加剂是近代高级机油的精髓，正确选用合理加入，可改善其物理化学性质，对机油赋予新的特殊性能，或加强其原来具有的某种性能，满足更高的要求。根据机油要求的质量和性能，对添加剂精心选择，仔细平衡，进行合理调配，是保证机油质量的关键。一般常用的添加剂有：粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂，抗氧抗腐剂等。 2、风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按表41确定环境风险潜势。 表41 建设项目环境风险潜势划分 （1）P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照导则附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 （2）E的分级确定 分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。 （3）本项目环境风险潜势 项目使用的废机油为易燃物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的储存临界量为2500t。本项目废机油的最大存储总量为0.15t/a。因此，本项目危险物质数量与其临界量比值Q为： 式中：q—危险物质的最大存在总量，t Q1—危险物质的临界量，t 表42 建设项目Q值确定值 序号 名称 风险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 废机油 油类物质 0.5 2500 0.0002 项目Q值∑ 0.0002 本项目危险物质Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价工作等级判断 根据《建设项目环境风险评价技术导致》（HJ169-2018），需按照下表进行风险评价工作等级判断。 表43 评价工作等级划分 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险进行简单分析。 表44 建设项目环境风险简单分析表 主要危险物质及分布 废机油，危险废物暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 泄漏对周围水环境和土壤环境产生影响。 风险防范措施要求 （1）废机油储存应放入容器内，危废储存容器周围设置围堰。 （2）危废暂存设施要求防风、防雨、防晒、防盗，地面硬化并进行重点防渗、防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水产生不利影响。 （3）泄漏：用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止进入。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目危险物质Q<1，则该项目环境风险潜势为I，直接判断简单分析 六、环保投资分析 本项目环保投资约60万元，详见表45。 表40 项目环保投资一览表 控制项目 环保设施 数量 投资（万元） 备注 运营期 废气 15m排气筒 3根 3 项目设计 20m排气筒 1根 1.5 项目设计 布袋除尘器、风机、集气罩 4套 35 项目设计 吸尘车 1台 0.5 项目设计 洒水车 1台 0.5 项目设计 厂区、车间内硬化 —— 4 项目设计 噪声 设备减振垫 90套 9 环评要求 隔声罩、风机连接处设置软连接 3套 1 环评要求 固废 一般固废收集间 —— 0.5 环评要求 施工期 施工围挡、临时沉淀池、防尘网 —— 5 环评要求 环保投资合计 60 占总投资比例 30% |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 镁球排气筒DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器，风机风量10000m3/h，15m排气筒 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）：30mg/m3 |
|  | 锅炉排气筒DA002 | 颗粒物、SO2、NOX | 布袋除尘器，20m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值要求：颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3 |
|  | 白砂排气筒DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器，风机风量180000m3/h，15m排气筒 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）:30mg/m3 |
|  | 微粉排气筒DA004 | 颗粒物 | 布袋除尘器，风机风量25000m3/h，15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：:120mg/m3 |
|  | 厂界 | 颗粒物（无组织） | 封闭厂房 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）:0.8mg/m3 |
| 地表水环境 | \ | \ | \ | \ |
| 声环境 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，并通过隔声、距离衰减等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的除尘器回收的粉尘和在封闭厂房内沉降粉尘集中收集后外售建材部门综合利用；不合格原料集中收集后外售建材部门综合利用；锅炉灰渣集中收集后外售肥料企业综合利用；废机油和废机油桶暂存于危废间，并定期交于有危险废物资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，所有固体废物均可得到有效处置，对周围环境影响较小 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目依托危废间防渗为重点污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；车间和库房防渗为一般污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区地坪硬化简单防渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 废机油储存应放入容器内，危废储存容器周围设置围堰。危废暂存设施要求防风、防雨、防晒、防盗，地面硬化并进行重点防渗、防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水产生不利影响。泄漏：用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止进入 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证申领 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），项目属于“二十八、金属制品业33”大类中的“82.铸造及其他金属制品制造339”，本项目应实行简化管理。适用规范为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）。 本项目现有项目已进行排污许可申报，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可变更。 2、危废库监督检查管理要求 （1）严格做好四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）； （2）由专人负责做好危险废物申报登记制度，严格执行危险废物转移联单制度； （3）制定并备案危险废物管理计划； （4）建立危险废物台账，台账至少保存5a； （5）按规定设置标志标识。 3、排污口规范化要求 （1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。 （2）排放污染物的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （3）企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2 1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （4）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； （5）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |

# 六、结论

综上所述，建设项目符合产业政策要求，选址合理。项目在落实多项环保措施和防范措施的基础上，各种污染物能够达标排放，从环保角度看，项目的选址和建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 68.408 | 0 | 68.408 | +68.408 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047 | +0.047 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.182 | +0.182 |
| 废水 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 1654.171 | 0 | 1654.171 | +1654.171 |
|  | 沉降粉尘 | 0 | 0 | 0 | 147.129 | 0 | 147.129 | +147.129 |
|  | 不合格原料 | 0 | 0 | 0 | 3452.631 | 0 | 3452.631 | +3452.631 |
|  | 锅炉灰渣 | 0 | 0 | 0 | 6.643 | 0 | 6.643 | +6.643 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | +1.8 |
| 危险废物 | 废机油及废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1   地理位置图

附图2   环境保护目标分布图

附图7   岫岩满族自治县生态保护红线图

附件1   委托书

附件2   租赁协议

、

附件3   不动产证

附件4   生物质燃料检测报告

附件5  三线一单查询结果

附件6  岫岩满族自治县正翔矿业环保手续

附件7  参照项目监测报告

## 附件8 生物质燃料监测报告

# Text boxes

本项目

山头堡子

500m

本项目

图  例

厂界

500m调查范围

附图3   项目运输路线图

矿场

岫岩满族自治县正翔矿业有限公司厂区

山地

山地

危废暂存间

石灰生产线

办公室

（一楼）

产品区

产品区

白砂库房

（二楼）

原料区

镁球库房

（现有）

原料区

DA001

4#

3#

2#

白砂车间

1#

压球车间

DA002

DA004

DA003

图  例

布袋除尘器

排气筒

本项目区域

比例尺1：400

山地

产品库

轻烧窑车间

办公室

破碎

车间

破碎

车间

附图4   项目平面布置图

图  例

排气筒

比例尺1：100

布袋除尘器

附图5   压球车间设备分布图

布袋除尘器

压球机

压密机

搅拌机

蒸汽锅炉

颚式破碎机

图  例

排气筒

比例尺1：200

附图6   白砂车间设备分布图

本项目