# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岫岩满族自治县石湖高分子有限公司高钙粉扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-210323-04-03-874649 |
| 建设单位联系人 | 黄东 | 联系方式 | 18604928796 |
| 建设地点 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村 |
| 地理坐标 | （123度9分34.470秒，40度28分8.064秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岫岩满族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 岫发改备〔2024〕3号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 7.00 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：已安装1300型立式磨粉机一套，未安装料仓料位仪、分级接近开关、散热器和排渣系统。鞍山市生态环境局已对企业进行处罚，鞍山市生态环境局行政处罚决定书-鞍环（岫岩）罚决〔2024〕第（0001）号）。 | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《岫岩满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 《岫岩满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的国土空间开发保护策略主要为深化科学布局，构建“一屏两轴六区，一核四心多点”的总体格局。坚持绿色发展，构建“一屏两廊，三核多点”的生态格局。促进农业发展，构建“两带，两区，多点”的农业格局。优化城镇发展，构建“一主四副、多点支撑”城镇格局。优先划定耕地和永久基本农田，严格控制生态保护红线，合理划定城镇开发边界。 岫岩县行政辖区范围，包括24个乡镇（办事处），总面积4502.3平方公里。企业位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村，本次扩建不新增占地，厂区占地面积19872.5m2不变，总建筑面积8320m2不变。用地性质为工业用地。依托现有生产厂房，新增设备，扩建1条年产10万吨高钙粉生产线。符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不在生态红线保护区内。 规划强调要强化水资源管理工作，使水资源得到有效保护，水污染基本消失，水生态良好并不断趋向平衡。本次扩建不产生生产废水，不新增生活污水。 本次扩建项目符合《岫岩满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该建设项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，因此，该项目的建设符合国家产业政策。 （2）与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 本项目属于“C3099其他非金属矿物制品制造”，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中所列的“禁止准入类”、“许可准入类”。因此，本项目为市场准入项目。 2024年1月8日，企业取得了岫岩满族自治县发展和改革局出具的关于《岫岩满族自治县石湖高分子有限公司高钙粉扩建项目》项目备案证明（岫发改备〔2024〕3号），见附件2。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策。 选址合理性分析 本次扩建不新增占地，依托现有生产厂房，新增设备，扩建1条年产10万吨高钙粉生产线。企业位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村，地理坐标：东经：123°9′34.470″、北纬：40°28′8.064″。根据土地证（见附件3），用地性质为工业用地。具体地理位置图见附图1。 企业厂区东侧54m为王家堡村居民，南侧7m为鞍山东胜耐火材料有限公司，西侧20m为大洋河，北侧10m为轧钢厂。企业已与50米范围内的2户居民签订房屋买卖协议。周边关系见附图2。 项目占地范围内无文物单位、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布。综上所述，本项目选址合理。 与《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（2021年版）》（鞍环发〔2021〕9号）符合性分析 本项目与该意见符合性分析见下表。 表1 与鞍山市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 分区管控 本项目情况 符合性 划分环境管控单。 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 全市共划分环境管控单元67个，包括优先保护、重点管控、一般管控三类。其中，优先保护单元37个，面积占比为37.37%。主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区等区域；重点管控单元29个，面积占比为45.01%。主要包括工业园区、人口集中和环境质量风险较高区域等。一般管控单元1个，面积占比为17.62%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村，根据鞍山市环境管控单元图（见附图3）及“三线一单”管控单元查询结果（见附图4），本项目位于一般管控单元ZH21032330001。 符合 生态环境准入清单。 以生态环境分区管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，结合区域发展、生态环境问题及生态环境目标要求，制定针对性的生态环境准入要求。 1.优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 2.重点管控单元。工业聚集区以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点；人口集中区以有效降低资源环境负荷、强化精细化管理为重点；环境风险较高区域以加强环境污染治理、防控生态环境风险为重点。 3.一般管控单元。以促进生产、生活、生态功能的协调融合为导向，执行生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。 本项目用地性质为工业用地，不在生态红线保护区内（岫岩满族自治县生态红线见附图5），不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其它需要特殊保护的区域内。废气、噪声能够达标排放，无新增废水，固体废物均得到合理有效处置，对周围环境影响较小，不会对生态功能造成影响。 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（2021年版）》（鞍环发〔2021〕9号）中相关要求。 与《鞍山市生态环境局关于印发〈生态环境准入清单（2021年版）〉的通知》（鞍环发〔2021〕6号）符合性分析 根据“三线一单”管控单元查询结果（见附图4）可知，本项目位于鞍山市岫岩满族自治县一般管控区（ZH21032330001）范围内，属于环境准入项目，与本项目相关符合性分析见下表。 表2 与鞍山市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称 分类 管控要求 本项目情况 符合性 鞍山市岫岩满族自治县一般管控区（ZH21032330001） 空间布局约束 严格规范“两高”项目行政审批行为，强化“两高”项目能耗双控管理，推进“两高”行业减污降碳协同控制。 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目应满足相关环保要求，实现污染物达标排放。 本项目为产业结构调整目录中允许类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 本项目为扩建项目，废气、噪声能够达标排放，无新增废水，固体废物均得到合理有效处置，对周围环境影响较小。 符合 环境风险防控 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 本项目采取分区防渗，可有效防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境、土壤环境的影响。 符合 资源利用效率要求 本项目采用高效生产设施及环保设施，处理后各项污染物能满足达标排放要求，营运过程中消耗一定量的水源、电源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市生态环境局关于印发〈生态环境准入清单（2021年版）〉的通知》（鞍环发〔2021〕6号）中相关要求。 与《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）符合性分析 本项目与该实施方案符合性分析见下表。 表3 与《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 主要内容 本项目情况 符合性 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。 本项目不属于高耗能高排放项目 符合 严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。 本项目位于一般管控单元ZH21032330001，符合“三线一单”生态环境分区管控要求 符合 提升生态环境监管执法力度。完善以排污许可制为核心的固定污染源监管体系，保持严厉打击违法犯罪行为的高压态势。强化企业自律，加大企业普法宣传力度。 2020年6月5日，取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：91210322701513001K001W，本项目实施后，排污许可登记需进行变更。 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 与《鞍山市生态保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与该规划符合性分析见下表。 表4 与《鞍山市生态保护“十四五”规划》符合性分析 内容 本项目情况 符合性 严格控制能源消费总量和强度。严格按照国家和省制定的能源消费总量和强度双控目标，做好节能降耗工作。深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不属于“两高”项目中“煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材”六个行业。 符合 强化燃煤锅炉整治与清洁取暖。开展城市建成区内20蒸吨/小时以上燃煤锅炉全面排查，逐步取消分散燃煤锅炉，严控新建燃煤锅炉，推动燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。全面推进清洁供暖，坚持宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热原则，结合具体条件实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代等，加强供热热源和配套管网建设。 本项目生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调取暖 符合 大力推进重点行业VOCs治理。以臭氧污染高发期为重点，严控石化行业挥发性有机物（VOCs）污染，减少化工、金属表面处理和加工、涂装、有机化学原料制造、包装印刷、橡胶制品、油品储运销等重点行业及加油站等重点场所VOCs排放，有效控制VOCs排放总量。 本项目废气污染物为颗粒物，不产生VOCs。 符合 强化扬尘管控。严格落实建筑工地“六个百分百”，加大对各县（市）区、开发区扬尘专项整治行动督促指导力度。城区及县城道路低尘机械化湿式清扫率稳定达到85%以上。加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。加大对矿山运输车辆、运输道路、矿物加工等扬尘防治。推进绿色矿山建设，实施矿山生态恢复工程，2025年底前完成全部可恢复矿山治理。彻底取缔占道经营砂石物料的经营场所，严厉查处车辆遗撒行为。全面开展建成区及县城裸露土地排查，争取实现城市裸露土地绿化全覆盖。 本项目原料运输车辆采用苫布遮盖，避免砂石遗撒。 符合 加强沿河污染管控。加强沿河及园区工业企业监管力度，严查超标排污、非法偷排等问题。加强河道管理，及时清理河道、河面及河流沿岸的各类垃圾及漂浮物。加强沿河排放口管控，确保沿河两岸无违法排污。依据《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》，结合养殖场（小区）备案、环评审批、排污许可发放等工作，落实养殖户主体责任。强化监测和执法监管，彻底排查畜禽养殖污染源，杜绝畜禽养殖废水直排以及粪污乱堆乱放，严控禁养区内畜禽养殖污染。 厂界西侧20m为大洋河，本项目扩建后都无新增废水。 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市生态保护“十四五”规划》相关要求。 与《鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案（2019年版）》（鞍环发〔2019〕11号）符合性分析 本项目与该方案符合性分析见下表。 表5 “鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案”符合性分析 方案要求 本项目情况 符合性 深入调整能源结构。推进清洁取暖。严格执行《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》和《鞍山市推进清洁取暖三年滚动计划（2018-2020）》，按照由城镇到农村分层次全面推进的总体思路，加快提高清洁取暖比重。研究制定支持清洁能源取暖的相关价格政策，推广太阳能热水系统、电供暖系统等技术，推动供热计量改革。城镇优先发展集中供暖，集中供暖难以覆盖的，加快实施各类分散式清洁取暖。农村地区优先利用地热、生物质、太阳能等清洁能源取暖。有条件的地区发展天然气或电供暖，适当扩大集中供暖延伸覆盖范围。 本项目生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调取暖，属于清洁能源。 符合 推进调整产业结构。优化产业布局。2019年9月底前，完成全市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）编制工作，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。 本项目符合“三线一单”要求，为其他非金属矿物制品制造项目，不属于高耗能、高污染和资源型行业。 符合 调整产业结构。严控“两高”行业产能。严禁钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能过剩行业新增产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，严格执行国家及省产业结构调整指导目录，完成淘汰落后产能任务，加大高排放、高污染企业的淘汰力度。严防“地条钢”死灰复燃。 本项目符合“三线一单”要求，为其他非金属矿物制品制造项目，不属于高耗能、高污染和资源型行业。 符合 整产业结构。深入开展“散乱污”企业整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治专项行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定全市“散乱污”企业及集群整治标准。各县（市）区政府、各开发区管委会要对辖区内“散乱污”企业及集群实行拉网式排查，实行清单制、台账式、网格式管理。出台“散乱污”企业整治工作方案，建立“散乱污”企业动态清单。实行“一企一策、一业一册”管理，逐一明确“散乱污”企业存在问题、治理方案和完成时限。采取关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施，逐步完成“散乱污”企业整治工作。对已完成整治的“散乱污”企业开展巡查，实施动态管理，杜绝反弹。2019年完成30%企业整治任务，2020年完成全部“散乱污”企业整治任务。 本项目不属于“散乱污”企业。 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案（2019年版）》（鞍环发〔2019〕11号）相关要求。 与《岫岩县粉体加工企业与玉石加工企业（加工点）综合整治工作方案》（岫政办发〔2022〕29号）符合性分析 本项目与该方案符合性分析见下表。 表6 “岫岩县粉体加工企业与玉石加工企业（加工点）综合整治工作方案”符合性分析 方案要求 本项目情况 符合性 1.严格审批手续整治。 各职能部门各司其职、各负其责，依据相关法律规定对领域内手续不合法问题进行查处。对逾期不能履行手续的企业由县政府实施关停措施。 企业环保手续齐全。 符合 2.严格粉体加工企业整治。 （1）严格环境整治。一是粉体加工企业配套的环保设施齐备、正常运行，确保达标排放；二是严格精细化管理，生产过程中的物料输送应采用封闭输送系统，破粉碎、筛分、包装等易散发粉尘的物料加工与处理工序应在封闭厂房内进行，进出料口均应设置集尘罩，并配备相应的除尘设施；三是严格扬尘管控，各类物料应储存于封闭的库房内或在厂区内设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，并采取防尘网覆盖等抑尘措施；运输车辆应采取苫盖措施，厂区道路应硬化，并清扫、洒水保持清洁；四是企业要依法规范工业固体废物（危险废物）储存、处置。 一、企业配套环保设施齐备、正常运行，能够确保达标排放。二、生产过程物料输送采用封闭输送管道，本项目所有工序都在封闭车间内进行，粗破细破工序的进出料口均设置集气罩，锤破、磨粉、分级工序均密闭连接收集废气，配备除尘器。三、各类物料均储存于原料堆场内，运输车辆采用苫布遮盖。厂区道路硬化，并定期清扫、洒水。包装采用全自动灌装，灌装过程全封闭，防止产品溢出，无粉尘产生。四、企业依法设置了一般固废暂存处，危废贮存点 符合 综上所述，本项目符合《岫岩县粉体加工企业与玉石加工企业（加工点）综合整治工作方案》（岫政办发〔2022〕29号）相关要求。 与《鞍山市扬尘污染防治条例》（2023修订）符合性分析 本项目与该条例符合性分析见下表。 表7 “鞍山市扬尘污染防治条例”符合性分析 防治条例要求 项目情况 符合性 第二十一条建设工程施工应当遵守下列防尘规定： （一）施工工地出入口应当公示施工扬尘防治措施、负责人、投诉举报电话等信息； （二）施工工地周围应当按照有关规定设置连续、密闭的围挡。市区内的中央商务区、主干路和次干路两侧的施工现场，围挡高度不得低于4米，其他地段的施工现场围挡高度不得低于3米，易对周边环境产生影响及其他特殊情况地块，围挡高度按照实际需要设置；县（市）区域内的施工现场，围挡高度不得低于2.5米；乡（镇）内的施工现场，围挡高度不得低于1.8米； （三）施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理； （四）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； （五）建筑垃圾、工程渣土等在四十八小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； （六）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； （七）需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，禁止现场露天搅拌； （八）闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化、铺装或者遮盖； （九）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工工地内堆放的，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； （十）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运、装卸，禁止高空抛掷、扬撒。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村，施工过程中主要为设备安装，不涉及土建。 符合 第二十七条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、菱镁矿（粉）、滑石矿（粉）、白云石、铁精粉、生石灰、烧结矿、球团矿、焦炭、矿渣粉、生料、矿渣、硅石、铁尾矿、石灰石、熟料、水渣、钢渣、脱硫灰、除尘灰、渣土等易产生扬尘的物料堆放场所，应当遵守下列防尘规定： （一）划分物料堆放区域和道路的界限，硬化物料堆放区域和道路，厂区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等低尘作业方式，保持整洁；运输车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、飘散造成扬尘污染； （二）物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度1.1倍的严密围挡，并采取洒水、防尘网覆盖等措施防治扬尘污染； （三）物料需要频繁装卸作业的，应当在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，应当采取喷淋、洒水等抑尘措施； （四）采用密闭输送设备作业的，应当在装卸处采取吸尘、喷淋等防尘措施； （五）废弃物料及时处置，临时堆放的，应当采取围挡、覆盖等防尘措施； （六）大型物料堆场在出入口应当设置运输车辆冲洗保洁设施； （七）长期堆放工业固体废物的大型堆放场所，应当采取湿法喷淋、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂、复垦绿化等抑尘措施，减少风蚀起尘。 本项目原料和产品储存在封闭厂房内，并用吨袋包装；运输车辆采取封闭措施，厂区路面硬化，及时清扫洒水抑尘；生产和装卸皆在封闭厂房内。 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市扬尘污染防治条例》（2023修订）相关要求。 与关于印发《鞍山市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知符合性分析 本项目与该通知符合性分析见下表。 表8 关于印发《鞍山市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知符合性分析 方案要求 项目情况 符合性 (一)开展重污染天气消除攻坚。推动产业结构和布局优化调整，促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群和工业园区升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展散煤清洁化替代和供热管网覆盖范围内燃煤锅炉关停整合。全面推进秸秆“五化”利用，加强秸秆禁烧管控，强化扬尘污染治理。 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调取暖，无锅炉，不燃煤。不涉及秸秆利用秸秆焚烧。强化扬尘污染治理，原料堆存粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。车间沉降粉尘采用吸尘车收集。 符合 (二)开展臭氧污染防治攻坚。聚焦挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等多污染物协同减排。以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、无组织、末端全流程治理。高质量完成钢铁行业和65蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造，推动铸造、菱镁、石灰等行业深度治理。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。 本项目污染物主要为粉尘，不涉及挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)。 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销、钢铁、铸造、石灰行业。 生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调取暖，无锅炉。 符合 (三)开展柴油货车污染治理攻坚。构建绿色交通运输体系，坚持“车、油、路、企”统筹，以柴油货车和非道路移动机械为监管重点，聚焦煤炭、焦炭、矿石运输通道，坚持源头防控、过程防控和协同防控，加快推进“公转铁”，提高机动车和非道路移动机械绿色低碳水平。 本项目原料成品运输均采用符合要求的车辆，车辆定期保养检修。 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于煤炭、焦炭、矿石等行业。 符合 综上所述，本项目符合关于印发《鞍山市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 岫岩满族自治县石湖高分子有限公司位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村，厂区占地面积19872.5m2，总建筑面积8320m2，主要建筑为生产厂房、库房、综合楼等。现有项目总投资3000万元，设有3条高钙粉生产线，现有项目具备年产40万吨高钙粉的生产能力。 本项目建设性质为扩建，厂区占地面积19872.5m2不变，总建筑面积8320m2不变。企业本次扩建拟投资300万元，依托现有生产厂房，新增立式磨粉机、分级机、包装机等设备，扩建1条年产10万吨高钙粉生产线，生产工艺主要为粗破、细破、锤破、立磨、分级、包装。 扩建后全厂总投资达3300万元，具备年产50万吨高钙粉的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29修订）和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律法规的要求，本扩建项目应进行环境影响评价。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业——60石墨及其他非金属矿物制品制造309——其他”，本项目扩建1条年产10万吨高钙粉生产线，需要编制环境影响报告表。受建设单位的委托，沈阳东环环境咨询有限公司接受该项目的环境影响评价工作，在实地踏勘、资料收集、类比调查的基础上完成了“岫岩满族自治县石湖高分子有限公司高钙粉扩建项目”环境影响评价报告表的编制工作。本项目环评委托书见附件1。 项目组成 本次扩建拟投资300万元，依托现有生产厂房，新增立式磨粉机、分级机、包装机等设备，扩建1条年产10万吨高钙粉生产线，生产工艺主要为粗破、细破、锤破、立磨、分级、包装。已安装1300型立式磨粉机一套，未安装料仓料位仪、分级接近开关、散热器和排渣系统。鞍山市生态环境局已对企业进行处罚，鞍山市生态环境局行政处罚决定书-鞍环（岫岩）罚决〔2024〕第（0001）号）见附件4。具体项目组成见下表。 表9 项目组成一览表 类别 建设内容 现有项目工程内容 扩建项目工程内容 备注 主体工程 生产厂房（1F）1座 建筑面积6480m2，包括原料堆场、破碎区、加工区、成品区等。设有3条高钙粉生产线，生产工艺主要为粗破、细破、锤破、立磨、分级、包装，合计年产40万吨高钙粉。 依托现有生产厂房，新增立式磨粉机、分级机、包装机等设备，扩建1条年产10万吨高钙粉生产线，生产工艺主要为粗破、细破、锤破、立磨、分级、包装。扩建后可年产50万吨高钙粉。 依托现有生产厂房，新增设备，扩建1条生产线 储运工程 库房 （1F）1间 建筑面积1200m2，存放备品备件。 / 依托 原料堆场 位于生产厂房内，面积为1000m2，用于存放原料。 / 依托 成品区 位于生产厂房内，面积为3380m2，用于存放成品。 / 依托 辅助工程 综合楼（2F）1座 建筑面积640m2，行政人员办公区、会议室等，主要用于办公。 / 依托 公用工程 供水 市政供水。 / 依托 供电 市政供电。 / 依托 供暖 生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调供暖。 / 依托 排水 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。无生产废水产生。 / 依托 环保工程 废气治理 原料堆存粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。车间沉降粉尘采用吸尘车收集。 原料堆存粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。车间沉降粉尘采用吸尘车收集。 依托 粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 依托现有集气罩，脉冲布袋除尘器（TA002） 细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 新增集气罩，依托现有脉冲布袋除尘器（TA002） 锤破机至成品仓密闭连接。1号生产线锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA003，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA002）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 / / 锤破机至成品仓密闭连接。2号生产线锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA004，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA003）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 / / 锤破机至成品仓密闭连接。3号生产线锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA005，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA004）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 / / / 锤破机至成品仓密闭连接。本次扩建的4号生产线锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA006，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA005）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 新增 废水治理 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。无生产废水产生。 / 依托 噪声治理 选用低噪声设备，设备基础设置减振，且所有设备均并置于密闭生产厂房内，建筑隔声等降噪措施。 选用低噪声设备，设备基础设置减振，且所有设备均并置于密闭生产厂房内，建筑隔声等降噪措施。 / 固废治理 除铁器的废金属定期外售。 除铁器的废金属定期外售。 依托 布袋除尘器收集的除尘灰，定期清理，外售。 布袋除尘器收集的除尘灰，定期清理，外售。 依托 吸尘车收集的沉降灰，收集后，存于一般固废暂存处（15m2），定期外售。 吸尘车收集的沉降灰，收集后，存于一般固废暂存处（15m2），定期外售。 依托 机械设备维修过程中产生的废机油、废油桶等收集后，存于危废贮存点（15m2），定期交由有资质单位安全处置。 机械设备维修过程中产生的废机油、废油桶等收集后，存于危废贮存点（50m2），定期交由有资质单位安全处置。 扩建危废贮存点 生活垃圾统一收集后，送至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 / 依托 主要产品及产能 本次扩建年产10万吨高钙粉，产品包装方式为吨袋包装，每包重量为1t，具体产品及产能见下表。 表10 产品及产能一览表 单位：万t/a 序号 产品名称 产品规格 现有项目产量 扩建后全厂产量 本次扩建增加产量 1 高钙粉 600目 10 12.5 2.5 2 800目 10 12.5 2.5 3 1000目 10 12.5 2.5 4 1200目 10 12.5 2.5 合计 40 50 10 产品质量标准具体见下表。 表11 企业产品质量标准 项目 指标 钙含量（以干基CaCO3计）% ≥95.0 D65亮度% ≥90.0 pH值 ≥7.0 盐酸不溶物% ≤0.70 筛余物% ≤0.13 主要生产设施及设施参数 主要生产设施及设施参数见下表。 表12 主要生产设施及设施参数一览表 序号 设备名称 设备型号 生产能力 单位 现有数量 扩建后数量 本次扩建增加数量 1 颚式破碎机 600×900 9～180(t/h) 台 1 1 0 2 颚式破碎机 400×600 15～60(t/h) 台 3 4 1 3 锤式破碎机 600×800 30～120(t/h) 台 3 4 1 4 斗式提升机 8.8M 3～30(t/h) 台 9 10 1 5 脉冲除尘器（TA001） 过滤面积310m2 / 台 1 1 0 6 脉冲除尘器（TA002） 过滤面积310m2 / 台 1 1 0 7 脉冲除尘器配套风机 / 23000(m3/h) 台 1 1 0 8 脉冲除尘器配套风机 / 42000(m3/h) 台 1 1 0 9 立式磨粉机 LSM1100 3～30(t/h) 台 3 4 1 10 分级机 FW200 10～100(t/h) 台 3 4 1 11 螺运机 U300×1500 3～30(t/h) 台 3 4 1 12 螺旋卸料机 DN250 3～30(t/h) 台 3 4 1 13 螺运机 φ200×2500 3～30(t/h) 台 3 4 1 14 成品仓 1200m3 / 个 3 4 1 15 脉冲滤袋器（TA003，成品仓上方除尘器） 600m3 3～30(t/h) 台 1 1 0 16 脉冲滤袋器（TA004，成品仓上方除尘器） 600m3 3～30(t/h) 台 1 1 0 17 脉冲滤袋器（TA005，成品仓上方除尘器） 600m3 3～30(t/h) 台 1 1 0 18 脉冲滤袋器（TA006，成品仓上方除尘器） 600m3 3～30(t/h) 台 0 1 1 19 主风机 / 23000(m3/h) 套 3 4 1 20 卸料螺运机 DN250 / 台 9 10 1 21 自动成品包装机 HD1000 22(t/h) 台 9 12 3 22 空压机 12m3 / 台 1 1 0 23 空压机 10m3 / 台 0 1 1 24 空压机 6m3 / 台 1 1 0 25 吸尘车 / / 台 1 1 0 合计 65 82 17 主要原辅材料及能源 主要原辅材料及能源用量见下表。 表13 原辅材料及能源用量表 序号 名称 单位 现有项目用量 扩建后全厂用量 本次扩建增加数量 备注 1 方解石 t/a 401784.83 502234.28 100449.45 外购，原料粒径30cm-50cm，暂存于生产厂房内的原料堆场，最大存放量为4000t 2 水 m3/a 1000 1037.5 37.5 市政供水 3 电 万kW·h/a 600 750 150 市政供电 4 机油 t/a 1.36 1.81 0.45 桶装，每桶重量170kg存于库房，最大存放量0.34t。 企业外购方解石，化学组分见下表，成分检验报告见附件5。 表14 方解石化学组分表 名称 CaCO3（%） 盐酸不溶物（%） 其他（%） 方解石 96.5 0.8 2.7 公共工程 （1）供水 本项目用水为生产用水，用水外购。 为保证生产的顺畅进行，调速螺旋给料机送料至立式磨粉机需要加入一定量的水，加水量约为37.5m3/a。 （2）排水 调速螺旋给料机送料至立式磨粉机需要加水，在生产过程中全部挥发损耗，无生产废水产生。 本次扩建项目水平衡见下图。 图1 本次扩建项目水平衡 单位：m3/a 扩建后全厂水平衡见下图。 图2 扩建后全厂水平衡 单位：m3/a （3）供电 本次扩建新增用电量150万kW·h/a，扩建后全厂用电量750万kW·h/a，市政供电。 （4）供暖 生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调供暖。 劳动定员及工作制度 本次扩建不新增劳动定员，由企业内部调配。全厂定员56人，其中生产人员50人，管理及技术人员6人。 工作制度：全年生产300天。实行三班制，每班工作8小时。不提供食宿。 厂区平面布置 本项目依托现有生产厂房以及公辅设施。新增立式磨粉机、分级机、包装机等设备，其中部分设备已安装，未安装料仓料位仪、分级接近开关、散热器和排渣系统，扩建1条年产10万吨高钙粉生产线。扩建生产线位于生产厂房内的西南侧，各功能区内设施布置紧凑，符合工艺操作流程。厂区布局合理，平面布置见附图6，生产设备布置见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 施工期主要为生产设备及环保设备安装，不涉及土建工程，因此施工期环境影响较小，主要环境影响来自运营期。 施工期工艺流程与产排污节点见下图。 图3 施工期工艺流程与产排污节点图 工艺流程简述： 施工期主要包括生产设备安装、环保设备安装、工程验收。 1、废水：主要为少量施工人员生活污水。 2、噪声：设备安装时，会产生噪声。 3、固体废物：主要为少量施工人员生活垃圾。 运营期： 运营期工艺流程与产排污节点见下图。 图4 运营期工艺流程与产排污节点图 工艺流程简述： 原料堆存 原料（粒径30cm-50cm）由自卸车（苫布覆盖）运至生产厂房内原料料场堆放，然后由铲车上料送入颚式破碎机粗破。此过程产生G1堆存粉尘、G2粗破上料粉尘、G3粗破粉尘、N噪声。 破碎（粗破、细破、锤破） 首先采用颚式破碎机（粗破）将不同品级的矿石（50mm-500mm）粗破至≤40mm的石块，然后经带式输送机将其输送至细破工序暂存。铲车上料至颚式破碎机（细破），根据产品规格要求将粗破至≤40mm的石块细破至≤20mm的石块，再通过斗式提升机将细破后的半成品送至锤破机，锤破至≤10mm的石块，然后用斗式提升机将物料送至中间料仓贮存（密闭）。此过程产生G4胶带机下料粉尘、G5细破上料粉尘、G6细破粉尘、G7锤破粉尘、G8料仓粉尘、N噪声。 磨粉、分级、包装 中间料仓的细碎石料，经螺旋给料机运至提运机入料口，经提运机送入高位缓冲料仓（密闭），最后经调速螺旋给料机运至立式磨粉机。在此过程中为保证生产的顺畅需要加入一定量的水，水在生产过程中全部挥发损耗，无生产废水产生。此过程产生G9缓冲仓粉尘、N噪声。 碎石进入立式粉磨机后，经过挤压在离心力的作用下甩到盘边沉落到喷口环处，利用该处的高速风将碎石吹起、吹散，金属、重矿石沉降到喷口环下排出，金属物被除铁器清除，其余重矿石等回到缓冲仓中回用。粗粉又循环回来，靠离心力作用进入压磨轨道进行新一轮的循环。细粉被带到立式粉磨机上部，经过分级机分选，成品随同气体进入脉冲滤袋器，经过脉冲滤袋器过滤后进入成品仓（密闭），过滤后的净风再由风机送入立式磨粉机循环使用，多余风量外排。此过程产生G10立磨粉尘、G11分级粉尘、G12成品仓粉尘、N噪声、S1废金属。 成品包装规格1000kg/袋，采用电子自动计量，全自动灌装，灌装过程全封闭，防止产品溢出，无粉尘产生。 说明： 粉尘经布袋除尘器处理产生的S2除尘灰。 车间内沉降落地的粉尘由吸尘车收集的S3沉降灰。 机械设备维修过程中产生的S4废机油、S5废油桶、S6含油抹布手套。 空压机在使用过程会产生含油废水（S7）。 本项目主要污染因子见下表。 表15 主要污染工序及污染因子一览表 项目 污染工序 主要污染因子 废气 原料堆存 G1-堆存粉尘（颗粒物） 粗破 G2-粗破上料粉尘（颗粒物） G3-粗破粉尘（颗粒物） G4-胶带机下料粉尘（颗粒物） 细破 G5-细破上料粉尘（颗粒物） G6-细破粉尘（颗粒物） 锤破 G7-锤破粉尘（颗粒物） 料仓 G8-料仓粉尘（颗粒物） 缓冲仓 G9-缓冲仓粉尘（颗粒物） 立磨 G10-立磨粉尘（颗粒物） 分级 G11-分级粉尘（颗粒物） 成品仓 G12-成品仓粉尘（颗粒物） 噪声 颚式破碎机、锤式破碎机、立式磨粉机、空压机、风机等生产设备 N-噪声 固体废物 除铁器 S1-废金属 布袋除尘器 S2-除尘灰 车间内沉降 S3-沉降灰 机械设备维修 S4-废机油 S5-废油桶 S6-含油抹布手套 空压机 S7-含油废水 本次扩建项目物料平衡见下表。 表16 本次扩建物料平衡表 投入方 产出方 名称 用量（t/a） 名称 产量（t/a） 去向 方解石 100449.45 高钙粉 100000 产品外售 除尘灰 342.41 固废定期外售 沉降灰 102.52 固废定期外售 外排粉尘 4.52 进入大气 合计 100449.45 合计 100449.45 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目手续情况 年产40万吨高钙粉生产项目始建于2014年，计划建设2条高钙粉生产线，年产量为40万吨。开工建设前，该项目进行了环境影响评价，并于2014年8月28日通过了岫岩满族自治县环保局审批（岫环批[2014]第21号），见附件6。2015年建设完成，建设地点、生产产能及产品方案没有发生变化，但是生产线的配备、生产工艺及主要环保设施除尘器的设置与环评文件的内容不一致，进行了改建。由于该项目实际建设内容与环评文件相比发生较大变化，因此岫岩满族自治县环境保护局要求企业针对其改建内容及改建后的环境影响进行评价。没有验收。 2017年9月，营口市环境工程开发有限公司针对改建内容及改建后的环境影响编制完成《岫岩满族自治县石湖高分子有限公司年产40万吨高钙粉项目环境影响报告表》，设有3条高钙粉生产线，年产40万吨高钙粉。2017年10月18日，企业取得了岫岩满族自治县环境保护局关于该项目的批复（岫环批[2017]第24号），见附件7。2017年12月，辽宁友信环境监测有限公司编制了建设项目竣工环境保护验收监测报告（友信验字[2017]第012号）；2018年2月26日取得了岫岩满族自治县环境保护局关于该项目水、固废、噪声环境保护验收意见（岫环验（2018）05号），见附件8。2020年6月5日，取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：912103227976523040001W，见附件9。 表17 现有项目手续情况一览表 项目名称 环评情况 批复情况 验收情况 排污许可 应急预案 岫岩满族自治县石湖高分子有限公司年产40万吨高钙粉项目 2014年7月，编制完成 2014年8月28日，岫环批[2014]第21号 2015年建设完成，由于该项目实际建设内容与环评文件相比发生较大变化，因此岫岩满族自治县环境保护局要求企业针对其改建内容及改建后的环境影响进行评价。没有验收，2017年针对改建内容及改建后的环境影响编制环评，重新报批。 2017年9月，编制完成 2017年10月18日，岫环批[2017]第24号 2018年2月26日，岫环验（2018）05号 2020年6月5日，登记编号：912103227976523040001W 无需编制应急预案 现有项目基本情况 厂区总占地面积19872.5m2，总建筑面积8320m2，主要建筑为生产厂房、库房、综合楼等，现有项目总投资3000万元，设有3条高钙粉生产线，现有项目具备年产40万吨高钙粉的生产能力。 现有项目主要产品及产能见下表。 表18 产品及产能一览表 单位：万t/a 序号 产品名称 产品规格 现有项目产量 1 高钙粉 600目 10 2 800目 10 3 1000目 10 4 1200目 10 合计 40 现有项目主要生产设备见下表。 表19 现有项目主要生产设施及设施参数一览表 序号 设备名称 设备型号 生产能力 单位 现有数量 1 颚式破碎机 600×900 9～180(t/h) 台 1 2 颚式破碎机 400×600 15～60(t/h) 台 3 3 锤式破碎机 600×800 30～120(t/h) 台 3 4 斗式提升机 8.8M 3～30(t/h) 台 9 5 脉冲除尘器 过滤面积310m2 / 台 2 6 脉冲除尘器配套风机 / 23000(m3/h) 台 1 7 脉冲除尘器配套风机 / 42000(m3/h) 台 1 8 立式磨粉机 LSM1100 3～30(t/h) 台 3 9 分级机 FW200 10～100(t/h) 台 3 10 螺运机 U300×1500 3～30(t/h) 台 3 11 螺旋卸料机 DN250 3～30(t/h) 台 3 12 螺运机 φ200×2500 3～30(t/h) 台 3 13 成品仓 1200m3 / 个 3 14 脉冲滤袋器（成品仓上方除尘器） 600m3 3～30(t/h) 台 3 15 主风机 / 23000(m3/h) 套 3 16 卸料螺运机 DN250 / 台 9 17 自动成品包装机 HD1000 22(t/h) 台 9 18 空压机 12.5m3 / 台 1 19 空压机 6m3 / 台 1 20 吸尘车 / / 台 1 合计 65 现有项目原辅材料及能源用量情况见下表。 表20 现有项目原辅材料及能源用量表 序号 名称 单位 现有项目用量 备注 1 方解石 t/a 401784.83 外购，暂存于生产厂房内的原料堆场，最大存放量为4000t 2 水 m3/a 1000 市政供水 3 电 万kW·h/a 600 市政供电 4 机油 t/a 1.36 桶装，每桶重量170kg存于库房，最大存放量0.34t。 公共工程： （1）给水：由市政供水。 ①生产用水：为保证生产的顺畅进行，调速螺旋给料机送料至立式磨粉机需要加入一定量的水，加水量约为150m3/a。 ②生活用水：生活用水量850m3/a。 （2）排水： ①螺旋给料用水在生产过程中全部挥发损耗，无生产废水产生。 ②生活污水量为680m3/a，排入旱厕，定期清掏。 现有项目水平衡见下图。 图5 现有项水平衡图 单位：m3/a （3）供电：用电量600万kW·h/a，市政供电。 （4）供暖：生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调供暖。 现有项目污染物排放情况 现有项目工艺流程与产排污节点见下图。 图6 现有项目工艺流程与产排污节点图 工艺流程简述： 原料堆存 原料（粒径30cm-50cm）由自卸车（苫布覆盖）运至生产厂房内原料料场堆放，然后由铲车上料送入颚式破碎机粗破。此过程产生G1堆存粉尘、G2粗破上料粉尘、G3粗破粉尘、N噪声。 破碎（粗破、细破、锤破） 首先采用颚式破碎机（粗破）将不同品级的矿石（50mm-500mm）粗破至≤40mm的石块，然后经带式输送机将其输送至细破工序暂存。铲车上料至颚式破碎机（细破），根据产品规格要求将粗破至≤40mm的石块细破至≤20mm的石块，再通过斗式提升机将细破后的半成品送至锤破机，锤破至≤10mm的石块，然后用斗式提升机将物料送至中间料仓贮存（密闭）。此过程产生G4胶带机下料粉尘、G5细破上料粉尘、G6细破粉尘、G7锤破粉尘、G8料仓粉尘、N噪声。 磨粉、分级、包装 中间料仓的细碎石料，经螺旋给料机运至提运机入料口，经提运机送入高位缓冲料仓（密闭），最后经调速螺旋给料机运至立式磨粉机。在此过程中为保证生产的顺畅需要加入一定量的水，水在生产过程中全部挥发损耗，无生产废水产生。此过程产生G9缓冲仓粉尘、N噪声。 碎石进入立式粉磨机后，经过挤压在离心力的作用下甩到盘边沉落到喷口环处，利用该处的高速风将碎石吹起、吹散，金属、重矿石沉降到喷口环下排出，金属物被除铁器清除，其余重矿石等回到缓冲仓中回用。粗粉又循环回来，靠离心力作用进入压磨轨道进行新一轮的循环。细粉被带到立式粉磨机上部，经过分级机分选，成品随同气体进入脉冲滤袋器，经过脉冲滤袋器过滤后进入成品仓（密闭），过滤后的净风再由风机送入立式磨粉机循环使用，多余风量（约为立磨总风量的10%）外排。此过程产生G10立磨粉尘、G11分级粉尘、G12成品仓粉尘、N噪声、S1废金属。 成品包装规格1000kg/袋，采用电子自动计量，全自动灌装，灌装过程全封闭，防止产品溢出，无粉尘产生。 现有项目主要污染工序及污染物排放情况如下： 废气 原料堆存粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。锤破机至成品仓密闭连接。1号生产线的锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA003，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA002）排放。2号生产线的锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA004，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA003）排放。3号生产线的锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA005，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA004）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。集气罩收集效率90%，脉冲布袋除尘器处理效率99%，沉降+洒水抑尘速率90%。 现有项目废气监测数据见下表，例行监测报告见附件10。 表21 现有工程废气监测数据 项目 采样日期 频次 检测结果 标准值 颗粒物 2023年11月28日 / 1#颚式破碎除尘器废气排气筒出口（DA001） 120mg/m3，23kg/h 第一次 2.0mg/m3 0.01kg/h 第二次 1.9mg/m3 0.01kg/h 第三次 1.7mg/m3 0.01kg/h 项目 采样日期 频次 1#竖磨机废气排气筒出口（DA002） 2#竖磨机废气排气筒出口（DA003） 3#竖磨机废气排气筒出口（DA004） 标准值 颗粒物 2023年09月25日 第一次 29.5 mg/m3 0.32 kg/h 75.4 mg/m3 0.86 kg/h 86.8 mg/m3 1.85 kg/h 120mg/m3，23kg/h 第二次 30.1 mg/m3 0.33 kg/h 72.7 mg/m3 0.82 kg/h 88.1 mg/m3 1.96 kg/h 第三次 33.6 mg/m3 0.38 kg/h 78.1 mg/m3 0.82 kg/h 84.6 mg/m3 2.01 kg/h 项目 采样日期 频次 检测结果 标准值 上风向 下风向1 下风向2 下风向3 总悬浮颗粒物（μg/m3） 2023年09月25日 第一次 175 283 300 317 1.0mg/m3 第二次 180 312 288 240 第三次 168 275 248 322 第四次 172 230 327 308 由上表可知，颗粒物有组织（DA001、DA002、DA003、DA004）、厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值。 根据例行检测报告中监测数据计算现有项目有组织颗粒物排放量： 1#颚式破碎除尘器废气排气筒（DA001）颗粒物有组织排放量=（0.01+0.01+0.01）÷3×7200÷1000=0.07t/a 1#竖磨机废气排气筒（DA002）颗粒物有组织排放量=（0.32+0.33+0.38）÷3×7200÷1000=2.45t/a 2#竖磨机废气排气筒（DA003）颗粒物有组织排放量=（0.86+0.82+0.82）÷3×7200÷1000=6.00t/a 3#竖磨机废气排气筒（DA004）颗粒物有组织排放量=（1.85+1.96+2.01）÷3×7200÷1000=13.97t/a 现有项目有组织颗粒物排放量=0.07+2.45+6.00+13.97=22.51t/a。 现有项目无组织颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”、“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”中相关系数进行核算。经计算，现有项目无组织颗粒物排放量为4.19t/a。 现有项目颗粒物总排放量=22.51+4.19=26.7t/a 废水 现有项目螺旋给料用水在生产过程中全部挥发损耗，无生产废水产生。生活污水680m3/a，排入旱厕，定期清掏，不外排。 （3）噪声 噪声主要为颚式破碎机、锤式破碎机、立式磨粉机、空压机、风机等产生的设备噪声，均选用低噪声设备，所有设备均并置于封闭厂房内，建筑隔声。 现有项目厂界噪声监测数据见下表，例行检测报告见附件10。 表22 噪声监测数据 采样点位 检测结果 Leq 单位：dB（A） 2023年09月25日 昼间 夜间 东侧厂界 52 41 南侧厂界 53 42 西侧厂界 51 43 北侧厂界 53 41 标准值 60 50 由上表可知，现有项目厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固体废物 固体废物主要为废金属、除尘灰、沉降灰、废机油、废油桶和生活垃圾。 表23 固体废物产生及处置情况 排污节点 固废名称 产生量t/a 类别 处置方式 除铁器 废金属 0.4 一般工业固废 外售 布袋除尘器 除尘灰 1369.63 车间内沉降 沉降灰 388.50 机械设备维修 废机油 1.36 危险废物 委托有资质的单位处置 废油桶 0.136 含油抹布手套 0.04 空压机 含油废水 0.08 危险废物 委托有资质的单位处置 职工生活 生活垃圾 5 / 交由环卫部门处理 （6）合计 现有项目合计污染物排放情况见下表。 表24 现有项目合计污染物排放情况 类别 污染物 排放量（固体废物处置量）t/a 废气 颗粒物 26.7 废水 COD 0 NH3-N 0 固体废物 废金属 0.4 除尘灰 1369.63 沉降灰 388.50 废机油 1.36 废油桶 0.136 含油抹布手套 0.04 含油废水 0.08 生活垃圾 5 现存环保问题以及整改措施 经核实，企业不存在环保信访问题。现有项目无现存环保问题，无需进行整改。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 常规污染物 根据《鞍山市生态环境质量简报》（2022年），监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，所在地为环境空气质量二类功能区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。具体见下表。 表25 区域空气质量现状评价表 污染物 年度评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23.3 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 32 35 91.4 达标 PM10 年平均质量浓度 58 70 82.9 达标 CO 日平均第95百分位数 1.6（mg/m3） 4（mg/m3） 40.0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 141 160 88.1 达标 由上表可知，鞍山市2022年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为14、26、32、58μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为141μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目所在区域属于达标区。 （2）特征污染物 本扩建项目总悬浮颗粒物环境质量现状监测数据，引用辽宁绿海森源环境检测有限公司于2021年4月6日～2021年4月12日采样，于2021年4月15日出具的《辽宁华屹矿产品有限公司年产3万吨白云石球项目检测报告》（LH2021L120）中的监测数据，监测点位距离本项目厂界东南方向1315m，符合《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行））中要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。引用检测报告见附件11，引用监测点位图见附图8。 ①监测点位：唐家隈子设置1个监测点位。具体监测点位信息见下表。 表26 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称 监测点坐标/° 监测因子 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 1#唐家隈子 123.169505041 40.458707301 TSP SE 1315 ②监测频率：连续监测7天，24小时平均值。 ③监测结果：具体监测结果统计见下表。 表27 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点位名称 监测点坐标/° 污染物 平均时间 评价标准/（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 经度 纬度 1#唐家隈子 123.169505041 40.458707301 TSP 日均值 0.3 0.093-0.182 60.67 0 达标 由上表可知，评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求。 地表水环境 本项目距离最近的地表水体为大洋河，大洋河位于本项目厂界西侧20m。根据鞍山市生态环境局发布的《鞍山市生态环境质量简报（2022年）》。大洋河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 声环境 企业已与50米范围内的2户居民签订房屋买卖协议（见附件12）。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。无需进行监测。 地下水、土壤环境 本项目不会对地下水、土壤环境造成影响，未开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，环境保护目标主要为居民住宅。 地表水环境 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇王家堡村，厂界西侧约20m为大洋河，根据《辽宁省主要水系地表水环境功能区划》，大洋河岫岩段为Ⅱ类水体。 声环境 企业已与50米范围内的2户居民签订房屋买卖协议（见附件12），本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 综上所述，本项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标分布图见附图9。 表28 主要环境保护目标表 环境保护要素 序号 保护目标 坐标/° 保护 对象 户数 人数 保护 内容 环境功能区 与厂址相对位置 距离 （m） 经度 纬度 环境 空气 1 王家堡村（东山组） 123.163093 40.468860 居民 67 161 居民 二类区 N 54 2 华玉山水 123.156763 40.470819 250 600 NW 140 3 王家堡村（西街组） 123.155239 40.468427 23 56 W 200 4 王家堡村 123.156548 40.472631 75 180 NW 267 5 西唐家隈子 123.152761 40.468999 50 120 SW 345 地表水 1 大洋河 / / 大洋河 Ⅱ类 W 20 |
| 污染物排放控制标准 | 废气 运营期废气主要污染物为颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准，具体标准值见下表。 表29 大气污染物综合排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 30 23 周界外浓度最高点 1.0 噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见下表。 表30 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 噪声标准 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 60 50 固体废物 一般工业固体废物参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）、《国家危险废物名录》（2021年版）对固体废物进行分类。 |
| 总量控制指标 | 根据辽宁省生态环境厅发布的《关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综〔2020〕380号），为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标相关要求。 1、化学需氧量、氨氮 本项目无生产废水；不新增员工，无新增生活污水。 因此，化学需氧量、氨氮总量指标均为0。 2、氮氧化物、VOCs 本项目不涉及氮氧化物、VOCs。 因此，氮氧化物、VOCs总量指标均为0。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为扩建项目，施工期主要为设备安装，不涉及土建工程。主要采取以下措施降低施工期对周围环境的影响。 1、废水：主要为少量施工人员生活污水，污染物主要为CODCr和SS，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 2、噪声：设备安装时，会产生噪声，企业夜间不施工，随着设备安装结束，噪声消失。 3、固体废物：主要为少量施工人员生活垃圾，统一收集后，送至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 综上所述，施工期产生的环境影响是局部的、暂时的，只要加强管理，文明施工，并在工程结束时采取一些恢复措施，可降低影响程度。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 本项目废气主要是G1-堆存粉尘、G2-粗破上料粉尘、G3-粗破粉尘、G4-胶带机下料粉尘、G5-细破上料粉尘、G6-细破粉尘、G7-锤破粉尘、G8-料仓粉尘、G9-缓冲仓粉尘、G10-立磨粉尘、G11-分级粉尘、G12-成品仓粉尘。 对照源强核算技术指南及排污许可证申请与核发技术规范，均不涉及C3099其他非金属矿物制品制造相关内容，因此本项目废气源强核算参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”、“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”中相关系数进行核算。 表31 各工序产污系数一览表 原料量/产品量t/a 年工作时间/h 废气名称 污染物 产污系数 来源 原料最大暂存量4000t 7200 G1-堆存粉尘 颗粒物 公式计算 “附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册” 10万 300 G2-粗破上料粉尘 颗粒物 0.02kg/t-原料 参照《逸散性工业粉尘控制技术》 10万 7200 G3-粗破粉尘 颗粒物 1.13kg/t-产品（粗破+细破+锤破） 参照“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册” 10万 300 G4-胶带机下料粉尘 颗粒物 0.02kg/t-原料 参照《逸散性工业粉尘控制技术》 10万 300 G5-细破上料粉尘 颗粒物 0.02kg/t-原料 10万 7200 G6-细破粉尘 颗粒物 1.13kg/t-产品（粗破+细破+锤破） 参照“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册” 10万 7200 G7-锤破粉尘 颗粒物 10万 7200 G8-料仓粉尘 颗粒物 0.01kg/t-产品 参照《逸散性工业粉尘控制技术》 10万 7200 G9-缓冲仓粉尘 颗粒物 0.01kg/t-产品 10万 7200 G10-立磨粉尘 颗粒物 1.19kg/t-产品 参照“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册” 10万 7200 G11-分级粉尘 颗粒物 1.13kg/t-产品 10万 7200 G12-成品仓粉尘 颗粒物 0.01kg/t-产品 参照《逸散性工业粉尘控制技术》 原料堆存粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。车间沉降粉尘采用吸尘车收集。粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。锤破机至成品仓密闭连接。锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA006，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA005）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。集气罩收集效率90%，脉冲布袋除尘器处理效率99%，沉降+洒水抑尘速率90%。 G1堆存粉尘（公式计算） 原料堆存粉尘应用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，计算。原料堆存粉尘包括原料装卸扬尘和风蚀扬尘。原料堆场仅存放原料石料（粒径30cm-50cm），原料堆场位于封闭生产厂房内。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10−3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）；年物料运载车次为5000车。 D 指单车平均运载量（单位：吨/车）；单车平均运载量为20t/车。 （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，根据附录1辽宁省a=0.0015，b指物料含水率概化系数，参考附录2堆存物料类型—14各种石灰石产品b=0.0017； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），参考附录3堆存物料类型—14各种石灰石产品Ef=3.6062； S 指堆场占地面积（单位：平方米）；本项目原料堆场占地面积1000m2。 原料堆存粉尘产生量P={5000×20×（0.0015÷0.0017）+2×3.6062×1000}×10−3=95.45t。年工作时间7200h，产生速率13.26kg/h。 颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×（1−Cm）×（1−Tm） 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；本项目原料堆场粉尘产生量为95.45t Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；本项目原料堆场位于封闭生产厂房内。 Tm指堆场类型控制效率（单位：%），根据附录5本项目原料堆场位于封闭生产厂房内。密闭式控制效率为99%。 原料堆存粉尘排放量Uc=95.45×（1−74%）×（1−99%）=0.25t/a。年工作时间7200h，排放速率0.03kg/h。 污染物产排情况见下表。 |

|  | 表32 污染物产排情况一览表 废气名称 污染物 年工作时间h 产生量t/a 产生速率kg/h 治理措施 有组织排放量t/a 有组织排放速率kg/h 无组织排放量t/a 无组织排放速率kg/h G1-堆存粉尘 颗粒物 7200 95.45 13.26 原料堆存粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。车间沉降粉尘采用吸尘车收集。 / / 0.25 0.03 G2-粗破上料粉尘 颗粒物 300 2 6.67 粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 0.02 0.06 0.02 0.07 G3-粗破粉尘 颗粒物 7200 38 5.23 0.34 0.05 0.38 0.05 G4-胶带机下料粉尘 氯化氢 300 2 6.67 0.02 0.06 0.02 0.07 G5-细破上料粉尘 颗粒物 300 2 6.67 细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 0.02 0.06 0.02 0.07 G6-细破粉尘 颗粒物 7200 38 5.23 0.34 0.05 0.38 0.05 G7-锤破粉尘 颗粒物 7200 38 5.23 锤破机至成品仓密闭连接。锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA006，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA005）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 0.38 0.05 / / G8-料仓粉尘 颗粒物 7200 1 0.14 0.01 0.001 / / G9-缓冲仓粉尘 颗粒物 7200 1 0.14 0.01 0.001 / / G10-立磨粉尘 颗粒物 7200 119 16.53 1.19 0.17 / / G11-分级粉尘 颗粒物 7200 113 15.69 1.13 0.16 / / G12-成品仓粉尘 颗粒物 7200 1 0.14 0.01 0.001 / / |
| --- | --- |

|  | 本项目排放口均为一般排放口，基本情况见下表。 表33 排放口基本情况 名称 编号 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 温度/℃ 年排放小时数/h 污染物名称 排放速率kg/h 经度° 经度° 粉尘排放口 DA001 123.21739 40.44669 30 0.7 20 7200 颗粒物 0.27 DA005 123.19192 40.46682 30 0.7 20 7200 颗粒物 0.38 表34 无组织废气排放情况 名称 左下角坐标（°） 海拔高度/m 矩形面源 年排放小时数/h 污染物名称 排放速率kg/h 经度 经度 长度/m 宽度/m 高度/m 生产厂房 123.158806 40.469203 194 160 52 22 7200 颗粒物 0.15 本项目废气污染物排放源强汇总情况见下表。 表35 废气污染物排放源强汇总表 类别 污染源名称 排气筒编号 污染物 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 有组织排放 粉尘排放口 DA001 颗粒物 0.73 0.27 4.22 DA005 颗粒物 2.73 0.38 16.47 有组织排放合计 颗粒物 3.46 / / 无组织排放 生产厂房 / 颗粒物 1.06 0.15 / 无组织排放合计 颗粒物 1.06 / / 合计 颗粒物 4.52 / / 本次扩建粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘、细破上料粉尘、细破粉尘与现有项目共用1根30m高排气筒（DA001）排放，未收集粉尘在生产厂房内无组织排放。经核算，扩建后排气筒（DA001）、生产厂房的排放情况见下表。 表36 共用排气筒（DA001）、生产厂房排放情况 类别 污染源名称 排气筒编号 污染物 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 有组织排放 粉尘排放口 DA001 颗粒物 3.66 1.13 10.01 无组织排放 生产厂房 / 颗粒物 5.23 1.42 / 根据预测，颗粒物DA001、DA005有组织排放，厂界无组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，对周围环境空气影响较小。 废气监测要求见下表。 表37 废气监测要求 监测内容 监测项目 监测点位 监测频次 执行标准 废气 颗粒物 粉尘排放口（DA001、DA005） 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 厂界上风向1个点位、下风向3个点位 每年一次 卫生防护距离 按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算公式进行核算。其公式如下： 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，无因次。 当地近5年平均风速2.57m/s。 本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表38 卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物名称 无组织排放量（t/a） 无组织排放速率（kg/h） 占地面积（m2） 计算结果（m） 卫生防护距离选用值（m） 生产厂房 颗粒物 5.23 1.42 6480 43.534 50 最终确定卫生防护距离为50m。包络线图见附图10。企业已与卫生防护距离50m范围内的2户居民签订协议（见附件12），作为企业员工宿舍使用，今后在此防护距离范围内不得新建居民点、学校、医院等敏感目标。 非正常工况 本项目涉及的非正常排放工况主要为布袋除尘器装置发生故障，从而造成污染物的非正常工况排放。具体导致非正常工况情况如下： 由于布袋除尘器故障会造成除尘器内部气流短路引起除尘器排放口的颗粒物排放浓度增加，此时除尘效率按0计算。发生故障后应立即停产，然后通过关闭破损滤袋所在单元排气支管的翻板阀、更换滤袋等措施使布袋除尘器恢复运行，再启动生产设备恢复生产。 根据源强核算，非正常工况排放源强见下表。 表39 非正常工况下污染物排放源强一览表 序号 污染物 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 持续时间（h） 年发生频次 排放量（kg） 1 排气筒（DA001） 颗粒物 113.08 1739.74 1 1次 113.08 2 排气筒（DA005） 颗粒物 37.87 1646.54 1 1次 37.87 废气处理措施可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“4.5产排污环节、污染物及污染治理设施-4.5.2废气-4.5.2.1废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”中“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”本项目废气污染治理设施工艺为“脉冲布袋除尘器+30m高排气筒”，属于袋式除尘器，符合《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中有关废气污染治理设施工艺要求，为可行性技术。 依托现有脉冲袋式除尘器的可行性 ①本次扩建粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘依托现有集气罩收集后，依托现有脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理，由1根30m高排气筒（DA001）排放。 本次扩建依托现有颚式破碎机粗破、胶带机输送，通过增加设备的工作时间，满足本次扩建生产要求。故依托现有脉冲布袋除尘器（TA001）可行。 ②本次扩建细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，依托现有脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。 根据《大气污控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，外部集气罩计算风量可按照如下公式进行： Q=2700×（10X2+A）Vx Q：集气罩计算风量，m3/h； X：污染物产生点至罩口距离，m； A：罩口面积，m2； Vx：罩口平均风速，m/s，根据《AQ/T 4274-2016局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》“表1局部排风设施控制风速限值标准”中上吸式排风罩的方式，故本项目控制在1.2m/s。 表40 集气罩风量一览表 位置 1号线、2号线、3号线、4号线的细破上料 1号线、2号线、3号线、4号线的细破 类型 上吸罩 上吸罩 尺寸 1.8m×0.9m 0.8m×0.5m 数量 4个 4个 单个面积A 1.62m2 0.4m2 污染物产生点至罩口距离X 0.4m 0.2m 控制风速Vx 1.2m/s 1.2m/s 总排风量 36547.2 由上表可知，若要满足风速不低于1.2m/s的要求，同时考虑管道风损10%，则集气罩总排风量应不低于36547.2/90%=40608m3/h；现有的脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h），同时考虑管道风损10%，企业新增集气罩后仍可满足要求，故依托现有脉冲袋式除尘器是可行的。 同时，根据预测颗粒物DA001有组织排放，厂界无组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。依托现有脉冲布袋除尘器（TA001和TA002）可行。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 废水 本项目调速螺旋给料机送料至立式磨粉机需要加水，在生产过程中全部挥发损耗，无生产废水产生；不新增员工，无新增生活污水。 |
| --- | --- |

|  | 噪声 本项目噪声主要为颚式破碎机、锤式破碎机、立式磨粉机等设备产生的噪声（N），噪声源情况见下表。 表41 主要噪声源强调查清单 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声级功率/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 生产厂房 颚式破碎机 600×900 85 选用低噪声设备，设备基础设置减振，且所有设备均并置于密闭生产厂房内，建筑隔声等降噪措施 199 49 3 10 65 全天24h运行 31 34 5 2 颚式破碎机 400×600 85 160 67 3 7 68 31 37 5 3 颚式破碎机 400×600 85 155 58 3 17 60 31 29 5 4 颚式破碎机 400×600 85 149 43 3 20 59 31 28 5 5 颚式破碎机 400×600 85 144 34 3 10 65 31 34 5 6 锤式破碎机 600×800 90 155 67 2.5 7 73 31 42 5 7 锤式破碎机 600×800 90 151 60 2.5 17 65 31 34 5 8 锤式破碎机 600×800 90 145 45 2.5 20 64 31 33 5 9 锤式破碎机 600×800 90 141 36 2.5 10 70 31 39 5 10 斗式提升机 8.8M 80 158 68 2 7 63 31 32 5 11 斗式提升机 8.8M 80 153 70 2 7 63 31 32 5 12 斗式提升机 8.8M 80 154 59 4.5 17 55 31 24 5 13 斗式提升机 8.8M 80 149 60 4.5 17 55 31 24 5 14 斗式提升机 8.8M 80 147 45 4.5 20 54 31 23 5 15 斗式提升机 8.8M 80 142 46 4.5 20 54 31 23 5 16 斗式提升机 8.8M 80 143 35 4.5 10 60 31 29 5 17 斗式提升机 8.8M 80 139 36 4.5 10 60 31 29 5 18 斗式提升机 8.8M 80 146 73 4.5 20 54 31 23 5 19 斗式提升机 8.8M 80 142 63 4.5 20 54 31 23 5 20 脉冲除尘器配套风机 / 90 184 49 1 15 66 31 35 5 21 脉冲除尘器配套风机 / 90 150 51 1 24 62 31 31 5 22 立式磨粉机 LSM1100 85 139 75 1 7 68 31 37 5 23 立式磨粉机 LSM1100 85 135 66 1 17 60 31 29 5 24 立式磨粉机 LSM1100 85 128 51 1 20 59 31 28 5 25 立式磨粉机 LSM1100 85 125 42 1 10 65 31 34 5 26 分级机 FW200 85 135 74 1 9 66 31 35 5 27 分级机 FW200 85 132 65 1 20 59 31 28 5 28 分级机 FW200 85 125 50 1 18 60 31 29 5 29 分级机 FW200 85 121 41 1 7 68 31 37 5 30 螺运机 U300×1500 85 142 74 2 7 68 31 37 5 31 螺运机 U300×1500 85 138 65 2 17 60 31 29 5 32 螺运机 U300×1500 85 131 51 2 20 59 31 28 5 33 螺运机 U300×1500 85 128 41 2 10 65 31 34 5 34 螺旋卸料机 DN250 85 137 78 1.5 5 71 31 40 5 35 螺旋卸料机 DN250 85 133 69 1.5 15 61 31 30 5 36 螺旋卸料机 DN250 85 126 55 1.5 23 58 31 27 5 37 螺旋卸料机 DN250 85 123 45 1.5 13 63 31 32 5 38 螺运机 φ200×2500 85 141 72 2 7 68 31 37 5 39 螺运机 φ200×2500 85 137 63 2 17 60 31 29 5 40 螺运机 φ200×2500 85 131 49 2 20 59 31 28 5 41 螺运机 φ200×2500 85 127 39 2 10 65 31 34 5 42 主风机 / 90 132 74 1 11 69 31 38 5 43 主风机 / 90 128 65 1 21 64 31 33 5 44 主风机 / 90 125 57 1 24 62 31 31 5 45 主风机 / 90 119 39 1 6 74 31 43 5 46 卸料螺运机 DN250 85 132 80 1 5 71 31 40 5 47 卸料螺运机 DN250 85 131 77 1 9 66 31 35 5 48 卸料螺运机 DN250 85 128 70 1 15 61 31 30 5 49 卸料螺运机 DN250 85 127 67 1 19 59 31 28 5 50 卸料螺运机 DN250 85 121 57 1 22 58 31 27 5 51 卸料螺运机 DN250 85 120 54 1 18 60 31 29 5 52 卸料螺运机 DN250 85 117 47 1 12 63 31 32 5 53 卸料螺运机 DN250 85 116 44 1 8 67 31 36 5 54 卸料螺运机 DN250 85 120 55 1 10 65 31 34 5 55 卸料螺运机 DN250 85 126 70 1 17 60 31 29 5 56 自动成品包装机 HD1000 80 129 81 0.5 5 66 31 35 5 57 自动成品包装机 HD1000 80 129 80 0.5 7 63 31 32 5 58 自动成品包装机 HD1000 80 129 78 0.5 9 61 31 30 5 59 自动成品包装机 HD1000 80 126 72 0.5 15 56 31 25 5 60 自动成品包装机 HD1000 80 125 70 0.5 17 55 31 24 5 61 自动成品包装机 HD1000 80 125 68 0.5 19 54 31 23 5 62 自动成品包装机 HD1000 80 119 58 0.5 22 53 31 22 5 63 自动成品包装机 HD1000 80 118 56 0.5 20 54 31 23 5 64 自动成品包装机 HD1000 80 118 54 0.5 18 55 31 24 5 65 自动成品包装机 HD1000 80 115 48 0.5 12 58 31 27 5 66 自动成品包装机 HD1000 80 115 46 0.5 10 60 31 29 5 67 自动成品包装机 HD1000 80 114 44 0.5 8 62 31 31 5 68 空压机 12.5m3 90 129 76 0.5 11 69 31 38 5 69 空压机 10m3 90 125 66 0.5 21 64 31 33 5 70 空压机 6m3 90 115 42 0.5 7 73 31 42 5 71 吸尘车 / 80 128 34 0.5 16 56 31 25 5 注：以厂界西侧拐点为原点。 |
| --- | --- |

|  | 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）预测噪声源强到项目厂界噪声强度。 ①噪声贡献值计算公式： 式中： — 噪声贡献值，dB； T— 预测计算的时间段，S； ti — i声源在t时间段内的运行时间，S； — i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②噪声预测值计算公式： 式中：Leq — 预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ③无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：—预测点处声压级，dB； —参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ④室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 式中：Lp1 — 靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2 — 靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL — 隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ⑤所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式： 式中： —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； — 室内j声源i倍频带的声压级，dB； N— 室内声源总数。 本项目厂界噪声值预测结果见下表。 表42 噪声值预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 标准值 厂界东 昼间、夜间 46 昼间60、夜间50 厂界南 39 厂界西 38 厂界北 49 在采取了合理的噪声防治措施后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周边环境影响较小。 噪声监测要求见下表。 表43 噪声监测要求 监测内容 监测项目 监测点位 监测频次 执行标准 噪声 等效A声级 厂界外1m处，东、南、西、北4个点位 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固体废物 固体废物主要为废金属，布袋除尘器收集的除尘灰，吸尘车收集的沉降灰，机械维修过程产生的废机油、废油桶、含油抹布手套，空压机产生的含油废水。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）、《国家危险废物名录》（2021年版）对固体废物进行分类。 表44 固体废物产生情况一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 除铁 废金属 一般工业固体废物 309-009-09 / 固态 / 0.1 布袋除尘器 除尘灰 一般工业固体废物 309-009-66 / 固态 / 342.41 吸尘车 沉降灰 一般工业固体废物 309-009-66 / 固态 / 102.52 机械设备维修 废机油 危险废物HW08 900-217-08 废机油 液态 T，I 0.45 废油桶 危险废物HW08 900-249-08 废机油 固态 T，I 0.034 含油抹布手套 危险废物HW49 900-041-49 废机油 固态 T，In 0.01 空压机 含油废水 危险废物HW09 900-007-09 废机油 液态 T，In 0.02 本项目危险废物基本情况见下表。 表45 危险废物基本情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 0.45 设备维护检修 液态 废机油 废机油 90d T/I 委托有资质的单位安全处置 2 废油桶 900-249-08 0.034 固态 废机油 废机油 90d T/I 3 含油抹布手套 HW49其他废物 900-041-49 0.01 固态 废机油 废机油 90d T/In 4 含油废水 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-007-09 0.02 空压机 液态 废机油 废机油 90d T/In 表46 固体废物处置情况一览表 固废名称 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 废金属 一般固废暂存处 收集后，存于一般固废暂存处（15m2），定期外售。 0.1 除尘灰 342.41 沉降灰 102.52 废机油 危废贮存点 收集后存于危废贮存点（50m2），定期交由有资质单位安全处置。危险废物处置协议见附件13。 0.45 废油桶 0.034 含油抹布手套 0.01 含油废水 0.02 综上所述，本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境产生影响较小。 环境管理要求如下： 1、一般固体废物：按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设。按照相关规定，设立较明显的一般固废暂存处标志牌，并指定专人进行日常管理。本项目一般固废暂存处，占地面积15m2，设置在库房内，应封闭、独立。 2、危险废物：按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。危废贮存点应封闭、独立、防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，且设置警示标志。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。危废贮存点基本情况见下表。 表47 危废贮存点基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废贮存点 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 库房内的东侧 50m2 分类密闭存放 30t 1a 废油桶 900-249-08 含油抹布手套 HW49其他废物 900-041-49 含油废水 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-007-09 本项目扩建后全厂废机油1.81t/a、废油桶0.17t/a、含油抹布手套0.05t/a、空压机含油废水0.1t/a，采用密闭桶装容器收集后，运至危废贮存点分类密闭存放。每年转运一次，委托有资质单位安全处置。危废贮存点占地面积50m2，贮存能力为30t。故本项目设置危废贮存点可行。 地下水、土壤 地下水 本项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透的方式进入地下水环境。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水污染防渗分区的等级确定，本项目危废贮存点的污染物泄漏后，污染控制难易程度为“难”，因此确定危废贮存点污染防渗分区为“重点防渗区”，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s”；旱厕中污染物泄漏后，污染控制难易程度为“易-难”，因此确定旱厕污染防渗分区为“一般防渗区”，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s”；其他区域污染控制难易程度为“易”，为“简单防渗区”，防渗要求为一般地面硬化。防渗分区及防渗要求详见下表，分区防渗图见附图11。 表48 防渗分区及防渗要求表 序号 污染防控分区 防渗区域 防渗内容要求 1 重点防渗区 危废贮存点 地面可采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理。 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 2 一般防渗区 旱厕 （依托现有） 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 3 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化。 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境的影响。无需进行跟踪监测。 土壤 本项目在采取分区防渗后，厂区内各构筑物均可做到全覆盖硬化，可有效防止污染物进入土壤，故本项目不存在土壤环境污染途径，对土壤环境无影响。无需进行跟踪监测。 生态 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 环境风险 危险物质和风险源分布情况 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，涉及的危险物质为机油、废机油、空压机含油废水。本次扩建后厂区内最大存放量见下表。 表49 危险物质和风险源分布情况 名称 理化性质 危险特性 厂区内最大存放量 临界量t Q值 机油 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，闪点76℃ 危险性类别：易燃液体。 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 燃爆危险：遇明火高热可燃。 0.34（存于库房） 2500 0.000136 废机油 1.81（存于危废贮存点） 2500 0.000724 含油废水 0.1（存于危废贮存点） 2500 0.00004 本项目Q值为0.0009＜1。仅进行简单分析。 影响途径 危险物质储存期间，由于设备缺陷、储罐容器破损或误操作可能导致废机油泄漏，有可能引发火灾事故。油类物质燃烧后产物为CO、CO2，对周边环境将造成一定的影响。 环境风险防范措施 ①机油采用有资格单位生产的合格产品，废机油、含油废水的贮运和使用必须严格按照有关标准规定操作； ②厂区地面分区防渗，危废贮存点采取重点防渗； ③配备吸油毡、灭火器等应急物资； ④加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度。 （4）结论 项目运营期间通过采取风险防范措施，可以将项目所存在的风险隐患降到最低程度，有针对性地加强相关设施的安全管理，消除事故隐患，其环境风险事故概率完全可控制，项目存在的环境风险可被环境接受。 电磁辐射 不涉及。 环保投资 本项目环保投资21万元，占总投资300万元的7.0%。具体情况见下表。 表50 环保投资一览表 单位：万元 项目类别 治理措施 环保投资 废气 原料堆存粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。车间沉降粉尘采用吸尘车收集。均依托现有。 / 粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。均依托现有。 / 细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。新增集气罩，脉冲布袋除尘器及排气筒依托现有。 1 锤破机至成品仓密闭连接。本次扩建4号生产线的锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA006，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA005）排放。未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。 10 废水 生活污水，排入旱厕，定期清掏。本次扩建不新增劳动定员，由企业内部调配。 / 噪声 选用低噪声设备、设备基础减振措施、隔音措施 5 固废 一般固废暂存处（15m2） / 扩建危废贮存点（50m2） 5 合计 21 10、“三本账”核算 企业“三本账”核算内容见下表。 表51 “三本账”核算情况一览表 单位：t/a 项目 污染物 现有工程排放量（固体废物产生量） 本项目新增排放量（固体废物产生量） 以新带老削减量 排放总量（固体废物产生量） 排放增减量 废气 颗粒物 26.7 4.52 0 31.22 +4.52 废水 化学需氧量 / / / / / 氨氮 / / / / / 固体废物 废金属 0.4 0.1 0 0.5 +0.1 除尘灰 1369.63 342.41 0 1712.04 +342.41 沉降灰 388.50 102.52 0 491.02 +102.52 废机油 1.36 0.45 0 1.81 +0.45 废油桶 0.136 0.034 0 0.17 +0.034 含油抹布手套 0.04 0.01 0 0.05 +0.01 生活垃圾 5 0 0 5 0 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 粗破上料粉尘、粗破粉尘、胶带机下料粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA001，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  |  | 细破上料粉尘、细破粉尘经集气罩收集后，通过脉冲布袋除尘器（TA002，风机风量42000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA001）排放。 |  |
|  | DA005 | 颗粒物 | 锤破机至成品仓密闭连接。本次扩建4号生产线的锤破粉尘、料仓粉尘、缓冲仓粉尘、立磨粉尘、分级粉尘、成品仓粉尘在主风机的作用下，通过脉冲布袋除尘器（TA006，风机风量23000m3/h）处理后，由1根30m高排气筒（DA005）排放。 |  |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 原料堆存粉尘及未收集的粉尘在密闭车间内沉降，并定期洒水抑尘。车间沉降粉尘采用吸尘车收集。 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，设备基础设置减振，且所有设备均并置于密闭生产厂房内，建筑隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 废金属、除尘灰和沉降灰收集后，暂存于一般固废暂存处（15m2），定期外售。 废机油、废油桶和含油抹布手套收集后，暂存于危废贮存点（50m2），委托有资质的单位安全处置。 一般工业固体废物参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区实行分区防渗。危废贮存点为重点防渗区；旱厕为一般防渗区；其他区域为简单防渗区。 |
| 生态 保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①机油采用有资格单位生产的合格产品，废机油、含油废水的贮运和使用必须严格按照有关标准规定操作； ②厂区地面分区防渗，危废贮存点采取重点防渗； ③配备吸油毡、灭火器等应急物资； ④加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度。 |
| 其他环境 管理要求 | 排污许可 根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》等文件办理排污许可相关手续。 在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 环境管理 随着环境保护管理制度的建立健全，在企业设置环境管理机构是十分必要的，根据本项目的实际情况，企业应设置环境管理机构，定员1人。负责对环保设施的操作、维护保养和污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。本次评价提出以下环境管理要求： 原料堆场及生产厂房建议安装电动卷帘门，加强精细化管理，控制无组织粉尘污染。 按照相关要求安装可视监控设备；按照相关要求安装扬尘、噪声自动检测设备并且于环保管理部门联网。 强化环保设施安全生产，定期做好环保设施安全隐患排查治理，确保污染防治设施安全稳定运行。 贯彻执行环保法规和有关标准。 组织制定和完善本企业的环境保护管理规章制度并监督执行，使本企业的环境管理工作实现科学化、制度化。 检查本企业的环保设施的运行情况。 落实风险防范措施，强化环保设施安全生产，定期做好环保设施安全隐患排查治理，确保污染防治设施安全稳定运行。 对以上管理形成制度化，公开、公平地执行，对于监测的数据资料要收集、保管、存档，作为环境管理依据。 排污口规范化 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单等相关要求，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，作为落实环境保护三同时制度的必要组成和项目验收内容之一，本次评价对项目排污口提出以下要求： 1、排污口规范 废气排放口应设置采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及固定污染源废气、烟气等监测规范中的相关要求，同时设置环境图形标志。 2、排污口立标要求 废气排放口、噪声排放源、一般固体废物、危废贮存点的环保图形标志牌均应设置与之功能相应的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照GB15562.1、GB15562.2等相关规定进行制作和安装。 3、排污口设置图形标志的要求 环保图形标志牌均应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。相应环保图形标志具体见下表。 表52 排污口标志一览表 序号 提示图形符号 警告图形标志 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策和规划要求，在采取上述措施后，项目污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，建设单位须重视环保工作，加强各类污染源的管理以及对污染物的治理工作，落实环保治理所需要的资金，则本项目从环保角度来说是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 t/a | 26.7 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 31.22 | +4.52 |
| 废水 | 化学需氧量 t/a | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 t/a | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废金属 t/a | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | +0.1 |
|  | 除尘灰 t/a | 1369.63 | 0 | 0 | 342.41 | 0 | 1712.04 | +342.41 |
|  | 沉降灰 t/a | 388.50 | 0 | 0 | 102.52 | 0 | 491.02 | +102.52 |
| 危险废物 | 废机油 t/a | 1.36 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.81 | +0.45 |
|  | 废油桶 t/a | 0.136 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.17 | +0.034 |
|  | 含油抹布手套 t/a | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | +0.01 |
|  | 含油废水 t/a | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | +0.02 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 t/a | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①