# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岫岩满族自治县泰成粉体有限公司扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-210323-04-03-972835 |
| 建设单位联系人 | 沈茂亮 | 联系方式 | 13464996377 |
| 建设地点 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村 |
| 地理坐标 | （123度10分18.816秒，40度27分20.639秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业—60石墨及其他非金属矿物制品制造-其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岫岩满族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 岫发改备〔2023〕150号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） | 1.8% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《岫岩满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 《岫岩满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的国土空间开发保护策略主要为深化科学布局，构建“一屏两轴六区，一核四心多点”的总体格局。坚持绿色发展，构建“一屏两廊，三核多点”的生态格局。促进农业发展，构建“两带，两区，多点”的农业格局。优化城镇发展，构建“一主四副、多点支撑”城镇格局。优先划定耕地和永久基本农田，严格控制生态保护红线，合理划定城镇开发边界。 岫岩县行政辖区范围，包括24个乡镇（办事处），总面积4502.3平方公里。企业位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，厂区总占地面积8716m2。本次扩建不新增占地，依托现有厂房，新增生产设备及配套环保设施，年新增2.5万吨滑石粉和5万吨白云石粉，调整现有工程产品结构。符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不在生态红线保护区内。 规划强调要强化水资源管理工作，使水资源得到有效保护，水污染基本消失，水生态良好并不断趋向平衡。本项目无生产废水产生；生活污水排入现有防渗化粪池，定期清掏，不排入区域地表水体。 综上，本次扩建项目符合《岫岩满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目属于“C3099其他非金属矿物制品制造”，所采用的工艺与设备不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”。因此，本项目为产业结构调整目录中允许类项目。 （2）与《市场准入负面清单（2022年）》符合性分析 本项目属于“C3099其他非金属矿物制品制造”，不属于《市场准入负面清单（2022年）》中所列的“禁止准入类”、“许可准入类”。因此，本项目为市场准入项目。 2023年12月20日，岫岩满族自治县发展和改革局出具了《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司扩建项目》备案证明（岫发改备[2023]150号，项目代码2312-210323-04-03-972835，见附件3） 综上所述，本项目符合国家相关产业政策。 二、选址合理性分析 本次扩建不新增占地，依托现有生产厂房，新增设备，企业位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，地理坐标：东经：123°10′18.816″，北纬：40°27′20.639″。厂区总占地面积为8716m2，现有生产车间及成品库房用地性质为工业用地（占地面积4996.54m2，土地证见附件4）。本次扩建项目依托现有厂房及原料库，不新增占地，新增生产设备及配套环保设施，年新增2.5万吨滑石粉和5万吨白云石粉，调整现有工程产品结构。符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不在生态红线保护区内，符合《岫岩满族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。具体地理位置图见附图1。 厂区东侧紧邻金佳石粉厂和农田，南侧为空地，西侧52m为丹锡高速路，北侧为哈东路，隔路25m为大洋河。本项目周边关系图见附图2。 本项目占地面积为8716m2，总建筑面积5676m2。项目区域内无国家、省、市级自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。 综上，本项目符合国家供地政策和土地管理法律法规的条件，选址合理可行。 三、与《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）符合性分析 为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）工作要求，以生态环境高水平保护促进经济社会绿色低碳高质量发展，鞍山市人民政府印发《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号），本项目与该意见符合性分析见下表。 与鞍山市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 分区管控 该项目具体情况 判定结果 划分环境管控单元。 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 全市共划分环境管控单元67个，包括优先保护、重点管控、一般管控三类。其中，优先保护单元37个，面积占比为37.37%。主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区等区域；重点管控单元29个，面积占比为45.01%。主要包括工业园区、人口集中和环境质量风险较高区域等。一般管控单元1个，面积占比为17.62%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村岫岩满族自治县泰成粉体有限公司现有厂区内，根据鞍山市环境管控单元分布图（见附图4）及“三线一单”管控单元查询申请表（见附件6），本项目位于一般管控区，环境管控单元编码为：ZH21032330001，符合环境管控单元划分要求。 符合 生态环境准入清单。 以生态环境分区管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，结合区域发展、生态环境问题及生态环境目标要求，制定针对性的生态环境准入要求。 1.优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 2.重点管控单元。工业聚集区以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点；人口集中区以有效降低资源环境负荷、强化精细化管理为重点；环境风险较高区域以加强环境污染治理、防控生态环境风险为重点。 3.一般管控单元。以促进生产、生活、生态功能的协调融合为导向，执行生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。 本项目厂区布局比较合理，各生产设施布置紧凑，符合工艺操作流程；运营期产生的污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求；运营过程中消耗一定量的电能和水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。因此，本项目为生态环境准入项目，符合生态环境准入相关要求。 符合 经查询，本项目厂区所在的三线一单管控单元编码ZH21032330001（一般管控单元）。因此本项目与《鞍山市生态环境准入清单（2021年版）》相符性分析见下表。 与“鞍山市生态环境准入清单（2021年版）”相符性分析 环境管控单元名称 分类 管控要求 本项目 符合性 鞍山市岫岩满族自治县一般管控区（ZH21032330001） 空间布局约束 各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关空间布局要求，以及《岫岩县国土空间规划》要求。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村岫岩满族自治县泰成粉体有限公司现有厂区内，项目占地范围内无文物单位、生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布，项目选址不在生态保护红线范围内。本次扩建项目依托原有厂房，不新增占地，现有生产车间及成品库房用地性质为工业用地（土地证见附件4）。 符合 污染物排放管控 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 本项目为产业结构调整目录中允许类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 本项目为扩建项目，废气、噪声能够达标排放，生活污水定期清掏，不外排，固体废物均得到合理有效处置，对周围环境影响较小。 符合 环境风险防控 本项目采取分区防渗，可有效防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境、土壤环境的影响。 符合 资源开发效率要求 本项目营运过程中消耗一定量的电能和水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中相关要求。 四、与“关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见”（环环评[2021]45号）符合性分析 2021年5月30日，生态环境部发布《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），本项目与该意见符合性分析见下表。 与“关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见”符合性分析 指导意见 拟建项目情况 判定结果 一、加强生态环境分区管控和规划约束 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 本项目符合《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求。 符合 强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。 / / 二、严格“两高”项目环评审批 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 本项目属于新建“C3099 其他非金属矿物制品制造”项目，不属于石化、现代煤化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等行业。 符合 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目不属于耗煤项目，运营期各项污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求。 符合 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 / / 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 / / 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。 / / 四、依排污许可证强化监管执法 加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。 本项目取得环评批复后，依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》等相关技术规范，在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前依法办理排污许可手续。落实各项环保措施，按照相关规定进行自行监测、台账记录等。 符合 强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。 / / 五、保障政策落地见效 建立管理台账。各级生态环境部门和行政审批部门应建立“两高”项目管理台账，将自2021年起受理、审批环评文件以及有关部门列入计划的“两高”项目纳入台账，记录项目名称、建设地点、所属行业、建设状态、环评文件受理时间、审批部门、审批时间、审批文号等基本信息，涉及产能置换的还应记录置换产能退出装备、产能等信息。既有“两高”项目按有关要求开展复核。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。省级生态环境部门应统筹调度行政区域内“两高”项目情况，于2021年10月底前报送生态环境部，后续每半年更新。 本项目属于新建“C3099 其他非金属矿物制品制造”项目，不属于“两高”项目中“煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材”六个行业。 符合 加强监督检查。各地生态环境部门应建立“两高”项目环评与排污许可监督检查工作机制。对基层生态环境部门和行政审批部门已批复环评文件的“两高”项目，省级生态环境部门应开展复核。对已开工在建的，要重点检查生态环境保护措施是否同时实施，是否存在重大变动。对已经投入生产或者使用的，还要重点检查环评文件及批复提出的生态环境保护措施和重点污染物区域削减替代等要求落实情况、排污许可证申领和执行情况。各地生态环境部门应将监督检查中发现的问题及时记入“两高”项目管理台账。生态环境部将进一步加强督促指导。 本项目属于新建“C3099 其他非金属矿物制品制造”项目，不属于“两高”项目 符合 强化责任追究。“两高”项目建设单位应认真履行生态环境保护主体责任。对未依法报批环评文件即擅自开工建设的“两高”项目，或未依法重新报批环评文件擅自发生重大变动的，地方生态环境部门应责令立即停止建设，依法严肃查处；对不满足生态环境准入条件的，依法责令恢复原状。对不落实环评及“三同时”要求的“两高”项目，应责令按要求整改；造成重大环境污染或生态破坏的，依法责令停止生产或使用，或依法报经有批准权的人民政府责令关闭。对审批及监管部门工作人员不依法履职、把关不严的，依法给予处分，造成重大损失或影响的，依法追究相关责任人责任。地方政府落实“两高”项目生态环境防控措施不力问题突出的，依法实施区域限批，纳入中央和省级生态环境保护督察。 本项目属于新建“C3099 其他非金属矿物制品制造”项目，不属于“两高”项目 符合 综上所述，本项目不属于“两高”行业，符合国家相关产业政策。 五、与“中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号）”符合性分析 为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）精神，进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，本次新建项目与该意见符合性分析见下表。 “中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知”相符性分析 方案要求 项目具体情况 判定结果 （二）深入打赢蓝天保卫战 1.着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物（PM2.5）污染，以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段，强化区域协作机制，坚持精准应对、科学应对、依法应对，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，实施大气减污降碳协同增效等“四大行动”。到2025年，全省重度及以上污染天数比率控制在0.7%以内。 实施大气减污降碳协同增效行动。推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。 实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡接合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 实施重污染天气联合应对行动。完善重污染天气气象要素监测能力，提升污染过程预报及分析水平。及时修订省、市重污染天气应急预案，每年9月底前完成应急减排措施清单修订。完善重污染天气区域，应急联动机制，强化辽宁中、西部区域重污染天气联合应对。 实施强化监管执法行动。加大重污染天气应急响应期间监管力度，在落后产能淘汰、锅炉炉窑综合治理、煤炭质量、柴油车（机）污染治理、油品质量、扬尘管控等领域实施多部门联合执法，公开曝光典型案例。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村岫岩满族自治县泰成粉体有限公司现有厂区内，车间布局合理，生产设施紧凑，本次扩建项目依托现有生产车间，新增颚式破碎机、锤式破碎机、环辊磨、立磨机等并配套环保设施，年新增2.5万吨滑石粉和5万吨白云石粉，同时调整现有工程产品结构，提高产品质量。 运营过程中消耗一定量的电能和水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。生产厂房无需供暖，办公室冬季采用电取暖。 符合 2.着力打好臭氧污染治理攻坚战。聚焦挥发性有机物和氮氧化物协同减排，以每年5月至9月为重点时段，以辽宁中部城市群为重点区域，实施挥发性有机物原辅材料源头替代等"五大行动”。到2025年，全省涉挥发性有机物、氮氧化物重点工程减排量达到3.27万吨和7.96万吨以上，遏制臭氧浓度上升趋势。 实施挥发性有机物原辅材料源头替代行动。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。以汽车整车、木制家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造行业为重点，提升低挥发性有机物含量涂料使用比例。开展含挥发性有机物原辅材料达标联合检查，曝光不合格产品并依法追究相关企业责任。 实施挥发性有机物污染治理达标行动。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。到2023年，万吨及以上原油成品油码头（及对应的储油库）、现役8000总吨以上的油船基本完成油气回收治理。 实施氮氧化物污染治理提升行动。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，到2025年，全省80%以上钢铁产能完成超低排放改造，球团、高炉、轧钢等企业参照钢铁行业超低排放要求实施改造，推动改造周期较长的企业先行实施氮氧化物超低排放改造。 实施臭氧精准防控体系构建行动。开展挥发性有机物组分监测站建设和大气环境非甲烷总烃监测，提升臭氧污染预报水平。加强涉挥发性有机物重点工业园区、产业集群和企业环境监测。开展夏季臭氧污染区域联防联控。 实施污染源监管能力提升行动。推动挥发性有机物和氮氧化物排放重点排污单位依法安装自动监测设备，强化治理设施运维和旁路监管，坚决查处违法排污行为。夏季围绕石化、化工、涂装、医药、包装印刷、钢铁、焦化、建材等重点行业，精准开展监督帮扶。 本项目属于“C3099其他非金属矿物制品制造”项目，本项目废气主要为卸料粉尘、上料粉尘、破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、色选粉尘、粉磨粉尘和包装粉尘。 卸料粉尘于封闭车间内自然沉降，其他各产尘点均设置集气罩，经集气罩引至布袋除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。企业配备了2辆吸尘车用于处理车间沉降粉尘。污染物满足达标排放要求。 符合 4.加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业。实施噪声污染防治行动。 本项目厂区内所有厂房全封闭，施工期主要为设备安装，不涉及土建工程。施工期对环境的影响是局部的、暂时的、是随着施工期的结束而消除的环境影响。运营期车间全封闭，厂房地面全硬化。本项目选用低噪声设备，基础减振。 符合 （三）深入打好碧水保卫战 1.以水生态环境持续改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排与生态扩容两手发力，推动河流水系连通，统筹实施水润辽宁工程，合理调配水资源。实施入河排污口整治行动，实施城镇污水处理提质增效行动。 本项目废水为生活污水，排入化粪池，定期清掏，不外排。 符合 （四）深入打好净土保卫战 1.实施农村生活垃圾分类减量与利用行动。征集集中式饮用水水源地周边、农村黑臭水体沿岸的生活垃圾，加快推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用。依法严厉查处在农村地区随意倾倒、堆放垃圾的行为。 本项目生活垃圾集中收集放置厂区内垃圾桶里，定期送至环卫部门指定地点。 符合 六、与“十四五噪声污染防治行动计划”符合性分析 为贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，按照《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，中华人民共和国生态环境部印发了《“十四五”噪声污染防治行动计划》（2023年1月5日）。本项目与该行动计划符合性分析见下表。 “‘十四五’噪声污染防治行动计划”符合性分析 方案要求 项目具体情况 判定结果 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。 本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，本项目噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目建成后将依法开展竣工环境保护验收。 符合 鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。 本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，且所有设备均置于封闭厂房内。 符合 加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。 本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，且所有设备均置于封闭厂房内。 符合 推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。 本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，且所有设备均置于封闭厂房内。 符合 七、与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》文件相符性分析，具体内容详见下表。 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 文件要求 项目情况 符合性 1、大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、包装 印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销等行业为重点，开展源头结构调整、污染深度治理和全过程精细化管理。针对VOCs无组织排放、治理设施综合效率低等重点问题开展清单式排查，实施综合整治。除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、原料药制造、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。加强非正常工况VOCs管控力度，督促企业制定非正常工况管控规程，石化、化工企业制定检维修期间VOCs管控方案，规范开展泄漏检测与修复。利用走航监测、抽查、监督监测等方式，加强企业、工业园区监管，依法关停整治污染严重企业。依法依规加大源头治理力度，强化涂料、油墨、胶粘剂等产品VOCs含量限值标准执行情况监督检查。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度和执法监管。 本项目废气主要为卸料粉尘、上料粉尘、破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、色选粉尘、粉磨粉尘和包装粉尘。 卸料粉尘于封闭车间内自然沉降，其他各产尘点均设置集气罩，经集气罩引至布袋除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。企业配备了2辆吸尘车用于处理车间沉降粉尘。污染物满足达标排放要求。 符合 2、持续推进工业污染防治。强化水环境承载能力约束作用，出台差别化的流域性环境标准和管控要求。强化工业园区、工业企业污水处理设施日常监管，建立进水浓度异常等突出问题清单，组织排查工业园区污水管网老旧破损、混接错接等情况，查明问题原因并开展整治，实施清单管理、动态销号。鼓励有条件的化工园区开展园区初期雨水污染控制试点示范。2025年底前，辽河流域优先完成工业园区污水排查整治，带动其它流域工业园区污水治理。 本项目废水为生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。 符合 3、推进污染源头控制。严格重金属污染防控，持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治，动态更新污染源排查整治清单；结合重点行业企业用地调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，探索建立地下水重点污染源清单，依法依规在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测，督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。 本项目厂房地面全部硬化，不涉及重金属排放，本项目不会对地下水、土壤环境造成影响。 符合 4、提升危险废物环境监管能力。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台，推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物生态环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。 本项目危险废物收集后暂存于厂内危废贮存点，委托有资质单位定期安全处置。 符合 5、提高一般工业固体废物综合利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。鼓励工业固体废物在提取有价组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。2025年底前，一般工业固体废物综合利用率达到50%。 本项目生活垃圾定期清运至环卫部门指定的地点；布袋除尘器收集的除尘灰和吸尘车收集的沉降灰收集后回用于生产，设备运行过程中产生的含油抹布、手套、废机油和废机油桶收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位安全处置。 符合 八、与《鞍山市生态保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《鞍山市生态保护“十四五”规划》符合性分析见下表。 与《鞍山市生态保护“十四五”规划》符合性分析 内容 项目具体情况 符合性 严格控制能源消费总量和强度。严格按照国家和省制定的能源消费总量和强度双控目标，做好节能降耗工作。深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 本项目属于新建“C3099 其他非金属矿物制品制造”项目，不属于“两高”项目中“煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材”六个行业。 符合 强化燃煤锅炉整治与清洁取暖。开展城市建成区内20蒸吨/小时以上燃煤锅炉全面排查，逐步取消分散燃煤锅炉，严控新建燃煤锅炉，推动燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。全面推进清洁供暖，坚持宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热原则，结合具体条件实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代等，加强供热热源和配套管网建设。 本项目生产车间不采暖，冬季办公区采用电采暖 符合 大力推进重点行业VOCs治理。以臭氧污染高发期为重点，严控石化行业挥发性有机物(VOCs)污染，减少化工、金属表面处理和加工、涂装、有机化学原料制造、包装印刷、橡胶制品、油品储运销等重点行业及加油站等重点场所VOCs排放，有效控制VOCs排放总量。 本项目废气污染物为颗粒物，不产生VOCs。 符合 强化扬尘管控。严格落实建筑工地“六个百分百”，加大对各县（市）区、开发区扬尘专项整治行动督促指导力度。城区及县城道路低尘机械化湿式清扫率稳定达到85%以上。加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。加大对矿山运输车辆、运输道路、矿物加工等扬尘防治。推进绿色矿山建设，实施矿山生态恢复工程，2025年底前完成全部可恢复矿山治理。彻底取缔占道经营砂石物料的经营场所，严厉查处车辆遗撒行为。全面开展建成区及县城裸露土地排查，争取实现城市裸露土地绿化全覆盖。 本项目原料及成品运输车辆采用苫布苫盖，避免砂石遗撒。 符合 加强沿河污染管控。加强沿河及园区工业企业监管力度，严查超标排污、非法偷排等问题。加强河道管理，及时清理河道、河面及河流沿岸的各类垃圾及漂浮物。加强沿河排放口管控，确保沿河两岸无违法排污。依据《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》，结合养殖场(小区)备案、环评审批、排污许可发放等工作，落实养殖户主体责任。强化监测和执法监管，彻底排查畜禽养殖污染源，杜绝畜禽养殖废水直排以及粪污乱堆乱放，严控禁养区内畜禽养殖污染。 本项目厂界北侧25m为大洋河，项目无生产废水排放，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排。 符合 综上，项目符合《鞍山市生态保护“十四五”规划》相关要求。 九、与“鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案”符合性分析 为深入贯彻落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（辽政发〔2018〕31号）精神，加快解决鞍山市大气污染防治重点难点问题，努力改善鞍山市环境空气质量，实现省政府确定的环境空气质量改善目标，结合鞍山市实际，制定《鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案》。本次扩建项目与该方案符合性分析见下表。 与“鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案”相符性分析 方案要求 项目具体情况 判定结果 深入调整能源结构。推进清洁取暖。严格执行《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》和《鞍山市推进清洁取暖三年滚动计划（2018-2020）》，按照由城镇到农村分层次全面推进的总体思路，加快提高清洁取暖比重。研究制定支持清洁能源取暖的相关价格政策，推广太阳能热水系统、电供暖系统等技术，推动供热计量改革。城镇优先发展集中供暖，集中供暖难以覆盖的，加快实施各类分散式清洁取暖。农村地区优先利用地热、生物质、太阳能等清洁能源取暖。有条件的地区发展天然气或电供暖，适当扩大集中供暖延伸覆盖范围。 本次扩建项目生产厂房无需供暖，办公室采用电供暖。 符合 推进调整产业结构。优化产业布局。2019年9月底前，完成全市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）编制工作，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。 本次扩建项目符合“三线一单”要求，为“C3099其他非金属矿物制品制造”项目，不属于高耗能、高污染和资源型行业。 符合 推进调整产业结构。严控“两高”行业产能。严禁钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能过剩行业新增产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，严格执行国家及省产业结构调整指导目录，完成淘汰落后产能任务，加大高排放、高污染企业的淘汰力度。严防“地条钢”死灰复燃。 本次扩建项目符合“三线一单”要求，为“C3099其他非金属矿物制品制造”项目，不属于高耗能、高污染和资源型行业。 符合 推进调整产业结构。深入开展“散乱污”企业整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治专项行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定全市“散乱污”企业及集群整治标准。各县（市）区政府、各开发区管委会要对辖区内“散乱污”企业及集群实行拉网式排查，实行清单制、台账式、网格式管理。出台“散乱污”企业整治工作方案，建立“散乱污”企业动态清单。实行“一企一策、一业一册”管理，逐一明确“散乱污”企业存在问题、治理方案和完成时限。采取关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施，逐步完成“散乱污”企业整治工作。对已完成整治的“散乱污”企业开展巡查，实施动态管理，杜绝反弹。2019年完成30%企业整治任务，2020年完成全部“散乱污”企业整治任务。 本次扩建项目不属于“散乱污”企业。 符合 综上可知，建设项目符合“鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案”相关要求。 十、与《鞍山市扬尘污染防治条例》符合性分析 本项目与该条例符合性分析见下表。 与《鞍山市扬尘污染防治条例》符合性分析 内容 项目具体情况 符合性 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、菱镁矿（粉）、滑石矿（粉）、白云石、铁精粉、生石灰、烧结矿、球团矿、焦炭、矿渣粉、生料、矿渣、硅石、铁尾矿、石灰石、熟料、水渣、钢渣、脱硫灰、除尘灰、渣土等易产生扬尘的物料堆放场所，应当遵守下列防尘规定：划分物料堆放区域和道路的界限，硬化物料堆放区域和道路，厂区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等低尘作业方式，保持整洁；运输车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、飘散造成扬尘污染；物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度1.1倍的严密围挡，并采取洒水、防尘网覆盖等措施防治扬尘污染；物料需要频繁装卸作业的，应当在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，应当采取喷淋、洒水等抑尘措施；采用密闭输送设备作业的，应当在装卸处采取吸尘、喷淋等防尘措施；废弃物料及时处置，临时堆放的，应当采取围挡、覆盖等防尘措施；大型物料堆场在出入口应当设置运输车辆冲洗保洁设施；长期堆放工业固体废物的大型堆放场所，应当采取湿法喷淋、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂、复垦绿化等抑尘措施，减少风蚀起尘。 本项目依托现有原料库房，用于储存原料，生产车间内地面已硬化，并设置了吸尘车收集沉降灰；运输车辆在封闭车间内卸料，车间内定期洒水抑尘以减少无组织粉尘逸散。 符合 综上，项目符合《鞍山市扬尘污染防治条例》相关要求。 十一、与《岫岩县粉体加工企业与玉石加工企业（加工点）综合整治工作方案》（岫政办发〔2022〕29号）符合性分析 本项目与该方案符合性分析见下表。 “岫岩县粉体加工企业与玉石加工企业（加工点）综合整治工作方案”符合性分析 方案要求 本项目情况 符合性 1.严格审批手续整治。 各职能部门各司其职、各负其责，依据相关法律规定对领域内手续不合法问题进行查处。对逾期不能履行手续的企业由县政府实施关停措施。 企业环保手续齐全。 符合 2.严格粉体加工企业整治。 （1）严格环境整治。一是粉体加工企业配套的环保设施齐备、正常运行，确保达标排放；二是严格精细化管理，生产过程中的物料输送应采用封闭输送系统，破粉碎、筛分、包装等易散发粉尘的物料加工与处理工序应在封闭厂房内进行，进出料口均应设置集尘罩，并配备相应的除尘设施；三是严格扬尘管控，各类物料应储存于封闭的库房内或在厂区内设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，并采取防尘网覆盖等抑尘措施；运输车辆应采取苫盖措施，厂区道路应硬化，并清扫、洒水保持清洁；四是企业要依法规范工业固体废物（危险废物）储存、处置。 一、企业配套环保设施齐备、正常运行条件下，本项目能够确保达标排放。二、生产过程物料输送采用封闭输送管道，本项目所有工序都在封闭车间内进行，破碎工序的进出料口均设置集气罩，锤破、磨粉工序均密闭连接收集废气，配备除尘器。三、各类物料均储存于原料库内，运输车辆采用苫布遮盖。厂区道路硬化，并定期清扫、洒水。四、企业依法设置了危废贮存点 符合 综上所述，本项目符合《岫岩县粉体加工企业与玉石加工企业（加工点）综合整治工作方案》（岫政办发〔2022〕29号）相关要求。 十二、与《中共鞍山市委 鞍山市人民政府关于印发<鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（鞍委发[2022]22号）符合性分析 《中共鞍山市委 鞍山市人民政府关于印发<鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（鞍委发[2022]22 号）符合性分析表 文件要求 项目情况 符合情况 支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期、积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。加强高耗能高排放项目事中事后监管。 本项目为其他非金属矿物品制造，年用电量较少，同时本项目用水主要为生活用水。因此本项目不属于高耗能、高排放项目。 符合 严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和建设项目环评准入。开展重大经济技术政策生态环境影响分析和重大生态环境政策社会经济影响评估。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，经辽宁省三线一单数据应用系统查询可知，本项目所在环境管控单元类型为一般管控区，属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH21032330001。本项目建设可以满足“三线一单”生态环境分区管控要求。 符合 完成省下达的重度及以上污染天数比率控制指标。实施大气减污降碳协同增效行动。推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。着力打好臭氧污染治理攻坚战。聚焦挥发性有机物和氮氧化物协同减排，以每年5月至9月为重点时段，实施挥发性有机物原辅材料源头替代等“五大行动”。到2025年，全市涉挥发性有机物、氮氧化物重点工程减排量达到省控要求，遏制臭氧浓度上升趋势。 本项目排放的主要污染物为颗粒物，通过采取生产厂房封闭、场地硬化等方式控制无组织颗粒物产生量，并采用吸尘车收集自然沉降粉尘；针对颗粒物的有组织排放源，采取布袋除尘器处理，达标后经15m高排气筒排放。 符合 严控环境安全风险。组织“一废一库一品”(危险废物、尾矿库、化学品)、涉重金属企业、化工园区等重点领域，环境风险调查评估。强化危险废物处置利用能力建设，推动鞍山钢铁集团有限公司危险废物利用处置设施建设。 本项目对地面进行分区防渗，危废贮存点重点防渗，生产厂房及其他区域一般防渗。 符合 综上，本项目符合《中共鞍山市委 鞍山市人民政府关于印发<鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（鞍委发[2022]22号）文件要求。 十三、与《辽宁省人民政府办公厅关于推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办[2020]33号）相符性分析 本项目与《辽宁省人民政府办公厅关于推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办[2020]33号）相符性分析一览表 文件相关要求 本项目情况 符合性 实施污染全面监管和深度治理。严格执行大气污染物排放有关标准。将建有焙烧窑的企业列入重点排污单位名录，并按规定安装与生态环境部门联网的污染源自动监控设施。开展菱镁产业生态环境专项执法，对未达标排放企业，依法责令停产整治，情节严重的，由相关市、县（市）政府责令停业、关闭。 本项目生产过程中产生的颗粒物，经集气罩收集后经布袋除尘器进行处理，处理后的废气排放浓度满足辽宁省《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）。 推进清洁生产和清洁燃料替代对污染物超标排放或超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法实施强制性清洁生产审核。加强园区燃气管网等基础设施建设，推动企业向园区集聚，新建菱镁项目要符合清洁生产要求，使用清洁燃料，现有企业要加快清洁低碳能源替代。暂不具备条件的园区，要建设统一的清洁煤制气中心。 本项目不属于污染物超标排放或超过重点污染物排放总量控制指标的企业。本项目消耗的主要能源为电，属于清洁能源。 符合 加快退出低质低效产能。严禁新增菱镁浮选及镁砂产能，新、改、扩建菱镁矿浮选及镁砂项目备案前，企业要制定产能减量置换方案，并经市级工业和信息化部门公告。相关市、县（市）政府要建立市场化末位淘汰机制，化解过剩产能，综合利用能耗、环保、安全等法规和市场手段，加快淘汰容积18立方米及以下轻烧反射窑、40立方米及以下重烧镁砂竖窑等落后产能。 本项目，为其他非金属矿物制品制造项目，不属于菱镁浮选项目。 符合 综上所述，本项目符合《辽宁省人民政府办公厅关于推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办[2020]33号）文件的相关要求。 十四、与《关于印发<辽宁省镁质耐火材料行业规范>的通知》（辽工特发[2018]2号）相符性分析 本项目与《关于印发<辽宁省镁质耐火材料行业规范>的通知》（辽工特发[2018]2号）相符性分析一览表 文件相关要求 本项目情况 符合性 一、生产布局（一）镁质耐火材料项目应综合考虑资源、能源、环境容量和市场需求，符合主体功能区规划、产业发展规划、环境保护规划和项目所在地城乡规划，符合土地利用总体规划和土地使用标准。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村岫岩满族自治县泰成粉体有限公司现有厂区内，本次扩建项目依托原有厂房，不新增占地，现有生产车间及成品库房用地性质为工业用地（土地证见附件4），符合辽宁省镁质材料行业的产业政策及准入条件要求。 符合 二、工艺与装备（四）使用本质安全的技术和装备，采用清洁能源（燃料）。 本项目工艺设备均采用电能，属于清洁能源。 符合 三、质量管理（二）镁质耐火原料、镁质耐火制品质量达到相应的国家标准或行业标准。 本项目所用原料和产品质量均满足国家标准或行业标准。 符合 四、清洁生产（一）原料堆场配建围墙和顶盖，破（粉）碎、筛分、均化、输送、成型和成品加工等易产生粉尘的环节，配套除尘装置，防止粉尘无组织排放。含尘气体经处理达标后排放。（二）配套建设窑炉烟气除尘、脱硫、脱硝等治理装置。烟气经治理达标后排放。（四）原料加工、制品成型等易产生噪声的工段，配套建设降噪设施。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。 本项目所有原料均贮存于封闭原料库房内，生产工序配套布袋除尘器，处理后的颗粒物通过15m高排气筒达标排放；生产设备均置于封闭厂房内隔声，高噪声设备设置单独减振基础等措施，经预测厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）2类和4类标准。 符合 综上所述，本项目符合《关于印发<辽宁省镁质耐火材料行业规范>的通知》（辽工特发[2018]2号）文件的相关要求。 十五、与《辽宁省关于推进菱镁行业高质量发展的实施意见》（辽政办发[2023]15号）相符性分析 本项目与《辽宁省关于推进菱镁行业高质量发展的实施意见》（辽政办发[2023]15号）相符性分析一览表 文件相关要求 本项目情况 符合性 严格产能置换。浮选及镁砂项目备案前，须制定产能置换方案，并由省工业和信息化厅通过政府网站公告镁砂置换比例提高到1.4:1，新建单窑产能20万吨及以上轻烧氧化镁、重烧镁砂窑炉的项目按12:1比例置换。轻烧反射窑列入淘汰类清单，2025年底前全部淘汰退出合产能可参与置换。原已列入淘汰类的有效容积40立方米及以下重烧镁砂竖窑、1400KVA及以下的电熔镁砂炉经发现立即依法依规处理。 本项目不属于菱镁浮选及镁砂项目，且本项目生产过程中不涉及轻烧反射窑、重烧镁砂竖窑等炉窑。因此，可不制定产能置换方案。 符合 严格规范项目管理。按照鼓励、限制、禁止及淘汰类清单指导行业发展、项目审批等工作，严禁新建单窑产能10万吨以下的轻烧氧化镁窑炉和单窑产能5万吨以下的烧结镁砂窑炉。新、改、扩建浮选及镁砂项目在完成省级产能转换公示公告后，由省政府投资主管部门备案。新建镁砂项目须严格落实碳减排目标、环境质量要求，应达到单位产品能量标杆值。硫酸镁等镁化工项目及捕集二氧化碳制备无机盐的综合利用项目，可不进入化工园区。 本项目生产过程中不涉及轻烧反射窑、重烧镁砂竖窑等炉窑，无需进行产能置换。 符合 强化污染深度治理。实施区域环境集中治理。有效改善环境空气质量。严格执行镁制耐火材料工业大气污染物排放标准，加强无组织排放治理，不断提高污染物收集效率和精细化管理水平。加强矿山、道路、裸露地面、物料堆场等扬尘污染综合整治。落实炉窑企业污染源自动监控设施建设和联网要求。对污染物超标排放或超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法实施强制性清洁生产审核。 本项目生产过程中产生的废气经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒达标排放；无组织废气经封闭厂房，地面硬化、定期清扫等措施。则有组织和无组织颗粒物排放浓度满足辽宁省《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）标准限值。 综上所述，本项目符合《辽宁省关于推进菱镁行业高质量发展的实施意见》（辽政办发[2023]15号）文件的相关要求。 十六、与《鞍山市菱镁行业生态环境专项监督帮扶行动方案》的通知（鞍环办[2024]2号）的符合性分析 本项目与《鞍山市菱镁行业生态环境专项监督帮扶行动方案》（鞍环办[2024]2号）相符性分析一览表 文件相关要求 本项目情况 符合性 3.检查企业大气污染物无组织排放情况 （1）物料的储存、装卸及运输。各类物料应储存于封闭的储库或堆棚内；物料装卸应密闭操作或在封闭厂房内进行，在装卸料位置采取局部气体收集处理等控制措施，运输车辆应采取封闭措施，厂区道路应硬化，并清扫、洒水保持清洁。 （2）输送。物料输送应采用封闭输送系统，或在封闭厂房、通廊内运行，开放式输送设备在转运点、进出料口应设置集气罩，配备除尘设施. 本项目各类物料储存于封闭式原料库房，卸料过程在封闭厂房内进行，装卸料口采用了局部气体收集的控制措施，运输车辆采用苫布遮盖，厂区道路硬化并定期采用收尘车收集。 物料输送在封闭式厂房内进行，各产尘点的进出料口设置集气罩并配备了除尘设施。 符合 （3）烧成(烧)、干燥。烧成(烧)炉窑及干燥设施烟气应有组织收集，经污染治理设施处理后由排气筒排放。加强烧成(娘烧)炉窑及干燥设施的密封，保证生产时无烟气外逸. （4）其他加工与处理工序。破粉碎、筛分、配料、混合、成型、成品加工、包装等易散发粉尘的物料加工与处理工序应在封闭厂房内进行，采用密封良好的设备，进出料口均应采用密闭装置，并配备除尘设施，实施有组织排放， 本项目上料、破碎、料仓仓储、制砂、筛分、粉磨、色选、包装工序均在封闭厂房内进行，选用密封良好的设备，且各产尘点的进出料口设置集气罩并配备了除尘设施。 符合 4.检查企业管理情况 （1）库房及车间内是否划定各操作区域。生产设施与物料堆放区是否有明确的界线，原料及产品是否按照品级类别划定区域存放 （2）企业是否建立完整的清扫机制，明确清扫时间方式及对应清扫区域的图表，并按照清扫机制落实。 （3）企业是否制定重污染天气应急预案并组织开展演练，是否常态化开展污染治理设施安全风险隐患排查治理 本项目车间内合理分配各生产线操作区，物料均储存于封闭式原料库房，分类分区存放。 企业已建立完整的清扫机制，指定专人定期采用吸尘车收集沉降粉尘，并按照清扫机制落实。 企业暂未制定重污染天气应急预案并组织开展演练，企业定期开展污染治理设施安全风险隐患排查治理 符合 综上所述，本项目符合《鞍山市菱镁行业生态环境专项监督帮扶行动方案》的通知（鞍环办[2024]2号）文件的相关要求。 十七、与关于印发《鞍山市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知符合性分析 本项目与该通知符合性分析见下表。 关于印发《鞍山市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知符合性分析 方案要求 项目情况 符合性 (一)开展重污染天气消除攻坚。推动产业结构和布局优化调整，促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群和工业园区升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展散煤清洁化替代和供热管网覆盖范围内燃煤锅炉关停整合。全面推进秸秆“五化”利用，加强秸秆禁烧管控，强化扬尘污染治理。 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调取暖，无锅炉，不燃煤。不涉及秸秆利用秸秆焚烧。强化扬尘污染治理，卸料粉尘在密闭车间内沉降，车间沉降粉尘采用吸尘车收集。 符合 (二)开展臭氧污染防治攻坚。聚焦挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等多污染物协同减排。以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、无组织、末端全流程治理。高质量完成钢铁行业和65蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造，推动铸造、菱镁、石灰等行业深度治理。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。 本项目污染物主要为粉尘，不涉及挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)。 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销、钢铁、铸造、石灰行业。 生产不用热，生产厂房不供暖，综合楼采用空调取暖，无锅炉。 符合 (三)开展柴油货车污染治理攻坚。构建绿色交通运输体系，坚持“车、油、路、企”统筹，以柴油货车和非道路移动机械为监管重点，聚焦煤炭、焦炭、矿石运输通道，坚持源头防控、过程防控和协同防控，加快推进“公转铁”，提高机动车和非道路移动机械绿色低碳水平。 本项目原料成品运输均采用符合要求的车辆，车辆定期保养检修。 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于煤炭、焦炭、矿石等行业。 符合 综上所述，本项目符合关于印发《鞍山市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 岫岩满族自治县泰成粉体有限公司成立于2017年8月9日，位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，厂区总占地面积8716m2，总建筑面积5676m2。企业于2017年8月委托沈阳化工研究院设计工程有限公司编制了《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目环境影响报告表》，2017年12月22日取得了原岫岩满族自治县环境保护局关于《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目环境影响报告表》的批复（岫环批[2017]第35号，见附件6），根据该“报告表”，企业拟建3条石粉加工生产线，分别为1条制砂生产线，1条石粉加工生产线（方解石粉、滑石粉、白云石粉）和1条改性石粉加工（改性方解石粉、改性滑石粉）生产线，预计年产2.5万吨方解石粉、2.5万吨改性方解石粉、2.5万吨滑石粉、2.5万吨改性滑石粉、5万吨白云石粉和5万吨白砂。 由于市场原因，企业分期建设，一期工程企业建设了1条制砂生产线和1条石粉加工生产线，年产2万吨方解石粉、5万吨白云石粉和5万吨白砂，2018年8月，企业委托沈阳泽天检测技术有限公司对《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目》一期工程进行了验收，编制了《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司石加工项目（一期项目）验收监测报告》；二期项目（2.5万吨滑石粉200-600目生产线）处于待建状态，环评报告中1条改性石粉加工（改性方解石粉、改性滑石粉）生产线，企业不再建设。 企业于2020年6月1日取得了排污登记回执（登记编号：91210322MA0UD8NP85001W），为登记管理，有效期为：自2020年6月1日起至2025年5月31日止，见附件7。 企业运行至今无环境投诉和信访处罚记录。 现有工程环保手续执行情况一览表 序号 项目名称 环境影响评价 竣工环境保护验收 审批单位 批准文号及 审批时间 审批单位 批准文号及审批时间 1 岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目 原岫岩满族自治县环境保护局 岫环批[2017]第35号（2017年12月22日） （一期工程）自主验收 2018年8月 由于市场需求增大，同时为了提高白砂的产品质量，企业现拟投资2000万元，于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村岫岩满族自治县泰成粉体有限公司现有厂区内建设《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司扩建项目》，依托现有厂房，新增生产设备及配套环保设施，年新增2.5万吨滑石粉和5万吨白云石粉，调整现有工程产品结构。 2023年12月20日，岫岩满族自治县发展和改革局出具了《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司扩建项目》备案证明（岫发改备[2023]150号，项目代码2312-210323-04-03-972835，见附件3） 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29修订）和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业—60石墨及其他非金属矿物制品制造-其他”，需要编制环境影响报告表。受建设单位的委托，沈阳东环环境咨询有限公司接受该项目的环境影响评价工作，在实地踏勘、资料收集、类比调查的基础上完成了“岫岩满族自治县泰成粉体有限公司扩建项目”环境影响评价报告表的编制工作。本项目环评委托书见附件1，营业执照见附件2。 二、项目组成 项目概况 本项目建设性质为扩建，依托现有生产车间，新增设备，同时调整现有工程产品结构，提高产品质量。 项目组成一览表见下表。 |
| --- | --- |

|  | 项目组成一览表 类别 建设内容 工程规模 备注 现有工程（一期工程） 待建项目（二期工程） 本次扩建 主体 工程 生产车间 一期工程 单层钢结构，建筑面积1200m2；包括1条石粉生产线和制砂生产线。年产2万吨方解石粉、5万吨白云石粉和5万吨雪花白砂。因市场原因，石粉生产线于2020年停产至今，设备处于停用状态，现实际年产5万吨雪花白砂。 1条滑石粉生产线，外购滑石经上料、破碎、雷蒙粉磨等工序，年产2.5万吨滑石粉 本次扩建项目依托现有生产车间新增设备并配套环保设施，破碎工序新增1台颚式破碎机和1台锤式破碎机，制砂生产线新增色选工序，以提高产品质量；石粉生产线新增环辊磨、立磨机以调整石粉生产线的产品结构。 扩建后厂区内为， 1条预处理生产线：采用破碎工序（颚破+颚破二次破碎+锤破）将物料破碎成半成品； 1条制砂生产线：采用制砂、筛分、色选、包装的工序生产白砂、纯色白砂和杂色白砂； 1条石粉生产线：采用雷蒙机（200-600目）/环辊磨（325-1500目）/立磨机（325-2000目）粉磨、包装的工序生产白云石粉、方解石粉和滑石粉。 本次扩建项目年新增2.5万吨滑石粉和5万吨白云石粉，调整现有产品结构。 依托现有生产车间，新增设备 辅助 工程 办公室 建筑面积600m2；主要包括办公区、休息区 依托现有 依托现有 依托 储运工程 原料库房 单层钢结构建筑，建筑面积1500m2，用于原料矿石的储存 依托现有 依托现有 依托 成品库房 单层封闭，建筑面积1158m2，用于成品的储存 依托现有 依托现有 依托 公用 工程 供水 外购水 无新增用水 外购水 依托 供电 偏岭镇供电管网提供，用电量约为10万千瓦时 年新增用电量为2万千瓦时 由偏岭镇供电管网提供，年新增用电量为10万千瓦时 依托 供热 生产车间不供暖，办公室供暖采用电供暖 生产车间不供暖，办公室供暖采用电供暖 生产车间不供暖，办公室供暖采用电供暖 依托 排水 无生产废水产生，生活污水排入化粪池，定期清掏。 无新增废水 无生产废水产生，生活污水排入化粪池，定期清掏。 依托现有化粪池 环保 工程 废气治理 上料、破碎、料仓仓储、制砂、筛分、包装工序经集气管道引至布袋除尘器，处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放；雷蒙工序设置1套布袋除尘器，废气经15m排气筒（DA002）有组织排放。配备了2辆吸尘车用于处理车间沉降粉尘。 依托现有环保设施，上料、破碎、料仓仓储、制砂、筛分、包装工序经集气管道引至布袋除尘器（TA001），处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放； 上料、破碎、料仓仓储粉尘、制砂、筛分、包装粉尘经集气管道引至布袋除尘器（TA001），处理后经15m高排气筒（DA001）有组织排放；色选粉尘经集气管道引至布袋除尘器（TA003），处理后经15m高排气筒（DA001）有组织排放 依托原有环保设施，新增1台布袋除尘器TA003 雷蒙工序经设备自带布袋除尘器，废气经15m排气筒（DA002）有组织排放。配备了2辆吸尘车用于处理车间沉降粉尘。 雷蒙工序经设备自带布袋除尘器（TA002），废气经15m排气筒（DA002）有组织排放。配备了2辆吸尘车用于处理车间沉降粉尘。 对除尘系统进行升级改造，提高除尘效率。 环辊磨产生的粉磨粉尘经设备自带的布袋除尘器（TA004-TA005）处理后经1根15m排气筒（DA002）有组织排放 新建 立磨机产生的粉磨粉尘经设备自带的布袋除尘器（TA006-TA007）处理后经1根15m排气筒（DA002）有组织排放 新建 石粉包装粉尘经集气管道引至布袋除尘器（TA003），处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放 新建 待建项目无组织粉尘沉降依托企业现有吸尘车。 本次扩建项目无组织粉尘沉降依托企业现有吸尘车。 依托 废水治理 生活污水排至化粪池，定期清掏，不外排。 生活污水排至化粪池，定期清掏，不外排。 生活污水排至化粪池，定期清掏，不外排。 依托 噪声治理 选用低噪声设备，设备基础安装减振设施，建筑隔声。 选用低噪声设备，设备基础安装减振设施，建筑隔声。 选用低噪声设备，设备基础安装减振设施，建筑隔声。 新建 固体废物处理 除尘器收尘灰和车间沉降灰统一收集，作为原料回用于生产；设备在运行过程中产生的含油抹布、手套、废机油和废机油桶暂存于危废贮存点由有资质单位安全处置 除尘器收尘灰和车间沉降灰统一收集，作为原料回用于生产；设备在运行过程中产生的废机油暂存于危废贮存点由有资质单位安全处置 除尘器收尘灰和车间沉降灰统一收集，作为原料回用于生产；设备在运行过程中产生的含油抹布、手套、废机油和废机油桶暂存于危废贮存点由有资质单位安全处置 依托 主要产品及产能 本项目扩建后厂区内为，1条制砂生产线：采用制砂、筛分、色选（部分产品）、包装的工序生产白砂（3.5万吨/年）、纯色白砂（1.4万吨/年）和杂色白砂（0.1万吨/年）；1条石粉生产线：采用雷蒙机（200-600目）/立磨机（325-2000目）/环辊磨（325-1500目）粉磨、包装的工序生产白云石粉（200-600目4万吨/年、325-2000目2万吨/年、325-1500目4万吨/年）、方解石粉（200-600目0.7万吨/年、325-2000目0.7万吨/年、325-1500目0.6万吨/年）和滑石粉（200-600目3.5万吨/年、325-2000目1万吨/年、325-2000目0.5万吨/年）。 本次扩建项目年新增2.5万吨滑石粉和5万吨白云石粉，同时调整现有产品结构。本项目主要产品及产能见下表。 产品及产能一览表 单位t/a 序号 产品名称 数量（万t/a） 备注 产品规格 环评内容 现有项目 （一期） 二期待建 本次扩建新增 扩建后 产品规格 产量 1 方解石粉 200-600目 2.5 2 / 调整产品结构 200-600目（雷蒙） 0.7 调整产品结构，不新增产量，包装规格25kg/袋、50kg/袋 325-2000目（立磨） 0.7 325-1500目（环辊磨） 0.6 2 白云石粉 200-600目 5 5 / 新增5万吨白云石粉并调整产品结构 200-600目（雷蒙） 4 包装规格25kg/袋、50kg/袋 325-2000目（立磨） 4 325-1500目（环辊磨） 2 3 滑石粉 200-600目 2.5 0 2.5 1 200-600目（雷蒙） 3.5 包装规格25kg/袋、50kg/袋 1 325-2000目（立磨） 1 0.5 325-1500目（环辊磨） 0.5 3 白砂 50-200目 5 5 / 增加色选工序 纯色白砂 1.4 不新增产品产量，包装规格500kg/袋、1000kg/袋 杂色砂 0.1 不涉及 白砂 3.5 5 改性方解石粉 800-1500目 2.5 0 / 不涉及 0 / 6 改性滑石粉 800-1500目 2.5 0 / 不涉及 0 / 合计 20 12 2.5 7.5 22 / |
| --- | --- |

|  | 主要生产设备及设备参数 二期工程待建项目不新增设备，本次扩建项目和扩建后企业主要生产设备及设备参数情况见下表。 主要生产设备及设备参数一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 备注 环评 一期 本次扩建 扩建后 1 锤式破碎机 / 台 1 0 1 1 新增；预处理生产线 2 颚式破碎机 六九式/600mm×900mm 台 1 1 0 1 新增；预处理生产线 四六式/400mm×600mm 台 0 0 1 1 3 环辊磨 LYHM930 台 1 0 2 2 新增；石粉生产线 4 立磨机 / 台 0 0 2 2 新增；石粉生产线 5 直线筛 ZS型 台 1 1 1 2 新增；制砂生产线 6 回旋筛 / 台 0 0 3 3 新增；制砂生产线 7 色选机 K2C6 台 0 0 6 6 新增；制砂生产线 8 布袋除尘器 HMC型TA001 套 1 1 0 1 升级改造TA001布袋除尘器（风量增大至12000m3/h），更换布袋或提高布袋的过滤面积，提高除尘效率 HMC型TA002 套 1 1 0 1 升级改造TA002布袋除尘器（风量减小至1600m3/h），更换布袋或提高布袋的过滤面积，提高除尘效率； 风机风量3000m3/h 套 0 0 1 1 （TA003）新增；色选工序 风机风量1600m3/h 套 0 0 4 4 （TA004-TA007）新增；石粉生产线 9 包装机 MHB50-X 型 台 1 1 10 11 新增 10 料仓 20m3 套 6 2 4 6 新增 11 人工吸尘车 — 辆 1 2 0 2 依托 12 提升机 — 套 6 3 0 3 / 13 制砂机 VSI型 台 1 1 0 1 / 14 铲车 — 台 1 1 0 1 / 15 雷蒙机 3R2615型 台 1 1 0 1 / 16 给料机 GZT型 台 3 3 0 3 / 17 高搅机 H-25型 台 1 0 0 0 / 18 双螺杆塑料挤出机 CC-01 型 台 1 0 0 0 / |
| --- | --- |

|  | 主要原辅材料及能源 主要原辅材料及能源消耗见下表。 原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 数量 备注 环评 一期 二期待建 本次扩建 扩建后 1 方解石 t/a 49643.64 21000 0 0 20200 外购，散装汽运，暂存于厂区内原料区，厂区最大存放量为100t，转运周期45d。 2 白云石 t/a 100087 102000 0 50046 152046 外购，散装汽运，直接罐车打入原料储罐储存，厂区最大存放量为100t，转运周期20d。 3 滑石 t/a 50046 0 25050 25050 50100 外购，散装汽运，暂存于厂区内原料区，厂区最大存放量为500t，转运周期80d。 4 机油 t/a 0.5 0.1 0.05 0.05 0.2 外购，50kg/桶，暂存于厂区内原料区，厂区最大存放量为50kg，按需购置。 5 电 万kW·h/a 10 10 2 10 22 偏岭镇供电管网 6 水 m3/a 585 500 0 27 527 外购水 |
| --- | --- |

|  | 公共工程 （1）供水 本次扩建项目用水为生活用水，本项目新增劳动定员2人，参照辽宁省行业用水定额（DB21/T1237-2020）中U9920用水定额：车间工人用水定额按45L/（人·天）计算，则生活用水量为0.09m3/d，27m3/a。 （2）排水 本次扩建项目无生产废水排放，新增劳动定员2人，生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水量为0.0765m3/d，22.95m3/a。生活污水排入化粪池定期清掏。 水平衡见下图。 图1 本次扩建项目水平衡图 单位：m3/a 图2 扩建后水平衡图 单位：m3/a （3）供电 本次扩建项目由市政供电，年新增用电量约为10万kW·h，依托厂区已建的电力设施，可以满足本项目供电需要。 （4）供热 项目生产无需供热，生产车间不采暖，办公室冬季采取电供暖。 劳动定员及工作制度 本项目现有工程劳动定员15人，本次扩建项目新增劳动定员2人，年工作300天，三班制，每班8小时。项目不提供食宿，依托现有办公室进行办公。 厂区平面布置 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，厂区总占地面积为8716m2，总建筑面积5676m2，新增设备，各生产设施布置紧凑，符合工艺操作流程，厂区布局合理。厂区总平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目为扩建项目，施工期不涉及土建工程，主要为车间内新增设备的安装，因此施工期对环境影响较小，主要环境影响来自运营期。 |

|  | 运营期： 生产工艺流程及产排污节点见下图。 注：G1：卸料粉尘 G2上料粉尘 G3：破碎粉尘 G4：料仓暂存粉尘 G5：粉磨粉尘（制砂、雷蒙、环辊磨、立磨机） G6：筛分粉尘 G7：包装粉尘 N：设备噪声 图3 工艺流程及产排污节点图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（文字）： 物料预处理 外购原料卸料于厂区内封闭式原料库房，由给料器上料至颚式破碎机，进行初步破碎，此过程会产生卸料粉尘（G1）、上料粉尘（G2），颚式破碎机进行破碎过程会产生破碎粉尘（G3），破碎后的物料由输送带输送至料仓内暂存，暂存时会产生料仓仓储粉尘（G4），设备运行过程中会产生设备噪声（N）。 破碎 经过初步的物料进入细颚式破碎机破碎至粒径在5cm以内，破碎后由锤式破碎机破碎至粒径小于1cm，此过程会产生破碎粉尘（G3），破碎后的物料经提升机和输送带分别送至：①制砂生产线②雷蒙生产线③环辊磨生产线④立磨机生产线。 ①制砂生产线 破碎后的物料经提升机提升至制砂机内进行粉磨处理，此过程会产生制砂机粉磨粉尘（G5），粉磨后的物料经过筛分机筛分，分选成不同的粒径，此过程会产生筛分粉尘（G6），筛分后的物料一部分包装后（包装粉尘G7）待售。另一部分送至色选机进行色选，色选后的产品（包括纯色和杂色）均直接下料至吨袋中，作为成品直接外售。此过程会产生色选粉尘（G8）、设备运行时产生的设备噪声（N）。 色选机的工作原理为根据矿石的颜色差异将优质矿石分选开来，用于制作优质的矿石类产品。物料从顶部的料斗进入机器，被选物料沿供料分配槽下落。物料通过滑道上端，顺滑道加速下滑进入分选箱内。进入分选箱后，从图像处理传感器CCD和背景装置间穿过，在LED光源的作用下，CCD接收来自被选物料的合成光信号，使系统产生输出信号，并放大处理后传输至FPGA+ARM运算处理系统，然后由控制系统发出指令驱动喷射电磁阀动作，将其中杂色颗粒吹至出料斗的杂色品槽，白色物料继续下落至接料斗的成品腔内流出进入白色品槽。不同粒径的物料缓冲和色选分离过程相同。 ②雷蒙生产线 破碎后的部分物料送至雷蒙机内进行粉磨处理，此过程会产生雷蒙机粉磨粉尘（G5），设备运行过程中会产生设备噪声。 ③环辊磨生产线 破碎后的部分物料送至雷蒙机内进行粉磨处理，此过程会产生环辊磨粉磨粉尘（G5），设备运行过程中会产生设备噪声。 ④立磨机生产线 破碎后的部分物料送至立磨机内进行粉磨处理，此过程会产生立磨机粉磨粉尘（G5），设备运行过程中会产生设备噪声。 包装 粉磨合格的产品采用自动包装机包装，包装规格分别为 25kg/袋、50kg/袋、500kg/袋、1000kg/袋。包装好的成品堆放于厂区的成品库房，以待外售。过程中会产生包装粉尘（G7），设备运行过程中会产生设备噪声（N）。 主要污染工序及污染因子一览表 项目 污染工序 主要污染因子 废气 卸料 卸料粉尘G1（颗粒物） 上料 上料粉尘G2（颗粒物） 破碎 破碎粉尘G3（颗粒物） 料仓仓储 料仓仓储粉尘G4（颗粒物） 制砂机、雷蒙机、环辊磨、立磨机 粉磨粉尘G5（颗粒物） 筛分机 筛分粉尘G6（颗粒物） 包装 包装粉尘G7（颗粒物） 色选 色选粉尘G8（颗粒物） 噪声 生产设备 设备噪声N 固废 布袋除尘器 除尘灰S1 车间沉降 沉降灰S2 员工生活 生活垃圾S3 设备维修 含油抹布手套S4和废机油和废机油桶S5 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 岫岩满族自治县泰成粉体有限公司成立于2017年8月9日，位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村。企业于2017年8月委托沈阳化工研究院设计工程有限公司编制了《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目环境影响报告表》，2017年12月22日取得了原岫岩满族自治县环境保护局关于《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目环境影响报告表》的批复（岫环批[2017]第35号，见附件6），根据该“报告表”，企业拟建3条石粉加工生产线，分别为1条制砂生产线，1条石粉加工生产线（方解石粉、滑石粉、白云石粉）和1条改性石粉加工（改性方解石粉、改性滑石粉）生产线，预计年产2.5万吨方解石粉、2.5万吨改性方解石粉、2.5万吨滑石粉、2.5万吨改性滑石粉、5万吨白云石粉和5万吨白砂。 2018年8月，企业委托沈阳泽天检测技术有限公司对《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目》进行了验收，根据《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司石加工项目（一期项目）验收监测报告》，由于市场原因，企业实际建设了1条制砂生产线和1条石粉加工生产线，年产2万吨方解石粉、5万吨白云石粉和5万吨白砂。二期项目（2.5万吨滑石粉200-600目生产线）处于待建状态，环评报告中1条改性石粉加工（改性方解石粉、改性滑石粉）生产线，企业不再建设。 企业于2020年6月1日取得了排污登记回执（登记编号：91210322MA0UD8NP85001W），为登记管理，有效期为：自2020年6月1日起至2025年5月31日止，见附件7。 现有工程环保手续执行情况一览表 序号 项目名称 环境影响评价 竣工环境保护验收 审批单位 批准文号及 审批时间 审批单位 批准文号及审批时间 1 岫岩满族自治县泰成粉体有限公司加工项目 原岫岩满族自治县环境保护局 岫环批[2017]第35号（2017年12月22日） （一期工程）自主验收 2018年8月 2、现有项目产品方案 现有项目产品方案详见下表。 现有项目产品方案一览表 单位：万吨 序号 产品名称 产品规格 现有项目 （一期） 备注 1 方解石粉 200-600目；包装规格25kg、50kg、500kg、1000kg 2 因市场原因，石粉生产线于2020年停产至今，设备处于停用状态 2 白云石粉 200-600目；包装规格25kg、50kg、500kg、1000kg 5 因市场原因，石粉生产线于2020年停产至今，设备处于停用状态 3 雪花白砂 50-200目；包装规格25kg、50kg、500kg、1000kg 5 / 合计 12 / 3、现有工程污染物实际排放量 （1）废气 现有项目废气主要为上料粉尘、破碎粉尘、料仓仓储粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、粉磨粉尘、包装粉尘。 其中上料粉尘、破碎粉尘、料仓仓储粉尘和制砂生产线制砂粉尘、筛分粉尘和包装粉尘经1台布袋除尘器（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放；石粉生产线雷蒙机粉磨粉尘经1台布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）有组织排放。 2023年3月29日，企业委托据沈阳泽天检测技术有限公司对制砂生产线排气筒进行了检测，检测期间生产负荷为100%，根据沈阳泽天检测技术有限公司出具的检测报告（ZTH202303-02，见附件8），企业废气监测结果见下表。 现有工程废气监测结果 采样日期 排气筒 项目 测定值mg/m3 标准限值 废气流量（m3/h） 2023.03.29 （破碎制砂排气筒）DA001 颗粒物 2.6 30 4711 颗粒物 3.1 颗粒物 3.7 由上表可知，现有生产车间破碎制砂排气筒（DA001）颗粒物有组织排放浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2排放限值要求。 因市场原因，石粉生产线于2020年停产至今，设备处于停用状态，雷蒙机排气筒（DA002）目前不具备监测条件。 根据《岫岩满族自治县泰成粉体有限公司石加工项目（一期项目）验收监测报告》（2018年8月），DA002出口处废气排放情况见下表。 现有工程废气监测结果 采样日期 排气筒 项目 测定值mg/m3 标准限值mg/m3 原环评批复执行标准 现应执行标准 2018.08.27 雷蒙机排气筒DA002 颗粒物 46 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）120mg/m3 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2 30mg/m3 颗粒物 39 颗粒物 41 2018.08.28 雷蒙机排气筒DA002 颗粒物 44 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）120mg/m3 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2 30mg/m3 颗粒物 49 颗粒物 37 根据《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），自 2021 年 1月1日起，现有企业执行表 2 规定的大气污染物排放浓度限值。由上表可知，2018年8月现有工程雷蒙机排气筒（DA002）满足环评中要求的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值，但不满足现行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2中相关标准限值。 现有工程无组织废气排放情况： 厂区内未经收集的粉尘沉降后于封闭车间内无组织排放，根据沈阳泽天检测技术有限公司出具的检测报告（ZTH202303-01，见附件8），厂界废气监测结果见下表。 现有工程无组织废气监测结果 单位：mg/m3 时间 项目 采样位置 标准 限值 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 2023.04.02 颗粒物 第一次 0.167 0.325 0.400 0.385 0.8 第二次 0.172 0.342 0.352 0.360 0.8 第三次 0.187 0.368 0.363 0.377 0.8 根据以上检测结果可知，岫岩满族自治县泰成粉体有限公司现有工程厂界无组织颗粒物实测浓度符合《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表3排放限值要求。 因无法计算得出颗粒物无组织具体排放量，所以现有工程无组织颗粒物源强采用系数法预测。 项目卸料、上料、破碎、筛分、料仓仓储和包装工序，无组织废气源强核算参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中相关系数和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中相关系数，项目各工序粉尘产生系数见下表。 产污系数一览表 工艺名称 产污 现有工程 工作时间（h） 来源 卸料 0.02kg/t-原料 600 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 上料 0.02kg/t-原料 4800 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 破碎 1.13kg/t-产品 4800 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中破碎工序系数 料仓仓储 0.02kg/t-产品 4800 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 制砂机粉磨 1.19kg/t-产品 7200 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中粉磨工序系数 筛分 1.13kg/t-产品 4800 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中筛分工序系数 包装 0.02kg/t-产品 2400 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 车间内未经收集的粉尘于封闭车间内自然沉降（沉降效率取70%）， 经计算，现有工程无组织粉尘产生情况见下表。 |

|  | 现有项目污染物无组织产排情况一览表 工艺名称 污染物指标 产生情况 治理设施 无组织排放情况 工作时间/h 产生量t/a 产生速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 卸料 颗粒物 2.4 4.01 封闭车间内自然沉降 0.72 1.204 600 上料 颗粒物 2.4 0.5 集气罩+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）+封闭车间内自然沉降 0.072 0.015 4800 破碎 颗粒物 135.6 28.25 4.068 0.848 4800 料仓仓储 颗粒物 2.4 0.5 0.072 0.015 4800 制砂 颗粒物 2.4 0.5 1.785 0.372 4800 筛分 颗粒物 135.6 28.25 1.695 0.353 4800 包装 颗粒物 2.4 1 集气罩+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）+封闭车间内自然沉降 0.03 0.013 2400 颗粒物 8.442 2.82 / 经预测，现有工程无组织排放量为8.442t/a。 二期工程待建项目（滑石粉200-600目生产线）废气源强核算： 废气源强核算参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中相关系数和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册”进行核算。 经计算，滑石粉（200-600目）生产线污染物产生情况见下表。 二期工程待建项目污染物产排情况一览表 工艺名称 污染物指标 产生情况 治理设施 排放情况 工作时间/h 有组织 无组织 产生量t/a 产生速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 卸料 颗粒物 0.5 0.83 封闭车间自然沉降 / / / 0.15 0.25 600 上料 颗粒物 0.5 0.1 集气罩+布袋除尘器（TA001）+DA001 0.002 0.0004 ＜10 0.015 0.003 4800 破碎 颗粒物 28.3 5.89 0.127 0.026 ＜10 0.848 0.177 4800 料仓仓储 颗粒物 0.5 0.1 0.002 0.0004 ＜10 0.015 0.003 4800 雷蒙粉磨 颗粒物 29.5 6.2 集气罩+布袋除尘器（TA002，风机风量1600m3/h）+DA002 0.149 0.020 12.91 / / 7200 包装 颗粒物 0.5 0.21 集气罩+布袋除尘器（TA001）+DA001 0.002 0.001 ＜10 0.015 0.006 2400 合计 DA001 0.133 0.0278 ＜10 / / / DA002 0.149 0.020 12.91 / / / 车间 / / / 0.893 0.189 / 经计算，二期工程待建滑石粉（200-600目）生产线满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中相关标准限值。 |
| --- | --- |

|  | （2）废水 生活污水排入防渗化粪池，定期清掏不外排，现有生产工艺不涉及生产废水。 （3）噪声 现有项目的噪声主要为机械设备运行产生的噪声，企业采取设备基础减振和建筑隔声措施。根据沈阳泽天检测技术有限公司出具的检测报告（ZTH202303-01，见附件8），企业噪声监测情况见下表。 现有工程噪声监测结果单位：dB（A） 时间 检测项目 检测点位 检测结果 （等效连续A声级Leq） 昼间 夜间 2023.3.29 厂界噪声 厂界东侧外 56 44 厂界南侧外 53 40 厂界西侧外 54 43 厂界北侧外 55 44 根据上表可知，项目东厂界和南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，西厂界和北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 （4）固体废物 现有项目固体废物主要为生产过程中产生的除尘灰、沉降灰、生活垃圾及含油抹布、手套、废机油、废机油桶。 ①一般固体废物 除尘灰和沉降灰收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一处理。 ②危险废物 含油抹布、手套、废机油、废机油桶暂存于危废贮存点（5m2，已做重点防渗），定期委托有资质单位安全处置。 根据企业提供的相关资料，厂区现有固体废物处置情况见下表。 现有项目固体废物处置情况 序号 固废名称 现有项目（一期）产生量（t/a） 二期工程待建项目产生量（t/a） 固废性质 处置方式 1 除尘灰 375.3 56.2 一般固体废物 回用于生产 2 沉降灰 31.17 2.4 一般固体废物 3 生活垃圾 3.5 0 一般固体废物 收集后，由环卫部门统一处理 4 含油抹布、手套 0.01 0.005 危险废物 集中收集，暂存于危废贮存点（5m2），定期交由有资质单位安全处置，危废处置合同见附件9 5 废机油 0.08 0.01 6 废机油桶 0.01 / 现有危废贮存点位于生产车间西南角，占地面积5m2，危废贮存点封闭、独立、防腐、防渗且已经设置警示标志。 （5）现有工业污染物排放总量 现有项目污染物实际排放情况见下表。 现有项目污染物实际排放情况 类别 污染源 污染物名称 排放量/处置量（t/a） 现有（一期） 二期工程待建 建设后 废气 有组织废气 颗粒物 6.178 0.282 6.46 无组织废气 颗粒物 8.442 1.043 9.485 固体废物 布袋除尘器 除尘灰 375.3 56.2 431.5 生产过程 沉降灰 31.17 2.4 33.57 员工生活 生活垃圾 3.5 0 3.5 设备维修 含油抹布、手套 0.01 0.005 0.015 废机油 0.08 0.01 0.09 废机油桶 0.01 / 0.01 4、现存环境问题及整改措施 （1）环境问题 根据《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），自 2021 年 1月1日起，现有企业执行表 2 规定的大气污染物排放浓度限值。因此，现有工程石粉工序（DA002）排放的废气污染物不满足现行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2排放限值要求。 整改措施 对现有除尘系统进行升级改造，更换布袋或提高布袋的过滤面积，提高除尘效率，使石粉工序排气筒（DA002）出口处浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2排放限值要求（30mg/m3）。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 （1）环境空气质量达标区判定 本项目所在区域属环境空气功能区二类区，因此，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据《鞍山市生态环境质量简报》（2022年）中的鞍山市区环境空气质量数据，2022年鞍山市区环境空气质量主要指标见下表。 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 年均浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 达标 PM2.5 年平均质量浓度 32 35 达标 PM10 年平均质量浓度 58 70 达标 CO 95百分位数日平均 1.6mg/m3 4mg/m3 达标 O3 90百分位8小时平均质量浓度 141 160 达标 由上表可知，2022年鞍山市环境空气中，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3年平均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。综上，可判断鞍山市属于达标区。 （2）特征污染物 本扩建项目总悬浮颗粒物环境质量现状监测数据，引用辽宁绿海森源环境检测有限公司于2021年4月6日~2021年4月12日采样，于2021年4月15日出具的《辽宁华屹矿产品有限公司年产3万吨白云石球项目检测报告》（LH2021L120）中唐家隈子监测点位的大气监测数据，监测点位距离本项目厂界西北方向270m，符合《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行））中要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。引用检测报告见附件10。 ①监测点位：本扩建项目厂区西北方向270m处居民区——唐家隈子设置1#监测点位。监测点位基本信息见下表。 表22 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称 监测点坐标/° 监测因子 相对本扩建项目厂址方位 相对本扩建项目厂界距离（m） 经度 纬度 1#唐家隈子 123.169505 40.458707 TSP NW 270 ②监测因子：TSP。 ③监测频次：连续监测7天，日均值。 ④监测结果：具体监测结果统计见下表。 表23 其他污染物环境质量现状监测结果统计表 监测点位名称 监测点坐标（°） 污染物 平均 时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标 情况 东经 北纬 1#唐家隈子 123.169505 40.458707 TSP 日均值 0.3 0.093-0.182 60.67 0 达标 由上表可知，项目所在区域周边特征污染物——TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准中相关浓度限值要求。 地表水环境 本项目距离最近的地表水体为大洋河。根据鞍山市生态环境局发布的《鞍山市生态环境质量简报（2022年》，2022年，鞍山市城市水质指数为4.8681，全省排名第9位，同比改善0.89%。岫岩县境内水体整体好于其他区域内水体。大洋河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需监测保护目标声环境质量现状。 生态环境 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，本次扩建项目依托原有厂房，不新增占地，项目区域内无国家、省、市级自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，项目选址不在生态保护红线范围内。用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤环境污染途径，故无需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区和文化区等保护目标，主要保护目标为村庄。根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标见下表。 声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境 本项目北侧25m为大洋河，项目厂界外500米范围内无分散式饮用水源井、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。距离本项目最近的水源地为本项目西北侧9.7km的大洋河偏岭镇丰富村水源地，本项目位于该水源地下游，不在同一水文地质单元内。 生态环境 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，用地范围内不含国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 综上所述，本项目主要环境保护目标见下表，具体环境保护调查范围及环境保护目标分布图见附图8。 环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/（°） 保护内容 环境功能区 相对场址方位 相对厂界距离 （m） 经度 纬度 保护对象 户数 人数 1 唐家隈子 123.172064 40.457941 居民 16 51 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准；二类区 S 130 2 大梨树村 123.166056 40.456528 居民 75 240 E 300 3 大洋河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 N 25 |
| 污染物排放控制标准 | 废气 施工期废气执行辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中城镇建成区排放限值，标准值见下表。 施工及堆料场地扬尘排放标准限值 区域 项目 浓度限值（连续5min平均浓度） 城镇建成区 TSP 0.8mg/m3 本次扩建项目运营期废气主要污染物为颗粒物，本次扩建项目依托现有排气筒DA001和DA002，同时根据《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），自 2021 年 1月1日起，现有企业执行表 2 规定的大气污染物排放浓度限值。因此颗粒物排放执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2、表3的标准要求，具体标准值见下表。 镁质耐火材料工业大气污染物排放标准限值 污染物 排放限值（mg/m3） 监控位置 厂界无组织监控浓度限值 限值（mg/m3） 监控位置 颗粒物 30 车间或生产设施排放口 0.8 厂界外10m范围内浓度最高点 废水 本次扩建项目无生产废水排放，生活污水排入化粪池，定期清掏。 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 建筑施工场界环境噪声排放标准限值单位：dB（A） 昼间 夜间 执行标准 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期东厂界和南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西厂界和北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，具体见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB(A) 噪声标准 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 60 50 4 70 55 4、固体废物 一般固体废物处置参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据辽宁省生态环境厅发布的《关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理办法的通知》（辽环综函〔2020〕380号）及相关文件，为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标相关要求。 1、化学需氧量、氨氮 本次扩建项目新增劳动定员2人，生活污水排入化粪池，定期清掏；生产工序无需用水，故无新增生产废水。因此化学需氧量、氨氮总量控制指标为0。 2、氮氧化物、VOCs 本次扩建项目不产生氮氧化物和VOCs。因此氮氧化物和VOCs总量控制指标为0。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为扩建项目，施工期主要为设备安装，不涉及土建工程主要采取以下措施降低施工期对周围环境的影响： 1、生活污水：施工废水主要来自于施工人员少量生活污水，排放的污染物主要为CODCr和SS，生活污水经化粪池停留后，定期清掏，不外排。 2、固体废物：施工中固体废物主要来自于安装人员的生活垃圾，统一收集后，送至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 3、设备安装时，会产生噪声，建设项目夜间不施工，随着设备安装结束，噪声消失。 综上所述，施工期产生的环境影响是局部的、暂时的，只要加强管理，文明施工，并在工程结束时采取一些恢复措施，可降低影响程度。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本次扩建项目废气主要为卸料粉尘（颗粒物）、上料粉尘（颗粒物）、破碎粉尘（颗粒物）、料仓仓储粉尘（颗粒物）、筛分粉尘（颗粒物）、制砂机、雷蒙机、环辊磨和立磨机粉磨粉尘（颗粒物）、包装粉尘（颗粒物）。 1、废气源强核算 废气源强核算参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中相关系数和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册”进行核算。项目各工序粉尘产生系数见下表。 各工序产污系数一览表 工艺名称 产污 工作时间（h） 来源 卸料 0.02kg/t-原料 600 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 上料 0.02kg/t-原料 7200 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 筛分、色选 1.13kg/t-产品 7200 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中筛分工序系数 破碎 1.13kg/t-产品 7200 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 料仓仓储 0.02kg/t-原料 7200 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 制砂机、雷蒙机和环辊磨粉磨 1.19kg/t-产品 7200 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中粉磨工序系数 包装 0.005kg/t-原料 2400 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年） 本项目布袋除尘器TA001、TA003出口合并到排气筒DA001一起排放，雷蒙机配套布袋除尘器TA002和环辊磨配套的布袋除尘器TA004、TA005和立磨机配套的布袋除尘器TA006、TA007出口合并到排气筒DA002一起排放。 预处理工序 本次扩建项目原料预处理工序卸料粉尘于封闭车间内自然沉降，上料粉尘、破碎粉尘、料仓仓储粉尘经集气管道（半密闭设计，捕集效率为90%）引至布袋除尘器（TA001，除尘效率99.5%，风机风量12000m3/h，排气筒出口处风量15000m3/h。），处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放。 制砂生产线 制砂生产线的制砂机粉磨粉尘、筛分粉尘、包装粉尘经集气管道（半密闭设计，捕集效率为90%）引至布袋除尘器（TA001，除尘效率99.5%，风机风量12000m3/h，排气筒出口处风量15000m3/h。），处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放；色选粉尘经集气管道（半密闭设计，捕集效率为90%）引至布袋除尘器（TA003，除尘效率99.5%，风机风量3000m3/h，排气筒出口处风量15000m3/h。），处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放。 雷蒙生产线 本次扩建项目对雷蒙机配套的布袋除尘器（TA002）进行升级改造，更换布袋或提高布袋的过滤面积，提高除尘效率至99.5%，布袋除尘器风机风量1600m3/h，排气筒出口处风量8000m3/h。雷蒙粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）有组织排放。 环辊磨生产线 环辊磨粉磨粉尘经设备自带布袋除尘器（TA004-TA005，除尘效率99.5%，布袋除尘器风机风量1600m3/h，排气筒出口处风量8000m3/h。），处理后经15m排气筒（DA002）有组织排放。 立磨机生产线 立磨机粉磨粉尘经设备自带布袋除尘器（TA006-TA007，除尘效率99.5%，布袋除尘器风机风量1600m3/h，排气筒出口处风量8000m3/h），处理后经15m排气筒（DA002）有组织排放。 企业配备了2辆吸尘车用于处理车间沉降粉尘。 本次扩建项目新增的颚式破碎机、锤式破碎机和筛分机配套的集气罩连接至现有的布袋除尘器TA001进行除尘处理，依托现有布袋除尘器（TA001）的可行性： ②集气罩风量计算 根据《大气污控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，外部集气罩计算风量可按照如下公式进行： Q=2700×（10X2+A）Vx Q：集气罩计算风量，m3/h； X：污染物产生点至罩口距离，m； A：罩口面积，m2； Vx：罩口平均风速，m/s，根据《AQ/T 4274-2016局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》“表1局部排风设施控制风速限值标准”中上吸式排风罩的方式，故本项目控制在1.2m/s。 集气罩风量一览表 位置 上料、破碎、料仓仓储、制砂机、筛分、包装 类型 上吸罩 尺寸 0.5m×0.5m 数量 9 单个面积A 0.25m2 污染物产生点至罩口距离X 0.3m 控制风速Vx 1.2m/s 总排风量 10206m3/h 由上表可知，若要满足风速不低于1.2m/s的要求，同时考虑管道风损10%，则集气罩总排风量应不低于10206/90%=11340m3/h；本厂区现有的布袋除尘器的风机风量拟增大至12000m3/h，同时考虑管道风损10%，企业新增破碎、筛分设备配套的集气罩后仍可满足要求，故依托现有布袋除尘器TA001是可行的。 |

|  | 本项目污染物产排情况一览表 工艺名称 污染物指标 产生情况 治理设施 排放情况 工作时间/h 有组织 无组织 产生量t/a 产生速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 预处理生产线 卸料 颗粒物 3.9 6.5 封闭车间自然沉降 / / / 1.17 1.95 600 上料 颗粒物 3.9 0.54 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA001）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.018 0.002 ＜10 0.12 0.016 7200 破碎 颗粒物 220.35 30.6 0.992 0.138 ＜10 6.61 0.918 7200 料仓仓储 颗粒物 3.9 0.54 0.018 0.002 ＜10 0.12 0.016 7200 制砂生产线 制砂机粉磨 颗粒物 59.5 8.26 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA003）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.268 0.037 ＜10 1.785 0.248 7200 筛分 颗粒物 56.5 7.85 0.254 0.035 ＜10 1.695 0.235 7200 色选 颗粒物 16.95 2.35 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA003）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.076 0.011 ＜10 0.509 0.071 7200 包装（白云石砂） 颗粒物 1 0.42 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA003）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.005 0.002 ＜10 0.003 0.013 2400 雷蒙生产线 雷蒙机粉磨 颗粒物 67.83 9.42 设备自带布袋除尘器+布袋除尘器（TA002）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA002） 0.339 0.047 ＜10 / / 7200 环辊磨生产线 环辊磨粉磨 颗粒物 36.89 5.12 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA004-TA005）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA002） 0.184 0.026 ＜10 / / 7200 立磨机生产线 立磨机粉磨 颗粒物 67.83 9.42 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA006-TA007）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA002） 0.339 0.047 ＜10 / / 7200 石粉包装 包装（石粉） 颗粒物 2.9 1.21 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA001）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.013 0.005 ＜10 0.087 0.036 2400 合计 2.506 0.352 / 12.099 3.503 / 本次扩建项目有组织污染物产排情况一览表 名称（编号） 排气筒底部中心坐标（°） 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 温度/℃ 年排放小时数/h 污染物名称 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放口类型 经度 经度 DA001 123.17238 40.45549 15 0.6 25 7200 颗粒物 1.644 0.232 15.53 一般排放口 DA002 123.17245 40.45576 15 0.5 25 7200 颗粒物 0.862 0.12 14.98 一般排放口 本项目扩建后全厂（叠加现有工程和待建工程）有组织污染物产排情况一览表 名称（编号） 排气筒底部中心坐标（°） 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 温度/℃ 年排放小时数/h 污染物名称 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放口类型 经度 经度 DA001 123.17238 40.45549 15 0.6 25 7200 颗粒物 1.777 0.26 17.42 一般排放口 DA002 123.17245 40.45576 15 0.4 25 7200 颗粒物 1.011 0.151 17.56 一般排放口 由上表可知，根据源强核算，本项目扩建后排气筒（DA001和DA002）排放的颗粒物排放浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2排放限值。 本次扩建项目DA001排气筒内径为0.6m，横截面积为0.28m2，扩建后排气筒出口处风量为15000m3/h，经计算，流速约为14.88m/s，本次扩建项目排气筒DA002排气筒内径为0.44m，横截面积为0.13m2，扩建后排气筒出口处风量为8000m3/h，经计算，流速约为17.09m/s。排气筒DA001和DA002满足《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中排气筒出口风速不宜小于14m/s和不宜大于20m/s的要求。扩建后排气筒DA001和DA002颗粒物排放浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2相关排放限值要求。因此本次扩建项目依托现有排气筒可行。 本次扩建项目无组织废气排放情况一览表 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 预处理生产线 卸料 颗粒物 封闭车间自然沉降 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表3 0.8 1.17 上料 颗粒物 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA001）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.8 0.12 破碎 颗粒物 0.8 6.61 料仓仓储 颗粒物 0.8 0.12 制砂生产线 制砂机粉磨 颗粒物 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA001）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.8 1.785 筛分 颗粒物 0.8 1.695 色选 颗粒物 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA003）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.8 0.509 包装（白云石砂） 颗粒物 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（TA001）（处理效率99.5%）+15m高排气筒（DA001） 0.8 0.003 石粉包装 包装（石粉） 颗粒物 0.8 0.087 合计 颗粒物 12.099 根据源强核算，未经收集的粉尘于封闭车间内自然沉降，厂界颗粒物排放满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表3，对周围环境空气影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 废气处理措施可行性分析： （1）集气设施可行性分析 本项目根据工艺特点及产污设备的位置合理设置集气罩的位置，项目拟在每台设备进出料端的上方设置集气罩，集气罩与设备进出料端贴近，同时环保设备本着“优先开启，延后关闭”的原则，使废气产出后尽可能多地被收集。本项目根据产污节点合理设置集气罩，集气罩尽可能靠近并包围设备，减少敞开部分，提高捕集效率，集气罩边缘风速大于0.5m/s，参考《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》和《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），本项目集气效率以90%计。 （2）除尘设施可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中“4.5产排污环节、污染物及污染治理设施-4.5.2废气-4.5.2.1废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”中“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”本项目废气污染治理设施工艺为“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”、“布袋除尘器”，属于袋式除尘器，符合《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中有关废气污染治理设施工艺要求，为可行性技术。 无组织粉尘管控措施 本项目物料的储存、运输和装卸过程均在封闭车间内，原料储存在封闭原料库房内，各工序进出料口均设置集气罩，并配备除尘设施。本项目无组织废气经封闭厂房、地面硬化、定期吸尘车收尘等措施处理后排放，厂区配备2台吸尘车用于收集封闭车间沉降粉尘，定时专人收集，原料库及生产车间安装电动卷帘门，加强精细化管理，控制无组织粉尘污染。 综上所述，本项目废气治理措施采用排污许可证申请与核发技术规范中可行技术，根据源强核算，废气经过净化后排放能够达到相应标准要求，因此，本项目对周围环境空气影响较小。 3、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），具体监测要求见下表。 废气监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 DA001 颗粒物 每年一次 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2、表3的排放限值 DA002 颗粒物 每年一次 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物 每年一次 4、非正常工况 本项目涉及的非正常排放工况主要为布袋除尘器故障，具体导致非正常工况情况如下： 布袋除尘器故障会造成除尘器内部气流短路引起除尘器排放口的颗粒物排放浓度增加，此时除尘效率按0计算。一经发现立即关闭厂区内所有生产设备，停止运行，维修人员发现布袋除尘器故障后可通过关闭破损滤袋所在单元排气支管的翻板阀、更换滤袋等措施使布袋除尘器恢复运行，再启动生产设备。 根据源强核算，非正常工况排放源强见下表。 废气污染物非正常排放情况表 污染物 非正常排放原因 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 单次持续时间/h 年发生频率/次 DA001 颗粒物 布袋除尘器故障 52.3 3484.8 1 1 DA002 颗粒物 布袋除尘器故障 28.1 3512.4 1 1 由上表可知，非正常工况下颗粒物的排放浓度超标，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强设备的检修维护，确保环保设施正常运行。 为预防环保设施非正常运行，应： ①定期对布袋除尘器进行隐患排查，确保设备正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测； ③专人负责布袋除尘器的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现问题。 废水 本项目运营期无废水排放。 本项目新增劳动定员2人，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）中“U9920”用水定额为45L/（人·d），则本项目生活用水量为0.09m3/d，27m3/a。生活污水排放系数按用水量的85%计，则生活污水量为0.077m3/d，22.95m3/a，生活污水排入厂区化粪池，定期清掏，不外排。 综上，本项目废水对周围水环境影响较小。 三、噪声 本项目噪声主要为设备运行过程中产生的噪声（N），噪声在85~95dB(A)之间，根据厂区噪声源分布情况，可把设备噪声源简化为点声源，本项目将产噪声设备的噪声级分别进行叠加，雷蒙机、环辊磨和立磨机自带的除尘风机噪声分别计算，下表列出的声级功率为叠加后的声源，根据《环境影响评价技术方法》（中国环境科学出版社出版）第十三章第三节《环境噪声污染防治》，“对于机械噪声可以通过从维护结构，如墙体、门窗设计上使用隔声效果好的建筑材料来减低车间厂房内的噪声对外部的影响，隔声效果可以达到15~40dB(A)”，本项目噪声衰减取20dB(A)。 噪声源情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 本次扩建项目扩建后全厂主要噪声源 序号 声源名称 数量 声级功率/dB（A） 声源控 制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 锤式破碎机 1 90 首选低噪声设备，设备基础减振，且所有设备均并置于密闭厂房内，建筑隔声等降噪措施 45.7 1.6 3.5 10 70 0:00-24:00 31 39 1 2 颚式破碎机 2 93 41.1 16.5 1.5 12 71 0:00-24:00 31 40 1 3 环辊磨 2 93 43.4 23.6 3.0 12 71 0:00-24:00 31 40 1 4 立磨机 2 93 42.5 28.6 3.0 15 69 0:00-24:00 31 38 1 5 直线筛 2 88 49.1 2.8 4.0 15 64 0:00-24:00 31 33 1 6 回旋筛 3 95 47.6 3.2 4.0 15 71 0:00-24:00 31 40 1 7 色选机 6 90 34.5 3.3 4.0 8 72 0:00-24:00 31 41 1 8 包装机 11 90 41.2 12.1 1.0 20 64 8:00-16:00 31 33 1 9 布袋除尘器（风机风量1600m3/h） 5 87 48.9 24.9 4.5 12 65 0:00-24:00 31 34 1 10 布袋除尘器（风机风量12000m3/h） 1 90 34.5 3.2 4.5 12 68 0:00-24:00 31 37 1 11 布袋除尘器（风机风量3000m3/h） 1 85 选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声等降噪措施 50.2 1.8 4.5 12 63 0:00-24:00 31 32 1 12 雷蒙机 1 90 54.1 22.6 3.0 15 66 0:00-24:00 31 35 1 13 制砂机 1 90 43.7 1.6 3.0 10 70 0:00-24:00 31 39 1 14 提升机 3 85 45.2 1.5 2.5 10 65 0:00-24:00 31 34 1 15 给料机 3 85 57.1 -2.8 2.5 10 65 0:00-24:00 31 34 1 |
| --- | --- |

|  | 本项目厂界外50米范围内，不存在声环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测。具体预测模式如下： 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照式（1）或式（2）进行计算： （1） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 将8个倍频带声压级合成，按照下式计算出预测点的A声级： （3） 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 只考虑几何发散衰减时，按照下式计算： （4） 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源几何发散衰减的基本公式是： ① 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 式①中第二项表示了点声源的几何发散衰减： ② 式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自有声场，则式①等效为式③或式④： ③ 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 ④ 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场，则式①等效为式⑤或式⑥： ⑤ 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 ⑥ 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 经计算，噪声预测结果见下表。 厂界噪声排放情况单位：dB（A） 预测点 贡献值 标准值 达标情况 厂界东侧 昼间 48 昼间60 达标 夜间 夜间50 达标 厂界南侧 昼间 27 昼间60 达标 夜间 夜间50 达标 厂界西侧 昼间 25 昼间70 达标 夜间 夜间55 达标 厂界北侧 昼间 46 昼间70 达标 夜间 夜间55 达标 本次扩建项目首选低噪声设备，设备基础设置减振，且所有生产设备均置于封闭厂房内，建筑隔声等降噪措施，东厂界、南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，西厂界、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。因此，本项目对周围声环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。 噪声监测要求一览表 监测 项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 噪声 东厂界、南厂界1m处各设一个点位 等效连续A声级 每季度 一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 噪声 西厂界、北厂界外四周1m处各设一个点位 等效连续A声级 每季度 一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类 四、固体废物 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、初筛废料、布袋除尘器收集的除尘灰、车间沉降的沉降灰，设备运行及维修过程中产生的含油抹布、手套、废机油、废机油桶。 生活垃圾 本次扩建项目新增员工2人，以人均日产垃圾0.5kg计，则产生量为0.001t/d，0.3t/a。生活垃圾暂存于厂区指定位置，定期清运至环卫部门指定的地点。 除尘灰 生产线除尘灰为配套的布袋除尘器运行过程中收集的除尘灰。根据大气源强核算可知，本次扩建项目布袋除尘器的除尘灰量为498.5t/a，收集后全部回用于生产，不暂存，即产即回用。 沉降灰 本次扩建项目位于封闭车间内，生产运行过程中未经收集的粉尘在封闭车间内自然沉降，沉降效率可达70%，有效降低车间无组织排放情况。沉降的粉尘（28.3t/a）经吸尘车收集后，全部回用于生产，不暂存，即产即回用。 含油抹布手套、废机油和废机油桶 项目机械加工和设备维修过程会产生一定量的含油抹布、手套、废机油，废机油存储于废机油桶。含油抹布、手套产生量约为0.01t/a，废机油产生量约为0.08t/a，废机油桶产生量约为0.01t/a，收集后存于厂区内现有危废贮存点（5m2，封闭，地面硬化，防渗漏、防腐蚀），定期交由有资质单位安全处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）、《国家危险废物名录》（2021年版）对固体废物进行分类。 本次扩建项目固体废物产生情况见下表。 固体废物产生情况一览表 序号 产生环节 名称 属性 编码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量t/a 1 职工生活 生活垃圾 一般固体废物 / / 固态 / 0.3 2 布袋除尘器 除尘灰 309-009-66 / 固态 / 498.5 3 车间沉降 沉降灰 900-999-99 / 固态 / 28.3 4 设备维修 含油抹布、手套 危险废物 900-041-49 矿物油 固态 T，I 0.01 5 设备维修 废机油 900-217-08 矿物油 液态 T，I 0.08 6 废机油存储 废机油桶 900-249-08 矿物油 固态 T，I 0.01 本项目危险废物基本情况见下表。 危险废物基本情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 含油抹布、手套 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-041-49 0.01 设备维护检修 固态 废机油 废机油 90d T/I 委托有资质的单位安全处置 2 废机油 900-217-08 0.08 设备维护检修 液态 废机油 废机油 90d T/I 3 废机油桶 900-249-08 0.01 设备维护检修 固态 废机油 废机油 90d T/I 本项目固体废物贮存和利用处置情况见下表。 固体废物贮存和利用处置情况一览表 序号 名称 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 1 生活垃圾 生活垃圾桶 集中收集后，由环卫部门统一清运 0.3 2 除尘灰 不暂存 回用于生产 498.5 3 沉降灰 不暂存 回用于生产 28.3 4 含油抹布、手套 危废贮存点 暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位安全处置 0.01 5 废机油 暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位安全处置 0.08 6 废机油桶 暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位安全处置 0.01 综上所述，本次扩建项目固体废物均得到有效处置，对周围环境产生影响较小。 危废贮存点基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期/年 1 危废贮存点 含油抹布、手套 矿物油 900-041-49 东经123.10508°北纬40.50412° 5m2 桶装密闭储存 7t 1 废机油 矿物油 900-217-08 废机油桶 矿物油 900-249-08 厂区现有危废贮存点建筑面积5m2，现有危险废物总量约为0.1t/a，新增危险废物总量为0.1t/a，扩建后危险废物总量2t/a，危险废物每年周转一次，危废贮存点剩余空间可容纳本次危废产生量。 综上所述，本次扩建项目依托厂区现有危废贮存点可行。 环境管理要求如下： 1、一般固体废物：按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设。按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求储存、处置。 2、危险废物：按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日实施）中相关要求。本项目危废贮存点应封闭、独立、防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，且设置警示标志。 为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日实施）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号），对危险废物暂存场地提出如下安全措施： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥本项目储存于危废贮存点的危险废物均封盖密闭存储，不属于易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，因此无须设置气体收集装置和气体净化设施及配套排气筒。 ⑦贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 综上，本项目固体废物得到有效处理，不会对周围环境产生有害影响。 五、地下水、土壤 1、地下水 根据本新建项目生产特征，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境。 项目危废贮存点（5m2）和化粪池（5m3）的污染控制难易程度为“难”，因此确定危废贮存点污染防渗分区为“重点防渗区”其他区域为“简单防渗区”，防渗要求为一般地面硬化。防渗分区及防渗要求详见下表。 防渗分区及防渗要求 序号 污染防控分区 防渗区域 防渗内容要求 1 重点防渗区 危废贮存点（5m2）、化粪池（5m3） 地面可采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理。 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 2 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化 在采取分区防渗后，可有效防止污染物进入地下水体，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目对区域地下水的不利影响，本项目无污染地下水途径。 2、土壤 根据本项目生产特征，无土壤污染途径，故无需采取土壤环境保护措施。因此，本项目对土壤环境无影响。 六、生态 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇后地村，本次扩建项目依托原有厂房，不新增占地，用地范围内不含有生态环境保护目标。故无需采取相关生态环境保护措施。因此，本项目对生态环境无影响。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏及所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、环境风险物质识别及风险源分布情况、影响途径分析 根据本项目生产特征，涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质为机油，机油属易燃易爆危险物质，风险源来自危废贮存点（5m2）。机油一旦发生泄漏，若遇明火、高热能引起燃烧，其次生物、衍生物将对环境空气产生污染。 本项目涉及突发环境事件风险物质及临界量见下表。 突发环境事件风险物质及临界量一览表 序号 物质名称 CAS号 临界量/t 1 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等） / 2500 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的风险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 危险物质数量与临界量比值（Q）相符性见下表。 Q值计算结果表 风险物质名称 本项目最大存储量（t） 扩建后全厂最大存储量（t） 临界量（t） qn/Qn 机油 0.1 0.2 2500 0.00008 废机油 0.08 0.16 2500 0.000064 合计 0.000144 由上表可知，本项目的Q=0.000144＜1。 机油理化性质及危险特性表 标识 润滑油 理化性质 外观与性状 淡黄色黏稠液体 闪点（°C） 120-340 自燃点（°C） 300-350 相对密度（水=1）934.8 相对密度（空气=1）0.85 沸点（°C） -252.8 饱和蒸汽压（kPa） 0.13/145.8C 溶解性 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 燃烧爆炸危险特性 危险特性 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃 燃烧分解产物 CO、CO2等有毒有害气体 稳定性 稳定 禁忌物 硝酸等强氧化剂 灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 健康危害 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 防护处理 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区储备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 从上表可知，机油储存期间，由于设备缺陷、储罐容器破损或误操作可能导致废机油泄漏，有可能引发火灾事故。油类物质燃烧后产物为CO、CO2，对周边环境将造成一定的影响。 2、环境风险防范措施 ①机油采用有资格单位生产的合格产品，废机油的贮运和使用必须严格按照有关标准规定操作； ②厂区地面分区防渗，危废贮存点采取重点防渗； ③配备吸油毡、灭火器等应急物资； ④加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度。 3、结论 综上所述，本项目机油贮存量较小，不属于重大危险源，潜在危险性较小，采取相应风险事故防范措施，同时加强员工的风险应急教育和培训，涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。从环境风险角度来说，本项目环境风险可控。 八、电磁辐射 根据本项目生产特征，无电磁辐射源，故无需采取相应的环境保护措施。 九、三本账 本项目“三本账”核算内容见下表。本次扩建项目调整了现有产尘点的集气方式，本项目新增排放量包含了扩建后全厂的颗粒物排放量，因此颗粒物的“以新带老”削减量等于现有工程（一期）的颗粒物排放量。 “三本账”核算情况一览表单位：t/a 项目 污染物 现有工程排放量（一期） 待建项目（二期） 本项目新增排放量 “以新带老”削减量 排放 总量 排放 增减量 废气 颗粒物 15.945 1.325 14.605 15.945 15.93 -0.015 固体 废物 生活垃圾 3.5 0 0.3 0 3.8 +0.3 含油抹布、手套 0.01 0.005 0.01 0 0.025 +0.015 废机油 0.08 0.01 0.08 0 0.17 +0.09 废机油桶 0.01 0 0.01 0 0.02 +0.01 十、环保投资估算 本项目环保投资36万元，占总投资2000万元的1.8%。具体环保投资见下表。 环保投资估算一览表 项目类别 治理措施 环保投资（万元） 废气治理 新增5台布袋除尘器（TA003-TA007） 20 集气管道连接 10 对2台布袋除尘器TA001、TA002除尘系统进行升级改造，更换布袋或提高布袋的过滤面积，提高除尘效率 5 废水治理 依托现有化粪池 / 噪声治理 基础减振 1 固废治理 依托现有危废贮存点 / 合计 36 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸料粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间内自然沉降 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2、表3标准 |
|  | 上料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根15米高排气筒（DA001）有组织排放 |  |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 料仓仓储粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 制砂粉磨粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 筛分粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 色选粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 包装粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 雷蒙机粉磨粉尘 | 颗粒物 | 经设备自带布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）有组织排放 |  |
|  | 环辊磨粉磨 | 颗粒物 |  |  |
|  | 立磨机粉磨 | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、采用隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的除尘灰，车间收集的沉降灰全部回用于生产，生活垃圾暂存于厂区内，定期送至环卫部门指定位置，设备维修过程中产生的含油抹布、手套、废机油、废机油桶暂存于危废贮存点委托有资质单位进行安全处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存点和化粪池污染防渗分区为“重点防渗区”，其他区域为“简单防渗区”，采取分区防渗后，可有效防止污染物进入地下水体，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目对区域地下水的不利影响，本项目无污染地下水途径。根据本项目生产特征，无土壤污染途径。 |
| 生态 保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①机油采用有资格单位生产的合格产品，废机油的贮运和使用必须严格按照有关标准规定操作； ②厂区地面分区防渗，危废贮存点采取重点防渗； ③配备吸油毡、灭火器等应急物资； ④加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理 随着环境保护管理制度的建立健全，在企业设置环境管理机构是十分必要的，根据本项目的实际情况，企业应设置环境管理机构，定员1人。由企业主管生产的经理直接管理，在各个生产车间的各排污岗位也应设置兼职环保员，负责对环保设施的操作、维护保养和污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。本次评价提出以下环境管理要求： 根据辽宁省生态环境厅发布的《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（辽环综函〔2020〕192号），本项目不在该文件要求编制突发环境事件应急预案行业目录内。 取得环评批复后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等相关技术规范，依法变更排污许可相关手续；在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； 建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作；强化环保设施安全生产，定期做好环保设施安全隐患排查治理，确保污染防治设施安全稳定运行。 拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标，贯彻执行环保法规和有关标准； 按照相关要求安装可视监控设备；按照相关要求安装扬尘、噪声自动监测设备，并与监管部门联网。原料库及生产车间建议安装电动卷帘门，加强精细化管理，控制无组织粉尘污染。 落实风险防范措施，强化环保设施安全生产，定期做好环保设施安全隐患排查治理，确保污染防治设施安全稳定运行。 对以上管理要形成制度化，公开、公平地执行，对于环保监测的数据资料要收集、保管、存档，作为环境管理依据。 排污口规范化 按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》（2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号），本项目排气筒必须进行规范化设置，应在排气筒所在场所挂牌标识，做到排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下： （1）必须符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。 （2）标志牌设置在采样、检测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。 （3）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。 （4）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。 排污口标志一览表 序号 提示图形符号 警告图形标志 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 排污许可制度 根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》等文件办理排污许可相关手续。 在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 环保台账制度 建立记录制度和档案保存制度，利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 “三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 信息公开制度 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策和规划要求，选址合理。在采取上述措施后，项目污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，建设单位应重视环保工作，加强各类污染源的管理以及对污染物的治理工作，落实环保治理所需要的资金，则本项目从环境保护角度来说是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物t/a | 15.945 | 15.945 | 1.325 | 14.605 | 15.945 | 15.93 | -0.015 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾t/a | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.8 | +0.3 |
| 危险废物 | 含油抹布、手套t/a | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.025 | +0.015 |
|  | 废机油t/a | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.17 | +0.09 |
|  | 废机油桶t/a | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

22.95

4.05

依托现有化粪池定期清掏，不外排

新鲜水

27

图例：      新鲜水    损耗     排水

生活用水

职工生活用水

化粪池

0.39

0.33

0.33

0.06

新鲜水

绥中县亿利污水处理有限公司（东戴河厂）

图例：新鲜水损耗排水

141.95

25.05

洒水抑尘

排入化粪池，定期清掏，不外排

新鲜水

527

图例：      新鲜水    损耗     排水

生活用水

360

167

360