# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岫岩满族自治县大座镁矿有限公司压球及浮选生产线改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 李海峰 | 联系方式 | 15942250191 |
| 建设地点 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村 |
| 地理坐标 | （123度18分47.702秒，40度 36 分 54.603 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造C3089 | 建设项目 行业类别 | 27-60耐火材料制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目为技术改造项目，在现有厂区内建设，无新增用地，地块用地性质为工业用地，满足岫岩满族自治县用地规划要求。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 表1“三线一单”符合性分析 内容 具体要求 项目情况 是否符合 生态保 护红线 将生态系统服务功能评价后初步提取红线与生态敏感性评价提取红线进行综合叠加，获得鞍山市生态保护红线理论分析图。综合计算鞍山市红线理论面积为350974平方千米，占国土面积比例为37.92%。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩岫岩满族自治县药山镇朱家堡村，不在生态红线保护范围内。具体位置见附图1。 是 环 境 质 量 底 线 总 体 要 求 对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准 根据现状调查，项目位于环境质量达标区。生产过程废气排放满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求。 是 水环境 水环境管控分区的划分是以省里下发的鞍山市水环境管控分区为基准，共划分84个管控分区，其中水环境优先保护区16个，水环境重点管控区46个，水环境一般管控区22个。水环境优先保护区需对优质水体进行严格保护，强化水生态建设，避免水环境质量的下降，保护饮用水安全；水环境重点管控区包括工业污染重点管控区、城镇生活污染重点管控区和农业污染重点管控区，根据各分区特点，规划区域管理对策；水环境一般管控区原则上执行水环境管理的一般性要求，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下可集约发展 本项目位于水环境一般管控区，本次工程主要为技术改造，主要对现有破碎筛分生产线和压球生产线部分设备进行增加和更换，项目无生产废水，无新增生活用水，现有生活污水排入化粪池，定期清掏不外排。本项目建设符合水环境一般管控区要求。 是 大 气环境 目前大气环境管控分区矢量数据为省级技术组下发文件。共分为优先保护区、高排放区、受体敏感区、布局敏感区、一般管控区。 优先保护区：当前只纳入市级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他一类区。 高排放区：1)工业园区。2)基于污染源普查数据，筛选出空间位置在市级以上工业园区外的高排放企业，以1公里为缓冲区初步划定其范围，作为高排放区的补充区域。 弱扩散区：经综合考虑，鞍山市在全省的扩散条件相对较好，弱扩散区纳入一般管控区。 受体敏感区：省里统一采用城市建成区边界，已涵盖各市主城区及远郊县市区的建成区边界。 布局敏感区：当前省里布局敏感区部分边界已经拟合到市/区县/乡镇行政边界，为模型提取结果。 本项目位于大气环境一般管控区。主要从事耐火材料制品制造业，本次技术改造主要对现有破碎筛分生产线和压球生产线部分设备进行增加和更换，破碎筛分及压球工序各产尘点均设置收尘设施，废气净化后颗粒物排放满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求，本项目建设符合国家产业政策，符合大气环境一般管控区要求。 是 土 壤 环 境 根据鞍山市地类分类文件，根据《土地利用现状分类》划分标准，分别提取农用地、建设用地和未利用土地。对重金属镉、铬、砷、汞和铅进行空间插值，农用地根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》进行管控分区划分，分别为农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区。通过鞍山市工业企业污染排放重点企业表，建立建设用地污染风险重点管控区。其余区域划为一般管控区。土壤环境环境管控分区的划分以省里下发的文件为基础，进行管控分区。 鞍山市土壤总面积9256.58km2，其中农用地面积7766.26km2，建设用地面积1293.94km2，未利用土地面积196.38km2。 农用地优先保护区：无污染农用地面积为7635.29km2，为优先保护区域。 污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km2；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km2。总面积为140.93km2。 一般管控区：除农用地优先保护区和污染风险重点管控区外的区域，面积为1480.36km2。 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村，本次为技术改造工程，不涉及新增用地，用地性质为工业用地，位于土壤一般管控区范围内，且本项目属于耐火材料制品制造业，对土壤环境影响较小。本项目建设符合土壤一般管控区要求 是 资源利用上线 水 资源 根据鞍山市各县市用水现状，岫岩满族自治县2035年水资源利用上线目标为用水量14500万m3。 根据地下水超采、地下水漏斗等状况，衔接了各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降等地质环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。 本项目不在地下水开采重点管控区内。本项目生产工艺无需用水，无新增员工，不新增生活用水，生活用水外购朱家堡村自来水，本项目建设符合水资源利用上线。 是 土地资源 将土壤环境管控分区中的重度污染农用地、建设用地与生态空间重点区中的生态红线相结合，划定土地资源重点管控区。 鞍山市共有七个县市区，分别为铁东区、铁西区、立山区、千山区、台安县、海城市和岫岩满族自治县。总面积9256.74km2。 农用地优先保护区：无污染农用地面积为3410.07km2，为优先保护区域。 污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km2；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km2。总面积为140.93km2。 考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。鞍山市土地资源重点管控区占地面积1460.0km2，占市域面积的15.8%，广泛分布于7个区县。 本次为技术改造工程，不涉及新增用地，用地性质为工业用地，本项目不在土地资源重点管控区及建设用地风险管控区范围内。 是 能源 考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。具体工作路径如下，根据鞍山市人口密度分布图、鞍山市PM2.5空气污染现状分布图，分别将其分为4个等级分区；选取人口密度较大两分区确定为鞍山市人口密集区；PM2.5污染指数较大两分区确定为鞍山市空气污染重点监控区；将空气污染重点污染监控区与鞍山市人口密集区合并划定为高污染燃料禁燃区，重点管控。 本项目生产过程中不使用高污染燃料。项目所在地不在高污染燃料禁燃区范围内 是 自然资源 根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖泊等自然资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然资源开发管控，将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区 本项目不在自然资源重点管控区内 是 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村，根据《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于一般管控区。根据《鞍山市生态环境准入清单（2021年版）》，根据辽宁省三线一单数据应用系统查询核定的环境管控单元编码为ZH21032330001，详见附件5，本项目与“生态环境准入清单”符合性分析见表2。 表2 “生态环境准入清单”符合性分析 行政区、街道（乡镇） 管控单元名称及编码 管控单元分类 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村 鞍山市岫岩满族自治县一般管控区（环境管控单元编码ZH21032330001） 一般管控单元1 内容 具体要求 符合性分析 空间布局约束 各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关空间布局要求，以及《岫岩县国土空间规划》要求。 本项目用地性质为工业用地，符合《鞍山市国土空间规划》相关要求，满足《岫岩县国土空间规划》要求。 污染物排放管控 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 原材料、成品等均存放于封闭库房内。生产车间全封闭，各产污环节设置集气罩，收集后经布袋除尘器净化后有组织达标排放。本项目污染物排放量不大，满足相关要求。 环境风险管控 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 本次技术改造项目不涉及环境风险物质，厂区现有危废间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目从环境风险的角度考虑是可以接受的。 资源开发效率要求 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。 本项目属于耐火材料制品制造业，不涉及资源开发，排放的污染物可满足相关标准要求。 2、辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案符合性分析 根据中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号，2022.5.16），本项目与其符合性如下表。 表3 《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 项目 具体要求 本项目情况 符合性 加快推动绿色低碳发展 深入推进碳达峰行动 以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进健全碳达峰碳中和“1+N”政策制度。支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。做好结构调整“三篇大文章”，推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展，加强重点行业和领域技术改造，推动绿色低碳转型和高质量发展。到2025年，全省重点行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%。按照国家要求，落实二氧化碳排放总量控制制度，组织重点排放单位开展碳交易。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控。将温室气体管控纳入环境影响评价管理范围，推动应对气候变化与统计调查、评价管理、监测体系、监管执法和督察考核等工作统筹融合。 本项目为耐火材料制品制造业，不属于钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业，符合相关要求。 符合 推动能源清洁低碳转型 优化能源供给结构，适度超前布局风电和太阳能发电，安全稳妥发展核电，加快抽水蓄能电站建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。到2025年，全省非化石能源发电装机容量达到4260万千瓦，占发电装机容量比例达到50.9%;风电光伏装机容量力争达到3700万千瓦以上；红沿河二期工程新增装机容量224万千瓦，全省核电装机容量力争达到672万千瓦。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。稳妥推进天然气气化工程，按照“以气定改”、“先立后破”原则，在具备条件的地区推进居民煤改气，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。加快调整能源消费结构，提升电能占终端能源消费比重。 本项目能源为电，属于清洁能源，符合相关要求。 符合 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展 对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。 本项目为耐火材料制品制造业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目，符合相关要求。 符合 推进资源节约高效利用和清洁生产 坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发海洋资源、矿产资源，提高开发利用水平。继续推进园区实施循环化改造，推动大宗固体废弃物和工业资源综合利用示范基地建设，推进污水循环利用。到2025年，全省万元地区生产总值用水量较2020年下降14%,农田灌溉水有效利用系数达到0.593。引导重点行业深入实施清洁化改造，对能源、钢铁等14个重点行业存在“双超、双有”和高耗能的重点单位，分年度实施强制性清洁生产审核。 本项目无工业废水产生，固体废物均得到妥善处置，符合相关要求。 符合 深入打好蓝天保卫战 实施大气减污降碳协同增效行动 推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。 本项目为耐火材料制品制造业，不使用煤，大气污染物主要为破碎筛分生产工序产生的粉尘，破碎筛分生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气经布袋除尘器净化后通过一根排气筒P1（DA001）有组织排放；压球生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气经布袋除尘器净化后通过一根排气筒P3（DA003）有组织排放；破碎筛分生产线排放的颗粒物浓度均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求，因此符合相关要求。 符合 实施清洁取暖攻坚行动 充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目生产车间不取暖，办公室采用电供暖，不使用散煤，符合相关要求。 符合 深入打好碧水保卫战 持续打好辽河流域综合治理攻坚战 以水生态环境持续改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排与生态扩容两手发力，推动河流水系连通，统筹实施水润辽宁工程，合理调配水资源，逐步恢复水体生态基流，实施入河排污口整治等“四大行动”。到2025年，辽河流域优良水体比例在达到国家考核标准基础上有所提升。 本项目无工业废水产生，无新增生活污水，现有生活污排入化粪池，定期清掏，不向环境水体中排放。 符合 深入打好净土保卫战 强化地下水污染协同防治 加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染、区域与场地地下水污染协同防治。以省级化工园区、垃圾填埋场、危险废物处置场为重点，持续开展地下水环境状况调查评估。划定地下水型饮用水水源补给区，分类制定保护方案。划定地下水污染防治重点区，强化污染风险管控。按照国家部署，分级分类开展地下水环境监测评价，在地表水和地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。 本项目不涉及环境风险物质，现有危废间区域为重点污染防渗区，车间和化粪池防渗为一般污染防渗区，对地下水、土壤和地表水造成污染的可能性不大，符合相关要求。 符合 4、与《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（鞍委发〔2022〕22号）符合性分析 表4 《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（鞍委发〔2022〕22号）符合性分析 项目 具体要求 本项目情况 符合性 加快推动绿色低碳发展 深入推进碳达峰行动 以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进健全碳达峰碳中和“1+N”政策制度。支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。全力做好结构调整“三篇大文章”，推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展，加强重点行业和领域技术改造，推动绿色低碳转型和高质量发展。到2025年，全市重点行业能效达到标杆水平的产能比例符合省要求。加快鞍钢集团工程技术产业和节能环保产业技术推广与应用，提升重点行业节能水平；加快除尘、脱硫脱硝系统升级改造，挥发性有机物（VOCs）治理。按照国家、省部署，落实二氧化碳排放总量控制制度，组织重点排放单位编制温室气体排放报告，推动碳排放权交易。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，建立工业非二氧化碳温室气体监测体系。将温室气体管控纳入环境影响评价管理范围，推动应对气候变化工作与统计调查、评价管理、监测体系、监管执法与督查考核等工作统筹融合。 本项目为耐火材料制品制造业，不属于钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业；本项目主要能源为电，符合相关要求。 符合 推动能源清洁低碳转型 优化能源供给结构，大力发展风电、光伏、生物质等可再生能源发电项目，到2025年，非化石能源发电装机达到150万千瓦以上，占全市在运发电总装机比例达到省要求；原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。稳妥推进天然气化工程，在具备条件的城乡结合部推进居民煤改气工程，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需要。加快调整能源消费结构，提升电能占终端能源消费比重。 本项目主要能源为电，不使用石化能源，符合相关要求。 符合 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展 对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等“两高”项目准入关。积极争取重大项目能耗指标单列。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。加强高耗能高排放项目事中事后监管。 本项目为耐火材料制品制造业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目，符合相关要求。 符合 推进资源节约高效利用和清洁生产 坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发矿产资源，提高开发利用水平。继续推进园区实施循环化改造，推动大宗固体废弃物示范基地建设和工业资源综合利用示范基地建设，推进污水循环利用。到2025年，全市万元地区生产总值用水量较2020年下降比例达到省要求，农田灌溉水有效利用系数达到0.588。引导重点行业深入实施清洁化改造，对能源、钢铁等14个重点行业存在“双超、双有”和高耗能的重点单位，分年度实施强制性清洁生产审核。 本项目无工业废水产生，固体废物均得到妥善处置，符合相关要求。 符合 深入打好蓝天保卫战 实施大气减污降碳协同增效行动 推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。 本项目为耐火材料制品制造业，不使用煤，大气污染物主要为破碎筛分生产工序产生的粉尘，破碎筛分生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气经布袋除尘器净化后通过一根排气筒（DA001）有组织排放；压球生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气经布袋除尘器净化后通过一根排气筒（DA003）有组织排放；破碎筛分生产线排排放的颗粒物浓度均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求，因此符合相关要求。 符合 实施清洁取暖攻坚行动 充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。积极争取中央、省生态环境保护资金支持，推进治理项目落地实施。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目取暖采用电供暖，不使用散煤，符合相关要求。 符合 深入打好碧水保卫战 持续打好辽河流域综合治理攻坚战 以水生态环境持续改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排与生态扩容两手发力，推动河流水系连通，合理调配水资源，逐步恢复水体生态基流，实施入河排污口整治等“四大行动”。到2025年，辽河流域优良水体比例在达到国家考核标准基础上有所提升。 本项目无工业废水产生，无新增生活污水，现有生活污排入化粪池，定期清掏，不向环境水体中排放。 符合 深入打好净土保卫战 强化地下水污染协同防治 加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染、区域与场地地下水污染协同防治。以省级化工园区、垃圾填埋场、危险废物处置场为重点，持续开展地下水环境状况调查评估。划定地下水污染防治重点区，强化污染风险管控。按照省工作安排，划定地下水型饮用水水源补给区，分类制定保护方案；分级分类开展地下水环境监测评价，在地表水和地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。 本项目不涉及环境风险物质，现有危废暂存间区域为重点污染防渗区，车间和化粪池防渗为一般污染防渗区，对地下水、土壤和地表水造成污染的可能性不大，符合相关要求。 符合 5、与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发【2022】16号）相符性分析 表5 项目与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发【2022】16号）相符性分析 条文明细 本项目情况 相符性 建立生态环境分区管控：强化“三线一单”生态环 境分区管控的约束和政策引领，应用于相关专 项规划编制、产业政策制定、建设项目选址等 方便，健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。 项目所在区域属于一般管控单元（ZH21032330001），符合三线一单管控要求 符合 健全完善宏观环境政策：出台高耗能、高排放 建设项目环境管理制度，严格控制“两高”项目盲 目发展 本项目不属于两高项目 符合 辽宁沿海经济带持续推进行业深度治理。推进 石化、化工、印染等产业技术升级，严控石化 产业挥发性有机物（VOCS）污染，防范沿海石 化行业环境风险 本项目不涉及VOCs 符合 深入优化调整产业结构：持续压减淘汰落后和 过剩产能，严格落实钢铁、水泥熟料、烧结砖 瓦、电解铝、炼化等行业产能置换要求 本项目为耐火材料制品制造业，不属于钢铁、水泥熟料、烧结砖 瓦、电解铝、炼化等行业 符合 加快优化调整能源结构，推行清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代，持续推进清洁取暖 本项目不涉及燃煤锅炉 符合 控制重点领域二氧化碳排放，以钢铁、水泥、 电解铝、石化、化工、煤化工等行业为重点推进绿色制造 本项目为耐火材料制品制造业，不属于钢铁、水泥、电解铝、石化、化工、煤化工等行业 符合 加强细颗粒物和臭氧协同控制：推进城市大气环境质量达标及持续改善。落实城市政府大气污染防治主体责任，推进城市大气环境管理的精细化和科学化。大连、本溪、丹东、盘锦、朝阳市持续提升环境空气质量，沈阳、鞍山、抚顺、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、葫芦岛市明确达标路线图及污染防治重点任务。2024年底前，建立城市大气污染来源解析和污染源清单等工作的业务化机制。开展空气质量预测、预报，落实污染控制对策，完善城市大气环境闭环管理流程。 区域协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。统筹考虑PM2.5和O3污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，加强NOx、VOCs等PM2.5和O3前体物排放监管；在秋冬季以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。 本项目运营期废气主要为破碎筛分生产工序产生的粉尘，破碎筛分生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气经布袋除尘器净化后通过一根排气筒（DA001）有组织排放；压球生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气经布袋除尘器净化后通过一根排气筒（DA003）有组织排放；破碎筛分生产线排放的颗粒物浓度均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求 符合 持续推进重点污染源治理：强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造，全面推进清洁能源采暖。各市和沈抚示范区结合具体情况分别实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代、棚户区改造。加强供热热源和配套管网建设，加快天然气产供销体系和储气设施建设，基本实现新增“煤改气”工程具备气源保障能力。阜新市开展清洁取暖城市试点建设。加快全省散煤治理，以城中村、城市周边等低矮面源和重污染地区为重点，通过加快拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2024年底前，完成大气重污染区域散煤治理任务。2025年底前，城镇清洁取暖率达到80%以上。 本项目不涉及燃煤 符合 强化噪声污染整治。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。鼓励创建安静小区，噪声敏感建筑物集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。实施城市建筑施工环保公告制度，对建筑施工进行实时监督。畅通噪声污染投诉渠道，探索建立多部门噪声污染投诉信息共享机制。 本项目施工期不涉及建筑工程，主要是设备拆除、安装和调试，均在生产车间内进行，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 符合 强化危险废物监管及利用处置：优化危险废物收集利用处置能力。按照“总体匹配、适度富裕”的原则，统筹推动危险废物利用处置能力建设。审慎发展危险废物焚烧处置设施，依法依规严格管控填埋处置设施建设，最大限度减少焚烧减量的危险废物直接填埋。以完善特殊类别、特定区域处置能力为导向，适度发展水泥窑协同处置设施。积极推进危险废物资源化利用，鼓励废铅蓄电池、脱硝催化剂、含盐废物、生活垃圾焚烧飞灰等综合利用项目建设。提升危险废物环境监管能力。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台，推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物生态环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。 本次技术改造项目无新增危险废物产生，现有危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理，对环境影响较小 符合 推动工业固体废物综合利用：提高一般工业固体废物综合利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。鼓励工业固体废物在提取有价组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。2025年底前，一般工业固体废物综合利用率达到50%。 本项目一般固废主要为除尘器收集的粉尘和沉降粉尘，收集后均回用于生产，对环境影响较小 符合 6、与《鞍山市生态保护“十四五”规划》相符性分析 表6 项目与鞍山市生态保护“十四五”规划相符性分析 条文明细 本项目情况 相符性 完善绿色发展体系。加快构建现代“两翼一体化”产业发展体系、生产体系、流通体系、消费体系的绿色低碳循环发展体系。强化“三线一单”引领和刚性约束作用，实施“三线一单”生态环境分区管控，推行环评审批和监督执法“两个正面清单”，实现重点产业园区规划环评全覆盖。实施煤炭消费总量和强度“双控”管理，严禁高耗煤、能效水平较低的项目建设，建成区内重污染企业全部改造或关闭。 项目所在区域属于一般管控单元（ZH21032330001），符合三线一单管控要求，本项目不属于高耗煤、能效水平较低的项目。 符合 推进大气环境质量达标及持续改善。编制大气环境质量限期达标规划，向社会公开空气质量达标路线图及污染防治重点任务，建立大气环境质量监测与污染源监测联动机制，加强秸秆焚烧视频监控系统建设，增强环境空气质量预测预警能力建设，建立大气污染源解析和污染源清单等工作常态化业务化机制，实现污染源精准管控。重点推进钢铁、菱镁、水泥、电厂热力等行业PM2.5、PM10总量减排，推动PM2.5与O3污染协同控制，到2025年O3得到有效控制，实现大气环境质量全面达标。 本项目所在区域环境空气六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为达标区。本项目大气污染物主要为破碎筛分及压球工序产生的粉尘，均设置集气罩和收尘管，收集的废气经布袋除尘器净化后有组织排放；同时企业设置封闭厂房，配备吸尘车及洒水车，定期清理沉降粉尘，并加强精细化管理，排放的颗粒物浓度均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求，因此符合相关要求。 符合 加强沿河污染管控。加强沿河及园区工业企业监管力度，严查超标排污、非法偷排等问题。加强河道管理，及时清理河道、河面及河流沿岸的各类垃圾及漂浮物。加强沿河排放口管控，确保沿河两岸无违法排污。依据《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》，结合养殖场(小区)备案、环评审批、排污许可发放等工作，落实养殖户主体责任。强化监测和执法监管，彻底排查畜禽养殖污染源，杜绝畜禽养殖废水直排以及粪污乱堆乱放，严控禁养区内畜禽养殖污染。 本项目不涉及废水排放。 符合 加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目，居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新 (改、扩)建可能造成土壤污染的建设项目。新 (改、扩)建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。 本项目为耐火材料制品制造业，且现有项目危废暂存间区域采取重点防渗，生产车间和化粪池采取一般防渗，对周围土壤和地下水影响较小。 符合 7、与《推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办【2020】33号）符合性分析 表7 与《推进菱镁产业持续健康发展的意见》符合性分析 序号 文件要求 本项目情况 符合性 分析 1 严格矿业权管理、转变矿山开采方式、优化矿石供给、提高采矿企业集中度 本次技术改造项目不涉及矿山开采 符合 2 实施污染全面监管和深度治理，将建有焙烧窑的企业列入重点排污单位名录，并按规定安装与生态环境部门联网的污染源自动监测设施 本次技术改造项目不涉及焙烧窑等炉窑 符合 3 推进清洁生产和清洁燃料替代，对污染物超标排放或超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法实施强制性清洁生产审核 本次技术改造项目不使用煤，各污染物可实现达标排放 符合 4 提升科技创新能力，加快退出低质低效产能，全面排查并淘汰有效容积18立方米及以下轻烧反射窑、40立方米及以下重烧镁砂竖窑等落后产能 本次技术改造项目不涉及轻烧反射窑、重烧镁砂竖窑等炉窑 符合 8、与《辽宁省镁质耐火材料行业规范》符合性分析 本项目与《关于印发<辽宁省镁质耐火材料行业规范>的通知》（辽工特发[2018]2号）相符性分析见下表。 表8 《辽宁省镁质耐火材料行业规范》符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 生产布局 控制新增产能，鼓励实施等量或减量置换，依托现有耐火材料生产企业，通过联合重组，“退城入园”，开展技术改造，推进节能减排，生产和推广不定形耐火材料，优化产业结构，提高生产集中度。 本项目为技术改造，主要对现有破碎筛分生产线和压球生产线部分设备进行增加和更换，原设计产能不变，不涉及产能置换。 符合 世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域和非工业建设规划区不得新建、技改耐火材料项目。 项目位于岫岩岫岩满族自治县药山镇朱家堡村，本次技术改造工程不新增用地，在现有厂区内进行，现有项目用地性质为工业用地，不属于饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等生态功能区，符合规划要求。 符合 工艺设备 采用《产业结构调整指导目录》鼓励类工艺和装备，使用列入《节能机电设备（产品）推荐目录》的产品或能效标准达到1级的机电设备。 本次技术改造涉及的产品为菱镁矿粉和镁球，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许工艺；本项目采用的风机等设备采用先进的设备。 符合 不采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备。 项目生产工艺为《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许工艺；设备采用先进的生产设备，不属于国家明令淘汰、限制的工艺和设备。 符合 清洁生产 原料堆场配建围墙和顶盖，破（粉）碎、筛分、均化、输送、成型和成品加工等易产生粉尘的环节，配套除尘装置，防止粉尘无组织排放。含尘气体经处理达标后排放。 原材料、成品等均存放于封闭厂房内。生产车间全封闭，输送系统采用封闭皮带输送，各产污环节设置集气罩，收集后经布袋除尘器净化后有组织排放。 符合 配套建设窑炉烟气除尘、脱硫、脱硝等治理装置。烟气经治理达标后排放。 本次技术改造项目不涉及。 符合 建立雨污分流系统。生产工艺废水回用率不低于90%，污水经治理达标后排放。 本次技术改造项目生产工艺不用水，无生产废水外排。 符合 原料加工、制品成型等易产生噪声的工段，配套建设降噪设施。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）。 本项目生产设备均配套建筑隔声、减振等降噪措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2018）2类标准要求。 符合 固体废物贮存、处置按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599)执行。堆存含有重金属的原料和固体废物场所配套建设防渗漏设施。 项目不含重金属，一般工业固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)要求。危险废物贮存、处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 符合 节能降耗和综合利用 回收再利用生产过程产生的碎矿、粉矿和回收的粉尘等固体废物，鼓励回收再利用用后耐火材料。 本项目生产过程中产生的除尘灰和沉降粉尘回用于生产。 符合 因此，本项目符合《辽宁省镁质耐火材料行业规范》相关要求。 9、与《鞍山市扬尘污染防治条例》符合性分析 本项目与《鞍山市扬尘污染防治条例》（2019年3月29日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议批准）相符性分析见下表。 表9 《鞍山市扬尘污染防治条例》符合性分析一览表 文件要求 项目情况 符合情况 第二十七条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、菱镁矿（粉）、滑石矿（粉）、白云石、铁精粉、生石灰、烧结矿、球团矿、焦炭、矿渣粉、生料、矿渣、硅石、铁尾矿、石灰石、熟料、水渣、钢渣、脱硫灰、除尘灰、渣土等易产生扬尘的物料堆放场所，应当遵守下列防尘规定： (一）划分物料堆放区域和道路的界限，硬化物料堆放区域和道路，厂区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等低尘作业方式，保持整洁；运输车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、飘散造成扬尘污染； （二）物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度1.1倍的严密围挡，并采取洒水、防尘网覆盖等措施防治扬尘污染； （三）物料需要频繁装卸作业的，应当在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，应当采取喷淋、洒水等抑尘措施； （四）采用密闭输送设备作业的，应当在装卸处采取吸尘、喷淋等防尘措施； （五）废弃物料及时处置，临时堆放的，应当采取围挡、覆盖等防尘措施； （六）大型物料堆场在出入口应当设置运输车辆冲洗保洁设施； （七）长期堆放工业固体废物的大型堆放场所，应当采取湿法喷淋、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂、复垦绿化等抑尘措施，减少风蚀起尘。 本项目为技术改造，不涉及新增用地，不涉及施工期建构筑物建设，主要对现有破碎筛分生产线和压球生产线部分设备进行增加和更换，本项目为耐火材料制品制造业，涉及菱镁矿（粉）原料物料堆放场所。 (一）本项目物料均在库房内存放，厂区和道路定期清扫及冲洗；物料运输车辆采取密闭运输，可有效防治扬尘污染； （二）本项目物料均在封闭库房内存放，并采取洒水措施防治扬尘污染； （三）物料装卸作业均在密闭车间进行； （四）本项目对整个物料输送系统实施封闭措施，做到主要生产工序及生产环节设置吸尘及净化装置。 （五）本项目产生的废弃物料可回用于生产，在封闭库房内储存； （六）本项目在厂区出入口应当设置运输车辆冲洗保洁设施； （七）本项目产生工业固体废物不长期堆放，收集后回用于生产。 符合 10、产业政策符合性及选址合理性分析 本项目为技术改造项目，原项目年处理36万吨低品位镁资源的产能不变，年产品产量仍为220000吨精矿粉（年破碎菱镁矿量180000吨）和172324吨尾矿球，本次技术改造主要是现有一条破碎筛分生产线新增1台颚式破碎机、1台双击破碎机，拆除1台锤式破碎机，现有一条压球生产线新增1台筛分机、2台对辊破碎机，技术改造后产能不变。本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C制造业”中的“C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造”，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不在限制类、淘汰类和鼓励类之内，为允许类建设项目。故本项目符合产业政策。 本项目位于鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村。本厂区北侧为企业自有矿山，东、南、西三侧为山地。 在厂区内，本项目生产区域位于厂区西侧，公辅设施区域位于厂区东侧，生产区域由北向南依次为浮选工序水池及事故池、选矿车间（内含浮选药剂存放处、精矿储存区、尾矿储存区和闲置设备储存区）、破碎车间、悬浮窑、煤气发生炉、压球车间、雷蒙车间（暂时闲置）、成品库房和门卫；公辅设施区域由北向南依次为危废暂存间、材料存放区、维修区、办公区和宿舍，化粪池位于维修区东侧。厂区大门位于南侧。 本次技术改造项目利用现有厂区，不新增用地，用地性质为工业用地，周边内无保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等环境保护敏感目标。综上，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 岫岩满族自治县大座镁矿有限公司成立于2003年9月，原单位名称为岫岩满族自治县高升矿产品有限公司，于2012年1月18日进行工商核准变更为“岫岩满族自治县大座镁矿有限公司”，厂址位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村（原韭菜乡香山村，合并后归属于药山镇朱家堡村），厂区总占地面积37000m2，公司主要从事菱镁矿露天开采；非金属矿物制品制造及销售，耐火材料生产及销售等。企业目前生产能力为年产9万吨高活性轻烧氧化镁（8万吨高纯轻烧氧化镁生产线未建设）、年处理36万吨低品位镁资源，现有工程均办理了相关环保手续。 2016年，由辽宁大奥环评有限公司编制了《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨轻烧镁制品项目》现状评估报告，并于2016年12月17日取得了《关于岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨轻烧镁制品项目环境现状评估报告的备案审查意见》（岫环备字【2016】28号），2019年9月该环评中的轻烧窑及其相关设备全部拆除，仅保留煤气发生炉、库房、办公楼等辅助设施； 2019年，由辽宁沃尔德信息技术咨询有限公司编制了《年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线项目》环境影响报告书，并于2020年1月23日取得了《关于岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线建设项目环境影响报告书》的批复（岫环批【2020】第01号），于2023年2月完成了《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线建设项目》自主验收； 2020年，由辽宁沃尔德信息技术咨询有限公司编制了《年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线项目》环境影响报告书，并于2020年6月15日取得了关于《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线建设项目环境影响报告表》的批复（鞍岫环批【2020】第28号），于2022年5月完成了《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线（未建）项目竣工环境保护验收监测报告》阶段性自主验收。 建设单位于2023年9月22日进行了排污许可证延续，排污许可证编号为91210322701512228F002Q。 岫岩满族自治县大座镁矿有限公司为适应市场需求、更新生产设备，并同步调整产品粒径，拟投资100万元对现有浮选生产线和压球生产线进行改造，主要工程为现有一条浮选前破碎筛分生产线新增1台颚式破碎机、1台双击破碎机，拆除1台锤式破碎机，现有一条压球生产线新增1台筛分机、2台对辊破碎机，技术改造后产能不变，仅产品粒径规格发生变化。 2、工程内容及规模 本项目不新增用地，不新增建构筑物，此次技术改造工程主要为浮选前破碎筛分生产线和压球生产线设备更新和拆除，涉及的建构筑物为破碎车间和压球车间，占地面积3632m2（技术改造项目地块土地证详见附件7）。破碎生产线原料为菱镁矿石，年破碎产品量为180000吨；压球生产线原料为尾矿粉和轻烧粉，产品为尾矿球，年产量为172324吨，技术改造后原项目产能未发生变化。项目建设组成见表10。 表10 项目建设组成一览表 工程 名称 主要建设内容 备注 主体工程 破碎车间 破碎车间占地面积1200m2，本项目利用原项目生产车间，新增1台颚式破碎机、1台双击破碎机，拆除1台锤式破碎机，主要生产线设备包括颚式破碎机-皮带输送-颚式破碎机-提升机-振动筛-双击破碎机，技术改造后生产能力不变。 车间利旧 压球车间 压球车间占地面积2432m2，本项目利用原项目生产车间，新增1台筛分机、2台对辊破碎机，主要生产线设备包括绞龙-压球机-提升机-振动筛-对辊破碎机-振动筛-对辊破碎机-包装，技术改造后生产能力不变。 车间利旧 储运工程 原料储运 本项目破碎筛分生产线的原料为菱镁矿石，来源于企业自有矿山，由汽车运输储存于破碎车间内； 压球生产线的原料主要为尾矿粉和轻烧粉，两种原料分别产自企业浮选生产线和悬浮窑生产线，尾矿粉由自卸汽车运输至压球车间内储存，轻烧粉储存于压球车间内粉料仓内。 利旧 成品储运 本项目破碎筛分生产线产品为菱镁矿粒料，由封闭皮带输送至浮选车间料仓内储存； 压球车间产品为尾矿球，采用吨袋包装后由厂区内汽车运至成品库房暂存，成品库房占地面积4234.7m2，为现有库房，主要用于存放本企业产出的各类产品。 利旧 辅助工程 办公室 现有办公室，面积455m2，位于厂区东侧。 利旧 公用工程 供水工程 项目不涉及用水，供水方式为外购自来水 利旧 供暖工程 本项目生产车间不采暖，办公室采用电采暖 利旧 供电工程 由区域供电网供电 利旧 环保工程 废气控制 本项目共设置2套除尘设施和2根排气筒。破碎筛分生产线设置1套布袋除尘器，废气经除尘器净化后统一由1根15m高排气筒P1（DA001）有组织排放；压球生产线设置1套布袋除尘器，废气经除尘器净化后统一由1根15m高排气筒P3（DA003）有组织排放。 （2）本项目在生产过程中会有一定量的无组织粉尘产生。生产车间厂房全部建成封闭式结构，所有生产作业均在车间厂房内进行，所有物料均堆存在车间内，对整个物料输送系统实施全密闭，沉降粉尘定期由回收，厂区进行地面硬化，道路洒水抑尘；厂区内配有洒水车和吸尘车，及时清理沉降粉尘，减少污染物排放。 利旧 废水控制 本项目生产工艺不用水，无生产废水外排；无新增员工，无新增生活用水，现有生活污水排入化粪池，定期清掏。 利旧 噪声控制 采取设备减振和建筑围护隔声等措施。 新增 固废控制 本项目无新增员工，无新增生活垃圾；除尘器回收粉尘和沉降粉尘集中收集后作为原料利用。 利旧 3、产品方案 本项目为技术改造项目，原项目年处理36万吨低品位镁资源的产能不变，年产品产量仍为220000吨精矿粉和172324吨尾矿球。本次技术改造主要对是现有破碎筛分生产线和压球生产线增加和更换设备，原项目年处理菱镁矿石36万吨，粒径大于10mm的矿石需要进行破碎筛分（矿山来料均经过粗破碎，来料粒径约为0-500mm，经过人工初步挑选需破碎量约占总量的50%），则年破碎筛分菱镁矿粒料产品量为18万吨（破碎筛分生产线），压球生产线采用轻烧粉与浮选尾矿粉进行压球，年压球量为172324吨（压球生产线），本次技术改造工程涉及的主要产品方案见下表。 表11 本次技术改造项目主要产品方案表 产品名称 改造前 改造后 包装及运输方式 备注 规格 产量t/a 规格 产量t/a 菱镁矿粒料 （破碎后） ＜10mm 180000 ＜10mm 180000 密闭输送至浮选车间料仓 用于浮选球磨工序 尾矿球 Φ＜60mm 172324 Φ＜4mm 172324 吨袋包装，汽车外运 外售耐火材料生产单位 项目菱镁矿石及尾矿球成分见下表： 表12 菱镁矿粒料（破碎后）主要化学组分平均含量 (%) 指标 MgO SiO2 CaO 粒度 含量 ≥44.31 ≤3.77 ≤3.773.76 0-10mm 表13 尾矿球主要化学组分平均含量 (%) 指标 MgO SiO2 Fe2O3 CaO Al2O3 粒度 含量 50 3.12 0.68 3.97 0.28 0-4mm 4、平面布局 本项目位于鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村。本厂区北侧为企业自有矿山，东、南、西三侧为山地。 在厂区内，生产区域位于厂区西侧，公辅设施区域位于厂区东侧，生产区域由北向南依次为浮选工序水池及事故池、选矿车间（内含浮选药剂存放处、精矿储存区、尾矿储存区和闲置设备储存区）、破碎车间、悬浮窑、煤气发生炉、压球车间、雷蒙车间（暂时闲置）、成品库房和门卫；公辅设施区域由北向南依次为危废暂存间、材料存放区、维修区、办公区和宿舍，化粪池位于维修区东侧。厂区大门位于南侧。 厂区平面布置见附图4。 本次技术改造项目涉及车间主要为破碎车间和压球车间。 5、主要原材料及能源消耗情况 本次技术改造项目主要原材料为菱镁矿石、尾矿粉和轻烧粉等，由于新增破碎及筛分工序导致压球工序原料略有增加，但产品产能未增加，消耗的能源主要是增加用电量。具体见表14。 表14 主要原辅材料及能源消耗情况表 原有项目 本项目 技术改造后 来源 类别 名称 规格型号 年消耗量（t/a） 新增消耗量（t/a） 年消耗量（t/a） 变化情况 原料 一、破碎筛分生产线 菱镁矿石 粒径10-500mm 180849.06 0 180849.06 不变 企业自有矿山 二、压球生产线 尾矿粉 粒径200目 140000 0 140000 不变 企业浮选生产线 轻烧镁粉 粒径0-50mm 32410 804.42 33214.42 增加 企业悬浮窑生产线 辅料 黄甘油 18kg/桶 / 0.04 0.04 增加 外购 能源 电 / 500万kWh/a 102万kWh/a 602万kWh/a 增加 本地区电网 项目菱镁矿石、尾矿粉、轻烧粉成分见下表： 表15 菱镁矿石（原料）主要化学组分平均含量 (%) 指标 MgO SiO2 CaO 粒度 含量 ≥44.31 ≤3.77 ≤3.773.76 10-500mm 表16 尾矿粉主要化学组分平均含量 (%) 指标 MgO SiO2 Fe2O3 CaO Al2O3 粒度 含量 ≤40.82 ＜3.58 ＜0.78 ＜4.76 ＜0.41 200目 表17 轻烧粉主要化学组分平均含量 (%) 指标 MgO SiO2 Fe2O3 CaO Al2O3 粒度 含量 90.0 0.54 0.44 0.95 0.25 0-50mm 本次技术改造项目物料平衡表如下： 表18 破碎筛分生产线物料平衡表 输入（t/a） 输出（t/a） 菱镁矿石 180849.06 菱镁矿粒料 180000 排放粉尘 37.34 除尘器回收粉尘 675.87 沉降粉尘 135.85 合计 180849.06 合计 180849.06 表19 压球生产线物料平衡表 输入（t/a） 输出（t/a） 尾矿粉 140000 尾矿球 172324 轻烧粉 33214.42 排放粉尘 39.19 除尘器回收粉尘 708.77 沉降粉尘 142.46 合计 173214.42 合计 173214.42 6、主要生产设备 本项目生产设备情况见表20。 表20 本项目主要设备明细表 序号 设 备 名 称 规格、型号 数量（台） 设备生产能力（t/h） 折算年工作小时数 备注 破碎筛分生产线 铲车 50型 2 / 7200 利旧 鄂式破碎机 PE400×600 1 25 7200 利旧 鄂式破碎机 PE600×900 1 36 5000 新增 振动筛 1×2米 1 25 7200 利旧 锤式破碎机 / 1 / 0 拆除 双击破碎机 1412型 1 25 7200 新增 输送皮带 1×25、1×20、1×18 3 / 7200 利旧 提升机 NE100 1 / 7200 利旧 破碎、筛分布袋除尘器 除尘效率99.5% 1 / 7200 利旧 除尘风机 风量17500m3/h 1 / 7200 利旧 料仓 60t 1 / 7200 利旧 压球生产线 轻烧粉料仓（自带仓顶除尘） 1500t 2 / 7200 利旧 绞龙 0.3×6米、0.5×4米 2 / 7200 利旧 提升机 13.5米×300 1 / 4000 利旧 提升机 13.5米×300 1 / 3600 利旧 提升机 13.5米×500 1 / 7200 利旧 压球机（干式） GYQD1000-580B 1 45 4000 利旧 筛分机 4×1.5米 1 50 3600 利旧 对辊破碎机 500×400 2 25 7200 新增 筛分机 4×1.5米 1 50 3600 新增 输送皮带 0.6×14米 2 / 7200 利旧 脉冲布袋除尘器 除尘效率99.5% 1 / 7200 利旧 除尘风机 风量40000m3/h 1 / 7200 利旧 自卸汽车 40t 5 / 7200 利旧 吸尘车 RS-DS80X 1 / 7200 利旧 洒水车 10m3 1 / 7200 利旧 7、职工定员及工作制度 职工定员：本次技术改造项目不新增员工。工作制度每天三班，每班8小时工作制，全年运营300天。 8、公用工程 给水：本次技术改造项目生产工艺不用水，本项目无新增员工，无新增生活用水。 排水：本项目无新增用水。厂区现有生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。 采暖：厂区生产车间不供暖，办公室采用电供暖。 供电：由区域供电网供电，新增用电量约102万kwh/a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污节点 本项目利用现有建筑物，不涉及土建工程，施工期主要是设备拆除、安装和调试，工艺流程及排污节点如下图1所示。 2、运营期工艺流程及产排污节点 1、破碎筛分生产线 破碎筛分生产线原料为菱镁矿石，矿石来自企业自有矿山，粒径为10-500mm，矿石采用自卸汽车封闭运输运至厂区破碎筛分车间内存储。矿石需通过铲车投运至颚式破碎机进料口，进料口设有集气罩及皮帘遮挡，一级大破碎可将矿石破碎至粒径120-150mm，二级小破碎可将矿石破碎至粒径40-100mm，破碎后的物料由密闭的皮带输送机送至振动筛筛分，粒径40mm以下的筛下料进入双击破碎机破碎，破碎后的物料粒径小于10mm，即为产品，由密闭皮带输送至浮选车间料仓内，等待进入浮选车间球磨工序，粒径40mm以上的筛上料作为原料重新回到两级鄂式破碎工序。 2、压球生产线 压球生产线原料为轻烧粉（粒径为0-50mm）和浮选工序产生的尾矿粉（粒径为200目），轻烧粉储存于车间内2座1500t粉料仓内，料仓设有仓顶除尘器，尾矿粉由自卸车运至压球车间内，尾矿粉含水率为15%不易起尘，两种物料通过传送绞龙-提升机-传送绞龙进行混料，之后投入压球机内进行压球，产出直径为0-60mm的尾矿球，再由密闭的皮带输送机和提升机送入筛分机进行第一次筛分，筛下料（粒径＜4mm）尾矿球直接作为产品吨袋包装，运送至成品库房储存待售，筛上料（粒径≥4mm）尾矿球进入对辊破碎机进行破碎（第一次破碎），破碎后的尾矿球再通过提升机进入筛分机进行第二次筛分，筛下料（粒径＜4mm）尾矿球直接作为产品吨袋包装，运送至成品库房储存待售，筛上料（粒径≥4mm）尾矿球直接进入对辊破碎机进行破碎（第二次破碎），破碎后作为原料重新回到混料工序。 环保设备设置情况 本项目上料处设置集气罩，其他工序设置吸风管，物料输送均采用密闭的皮带或提升机转运，车间之间采用封闭的自卸汽车运输，项目依托现有2套除尘设施和2根排气筒。破碎筛分生产线：原料上料-一级破碎-二级破碎-筛分-双击破碎工序均设置集气装置并连接到现有的1套布袋除尘器（1#），废气经除尘器净化后统一由1根15m高排气筒P1（DA001）有组织排放；压球生产线：原料上料-混料-压球-一次筛分-一次破碎-二次筛分-二次破碎-包装工序均设置集气装置并连接到现有1套布袋除尘器（2#），废气经除尘器净化后统一由1根20m高排气筒P3（DA003）有组织排放。企业利用现有1辆吸尘车，定期对车间内外散落的物料进行收集。厂区定期洒水抑尘。 图2 破碎筛分生产线工艺流程图及排污节点图 图3 压球生产线工艺流程图及排污节点图 本项目产污节点一览表详见下表。 表21 本项目产污节点一览表 类别 产污环节 污染物名称 污染防治措施及排放方去向 废气 上料 颗粒物 破碎筛分车间，经集气罩捕集后引入脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA001），废气捕集率为80%，除尘效率为99.5%，风机风量为17500m3/h；无组织粉尘采取吸尘车及时清理，封闭车间，减少无组织排放。 一级颚式破碎 颗粒物 二级颚式破碎 颗粒物 筛分 颗粒物 双击破碎 颗粒物 上料 颗粒物 压球车间，经集气罩捕集后引入脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（DA003），废气捕集率为80%，除尘效率为99.5%，风机风量为40000m3/h；无组织粉尘采取吸尘车及时清理，封闭车间，减少无组织排放。 混料 颗粒物 压球 颗粒物 一次筛分 颗粒物 一次破碎 颗粒物 二次筛分 颗粒物 二次破碎 颗粒物 包装 颗粒物 废水 生活污水 / 本项目无新增员工，无新增废水 生产废水 / 本项目生产工艺不涉及用水，无生产废水 噪声 生产设备 Leq 设备减振基础，室内隔声 固废 布袋除尘器 除尘器回收粉尘 回用于生产 沉降粉尘 未收集粉尘 回用于生产 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 岫岩满族自治县大座镁矿有限公司成立于2003年9月，位于鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村，用地性质为工业用地。公司主要从事菱镁矿露天开采；非金属矿物制品制造及销售，耐火材料生产及销售等。企业目前生产能力为年产9万吨高活性轻烧氧化镁、年处理36万吨低品位镁资源（8万吨高纯轻烧氧化镁生产线未建设），现有工程均办理了相关环保手续。 原有项目环评、验收和排污许可情况如下。 表22 现有项目环评、验收和排污情况表 项目名称 类别 时间 完成情况 备注 年产9万吨轻烧镁制品项目 环评 2016年 辽宁大奥环评有限公司编制了《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨轻烧镁制品项目》现状评估报告，并于2016年12月17日取得了《关于岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨轻烧镁制品项目环境现状评估报告的备案审查意见》（岫环备字【2016】28号） 轻烧窑于2019年9月拆除，保留煤气发生炉及厂房 年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线项目 环评 2020年 辽宁沃尔德信息技术咨询有限公司编制了《年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线项目》环境影响报告书，并于2020年1月23日取得了《关于岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线建设项目环境影响报告书》的批复（岫环批【2020】第01号）。 正常生产 验收 2023年 完成项目环境保护竣工验收 排污 2021年 2021年4月首次申请排污许可证，许可证编号：91210322701512228F002Q 年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线项目 环评 2020年 辽宁沃尔德信息技术咨询有限公司编制了《年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线项目》环境影响报告书，并于2020年6月15日取得了关于《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线建设项目环境影响报告表》的批复（鞍岫环批【2020】第28号） 年产9万吨高活性轻烧氧化镁生产线正常生产，年产8万吨高纯轻烧氧化镁生产线尚未建设 验收 2022年 2022年5月完成了《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线（未建）项目竣工环境保护验收监测报告》阶段性自主验收 排污 2023年 2023年9月排污许可证延续，许可证编号：91210322701512228F002Q 二、原有项目基本情况 岫岩满族自治县大座镁矿有限公司厂区内主要从事菱镁耐火材料生产，目前主要产品为轻烧氧化镁和尾矿球。现有菱镁矿浮选生产线一条、轻烧悬浮窑一座，年处理菱镁矿石36万吨，年产菱镁精矿粉22万吨，尾矿球172324吨，活性轻烧氧化镁9万吨。计划2024年建设高纯竖窑一座，年产高纯氧化镁8万吨。原有项目产品方案及原辅材料消耗情况见下表。 表23 原有项目主要产品生产情况表 序号 产品名称 规格 年产量（吨） 包装 生产线名称 备注 1 菱镁精矿 200目 22万 散料 浮选 已建成 2 菱镁矿粒料 （中间产品） ＜10mm 359998.17 散料 破碎筛分 已建成 3 尾矿球 Φ＜60mm 172324 吨袋 压球 已建成 4 高活性轻烧氧化镁 200目 9 吨袋 悬浮窑 已建成 5 高纯轻烧氧化镁 200目 8 吨袋 高纯竖窑 未建成 表24 原有项目主要原辅材料消耗表 序号 名称 消耗量t/a 包装 规格 来源 一 浮选生产线 1 菱镁矿 360000 散装 0-300mm 来着企业矿山 2 轻烧镁粉 32410 吨袋 0-50mm 来着企业轻烧生产线 3 油酸钠 110 桶装 160kg/桶 外购 4 月桂胺 132 桶装 160kg/桶 外购 5 六偏磷酸钠 28 袋装 25kg/袋 外购 6 PAC 5 袋装 25kg/袋 外购 7 PAM 5 袋装 25kg/袋 外购 二 悬浮窑 8 精矿粉 190000 散装 200目 来着企业浮选生产线 9 籽煤 15000 散装 37mm 外购 三 高纯竖窑（未建成） 10 轻烧镁粉 82800 散装 200目 外购 11 重油 3800 桶装 9600kcal/kg 外购 三、原有项目污染物排放情况 根据《年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线项目》环境影响报告书、《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线建设项目竣工环境保护验收报告》（2023年2月）、《年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线项目》环境影响报告书、《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线（未建）项目竣工环境保护验收监测报告》（2022年5月），以及建设单位提供的在线监测数据、监测报告，并结合企业实际生产情况，厂区现有工程及在建工程污染物情况如下： （一）现有工程 现有工程主要包括“年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线建设项目”和“年产9万吨高活性轻烧氧化镁项目”。 1、大气污染物排放情况 现有废气主要为浮选生产线中原料破碎、筛分工序、压球工序产生的颗粒物；高活性轻烧氧化镁生产线中悬浮窑燃烧发生炉煤气产生的颗粒物、SO2、NOx，悬浮窑出料冷却、下料包装等工序产生的颗粒物。 浮选生产线中原料破碎筛分工序、压球工序产生的颗粒物 现有浮选生产线的原料破碎筛分工序设置1套布袋除尘器，净化后的废气由1根15米排气筒P1（DA001）有组织排放，压球工序设置1套布袋除尘器，净化后的废气由1根15米排气筒P3（DA003）有组织排放。根据《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年处理36万吨低品位镁资源（利用尾矿处理）生产线建设项目竣工环境保护验收报告》（2023年2月），破碎筛分工序（DA001）最大排放浓度为18.2mg/m3,压球工序（DA003）最大排放浓度为18.3mg/m3,上述工序污染物排放均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2中颗粒物30mg/m3标准要求。浮选生产线中原料破碎、筛分工序产生的颗粒物年排放量为1.83t/a，压球工序产生的颗粒物年排放总量为2.52t/a。 高活性轻烧氧化镁生产线产生的废气 现有悬浮窑燃烧发生炉煤气尾气设置1套旋风+覆膜布袋除尘器+1套SNCR脱硝装置+1套镁法脱硫装置，悬浮窑出料冷却、下料包装等工序设置1 台布袋除尘器，上述工序共用1根42米 高排气筒（P2）排放，并设置在线监测系统。根据《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线（未建）项目竣工环境保护验收监测报告》（2022年5月）、企业例行监测报告、在线监测数据等，并结合企业实际生产情况，轻烧氧化镁生产线（P2）污染物最大排放浓度分别为：颗粒物浓度9mg/m3、SO2 浓度17mg/m3、NOX浓度83mg/m3,污染物排放均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2中（颗粒物30mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX浓度100mg/m3）标准要求。悬浮窑燃烧发生炉煤气污染物年排放量分别为颗粒物为3.54t/a、SO2 为6.75t/a、NOX为32.18t/a。 现有项目无组织废气 根据企业2023年第四季度例行监测结果（报告编号ZC2302240101-7），现有项目无组织废气排放情况见表25。 表25 无组织废气排放监测结果 采样点位 项 目 数 据 单 位 采样时间 第1次 第2次 第3次 厂界上风向 总悬浮颗粒物 181 192 185 μg/m3 2023年 10月30日 厂界下风向1# 总悬浮颗粒物 281 268 270 μg/m3 厂界下风向2# 总悬浮颗粒物 274 276 277 μg/m3 厂界下风向3# 总悬浮颗粒物 278 271 264 μg/m3 由上表可知，现有厂界无组织废气中监控点颗粒物浓度为181-281μg/m3，满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3中厂界外10m范围内浓度最高点0.8mg/m3标准要求。 2、水污染物排放情况 现有项目用水由生产和生活两部分用水组成，总用水量为97147.89m3/a，主要为选矿用水、两段式煤气发生炉用水、脱硫系统用水、脱硝系统用水、余热利用系统用水、食堂用水和生活用水。 现有项目浮选工艺废水循环使用，不外排；两段式煤气发生炉产生酚水应采用蒸发器蒸发处理，产生的蒸汽作为气化剂送入煤气发生炉全部利用，无酚水产生；煤气发生炉废水不外排；脱硫废水主要为蒸发损失，少量脱硫渣带走，不外排；脱硝废水主要为蒸发损失，不外排；项目餐饮废水经隔油池处理后与生活废水、余热利用系统废水一同排入化粪池，废水产生量为606.69m3/a，经化粪池处理后定期清运，用作施肥，不外排。 3、噪声污染 根据企业2023年第四季度例行监测结果（报告编号ZC2302240101-7），厂界噪声监测结果见表26。 表26 厂界噪声监测结果（单位：dB） 采样点位 昼间dB（A） 夜间dB（A） 采样时间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008） Leq Leq 东厂界外1m处1# 57 46 2023年10月30日 昼间：60 夜间：50 南厂界外1m处2# 55 47 西厂界外1m处3# 57 44 北厂界外1m处4# 55 48 由表26可知，企业厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）2类区标准要求。 4、固体废物 根据现有环评、验收报告及企业实际生产情况，固体废物产生及处置情况见表27。 表27 原有主要固废物产生、处置及排放情况 序号 固体废物名称 废物性质 年产生量（t/a） 处置方向及去向 1 除尘灰 一般固废 1515.163 回用于生产 2 沉降粉尘 一般固废 33.78 回用于生产 3 废钢球 一般固废 0.2 统一收集外售 4 废衬板 一般固废 0.1 统一收集外售 5 过滤机滤袋 一般固废 0.1 统一收集外售 6 脱硫渣 一般固废 361.887 7 废耐火材料 一般固废 30 厂家回收 8 炉渣及炉灰 一般固废 750 外售建材部门 9 废树脂 一般固废 0.02 厂家回收 10 生活垃圾 / 24.85 环卫部门定期回收 11 煤焦油 危险废物 150 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 12 除尘泥 危险废物 10.67 13 废机油及其油桶 危险废物 0.4 14 废液压油及其油桶 危险废物 0.2 15 废药剂包装材料 危险废物 0.3 16 废变压器油 危险废物 0.005 现有危废暂存间面积75m2，危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。厂区现有所有固体废物能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成较大影响。 （二）在建工程 在建工程为“8万吨高纯轻烧氧化镁生产线”，主要包含一座高纯竖窑及配套公辅设施。 1、大气污染物排放情况 在建工程的废气污染物主要为高纯轻烧氧化镁生产线中细磨、压球、筛分、入窑筛分及出料筛分工序产生的颗粒物，高纯竖窑燃烧重油产生的颗粒物、SO2、NOx。 现有项目高纯轻烧氧化镁生产线尚未建设，原环评设计高纯竖窑系统根据产尘点各设有4个除尘器，位置分别包括1个压球入料、压球、筛分系统除尘器；1个竖窑入料除尘器；1个竖窑尾气除尘器+SNCR脱硝装置+镁法脱硫装置；1个竖窑下料口除尘器，产尘点均设置脉冲布袋除尘器。除此之外，细磨系统有2台雷蒙机和2台立式磨，每台设备分别自带一套除尘系统。该生产线产生的污染物情况参照《年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线项目》环境影响报告书，排放情况见表28。 表28 高纯氧化镁生产线大气污染物产生和排放情况 污染源 产生速率 （kg/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 处理效率% 收集率% 沉降率% 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排气筒编号 高纯竖窑 SO2 10.3 412 81.58 90 100 / 1.03 8.158 41.2 P4 NOx 43.72 1749 346.26 90 100 / 4.372 34.626 174.9 颗粒物 139.5 5580 1104.8 99.5 100 / 0.7251 5.739 28.99 入料 颗粒物 1.57 62.63 12.4 99 90 80 出料 颗粒物 1.52 60.61 12 99 90 80 细磨 颗粒物 47.04 136.4 248.43 99.5 100 / 0.2352 1.242 15.68 P5 压球 颗粒物 9.38 938.1 49.5 99 90 80 0.1126 0.446 11.26 P6 拟建高纯竖窑排气筒P4（DA004）污染物排放浓度分别为：颗粒物浓度28.99mg/m3、SO2 浓度41.2mg/m3、NOX浓度174.9mg/m3,细磨工序排气筒P5（DA005）颗粒物排放浓度为15.68mg/m3，压球系统排气筒P6（DA006）颗粒物排放浓度为11.26mg/m3，污染物排放均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2中（颗粒物30mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX浓度400mg/m3）标准要求。高纯轻烧氧化镁生产线污染物年排放量分别：颗粒物为7.427t/a、SO2 为8.158t/a、NOX为34.626t/a。企业通过采取严格的无组织控制措施，可将无组织排放量降到最低，能够达到治理要求，符合相应的排放标准要求。 2、水污染物排放情况 现在建工程用水由生产和生活两部分用水组成，总用水量为18592m3/a，主要为脱硫系统用水、脱硝系统用水、食堂用水和生活用水。 高纯竖窑脱硫废水主要为蒸发损失，少量脱硫渣带走，不外排；脱硝废水主要为蒸发损失，不外排；餐饮废水经隔油池处理后与生活废水一同排入化粪池，废水产生量为434.82m3/a，经化粪池处理后定期清运，用作施肥，不外排。 3、噪声污染 参照《年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线项目》环境影响报告书预测结果可知，企业厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）2类区标准要求。 4、固体废物 参照《年产9万吨高活性轻烧氧化镁、8万吨高纯轻烧氧化镁生产线项目》环境影响报告书并结合企业生产经验，在建工程固体废物产生及处置情况见表29。 表29 在建工程主要固废物产生、处置及排放情况 序号 固体废物名称 废物性质 年产生量（t/a） 处置方向及去向 1 除尘灰 一般固废 1749.4361 回用于生产 2 沉降粉尘 一般固废 6.272 回用于生产 3 脱硫渣 一般固废 321.678 统一收集外售 4 生活垃圾 / 6.6 环卫部门定期回收 5 废机油及其油桶 危险废物 0.2 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 在建工程所有固体废物能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成较大影响。 （三）污染物排放清单 表30 原有项目污染情况汇总表 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 采取的措施 执行标准 备注 大气污染物 破碎筛分 颗粒物 18.2 1.83 布袋除尘器+15米排气筒P1（DA001） 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） （颗粒物30mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX浓度100mg/m3） 达标 浮选线压球 颗粒物 18.3 2.52 布袋除尘器+15米排气筒P3（DA003） 达标 悬浮窑 颗粒物 9 3.54 悬浮窑设置1套旋风+覆膜布袋除尘器+1套SNCR脱硝装置+1套镁法脱硫装置，悬浮窑出料冷却、下料包装等工序设置1台布袋除尘器，共用1根42米高排气筒P2（DA002）排放 达标 SO2 17 6.75 达标 NOX 83 32.18 达标 高纯竖窑及入料出料 颗粒物 28.99 5.739 1个竖窑尾气除尘器+SNCR脱硝装置+镁法脱硫装置+42米排气筒P4（DA004） 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） （颗粒物30mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX浓度400mg/m3） 达标 SO2 41.2 8.158 达标 NOX 174.9 34.626 达标 细磨 颗粒物 15.68 1.242 布袋除尘器+15米排气筒P5（DA005） 达标 高纯线压球 颗粒物 11.26 0.446 布袋除尘器+15米排气筒P6（DA006） 达标 合计 颗粒物 / 15.317 —— —— —— SO2 / 14.908 —— —— —— NOX / 66.806 —— —— —— 水污染物 生产废水、生活污水 不外排 0 生产用水循环使用，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏用于施肥不外排 —— 满足环保要求 固体 废物 （产生量） 除尘灰 一般固废 3264.5991 回用于生产 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 达标 沉降粉尘 一般固废 40.052 回用于生产 达标 废钢球 一般固废 0.2 统一收集外售 达标 废衬板 一般固废 0.1 统一收集外售 达标 过滤机滤袋 一般固废 0.1 统一收集外售 达标 脱硫渣 一般固废 683.565 外售建材部门 达标 废耐火材料 一般固废 30 厂家回收 达标 炉渣及炉灰 一般固废 750 外售建材部门 达标 废树脂 一般固废 0.02 厂家回收 达标 生活垃圾 / 31.45 环卫部门定期回收 / 满足环保要求 煤焦油 危险废物 150 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 达标 除尘泥 危险废物 10.67 达标 废机油及其油桶 危险废物 0.6 达标 废液压油及其油桶 危险废物 0.2 达标 废药剂包装材料 危险废物 0.3 达标 废变压器油 危险废物 0.005 达标 四、现有项目存在问题 现有项目存在问题： 压球车间排气筒高度未高于周围建构筑物，不利于污染物扩散，易造成污染物低空聚集； 压球车间未完全封闭，导致生产过程中沉降于车间的粉尘产生二次扬尘，污染环境； 企业在原料、产品和固体废物等运输过程未完全封闭，造成物料遗撒，部分车间内沉降粉尘收集不及时。 整改方案： 将压球车间排气筒高度加高至20米，使其高于周围建构筑物； 将压球车间完全封闭，防止沉降于车间内的粉尘产生二次扬尘，减少对污染环境； 企业在原料、产品和固体废物等运输过程采取完全封闭措施，加强精细化管理，减少粉尘排放。 破碎筛分除尘器+排气筒 压球工序除尘器+排气筒 悬浮窑 封闭厂房 厂区地面硬化 洒水车 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 本项目环境空气质量现状参照《2022年鞍山市环境质量报告书》中的鞍山市区环境空气质量数据。本项目所在区域为大气环境质量二类区，空气质量达标区判定情况如下表所示。 表31 区域空气质量现状评价表（μg/m3） 污染物 年评价指标 年均浓度 标准值 单位 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 μg/m3 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 μg/m3 达标 PM2.5 年平均质量浓度 32 35 μg/m3 达标 PM10 年平均质量浓度 58 70 μg/m3 达标 CO 日均值第95%百分位数浓度 1.6 4 mg/m³ 达标 O3 8h滑动平均值第90百分位数浓度 141 160 μg/m3 达标 综上，区域空气质量现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，本项目位于达标区。 2、其他污染物（TSP）环境质量现状 特征污染物TSP引用辽宁精诚检测技术有限公司于2022年8月11日~8月17日对《岫岩满族自治县新达共创矿业有限公司（菱镁矿）矿产资源开发利用项目》环境影响报告书中对小荒沟村监测数据，监测地点距离本项目2030m，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》中相关要求（排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据）。监测结果见表32，监测点位见附图5。 表25 其他污染物监测结果 采样点位 项 目 数 据 采样时间 标准数值（mg/m3） 结 果 单 位 小荒沟村居民点处 E 123°19′43.92″ N 40°38′02.39″ TSP 0.145 mg/m3 2022年8月11日 0.3 TSP 0.157 mg/m3 2022年8月12日 0.3 TSP 0.150 mg/m3 2022年8月13日 0.3 TSP 0.113 mg/m3 2022年8月14日 0.3 TSP 0.128 mg/m3 2022年8月15日 0.3 TSP 0.104 mg/m3 2022年8月16日 0.3 TSP 0.159 mg/m3 2022年8月17日 0.3 由表32可以看出，项目周边TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求。 二、地表水现状监测 本项目所在区域地表水体为哨子河，位于本项目北侧2.106km处，哨子河的现状水质类别为I类水体。本项目地表水环境质量现状参照《2022年鞍山市环境质量报告书》中的哨子河沿程主要评价指标监测结果统计数据，区域地表水水质情况如下表所示。 表33 2022年哨子河沿程主要评价指标监测结果统计 单位mg/L 序号 河流名称 断面名称 高猛酸盐指数 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总磷 氟化物 1 哨子河 关门山大桥 1.2 9.2 1.2 0.10 0.018 0.17 标准值 2 15 3 0.15 0.02 1.0 是否达标 是 是 是 是 是 是 由表33可知，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类水体标准要求。 三、声环境环境现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 四、生态环境现状 项目建设不占用基本农田。本项目不在生态红线范围内，用地范围内无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、森林公园、城镇居民区、文化教育科学研究区，无国家或法律法规需要特殊保护的区域。无需进行生态环境现状评价。 五、电池辐射环境现状 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射环境质量现状监测。 六、地下水、土壤环境现状 本项目为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造项目，无重金属等污染物排放。项目场地地面硬化，重点区域进行防渗，可有效阻断地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目为技术改造项目，无新增用地，厂界外500米范围无大气环境保护目标，最近保护目标为南侧764米处朱家堡村居民。 2、声环境 本项目为技术改造项目，无新增用地，厂界外50米范围无声环境保护目标，最近保护目标为南侧764米处朱家堡村居民。 3、地表水环境 本项目周围无地表水环境保护目标，最近地表水为北2106米处哨子河。 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇朱家堡村，为技术改造项目，无新增用地，厂区占地不在岫岩满族自治县生态保护红线范围内，无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期废气执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016） 表34 《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016） 监测项目 区域 浓 限值（连续5min平均浓度） 颗粒物（TSP） 郊区及农村地区 1.0 项目营运期有组织排放的颗粒物执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2新建企业大气污染物排放浓度限值中输送、筛分、破粉碎等其他生产设施颗粒物排放限值要求。无组织排放的颗粒物执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3厂界颗粒物无组织排放浓度限值要求。 表35 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） 生产工艺 污染物 排放浓度限值 (mg/m3) 无组织排放监测浓度限值(mg/m3) 输送、筛分、破碎等其他生产线 颗粒物 30 0.8 其他：所有排气筒高度应不低于15m 2、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表36 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 夜间 70 55 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008) 2类标准。 表37 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008) dB（A） 功能区名称 适用本项目评价区域 类别 昼间标准值 dB（A） 夜间标准值 dB（A） 工业、居住混合区 东、南、西、北厂界 2 60 50 3、固体废物 一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 原有项目排放污染物总量为颗粒物：15.317t/a、SO2：14.908t/a、NOx：66.806t/a；COD：0t/a、氨氮：0t/a。 本次扩建项目排放污染物总量仅为颗粒物：6.95t/a 根据国家及辽宁省相关文件要求，辽宁省污染物排放总量控制因子为挥发性有机物、NOx、COD、氨氮，本次扩建项目不新增用水，不涉及COD、NH3-N；生产工艺仅为颗粒物，不涉及NOx、挥发性有机物。根据建设单位采取污染防治措施后污染物的排放情况，并结合企业的生产实际，对建设单位污染物排放总量控制指标建议如下： ①企业原有工程污染物排放总量情况： NOx：66.806t/a 挥发性有机物：0t/a COD：0t/a 氨氮：0t/a ②企业本次技术改造项目污染物排放总量情况： 氮氧化物：0t/a 挥发性有机物：0t/a COD：0t/a 氨氮：0t/a ③项目建成后，本企业污染物排放总量建议控制指标为： NOx：66.806t/a 挥发性有机物：0t/a COD：0t/a 氨氮：0t/a 最终总量控制指标以生态环境局下达指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废水环境保护措施 本项目施工期产生的水环境污染主要为施工人员产生的少量生活污水，排入现有化粪池定期清掏，不外排。 2、施工期废气环境保护措施 本项目为技术改造项目，利用现有厂房，不新增用地，施工期废气为设备拆除和安装时产生的废气，施工中应在封闭厂房内进行，减少废气的污染。本项目施工期较短，随着施工期结束废气的影响也随之消失。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目为技术改造项目，施工期噪声为设备拆除、安装和调试时产生的噪声，施工中均在在封闭厂房内进行，可确保项目厂（场）界施工噪声的达标排放。 4、施工期固体废物环境保护措施 本项目严禁乱倒乱卸，对可再利用的废料，应进行回收利用，对不可利用的建筑垃圾建设单位要向有关管理部门申报获准后清运至指定地点集中处理，严禁私自排放固体废物，并做到建筑垃圾应日产日清，严禁随意抛撒建筑垃圾。严禁私自排放固体废物。 对于施工人员的生活垃圾应妥善处理，做到日产日清，应尽可能利用附近的生活垃圾收集点。否则应设置临时生活垃圾收集点，及时外运妥善处理，严禁随意排放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响分析 1、源强核算 本项目为技术改造项目，主要工程为现有一条浮选前破碎筛分生产线新增1台颚式破碎机、1台双击破碎机，拆除1台锤式破碎机，现有一条压球生产线新增1台筛分机、2台对辊破碎机，技术改造后产能不变，仅产品粒径规格发生变化。由于生产设备的调整，和相关要求的变化，导致部分产污环节增加，因此本次评价对破碎筛分生产线和压球生产线污染物进行重新核算。 本项目运营期产生的废气主要来自：破碎筛分生产线的原料上料、两级破碎、筛分、双击破碎工序产生的粉尘，压球生产线的原料上料、混料、压球筛分、破碎及包装工序产生的粉尘。 （1）破碎筛分生产线（上料、颚破、筛分、双击破碎） 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3024轻质建筑材料制品制造行业系数表和3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表，本项目上料过程的粉尘产生系数为0.197kg/t产品，颚破、筛分过程的粉尘产生系数均为1.13kg/t产品。年产破碎筛分后的产品菱镁矿粒料量为180000吨，按照设备生产能力折算，一级破碎的年运行时间为5000h，其余工序的年运行时间为7200h。 本项目破碎筛分生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气1设置一台布袋除尘器，除尘器风机风量为17500m3/h，除尘效率为99.5%，捕集率为80%，废气净化后通过一根15m排气筒P1（DA001）排放。 （2）压球生产线（上料、混料压球、破碎、筛分、包装） 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的3024轻质建筑材料制品制造行业系数表和3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表，本项目上料过程的粉尘产生系数为0.197kg/t产品，混料压球过程粉尘产生系数为0.325kg/t产品；破碎、筛分工序粉尘产生系数均为1.13kg/t产品；包装粉尘产生系数为0.125kg/t物料。本项目年产尾矿球172324吨，按照设备生产能力折算，上料及混料压球工序的年运行时间为4000h，筛分工序的年运行时间为3600h，破碎及包装工序的年运行时间为7200h。 本项目压球生产线各产尘点均设置集气罩和收尘管，收集的废气1设置一台布袋除尘器，除尘器风机风量为40000m3/h，除尘效率为99.5%，捕集率为80%，废气净化后通过一根15m排气筒（P3）排放。 本项目各车间物料运输采用汽车，各工序之间运输采用全封闭皮带系统。车间未捕集到的粉尘80%沉降在车间内，其余无组织排放到环境中。 本项目颗粒物产排情况见表38。 表38 生产过程颗粒物有组织产排情况 污染源 产污环节 污染物 产尘 速率 kg/h 产尘量 t/a 产生 浓度 mg/m3 除尘 效率 % 捕集率 % 排放 速率 kg/h 年排放量 t/a 排放 浓度 mg/m3 破碎筛分 上料 颗粒物 4.93 35.46 7449.14 99.5 80 0.02 0.14 29.14 一级破碎 40.68 203.4 99.5 80 0.16 0.81 二级破碎 28.25 203.4 99.5 80 0.11 0.81 筛分 28.25 203.4 99.5 80 0.11 0.81 双击破碎 28.25 203.4 99.5 80 0.11 0.81 小计 130.36 849.06 / / 0.51 3.38 压球 上料 颗粒物 8.49 33.95 4694.00 99.5 80 0.034 0.14 19.05 混料压球 14 56.01 99.5 80 0.056 0.22 一次筛分 54.09 194.73 99.5 80 0.22 0.78 一次破碎 27.05 194.73 99.5 80 0.11 0.78 二次筛分 54.09 194.73 99.5 80 0.22 0.78 二次破碎 27.05 194.73 99.5 80 0.11 0.78 包装 2.99 21.54 99.5 80 0.012 0.09 小计 187.76 890.42 / / 0.76 3.57 总合计 / 318.12 1739.48 / / / 1.27 6.95 / 本项目破碎筛分生产线和压球生产线各生产工序颗粒物排放浓度均能够满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2新建企业大气污染物排放浓度限值要求（30mg/m3）。本项目生产过程有组织排放颗粒物对环境影响不大。 （3）无组织粉尘 项目颗粒物无组织排放情况见表39。 表39 生产过程颗粒物无组织产排情况 污染源 无组织产尘率 kg/h 无组织产尘量 t/a 沉降率% 无组织排放速率 kg/h 无组织排放量 t/a 沉降量 t/a 破碎筛分 26.07 169.81 80 5.21 33.96 135.85 压球 37.55 178.08 80 7.51 35.62 142.46 合计 63.62 347.89 —— 12.72 69.58 278.31 本项目在封闭车间内生产，车间之间物料运输采用汽车，各工序之间运输采用全封闭皮带系统，轻烧粉料仓采取仓顶除尘器，同时企业设有吸尘车，定期进行车间内吸尘，采取上述措施后，无组织排放颗粒物80%沉降在车间内，其余通过车间门窗排放。 本项目在采取了本环评要求的污染防治措施后，本次技术改造项目产生的有组织和无组织颗粒物均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相关标准要求，对南侧764米处朱家堡村的大气环境影响较小。 2、废气治理措施可行性分析 （1）有组织 本项目为技术改造项目，生产过程有组织产生的废气集中收集后利用布袋除尘器处理，除尘器均为现有布袋除尘器，根据企业提供资料，现有项目除尘器过滤风速均按照1.2m/min设计，净化效率均为99.5%，破碎筛分车间除尘器风量为17500m3/h，除尘器过滤面积为240m2，压球车间除尘器风量为40000m3/h，除尘器过滤面积为550m2，虽然技术改造后产尘点的增加，使有组织废气的捕集效率有所降低，但通过“以新带老”改造，并加强无组织排放源封闭措施等可得到控制，经过预测各个有组织排放口及车间无组织排放的颗粒物浓度均满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的要求，因此，本项目依托现有废气治理措施可行。 同时，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）附录 A ，布袋除尘被认定为可行技术，经预测，本项目生产过程产生的颗粒物经净化处理后排放浓度能够满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中新建企业大气污染物排放浓度限值要求，且布袋除尘器为行业内通用废气治理措施，经实际调查可保证环保设备稳定运行，故该治理措施可行。 （2）无组织 本项目各生产工序中未捕集的颗粒物无组织排放到车间内，企业已采取的无组织措施为： ①本项目物料输送系统实施封闭措施，将压球车间完全封闭，使主要生产工序及生产环节在封闭状态下进行输送。 ②生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 ③本项目破碎筛分及压球工序均在密闭车间内生产，并将压球车间排气筒高度加高至20米，产生的废气经收集后排至现有布袋除尘器净化后达标排放。 ④在生产期间，设备的进料口、出料口、检修口在不操作时应保持密闭。 ⑤在车间内配一台置吸尘车，收集落地粉尘，在原料、产品和固体废物等运输过程采取完全封闭措施，加强精细化管理，减少粉尘排放。 本项目厂界无组织废气排放浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求，无组织废气治理措施有效可行。 表40 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 对应产污环节名称 污染物种类 排放形式 污染治理设施名称 设计处理效率（%） 是否为可行技术 排放标准 排放限值 破碎筛分车间、压球车间 颗粒物 有组织 脉冲布袋除尘器 99.5 是 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2新建企业大气污染物排放浓度限值 30mg/m3 颗粒物 无组织 封闭车间，自然沉降，吸尘车和洒水车处理 80 / 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3厂界颗粒物无组织排放浓度限值 0.8mg/m3 3、大气排放口基本情况 本次技术改造项目涉及的排气筒主要为破碎筛分车间排气筒P1（DA001）和压球车间排气筒P3（DA003），排放口类型均为一般排放口，具体基本情况见下表。 表41 大气排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 监测指标 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 监测要求 排气温度（℃） 经度 纬度 DA001 破碎筛分车间排放口 颗粒物 123.313819° 40.615803° 15 0.5 1次/年 25 DA003 压球车间排放口 颗粒物 123.313208° 40.614993° 20 0.5 1次/年 25 4、排气筒高度合理化分析 本项目设有2根排气筒，高度均为为15m，本项目要求建设单位将压球车间排气筒高度加高至20m，则根据《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），所有排气筒高度不低于15m，且高于周围建构筑物，本项目排气筒高度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的相关要求。 5、非正常工况污染物排放情况 非正常工况排污指开停车、部分设备检修时排放的污染物及工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时排放的污染物。 经分析本项目非正常工况为生产线布袋除尘器出现故障，以布袋除尘器净化效率为0%计。非正常工况废气污染物的排放情况见表42。 表42 非正常工况废气污染物排放情况一览表 序号 非正常 排放源 污染物种类 非正常排放原因 非正常排放浓度/mg/m3 非正常排放速率kg/h 非正常排放量t/a 单次持续时间/h 次数/a 达标 情况 1 DA001 颗粒物 布袋除尘器出现故障 7449.14 130.36 0.065 0.5 1 超标 2 DA003 颗粒物 布袋除尘器出现故障 4694.00 187.76 0.094 0.5 1 超标 由上表可知，当发生上述非正常情况时，其排放污染物均超过了《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）要求，短时间内会对区域环境造成不利影响。 非正常工况应对措施： ①立即报告车间负责人，并通知操作人员立即停止作业。 ②对设备进行检修，查明故障原因并排除故障。 ③当班人员针对监测结果制定调整方案，实施调整。 ④待故障排除，废气稳定达标排放后，由领导决定进入日常管理维护。 因此，发生故障时应及时停产检修。建设单位必须加强管理，定期检查布袋除尘器运行情况，保证设备稳定达标运行，杜绝非正常工况运行。 6、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气污染物自行监测要求如下表： 表43 环境监测一览表 分类 监测点 监测方法 监测项目 监测频率 位置 个数 大气 有组织排放源 破碎筛分车间排气筒（DA001） 1 手工监测 废气量、颗粒物 1次/年 压球车间排气筒（DA003） 1 手工监测 废气量、颗粒物 1次/年 无组织排放源 厂界上下风向 4 手工监测 颗粒物 1次/年 二、水环境影响分析 本项目为技术改造项目，不新增工作人员，无新增生活用水；技术改造项目不涉及生产用水。 本项目不涉及新增用水。 三、声环境影响分析 本次技术改造项目主要新增设备为颚式破碎机、双击破碎机、对辊破碎机及筛分机等，设备产生的噪声参照《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ 1096-2020）附录J，噪声源具体情况见表44。 表44 本项目噪声源具体情况 单位（dB） 序号 建筑物名称 声源名称 声源 源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离m 室内边界声级dB(A) 运行 时段 建筑物插入损失 建筑物外噪声dB(A) X Y Z 声压级 建筑物外距离（m） 1 破碎筛分车间 颚式破碎机 95 基础减震+厂房隔声+距离衰减 30.1 -6.6 1 东10 75.5 24h 31 47.3 东1 南5.5 76.7 西13 75.3 48.9 南1 北33 74.9 2 双击破碎机* 95 11.4 2.6 1 东27 75.0 24h 47.3 西1 南5 77.1 西13 75.3 47.1 北1 北14 75.2 3 压球车间 对辊破碎机 95 46.7 -6.7 1 东18 72.8 24h 31 44.9 东1 南19 72.7 西53 72.5 北20 72.7 45.0 南1 4 对辊破碎机 95 37.3 -3.2 1 东39 72.5 24h 南18 72.8 西32 72.5 44.7 西1 北21 72.7 5 筛分机 85 25.8 2.4 1 东28 62.6 24h 南17 62.8 44.9 北1 西45 62.5 北22 62.7 注：①破碎筛分车间西南角（X526529.13，Y4496165.35）为坐标原点（0,0,0） ②压球车间西南角（X526457.06，Y4496082.09）为坐标原点（0,0,0） ③*本次技术改造工程拆除1台锤式破碎机，更换为双击破碎机，拆除设备与双击破碎机安装位置相同，源强相近，表中不单独列出。 本项目主要产噪设备均设置在厂房内。根据相关类比资料，项目拟采取的噪声控制措施主要为：对项目各噪声源采取厂房围护结构隔声，噪声设备被置于生产车间厂房内，厂房围护结构为钢结构，隔声量约在25dB以上，插入损失为31dB。 项目主要噪声源所在的生产车间与厂区厂界的水平距离见表45。 表45 生产核减与厂界的距离 位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 破碎筛分车间 10 270 127 40 压球车间 79 162 45 130 由于项目投产后采用昼夜3班工作制，故本环评对项目厂界四周昼间、夜间噪声进行预测。 参考冶金工业出版社出版的《工业企业环境保护》α取0.08；厂房透声系数取10-2，门的透声系数为10-2.5；Q值取2。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的点源模式进行预测，预测按所有设备均运行。为了简化计算，本报告不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测。预测方法如下： （1）室内声源等效室外声源的计算方法： 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；本项目部分噪声源为室外噪声源，本环评要求修建全封闭的噪声设备间，各噪声源距设备间围护结构的距离按1m考虑。 Q — 方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R — 房间常数，按下式计算： 式中：S — 房间的总表面积，m2。 α— 平均吸声系数，取0.08。 （2）室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1） （3）外靠近围护结构处的声压级（L2） L2 = L1 -（TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m2； τk — 围护结构的透声系数 （4）将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下： Lw2 = L2 + 10logS （5）计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li） Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级； L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级； Adiv — 声波几何发散引起的衰减量； Abar — 遮挡物引起的衰减量； Aatm — 空气吸收引起的衰减量； Aexc — 附加衰减量。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。 计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； n—等效室外声源个数。 T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T时段的运行时间，S。 （7）计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 经预测计算,项目营运期设备噪声对各厂界的影响情况见表46。 表46 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 时段 原有项目最大贡献值* 扩建项目贡献值 贡献值 标准 达标情况 东厂界 昼间 57 27 57 60 达标 夜间 46 27 46 50 达标 南厂界 昼间 55 9 55 60 达标 夜间 47 9 47 50 达标 西厂界 昼间 57 14 57 60 达标 夜间 44 14 44 50 达标 北厂界 昼间 55 16 55 60 达标 夜间 48 16 48 50 达标 *因项目周围500米范围内无其他企业、居民等产生噪声的声源，因此引用企业正常生产状况下的现状监测最大值作为现有项目贡献值，是在最不利情况下的考虑，可以满足本次技术改造项目噪声预测的需求。 由表46预测可见，项目生产期间主要噪声源经采取减振、隔声措施后，营运期项目厂界四周噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此项目生产噪声对区域声环境质量影响不大。 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达标排放，本项目采取以下措施： ①维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； ②合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限值在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； ③强噪声设备底座设置减振基础装置； ④加强作业管理，减少非正常噪声。 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表。 表47 项目污染源及环境监测计划 分类 监测点 监测项目 监测频率 位置 个数 噪声 厂界外1米处 4 连续等效A声级 1次/季度 四、固体废物影响分析 项目营运期无新增员工，原项目生活垃圾产生量为31.45t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运，不向环境中排放。本次技术改造项目新增设备养护均使用黄甘油，无废机油产生，因此技术改造项目无危险废物产生，固体废物主要为一般固体废物，分别是除尘器回收粉尘和沉降粉尘。 1、除尘灰（代码900-999-66） 本项目除尘器回收粉尘约1384.64t/a，收集后回用于生产。 沉降粉尘（代码900-999-66） 本项目沉降粉尘约278.31t/a，收集后回用于生产。 表48 项目固体废物汇总表 序号 固废名称 代码 产生量（t/a） 类别 包装方式、暂存场所 利用处置去向 1 除尘灰 900-999-66 1384.64 一般固体废物 袋装、车间内暂存 收集后回用于生产 2 沉降粉尘 900-999-66 278.31 一般固体废物 本项目产生的除尘器回收粉尘、沉降粉尘集中收集后回用于生产。本次项目营运期产生的固体废物能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成较大影响。 五、地下水、土壤 本项目主要为大气沉降影响地下水和土壤，废气达标排放，对地下水和土壤影响不大。现有员工生活污水排入化粪池依托现有工程，已做好重点防渗，因此本项目生产过程对区域地下水及土壤环境影响不大。 六、生态影响分析 本项目现有厂区，用地类型为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态评价。 七、风险分析 岫岩满族自治县大座镁矿有限公司于2021年5月编制了《岫岩满族自治县大座镁矿有限公司应急预案》，企业环境风险级别为“一般”，2021年5月25日在鞍山市生态环境局岫岩分局办理了备案手续，备案号为210323-2021-024-L。本次技术改造项目涉及的原辅材料主要为菱镁矿石、尾矿粉、轻烧镁粉和黄甘油，均为厂区现有使用的原辅材料，其中黄甘油即用即买，不在厂区内储存。因此本项目不涉及新增《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的环境风险物质及储存量，且企业现有的环境风险防范措施符合要求，因此，本项目不进行进一步的环境风险分析。 八、环保投资分析 本项目总投资100万元，环保投资约10万元，占总投资的10%。详见表42。 表49 项目环保投资一览表 控制项目 环保设施 数量 投资（万元） 备注 运营期 废气 布袋除尘器+排气筒 2套 / 依托现有 新增产尘点设置收尘装置 5个 5 项目设计 洒水车 1辆 / 依托现有 吸尘车 1辆 / 依托现有 噪声 设备减振基础 5个 2 项目设计 固废 除尘器及地面沉降粉尘收集暂存处 / / 依托现有 原项目整改 将压球车间排气筒提高至20米 — 0.5 以新带老 封闭压球车间 - 2 以新带老 运输过程加强封闭，精细化管理 - 0.5 以新带老 环保投资合计 10 占总投资比例 10% 九、电磁辐射 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射影响分析。 十、环境管理 1、环境管理目标 （1）严格控制污染源和污染物的排放，并对生产废气、设备运行噪声等进行全面处理和全面达标控制。 （2）全面推行清洁生产技术，对员工进行清洁生产培训，所有的生产行为都必须符合清洁生产要求。 （3）加强环境管理能力建设，提高企业环境管理水平。 2、环境管理机构和职责 企业环境管理机构应全面履行国家和地方的环保法规、政策，监督企业环保措施落实情况，有效保护区域环境质量和满足区域环境保护的要求，并不断改善区内环境，达到发展经济，保护环境的目的。 实行“分级管理、分工负责、归口管理”的管理体制。 3、环境管理要求 按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》(2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号)，该项目排气筒必须进行规范化设置，应在排气筒所在场所挂牌标识，做到排污口(源)的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。本项目是依托现有除尘器及排气筒，现有压球车间排气筒高度为 15m，不符合排气筒相关要求，环评要求故将现有排气筒加高至20m。整改后企业应该按照下述要求规范排气筒： （1）必须符合国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志》(GB15562.2-1995)修改单规定的排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。 （2）标志牌设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。 （3）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。 （4）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。 废气排放口、噪声排放源及固体废物贮存标志见表50。 表50 环境保护图形标志-排放口（源） 序号 提示图形符号 警告图形符号 名 称 功 能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示固体废物贮存、处置场 3 噪声源 表示噪声向外环境排放 4 / 危险废物 表示危险废物暂存库 环境保护图形标志—排放口（源）的形状及颜色说明见表51。 表51 环境保护图形标志的形状及颜色表 项目 形 状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 为全面管理项目营运期的有关环境问题，满足区域环境保护的要求，建议本项目的环境监督管理计划见表52。 表52 项目环境监督管理计划 阶段 环保措施 实施 机构 监督 机构 营运期 大气环境 确保本项目污染治理设施正常运行。 建设单位 环保主管部门 声环境 切实落实生产设备隔声等噪声污染防治措施。 固体废物 妥善收集各一般性固体废物，并实现全部综合利用；危险废物存于危废暂存间，并交于有资质单位进行处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 其它 （1）明确生产及污染防治设施运行的工艺条件，建立严格的岗位操作制度，对环保设施运行状况进行经常性的监督和检查。 （2）根据国家和地方环境标准，结合本工程的污染源和周围敏感点的环境质量，开展日常例行的监测工作，了解污染物是否达标排放和对环境产生的影响。 （3）形成污染源、环境监测结果向环保管理部门的定期上报制度。 （4）建立监测数据档案，并及时对监测数据进行整理汇总分析，总结污染物排放规律，以指导环境保护设施的运行。 （5）应建立环境保护工作中的各类档案资料，包括环评报告、环保工程验收报告、环境监测报告、环保设施运行记录以及有关的污染物排放标准、环保法规等。 （6）制定岗位责任制度和赏罚制度。 （7）将环境保护列入岗位责任制，纳入生产管理工作中。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分排气筒P1(DA001) | 颗粒物 | 布袋除尘器，15m排气筒 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） |
|  | 压球排气筒P2(DA003) | 颗粒物 | 布袋除尘器，15m排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 封闭厂房、自然沉降、吸尘车、洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | \ | 本项目生产不用水，无生产废水 | / |
|  | 生活污水 | \ | 本项目无新增员工，无新增废水 | / |
| 声环境 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，并通过隔声、距离衰减等措施。 | 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的除尘器回收粉尘和沉降粉尘集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一清运。所有固体废物均可得到有效处置，对周围环境影响较小 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目主要为大气沉降影响地下水和土壤，废气达标排放，对地下水和土壤影响不大。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 严格按照企业已备案的应急预案制定环境风险防范措施，完善应急物资，确保企业环境风险可接受。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理要求： 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： （1）贯彻执行国家、辽宁省和鞍山市的环境保护法规、标准和政策； （2）接受生态环境主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； （3）组织制定公司的环境管理规章制度； （4）负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 2、排污许可证申领 按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版))相关规定,及时变更排污许可手续。 3、排污口规范化要求 （1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。 （2）排放污染物的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （3）企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2 1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （4）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； （5）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 4、安装粉尘自动监测设备及可视监控，并于监管平台联网。 5、落实风险防范措施，强化环保设施安全生产，定期做好环保设施安全隐患排查治理，确保污染防治设施安全稳定运行。 6、项目审批完成后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评）[2017]4号要求尽快完成自主验收。 7、建议原料库及生产车间安装电动卷帘门，加强精细化管理，控制无组织粉尘污染。 |

# 六、结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策要求。本项目只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理和计划，其噪声、废水、废气、固废及环境风险等对周围环境影响较小，从环境保护角度来看，本项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.89t/a | 0 | 7.427t/a | 6.95t/a | 4.35t/a | 17.917t/a | +10.027/a |
|  | SO2 | 6.75t/a | 0 | 8.158t/a | 0 | 0 | 14.908t/a | +8.158t/a |
|  | NOx | 32.18t/a | 0 | 34.626t/a | 0 | 0 | 66.806t/a | +34.626t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 1515.163t/a | 0 | 1749.4361t/a | 1384.64t/a | 323.27t/a | 4325.969t/a | +2810.806t/a |
|  | 沉降粉尘 | 33.78t/a | 0 | 6.272t/a | 278.31t/a | 16.11t/a | 302.707t/a | +268.927t/a |
|  | 废钢球 | 0.2t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 废衬板 | 0.1t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  | 过滤机滤袋 | 0.1t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  | 脱硫渣 | 361.887t/a | 0 | 321.678t/a | 0 | 0 | 683.565t/a | 321.678t/a |
|  | 废耐火材料 | 30t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 30t/a | 0 |
|  | 炉渣及炉灰 | 750t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 750t/a | 0 |
|  | 废树脂 | 0.02t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 24.85t/a | 0 | 6.6t/a | 0 | 0 | 31.45t/a | 6.6t/a |
| 危险废物 | 煤焦油 | 150t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150t/a | 0 |
|  | 除尘泥 | 10.67t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67t/a | 0 |
|  | 废机油及其油桶 | 0.4t/a | 0 | 0.2t/a | 0 | 0 | 0.6t/a | 0.2t/a |
|  | 废液压油及其油桶 | 0.2t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 废药剂包装材料 | 0.3t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 |
|  | 废变压器油 | 0.005t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1   地理位置图

# 附图2   项目位置及周边环境图

附图3   环境保护目标分布图

# 附图4   项目平面布置图

# 附图5   项目监测点位示意图

# 附图6   岫岩满族自治县生态保护红线图

# 附件1   委托书

# 附件2   原环评批复

# 附件3   验收审查意见

# 附件4   现有应急预案备案手续

# 附件5   三线一单查询结果

# 附件6   监测报告（参照监测报告+例行监测）

# 附件7   土地证

# Text boxes

图1    项目施工期生产工艺及产排污节点图

本项目

本项目

图  例

厂界范围

50m声环境调查范围

500m大气调查范围

DA001

DA003

DA002

高纯生产车间

（未建设）

图例

厂界

本次技术改造

土地使用证用地范围

现有建构筑物

未建设项目

排气筒

除尘器

脱硫脱硝设施

图例

本项目

大气监测点位

噪声监测点位

本项目